## Slide 1
Лекция №9. Моделирование в КОМПАС-3D / SolidWorks Simulation
Составила: Рахметова П.М.,
ст.преподаватель кафедры РТиТСА

## Slide 2: Что такое 3D моделирование
3D моделирование — это процесс создания трёхмерной цифровой модели изделия, отражающей его форму, размеры и свойства.
Используется для проектирования, сборки, визуализации и анализа.
Основные этапы:
Создание эскиза.
Преобразование в объёмную модель.
Формирование сборки.
Выпуск чертежей и расчёт модели.

## Slide 3: Программа КОМПАС-3D
КОМПАС-3D — российская система автоматизированного проектирования, разработанная фирмой АСКОН.
Предназначена для 3D моделирования, подготовки сборок и выпуска чертежей по стандартам ЕСКД.
Возможности:
Параметрическое моделирование;
Работа с библиотекой стандартных деталей; Создание чертежей и спецификаций;
Расчёт по прочности через модуль «КОМПАС-АНАЛИЗ».

## Slide 4: Пример моделирования в КОМПАС-3D
Пример: создание 3D модели вала с шпоночным пазом.
Этапы:
Построение эскиза профиля (диаметр, длина).
Выполнение операции «Вращение».
Добавление паза при помощи операции «Вырез-выдавливание».
Создание сборки: установка подшипников и шкива.
Результат: готовая параметрическая модель вала.

## Slide 5: SolidWorks Simulation — обзор
SolidWorks Simulation — модуль инженерного анализа в составе CAD- системы SolidWorks.
Позволяет выполнять расчёты методом конечных элементов (МКЭ). Возможности:
Статический и динамический анализ;
Расчёт прочности, деформаций, температурных полей; Оптимизация конструкции;
Анализ усталостной долговечности.

## Slide 6: Этапы инженерного анализа
Импорт 3D модели или создание её в SolidWorks. Назначение материала (E, ν, плотность).
Задание граничных условий (закрепления, силы, давление). Разбиение на конечные элементы (mesh).
Запуск расчёта.
Просмотр результатов: напряжения, перемещения, факторы безопасности.

## Slide 7: Преимущества интеграции CAD + CAE
Интеграция проектирования и анализа в одной среде:
экономит время и ресурсы;
исключает ошибки при передаче данных;
позволяет быстро проверять и оптимизировать модели.

## Slide 8: Пример 1: Расчет кронштейна
Условие: нагрузка 500 Н, материал — сталь.
Результаты:
σmax = 95 МПа; δmax = 0.42 мм;
коэффициент запаса: 2.3.
Вывод: деталь безопасна.

## Slide 9: Пример 2: Анализ балки на изгиб
Исходные данные: длина балки: 1 м; нагрузка: 200 Н;
материал: алюминий (E = 70 ГПа).
Результаты Simulation:
прогиб: 1.8 мм;
напряжение: 32 МПа;
зона максимума — центр балки.
Вывод: допустимо, запас прочности достаточный.

## Slide 10: Сравнение КОМПАС-3D и SolidWorks Simulation

## Slide 11: Оптимизация конструкции
Simulation позволяет изменять форму и толщину деталей для достижения оптимальных характеристик.
Пример:
При уменьшении толщины пластины на 15% масса снизилась на 10%, напряжения выросли только на 5%.

## Slide 12: Визуализация и отчёт
Simulation автоматически создаёт отчёт:
графики распределения напряжений и перемещений; диаграммы реакций;
таблицы свойств.
Результаты можно экспортировать в PDF или Word.

## Slide 13: Работа с сеткой конечных элементов
Сетка — это основа метода конечных элементов (МКЭ). В Simulation:
можно управлять размером ячеек; применять локальное уточнение сетки; видеть качество элементов.
Пример: мелкая сетка в зоне отверстия повышает точность.

## Slide 14: Преимущества моделирования
Возможность выявить ошибки ещё до изготовления детали;
Снижение затрат на прототипирование; Улучшение качества изделий; Оптимизация массы и формы конструкции; Повышение безопасности и надежности.
Пример: изменение толщины стенки корпуса позволило снизить массу на 12% без потери прочности.

## Slide 15: Заключение
Моделирование в КОМПАС-3D и SolidWorks Simulation — это мощный инструмент современного инженера.
Оно объединяет процессы проектирования и расчёта, ускоряет разработку и повышает точность инженерных решений.
Основная идея: цифровая модель — это основа
инженерного проектирования будущего.