## Slide 1
Лекция №10. Моделирование в Flow Simulation элементов и узлов
Составила: Рахметова П.М.,
ст.преподаватель кафедры РТиТСА

## Slide 2
ВВЕДЕНИЕ
Flow Simulation — это модуль вычислительной гидродинамики (CFD), встроенный в SolidWorks.
Он позволяет анализировать движение жидкостей и газов внутри и вокруг деталей и сборок.
Основные задачи:
  Расчет скоростей и давлений потока;
  Анализ теплопередачи и охлаждения;
  Оптимизация формы каналов и элементов.

## Slide 3
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Flow Simulation используется в различных инженерных областях:
  машиностроение (охлаждение механизмов);
  электроника (тепловые режимы плат);
  энергетика (обтекание турбин);
  транспорт (аэродинамика кузовов);
  климатические системы (вентиляция, кондиционирование).

## Slide 4
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ CFD
CFD (Computational Fluid Dynamics) основана на решении уравнений Навье–Стокса, описывающих движение жидкости и газа.
Flow Simulation использует метод конечных объёмов (FVM).
Основные величины:
  давление (P),
  скорость (V),
  температура (T),
  плотность (ρ).

## Slide 5
ИНТЕРФЕЙС FLOW SIMULATION
Flow Simulation полностью интегрирован в SolidWorks:
  работает с теми же 3D моделями;
  использует параметрические данные;
  поддерживает многокомпонентные сборки.

## Slide 6
ЭТАПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
  Подготовка 3D модели;
  Создание проекта Flow Simulation;
  Задание физических условий (тип среды, давление, температура);
  Определение граничных условий (вход, выход, стенки);
  Построение расчётной сетки;
  Запуск анализа и интерпретация результатов.

## Slide 7
НАСТРОЙКА ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Flow Simulation позволяет учитывать:
  турбулентность потока (модель k–ε);
  сжимаемость газов;
  вязкость жидкостей;
  теплопередачу (конвекцию, теплопроводность, излучение).
Пример: охлаждение процессора с вентилятором.

## Slide 8
ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ
Граничные условия определяют взаимодействие потока с объектом.
Типы условий:
  вход потока (Velocity Inlet);
  выход (Pressure Outlet);
  стенки (Wall);
  источники тепла (Heat Source).
Пример: поток воздуха через радиатор.

## Slide 9
ПОСТРОЕНИЕ СЕТКИ
Сетка — ключ к точности расчёта.
Flow Simulation автоматически генерирует сетку, но допускает локальное уточнение.
Рекомендации:
  мелкая сетка — в зонах резких изменений скорости и температуры;
  крупная — в равномерных областях.

## Slide 10
ПРИМЕР 1: ОБТЕКАНИЕ ПРОФИЛЯ КРЫЛА
Задача: определить распределение давления и подъемную силу на профиле крыла при скорости потока 50 м/с.
Результаты:
  Cpmax = 1.25 (в передней кромке);
  подъёмная сила — 38 Н;
  зона турбулентности за задней кромкой.

## Slide 11
ПРИМЕР 2: ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЫ
Условие: тепловыделение — 10 Вт; температура окружающей среды — 25°C.
Результаты:
  максимальная температура микросхемы — 64°C;
  после добавления вентилятора — 42°C.
Вывод: система охлаждения эффективна.

## Slide 12
ПРИМЕР 3: ПОТОК ЧЕРЕЗ КЛАПАН
Исходные данные: давление на входе — 2 МПа, на выходе — 1,8 МПа.
Результаты:
  потери давления — 0,2 МПа;
  зона турбулентности — у сужения канала;
  скорость потока — до 25 м/с.
Вывод: геометрию клапана можно оптимизировать.

## Slide 13
ТЕПЛОВОЙ АНАЛИЗ
Flow Simulation позволяет моделировать:
  конвекцию (естественную и вынужденную);
  теплопроводность между деталями;
  радиационный теплообмен.
Пример: анализ охлаждения корпуса двигателя.

## Slide 14
ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ
CFD анализ помогает оптимизировать форму каналов и узлов для улучшения эффективности потока.
Пример: изменение угла поворота трубы уменьшило потери давления на 18%.

## Slide 15
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Flow Simulation предоставляет:
  карты скоростей и давлений;
  линии тока (streamlines);
  анимацию движения частиц;
  изотермы и изобарные поверхности.

## Slide 16
АНАЛИЗ УЗЛОВ В СБОРКАХ
Flow Simulation поддерживает расчёты многокомпонентных сборок.
Пример: анализ вентиляции корпуса компьютера — воздух поступает через решётку и выходит через вентилятор.
Результаты: равномерное распределение температуры и потока.

## Slide 17
ПРЕИМУЩЕСТВА FLOW SIMULATION
  Полная интеграция с CAD;
  Простота настройки и автоматизация сетки;
  Возможность параметрической оптимизации;
  Поддержка стационарных и нестационарных расчётов;
  Быстрый визуальный анализ.

## Slide 18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Flow Simulation — мощный инструмент инженерного анализа, объединяющий геометрию, физику и визуализацию.
Он позволяет инженерам проектировать более эффективные и надёжные изделия.
Главная идея: цифровое моделирование потоков — ключ к инновационному проектированию в XXI веке.