## Slide 1: Лекция 2 Переферия сети. Ядро сети.
Касымова Айжан Бахытжановна, PhD, Ассоциированный профессор

## Slide 2: План
1. Сети доступа, линии связи
2. Коммутация пакетов, коммутация каналов
3. Сетевая структура
Notes: В предыдущей лекции мы представили схематичный обзор Интернета и сетевых протоколов. На этой лекции мы взглянем чуть глубже в компоненты компьютерной сети (и Интернета в частности). Мы начнем с границы сети и взглянем на компоненты, которые нам наиболее знакомы — а именно компьютеры, смартфоны и другие устройства, используемые нами ежедневно.

## Slide 3: Подробнее о структуре сети
mobile network
home network
enterprise
network
national or global ISP
local or regional ISP
datacenter
network
content
provider
network
Граница сети:
хосты: клиенты и серверы
Серверы объединяются в центры обработки данных (data centers)
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
Notes: На первой лекции мы говорили, что на профессиональном жаргоне компьютеры и другие устройства, подключенные к Интернету, часто называют конечными системами. Это объясняется тем, что, как показано на рисунке, они находятся на внешнем краю Интернета. К конечным системам относятся настольные компьютеры (под управлением операционных систем Windows, Mac и Linux), серверы (например, почтовые и веб-серверы), а также мобильные компьютеры (включая ноутбуки, смартфоны и планшеты). Кроме того, в качестве конечных систем к Интернету присоединяется растущее число нетрадиционных устройств.
Конечные системы называются также хостами, так как на них находятся (т. е. выполняются) прикладные программы, такие как веб- браузер, приложение веб-сервера и клиентская программа электронной почты или программное обеспечение почтового сервера. Термины «хосты» и «конечные системы» взаимозаменяемы. Хосты иногда дополнительно подразделяются на две категории: клиенты и серверы. Проще говоря, клиентами, как правило, являются настольные и мобильные персональные компьютеры, смартфоны и другие устройства, тогда как серверы — это обычно более мощные машины, которые хранят и рассылают веб-страницы, передают потоковое видео, перенаправляют электронную почту и выполняют другие операции. Сегодня большинство серверов, с которых мы получаем результаты поиска, электронную почту, веб-страницы и видео, находятся в больших центрах обработки данных (дата-центрах).

## Slide 4: Подробнее о структуре сети
mobile network
home network
enterprise
network
national or global ISP
local or regional ISP
datacenter
network
content
provider
network
Граница сети:
хосты: клиенты и серверы
Серверы объединяются в центры обработки данных (data centers)
Сети доступа, физические носители:
Проводные и беспроводные линии связи
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
Notes: Рассматривая приложения и конечные системы на «границе» сети, давайте далее проанализируем сеть доступа — сеть, которая физически соединяет конечную систему с первым маршрутизатором (также известным как «граничный маршрутизатор») на пути от конечной системы к любой другой удаленной конечной системе.
На рисунке показано несколько типов сетей доступа и средой (домашняя, корпоративная и глобальная сеть беспроводной мобильной связи), в которой они используются.

## Slide 5: Физические носители: среда передачи
бит: распространяется между парами передающих/принимающих устройств
физическое соединение: находится между отправителем и получателем
проводная среда: сигналы распространяются в твердых носителях: медь, оптоволокно, коаксиальный кабель
беспроводная среда: сигналы свободного распространения, например, радиосигнал
Витая пара (TP)
два изолированных медных кабеля
Категория 5: 100 Мбит/с, 1 Гбит/c Ethernet
Категория 6: 10 Гбит/c
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
Notes: Давайте дадим краткое описание сред передачи, которые чаще всего используются в Интернете. Для того чтобы определить, что подразумевается под понятием физической среды, давайте рассмотрим короткую жизнь одного бита. Представим себе бит, путешествующий от одного хоста к другому сквозь сеть каналов и маршрутизаторов. Бит передают несчетное число раз. Исходный хост вначале передает бит, вскоре после этого первый маршрутизатор на пути получает его; затем он передает бит дальше, вскоре после этого второй маршрутизатор его получает и так далее. Таким образом, наш бит, путешествуя от источника к месту назначения, проходит несколько пар «отправитель-получатель». В каждой такой паре он пересылается с помощью распространяемых электромагнитных волн либо с помощью оптического импульса через физическую среду. Последняя может принимать различные формы, в том числе меняться для каждой пары «отправитель-получатель». Примеры физической среды — это витая пара медной проволоки, коаксиальный кабель, многомодовый оптоволоконный кабель, наземный радиочастотный канал и спутниковый радиоканал. Физическая среда делится на две категории: проводная среда и беспроводная среда. В проводной среде волны распространяются по твердому носителю, такому, как оптоволоконный кабель, медная витая пара или коаксиальный кабель. В беспроводной среде волны распространяются в атмосфере или в окружающем пространстве, например в беспроводной ЛВС или в цифровом спутниковом канале.
Но перед тем как рассмотреть некоторые характеристики различных типов сред, давайте скажем пару слов об их стоимости. Фактическая стоимость физического соединения (медного кабеля, оптоволоконного кабеля и так далее) обычно значительно меньше, чем у других компонентов сети. По этой причине при строительстве зданий очень часто одновременно прокладываются все виды кабелей: медная пара, оптово-локно, коаксиальный кабель, и даже если первоначально используется один из носителей, не исключена возможность, что в ближайшем будущем может возникнуть потребность в другом и будут сэкономлены немалые средства, так как нужный кабель уже проложен.
Медная витая пара Наиболее дешевой и распространенной средой передачи является медная витая пара. На практике более 99% кабелей, соединяющих различные телефонные устройства с телефонными коммутаторами, представляют собой именно ее. Многие из нас встречались с ней либо дома, либо на работе. Витая пара состоит из двух изолированных медных проводов, каждый из которых имеет толщину около 1 мм, заключенных в обычную спиральную оболочку. Провода переплетены друг с другом для уменьшения электрических помех, идущих от находящихся рядом проводов. Обычно несколько пар проводов объединяют вместе в один кабель и помещают их в защитный экран. Каждая пара представляет собой одно соединение связи. Неэкранированная витая пара (Unshielded twisted pair, UTP) используется обычно в локальных сетях внутри здания, то есть в ЛВС. Скорость передачи данных для ЛВС, использующих витую пару, на сегодняшний момент варьируется в пределах от 10 Мбит/с до 10 Гбит/с. Зависит скорость от толщины провода, а также от расстояния между источником и приемником. С появлением оптоволоконной технологии в 80-е годы многие стали критиковать витую пару за ее относительно низкие скорости передачи. Некоторые даже считали, что оптоволокно ее полностью вытеснит. Но витая пара оказалась гораздо более живучей. Современные технологии такого рода, в частности, кабели категории 6a, позволяют передавать информацию со скоростью до 10 Гбит/с в радиусе до 100 метров. В конце концов витая пара стала доминирующей технологией в создании высокоскоростных локальных сетей.

## Slide 6: Физические носители: среда передачи
Коаксиальный кабель:
два концентрических медных проводника
двунаправленное соединение
широкополосный доступ:
  мультиканальная передача данных
  100 Мб/с в канале
Оптоволоконный кабель:
стекловолокно, несущее световые импульсы, каждый импульс 1 бит
большая производительность:
  высокоскоростная передача «точка-точка» (скорость передачи до 100 Гбит/c)
низкий уровень ошибок:
  ретрансляторы на больших расстояниях
  нечувствителен к электромагнитным помехам
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
Notes: Коаксиальный кабель Так же как и витая пара, коаксиальный кабель состоит из двух медных проводников, только эти проводники расположены не параллельно, а концентрически (или коаксиально). С помощью такой конструкции, а также благодаря специальной изоляции и экранирования, коаксиальный кабель позволяет достичь высоких скоростей передачи данных. Он часто используется в системах кабельного телевидения. Коаксиальный кабель может использоваться как разделяемая проводная среда. К кабелю могут быть непосредственно подключены несколько конечных систем, и каждая из них может принимать сигнал, передаваемый другими конечными системами.
Оптоволоконный кабель. Оптоволокно — это тонкий, гибкий кабель, по которому распространяются световые импульсы, представляющие собой биты информации. Один оптоволоконный кабель может передавать данные на очень значительных скоростях: от десятков до сотен гигабит в секунду. Они не подвержены электромагнитным помехам, имеют очень низкий уровень затухания сигнала на расстояниях до 100 километров, а также устойчивы к механическим воздействиям. Эти характеристики сделали оптоволоконный кабель, в частности, предпочтительной средой передачи данных для межконтинентальных линий связи. Во многих телефонных линиях связи огромной протяженности используются исключительно оптоволоконные кабели, однако высокая стоимость оптических устройств — таких как передатчики, приемники и коммутаторы — делает невыгодным их применение для передачи данных на короткие расстояния, например, в ЛВС, либо в сетях домашнего доступа.

## Slide 7: Физические носители: среда передачи
Радиоканалы
Передача сигнала электромагнитными волнами радиодиапазона
не нужны "провода"
двунаправленная передача
факторы среды распространения:
  отражение
  поглощение препятствиями
  интерференция/шумы
Типы радиоканалов:
Беспроводная сеть (WiFi)
  10-100 Мб/с; 10 метров
глобальная (4G сети)
  10 Мб/с больше ~10 км
Bluetooth: замена кабеля
  Короткие расстояния
Наземные коротковолновые
  Точка-точка; 45 Мб/с каналы
Спутниковые
  1 канал до 45 Мб/с
  задержки распространения до 280 мс
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
Notes: В радиоканалах сигналы передаются посредством электромагнитных волн радиодиапазона. Такая среда передачи очень привлекательна тем, что она не требует физического носителя, может обеспечивать соединение с мобильными пользователями, передачу сигнала на достаточно дальние расстояния, при этом сигнал способен проникать сквозь стены и другие препятствия. Характеристики радиоканала в значительной степени зависят от среды распространения и от расстояния, на которое передается сигнал. Факторами среды обусловлены такие явления, как потери при распространении и затухание сигнала (когда уровень сигнала уменьшается в результате прохождения большого расстояния, а также огибания препятствий), многолучевое затухание (вследствие отражения сигнала от других объектов) и интерференция (наложение других электромагнитных сигналов). Наземные радиоканалы могут быть классифицированы по трем группам: функционирующие на очень коротких расстояниях (1 или 2 метра); каналы локального распространения, обычно работающие на расстояниях от десяти до нескольких сотен метров; каналы дальнего распространения сигнала, действующие на расстояниях в десятки километров. В первом диапазоне сверхкоротких каналов работают такие устройства, как наушники, клавиатура, некоторые медицинские устройства; технологии беспроводных ЛВС, используют каналы локального распространения; технологии мобильного доступа — каналы дальнего распространения.
Спутниковая связь соединяет два или более наземных приемопередатчика сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона, известных как наземные станции. Спутник принимает сигнал на одной полосе частот, восстанавливает его с использованием ретранслятора и передает на другой частоте. Используются два типа спутников: геостационарные и низкоорбитальные. Геостационарные спутники постоянно находятся над одной и той же точкой Земли. Это достигается за счет размещения спутника на орбите в 36 000 километров над поверхностью Земли. Такое огромное расстояние от земной станции до спутника и обратно к другой земной станции приводит к существенной задержке распространения сигнала до 280 мс.
Тем не менее спутниковые каналы связи, которые могут работать на скоростях в сотни мегабит в секунду, часто используются в районах, где нет DSL- или кабельного доступа в Интернет. Низкоорбитальные спутники размещаются намного ближе к Земле и вращаются вокруг нее (так же, как Луна). Они могут общаться как друг с другом, так и с земными станциями. Чтобы обеспечить непрерывное покрытие, на орбите необходимо разместить достаточно много спутников. В настоящее время разрабатывается целый ряд проектов низкоорбитальных спутниковых систем связи. Спутниковые низкоорбитальные технологии могут быть широко использованы для доступа в Интернет в будущем.

## Slide 8: Ядро сети
Сеть взаимосвязанных маршрутизаторов
Коммутация пакетов: сообщения прикладного уровня делятся на пакеты
  сеть пересылает пакеты от одного маршрутизатора к другому по каналам на пути от источника к месту назначения
mobile network
home network
enterprise
network
national or global ISP
local or regional ISP
datacenter
network
content
provider
network
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
Текст слайда
Notes: Изучив периферию Интернета, давайте углубимся дальше и обратимся к ядру сети — набору коммутаторов пакетов и каналов связи, которые взаимодействуют с конечными системами Интернета. На рисунке элементы ядра сети выделены красными кругами.
Хосты обмениваются друг с другом сообщениями, используя сетевые приложения. Сообщения могут содержать все что угодно, любую информацию, которую разработчик приложения пожелает туда поместить. Иногда они выполняют функции управления, иногда содержат данные, например почтовое сообщение, рисунок, либо аудиофайл. Для того чтобы отослать сообщение от конечной системы-источника в конечную систему-приемник, оно разбивается на более мелкие порции данных, называемые пакетами. На пути от источника к приемнику каждый пакет проходит через линии связи и коммутаторы (среди которых основными типами являются маршрутизаторы и коммутаторы канального уровня). Пакеты передаются по каждой линии связи с максимальной скоростью, которую может обеспечить данная линия. Поэтому, если исходная конечная система либо коммутатор отсылает пакет длиной L бит через соединение со скоростью R бит/с, то время передачи пакета равно L/R секунд.

## Slide 9: Коммутация пакетов: промежуточное накопление
Задержка передачи пакета: требуется L/R секунд для передачи (выталкивания) L-битного пакета в канал со скоростью R бит/с
Хранить и пересылать: весь пакет должен поступить на маршрутизатор, прежде чем его можно будет передать по следующему каналу
отправитель
R бит/с
получатель
1
2
3
L-битный
пакет
R бит/с
Пример расчета для одного участка сети (один "прыжок"):
L = 10 кбит/с
R = 100 Мб/с
Задержка передачи на участке = 0.1 мс
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
Notes: Большинство коммутаторов пакетов используют так называемую передачу с промежуточным накоплением. Промежуточное накопление означает, что коммутатор пакетов должен сначала принять пакет целиком перед тем, как он начнет передавать в выходную линию связи его первый бит. Чтобы изучить передачу с накоплением более детально, рассмотрим простую сеть, состоящую из двух конечных систем, соединенных одним маршрутизатором, как показано на рисунке.
Каждый маршрутизатор обычно имеет несколько соединений, так как его задача заключается в том, чтобы перенаправить входящий пакет в исходящее соединение; в данном примере задача маршрутизатора довольно проста: передача пакета из одной линии связи (входящей) в единственную исходящую. Здесь источник отправляет три пакета, каждый из них содержит L бит. В момент времени, показанный на рисунке, источник отправил часть пакета 1, и она уже прибыла на маршрутизатор. Так как маршрутизатор работает по методу передачи с промежуточным накоплением, в данный момент он не может отправить биты, которые получил; вместо этого он должен сначала их сохранить (буферизовать). Только после того, как маршрутизатор получит все биты пакета, он может начать передачу (перенаправление) пакета в исходящую линию связи. Чтобы лучше разобраться, давайте подсчитаем количество времени, которое пройдет от того момента, когда источник начал отправку пакетов, до того момента, когда приемник получил весь пакет целиком. (Здесь мы пренебрегаем задержкой распространения — временем, которое требуется битам для прохождения по проводнику со скоростью, приблизительно равной скорости света). Источник начинает передачу в момент времени 0; в момент времени L/R секунд источник завершил передачу всего пакета, и пакет полностью получен и сохранен в маршрутизаторе (задержка распространения нулевая). В момент времени L/R, так как маршрутизатор только что получил весь пакет, он может начать его передачу в выходную линию связи в направлении адресата; в момент времени 2L/R маршрутизатор завершает передачу всего пакета, и тот полностью прибывает к месту назначения. Таким образом, общая задержка будет равна 2L/R. Если коммутатор перенаправлял бы биты сразу же, как они прибывают, не дожидаясь получения всего пакета, общая задержка была бы равна L/R, так как не тратилось бы время на хранение битов в маршрутизаторе. Но маршрутизаторам необходимо получать, хранить и обрабатывать пакет перед тем, как его отправить.
Теперь давайте посчитаем время от того момента, когда источник начинает отсылать первый пакет, до того момента, когда приемник получит все три. Как и раньше, в момент времени L/R маршрутизатор начинает передавать первый пакет. Но в это же время L/R источник начинает отсылать второй пакет, так как первый он уже отправил целиком. Таким образом, в момент времени 2L/R приемник получит первый пакет, а маршрутизатор получит второй. Аналогично, в момент времени 3L/R приемник получит первые два пакета, а маршрутизатор получит третий. Наконец, в момент времени 4L/R приемник получит все четыре пакета!

## Slide 10: Коммутация пакетов: задержки ожидания и потери
A
B
C
R = 10 Мб/с
R = 1.5 Мб/с
D
E
Очередь из пакетов, ожидающих передачу
Очередь возникает когда работа поступает быстрее, чем ее могут испольнить:
Количество пакетов, поступающих на вход маршрутизатора в определенный промежуток времени, может превышать число, которое он может перенаправить дальше:
пакеты ставятся в очередь, ожидая передачи по линии связи
если память (буфер) переполнена, пакеты отбрасываются (теряются)
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
Notes: Каждый коммутатор пакетов может иметь несколько соединений. Для каждого соединения у коммутатора есть выходной буфер (также называемый выходной очередью), в котором будут храниться пакеты для отправки в данную линию связи. Выходные буферы играют ключевую роль в коммутации пакетов. Если, например, прибывающий пакет нужно отправить в линию связи, но она занята передачей другого пакета, то прибывающий пакет должен встать в очередь в выходном буфере. Таким образом, в дополнение к задержкам накопления, пакеты, вставая в очередь, испытывают задержки ожидания. Эти задержки являются переменными и зависят от степени перегруженности сети. Так как размер буфера маршрутизатора не бесконечен, может наступить момент, когда он полностью заполнен прибывшими пакетами, а пакеты все поступают и поступают. В таком случае происходит потеря пакетов. Отбрасывается либо один из прибывающих пакетов, либо один из тех, которые уже находятся в очереди.
На рисунке представлена простая сеть с коммутацией пакетов. Пакеты изображены в виде плиток. Ширина плитки представляет число битов в пакете. На этом рисунке все пакеты одной ширины, то есть имеют один размер. Предположим, что хосты А и Б отсылают пакеты на хост Д. Хосты А и Б сначала отсылают пакеты по Ethernet-каналу (10 Мбит/с) на первый маршрутизатор. Маршрутизатор перенаправляет эти пакеты в канал со скоростью передачи 1,5 Мбит/с. Если в короткий промежуток времени скорость прибытия пакетов на маршрутизатор (в бит/с) превышает 1,5 Мбит/с, на нем происходит перегрузка, и пакеты встают в очередь перед тем, как их отправят в выходную линию связи. Например, если хосты А и Б каждый отправят серию из пяти пакетов в одно и то же время, то большинство из этих пакетов будут некоторое время ждать очереди. Ситуация на самом деле полностью аналогична многим каждодневным ситуациям из жизни, например, когда мы стоим в очереди перед банкоматом либо в кассе магазина.

## Slide 11: Две ключевые функции ядра сети
1
2
3
0111
адрес места назначения в
заголовке входящего пакета
routing algorithm
Значение заголовка
output link
0100
0101
0111
1001
3
2
2
1
local forwarding table
Перенаправление:
"переключение"
Локальное действие: перемещение поступающих пакетов с входного канала маршрутизатора на соответствующий выходной канал маршрутизатора
Локальная таблица
маршрутизации
Маршрутизация:
глобальное действие: определяет пусть пакета от отправителя к получателю
Алгоритм маршрутизации
Алгоритм маршрутизации
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
Notes: Как мы уже знаем, маршрутизатор принимает пакеты, поступающие на одно из его соединений, и перенаправляет их на другое. Но как маршрутизатор определяет, куда направить пакет? На самом деле в различных видах компьютерных сетей перенаправление пакетов происходит различными методами. Здесь мы вкратце опишем, как это делается в Интернете. Каждая конечная система в Интернете имеет свой адрес, называемый IP-адресом. Когда одна конечная система (источник) пытается отправить пакет на другую, то она включает в заголовок пакета IP-адрес места назначения. Как и в случае с почтовыми адресами, он имеет иерархическую структуру. Когда пакет прибывает на маршрутизатор, находящийся в сети, тот проверяет часть пакета, содержащую адрес места назначения и в соответствии с ним направляет пакет по необходимому пути. Если углубиться дальше, каждый маршрутизатор имеет таблицу маршрутизации, которая ставит в соответствие адреса места назначения (либо часть адресов места назначения) с исходящими соединениями маршрутизатора. Когда пакет прибывает на маршрутизатор, тот проверяет адрес и находит в таблице маршрутизации соответствующее исходящее соединение, куда и направляет данный пакет. Процесс маршрутизации от источника к приемнику аналогичен ситуации, когда автолюбитель вместо того, чтобы воспользоваться картой, предпочитает спросить, как проехать.
Теперь, возникает вопрос: откуда берутся таблицы маршрутизации? Конфигурируются ли они вручную на каждом из маршрутизаторов либо в Интернете используются какие-то автоматические процедуры? В Интернете существуют специальные протоколы маршрутизации, которые используются для автоматической генерации таблиц маршрутизации. Протокол маршрутизации может, например, определять кратчайший путь от маршрутизатора до любого места назначения и использовать эти результаты для конфигурации таблиц в маршрутизаторах.
На практическом задании, вы поработаете с программой Traceroute и увидите подробнее работу данного процесса. А позже на курсе, мы будем подробнее рассматривать алгоритмы маршрутизации.

## Slide 12: Альтернатива коммутации пакетов: коммутация каналов
Выделенные ресурсы на линии источник-приемник резервируются для вызова:
На рисунке, каждая линия связи содержит четыре канала передачи данных.
  вызов использует 2-ой канал верхней линии связи и 1-ый канал правой линии.
Выделенные ресурсы: без разделения доступа
  гарантирована максимальная полоса пропускания канала
участок канала находится в режиме простоя, если нет вызова (недоступен другим абонентам)
используется в обычных телефонных сетях
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
Notes: * Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive
Существует два фундаментальных подхода к методам передачи данных по сетям: коммутация каналов и коммутация пакетов. Давайте теперь обратим наше внимание на сети с коммутацией каналов. В сетях с коммутацией каналов ресурсы, необходимые для обеспечения взаимодействия между конечными системами (буфер, скорость передачи), резервируются на время соединения между системами. В сетях с коммутацией пакетов эти ресурсы не резервируются; сеанс взаимодействия использует ресурсы по запросу и как следствие может ожидать (то есть вставать в очередь) доступа к освободившемуся соединению. В качестве простой аналогии, рассмотрим пример с двумя ресторанами, в одном из которых требуется предварительное резервирование столиков, а в другом приглашаются все желающие, без резервирования. Чтобы заказать обед в первом ресторане, мы должны предварительно договориться об этом по телефону, прежде чем туда идти. Но зато, когда мы прибудем в ресторан, мы можем немедленно занять резервированное место и заказать обед. Чтобы пообедать во втором ресторане, нам не нужно туда звонить, но придя, мы можем обнаружить, что все столики заняты, и нам придется ожидать освободившегося места. Традиционные телефонные сети являются примером сетей с коммутацией каналов. Посмотрим, что происходит, когда один человек желает послать информацию другому через телефонную сеть. Перед тем как отправитель посылает информацию, в сети должно установиться соединение между получателем и отправителем. Это добросовестное соединение, которое поддерживается коммутаторами на всем его протяжении. На жаргоне телефонии такое соединение называется каналом. Когда устанавливается в сети канал, также резервируется постоянная скорость передачи в линии соединения (которая представляет собой часть пропускной способности этого соединения) на все время соединения. Так как данная скорость передачи резервируется для этого соединения между передатчиком и приемником, то в дальнейшем данные могут передаваться с гарантированной постоянной скоростью. На рисунке показана сеть с коммутацией каналов, в которой четыре коммутатора соединены между собой линиями связи. Каждая из этих линий связи имеет четыре канала, то есть поддерживает одновременно четыре соединения. Хосты соединены напрямую с одним из коммутаторов. Когда два хоста хотят обмениваться информацией, между ними устанавливается выделенное сквозное соединение. Таким образом, для того чтобы хост А мог взаимодействовать с хостом Б, нужно зарезервировать один канал на каждой из двух линий связи. В данном примере выделенное соединение использует второй канал первой линии связи и четвертый канал второй линии связи. Так как в линиях связи содержится по четыре канала, то для каждой линии, используемой в выделенном соединении, используется полоса пропускания, равная полосы пропускания линии связи, на все время соединения. Таким образом, например, если каждая линия связи между соседними коммутаторами имеет скорость передачи 1 Мбит/с, то любому из сквозных коммутируемых соединений доступна скорость 250 Кбит/с.
В противоположность этому рассмотрим, что происходит в сетях с коммутацией пакетов, таких как Интернет, когда один хост пытается отправить пакет другому хосту. Как и в случае с коммутацией каналов, пакет также проходит через последовательность линий связи. Но существенное отличие здесь в том, что пакет отсылается в сеть без резервирования каких-либо ресурсов линий соединения. Если одна из линий связи перегружена вследствие передачи по ней других пакетов в это же время, то пакет вынужден ожидать в буфере на передающем конце соединения и испытывать, таким образом, задержку. Отсюда следует, Интернет прикладывает все усилия для своевременной доставки пакетов, но не может ее гарантировать.

## Slide 13: Коммутация каналов: FDM и TDM
частота
время
частота
время
4 пользователя
Мультиплексирование с разделением по частоте (FDM)
оптические, электромагнитные частоты, разделенные на (узкие) полосы частот
Мультиплексирование с разделением по времени (TDM)
время разбито на интервалы
каждый вызов, выделенный в своей полосе, может передавать на максимальной скорости этой узкой полосы
каждому вызову, выделенному периодическому слоту (слотам), может передаваться с максимальной скоростью (более широкой) полосы частот (только) в течение своего временного интервала (слотов)
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
Notes: Канал в линии связи организуется при помощи мультиплексирования с частотным разделением (frequency-division multiplexing, FDM), либо с временным разделением (time-division multiplexing, TDM).
В случае с частотным разделением спектр частот всей линии делится между установленными каналами, то есть каждому каналу на все время соединения отводится определенная полоса частот. В телефонных сетях, например, эта полоса имеет ширину 4 кГц. Эта ширина называется полосой пропускания. Радиостанции FM-диапазона тоже используют принцип частотного разделения и делят частоты от 88 МГц до 108 МГц. В случае с временным разделением время разбивается на фиксированные промежутки, называемые кадрами, а кадры, в свою очередь, делятся на фиксированное число слотов. Когда в сети устанавливается соединение, то ему выделяется один временно́й слот в каждом кадре. Эти временны́е слоты используются для передачи данных только для одного соединения. На рисунке показан принцип функционирования линий связи, поддерживающей до 4 каналов для случаев мультиплексирования с разделением по частоте и по времени. Для частотного мультиплексирования весь частотный диапазон разделен на четыре полосы по 4 кГц каждая. Для случая с временным разделением диапазон времени делится на кадры, содержащие по 4 слота; каждому каналу связи назначен один и тот же слот в сменяющихся кадрах. Скорость передачи данных в этом случае равна произведению частоты смены кадров и числа битов в слоте. Например, если по линии передается 8000 кадров в секунду, а слот содержит 8 бит, то скорость каждого канала связи составит 64 Кбит/c. Сторонники коммутации пакетов всегда утверждали, что коммутация каналов является очень расточительной технологией, потому что выделенные каналы вынуждены простаивать во время так называемых периодов тишины. Например, когда в ходе телефонного разговора человек перестает говорить, то простаивающие сетевые ресурсы (частотная полоса или временные диапазоны) не могут быть использованы для других соединений.
Также сторонники коммутации пакетов любят подчеркивать тот факт, что создание соединений и резервирование каналов — непростая задача, требующая сложного программного обеспечения для управления и синхронизации.

## Slide 14: Коммутация пакетов по сравнению с коммутацией каналов
пример:
Канал 1 Мб/с
Каждый пользователь:
  100 Кб/с во время активности
  активен 10% времени
В: сколько пользователей могут использовать эту сеть при коммутации каналов и коммутации пакетов?
N
пользователей
Канал 1 Мб/с
…..
Коммутация каналов: 10 пользователей
Коммутация пакетов: с 35 пользователями, вероятность > 10 активных одновременно меньше чем 0.0004 *
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
Notes: * Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive
Описав методы коммутации пакетов и коммутации каналов, давайте теперь сравним их. Противники коммутации пакетов часто утверждают, что она не подходит для приложений, работающих в реальном времени, например телефонии и видеоконференций, из-за того, что задержки передачи от источника к приемнику непостоянны и непредсказуемы (имеются в виду задержки ожидания). Сторонники же пакетной коммутации возражают и говорят, что данный метод дает возможность лучшего разделения емкости канала между пользователями, чем коммутация каналов. Также он проще, эффективнее и менее затратен. Вообще люди, которые не любят резервировать столики в ресторане, предпочитают коммутацию пакетов, а не коммутацию каналов. Почему коммутация пакетов является более эффективной? Посмотрим на простой пример. Предположим, что пользователи делят канал 1 Мбит/с. Допустим также, что каждый пользователь чередует периоды активности, во время которых передает данные с постоянной скоростью 100 Кбит/с, и периоды бездействия, во время которых никаких данных не передает. Предположим также, что пользователь активен 10% всего времени, а все остальныТеперь давайте рассмотрим еще один простой пример. Предположим, есть 10 пользователей в сети, и один из них внезапно генерирует 1000 1000-битных пакетов, в то время как другие пользователи не являются активными, не генерируя ничего. В сети с коммутацией каналов и временным разделением, когда каждый кадр делится на 10 слотов, и в каждом слоте содержится 1000 бит, активный пользователь может использовать один временной слот на кадр, чтобы передать данные, в то время как оставшиеся 9 временных слотов в каждом кадре будут простаивать. Тогда, чтобы передать весь миллион бит активного пользователя, уйдет 10 секунд. В случае с коммутацией пакетов активный пользователь сможет непрерывно посылать свои пакеты в канал связи с максимальной скоростью передачи в 1 Мбит/с, так как больше никто не передает пакеты в сеть. В этом случае все данные активного пользователя будут переданы за 1 с.

## Slide 15
отлично подходит для пульсирующего потока данных — иногда есть данные для отправки, а иногда нет
  используется разделение ресурсов
  проще и менее затратно
возможно избыточное накопление: задержка и потеря пакетов из-за переполнения буфера
  требуются протоколы для надежной передачи данных и управления переполнением
В: как промоделировать работу в режиме коммутации каналов?
  нужна гарантированная пропускная способность для аудио/видео приложений
  остается нерешенной проблемой
Коммутация пакетов побеждает?
В: аналогии из жизни людей: резервирование ресурсов (коммутация каналов) и предоставление по запросу (коммутация пакетов)?
Коммутация пакетов по сравнению с коммутацией каналов
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
Notes: Указанная пара примеров демонстрирует нам преимущество в производительности метода коммутации пакетов перед методом коммутации каналов. Это также подчеркивает серьезную разницу между двумя формами того, как разделяется на несколько потоков данных скорость передачи в линии связи. Коммутация каналов резервирует емкость независимо от запросов, и поэтому зарезервированное, но неиспользуемое время остается потраченным впустую. Коммутация пакетов, с другой стороны, использует канал по запросу. Скорость передачи делится среди тех пользователей, кому нужно передать пакеты по каналу связи. Хотя в нынешних телекоммуникационных системах работают обе технологии коммутации, тенденция направлена в сторону коммутации пакетов. На нее постепенно переходят даже многие телефонные сети, и очень часто используют данный метод коммутации для межконтинентальных телефонных вызовов.

## Slide 16: Структура Интернета: «сеть сетей»
Для описания нынешней архитектуры Интернета разложим ее на этапы
Доступ в Интернет для хостов предоставляют Интернет-провайдеры
Интернет-провайдеры доступа, в свою очередь, должны быть взаимосвязаны
    так что любые два хоста (где угодно!) могут отправлять пакеты друг другу
гигантская сеть сетей очень сложная
    экономика и политика – главные движущие силы развития сетей
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
Notes: Мы видели ранее, что хосты соединяются с Интернетом, пользуясь услугами Интернет-провайдеров. Интернет-провайдер обеспечивает либо проводной, либо беспроводной доступ, используя ряд технологий, включающих DSL, кабельный доступ, FTTH, Wi-Fi, а также мобильные сотовые сети. Заметим, что Интернет-провайдером необязательно бывают телефонные компании либо компании кабельных сетей; им может быть, например, университет (предоставляющий доступ в Интернет своим студентам и персоналу факультетов) либо коммерческая компания (обеспечивающая доступ в Интернет своим сотрудникам). Но соединение конечных пользователей, провайдеров контента, сетей доступа, Интернет-провайдеров — это только малая часть сложной мозаики, состоящей из миллионов конечных систем, которые образуют Интернет. Чтобы закончить эту мозаику, сети доступа Интернет-провайдеров должны быть сами взаимосвязаны между собой. Это делается путем создания сети сетей — понимание этой фразы является ключом к пониманию Интернета.
По прошествии многих лет сеть сетей, которая сформировала Интернет, развилась в очень сложную структуру. Развитие это во многом определялось не фактором производительности, а экономикой и национальной политикой.

## Slide 17: Структура Интернета: «сеть сетей»
Вопрос: как соединить между собой миллионы сетей доступа?
Сеть
доступа
…
…
…
…
…
…
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Notes: Для того чтобы лучше понять структуру сегодняшнего Интернета, давайте построим по шагам серию сетевых структур, на каждом шаге приближаясь к сложному Интернету, который мы имеем сегодня. Вспомним, что главной целью является связать все сети доступа таким образом, что все конечные системы могли отсылать пакеты друг другу.

## Slide 18: Структура Интернета: «сеть сетей»
…
…
…
…
…
Задача: как соединить все сети доступа друг с другом?
…
…
…
…
…
…
Соединение всех сетей доступа друг с другом попарно не масштабируется: 𝑂(𝑁2 ) соединений.
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
Notes: Самым простым и достаточно наивным подходом было бы соединить каждую сеть доступа напрямую со всеми другими сетями доступа. Получившаяся в результате сеть была бы очень дорогая, так как потребовала бы отдельной линии связи для каждого соединения сети доступа с сотнями тысяч других таких же сетей по всему миру.

## Slide 19: Структура Интернета: «сеть сетей»
Задача: соединить каждую сеть доступа с магистральным Интернет-провайдером. Провайдер и клиент заключают договор.
Магисральный
Интернет-
провайдер
…
…
…
…
…
…
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
Notes: Первый вариант, Сетевая Структура 1, объединяет все сети доступа Интернет-провайдеров с одним магистральным Интернет-провайдером.
Наш (воображаемый) магистральный провайдер — это сеть маршрутизаторов и коммуникационных каналов связи, которая охватывает не только весь земной шар, но и имеет по крайней мере по одному маршрутизатору для каждой из сотен тысяч сетей доступа. Конечно, было бы очень затратно для провайдера построить такую широкую сеть. Чтобы получать прибыль, провайдер должен брать плату за соединение с каждой из сетей доступа, и ее размер должен отражать (но необязательно пропорционально) объем трафика, которым сеть доступа обменивается с провайдером. Так как сеть доступа оплачивает прохождение трафика провайдеру, то сеть доступа можно назвать заказчиком, а провайдера поставщиком.

## Slide 20: Структура Интернета: «сеть сетей»
Интернет-провайдер А
…
…
…
…
…
…
Но если один глобальный интернет-провайдер является жизнеспособным бизнесом, будут конкуренты….
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Интернет-провайдер Б
Интернет-провайдер В
Notes: Если какая-то компания строит такую глобальную сеть, которая приносит прибыль, вполне естественно, что другие компании захотят тоже стать магистральными провайдерами. Мы приходим к Сетевой Структуре 2, состоящей из сотен тысяч сетей доступа и нескольких магистральных провайдеров. Естественно, сети доступа как заказчики будут предпочитать Сетевую Структуру 2, а не 1, так как в этом случае у них есть выбор между провайдерами, которых они могут предпочесть и посчитать более выгодными по цене и предлагаемым услугам. Отметим, что сети провайдеров в данном случае должны быть связаны между собой, а иначе клиенты разных магистральных провайдеров не смогли бы взаимодействовать друг с другом.
Сетевая Структура 2 представляет собой двухуровневую иерар- хию, в которой магистральные провайдеры занимают верхний уро- вень, а сети доступа лежат на нижнем. Такая структура предполагает, что магистральный провайдер не только имеет возможность соеди- няться со всеми сетями доступа, но и находит экономически выгод- ным делать это. Несмотря на то, что магистральные провайдеры име- ют очень внушительное сетевое покрытие и связаны с очень многими сетями доступа, не все из них присутствуют в любом городе на пла- нете. Вместо этого существуют региональные Интернет-провайдеры, которые осуществляют подключение сетей доступа в каждом регионе, а те, в свою очередь, соединены с Интернет-провайдерами первого уровня. Существует приблизительно дюжина провайдеров первого уровня, среди которых Level 3 Communications, ATMT, Sprint и NTT. Интересно отметить, что ни один из провайдеров прямо не заявляет о своей принадлежности к первому уровню.
Заметим, что конкурируют не только провайдеры первого уровня, но и многочисленные местные Интернет- провайдеры в своем регионе. В такой иерархической структуре каждая сеть доступа вынуждена платить за соединение местному Интернет- провайдеру, а каждый местный Интернет-провайдер — провайдеру первого уровня (сеть доступа может быть соединена напрямую с провайдером первого уровня и в этом случае платить за подключение не- посредственно ему). Таким образом, на каждом из уровней иерархии существуют отношения заказчик-поставщик. Заметим также, что про- вайдеры первого уровня не платят никому, так как они находятся на вершине иерархии. На самом деле структура может быть еще сложнее, например, в некоторых регионах существуют более крупные местные Интернет-провайдеры (иногда охватывающие целую страну), к кото- рым подсоединяются более мелкие местные провайдеры, а крупные сое- диняются с провайдерами первого уровня. Например, в Китае в каждом городе есть сети доступа, которые соединяются с провайдерами провин- ции, а те, в свою очередь, с национальными Интернет-провайдерами, соединяющимися с провайдерами первого уровня636. Таким образом, мы пришли к Сетевой Структуре 3, которая является все еще неточным приближением сегодняшнего Интернета.

## Slide 21: Структура Интернета: «сеть сетей»
…
…
…
…
…
…
IXP
Пиринговое соединение
Точка обмена интернет трафиком
IXP
Но если один глобальный интернет-провайдер является жизнеспособным бизнесом, будут конкуренты….
кто захочет подключиться...
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
Интернет-провайдер А
Интернет-провайдер Б
Интернет-провайдер В
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Notes: Для построения сетевой структуры, которая наиболее близко от- ражает сегодняшний Интернет, мы должны добавить еще точки при- сутствия (Points of Presents или PoP), пиринг, точки обмена трафиком (IXP), а также возможность использования многоинтерфейсного режи- ма. Точки присутствия существуют на всех уровнях иерархии, исключая нижний (сети доступа). Точка присутствия — это группа из одного или нескольких маршрутизаторов (расположенных в одном и том же ме- сте) сети провайдера, к которым могут подключаться маршрутизаторы сети заказчика. Чтобы подключиться к Интернет-провайдеру, заказчик может арендовать высокоскоростные линии связи какой-нибудь теле- коммуникационной компании для соединения своих маршрутизаторов с маршрутизаторами провайдера в точке присутствия. Любой Интернет- провайдер (за исключением провайдера первого уровня) может выбрать так называемое многоинтерфейсное подключение, то есть соединение с двумя или более провайдерами верхнего уровня. Так, например, сеть доступа может иметь многоинтерфейсное подключение к двум местным Интернет-провайдерам или, как вариант, к двум местным и к одному провайдеру первого уровня. Аналогично, местный Интернет-провайдер может иметь многоинтерфейсное подключение к нескольким провайде- рам первого уровня. Используя такое подключение, провайдер гарантирует для себя отправку и получение пакетов, если у одного из его про- вайдеров проблемы на линии связи.

## Slide 22: Структура Интернета: «сеть сетей»
…
…
…
…
…
…
… могут быть созданы региональные сети, связывающие сети доступа с Интернет-провайдерами
IXP
IXP
Региональный
интернет-провайдер
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Интернет-провайдер А
Интернет-провайдер Б
Интернет-провайдер В
Notes: Как мы уже выяснили, заказчики платят Интернет-провайдерам за доступ в сеть, и размер этой платы, как правило, отражает объем тра- фика, которым заказчик обменивается с поставщиком. Для уменьшения затрат пара соседствующих Интернет-провайдеров одного уровня ие- рархии может установить между собой, так называемое пиринговое со- единение, то есть соединить свои сети напрямую таким образом, чтобы трафик между ними не шел через промежуточные каналы связи. Обыч- но по соглашению сторон такое соединение является бесплатным. Как уже упоминалось, провайдеры первого уровня также устанавливают между собой пиринговые соединения. Компа- нии, не являющиеся Интернет-провайдерами (так называемые третьи стороны), могут создавать точки обмена Интернет-трафиком (Internet Exchange Point, IXP), обычно в отдельно стоящем здании, своими соб- ственными коммутаторами. Через такие точки провайдеры могут уста- навливать пиринговое взаимодействие между собой. На сегодняшний день в Интернете существует примерно 300 точек обмена трафиком. Таким образом, мы приходим к нашей Сетевой Структуре 4, состоя- щей из точек доступа, региональных провайдеров, провайдеров первого уровня, точек присутствия, многоинтерфейсного режима, пиринга и то- чек обмена трафиком (IXP).

## Slide 23: Структура Интернета: «сеть сетей»
ISP A
ISP C
ISP B
…
…
…
…
…
…
… а провайдеры контента (Google, Microsoft, Akamai и др.) могут создавать свои собственные сети, чтобы их службы были доступнее конечным пользователям.
IXP
IXP
Сеть провайдера контента
Региональный
интернет-провайдер
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Notes: Наконец, мы пришли к Сетевой Структуре 5, которая описывает сегодняшний Интернет (по состоянию 2012 года). Сетевая структура, показанная на рисунке, происходит из Структуры 4 с добавлением сетей провайдеров контента. Одним из ярких представителей таких провайдеров контента является компания Google. На 2016 год, Google имела от 30 до 50 центров обработки данных, размещенных по всей Северной Америке, Европе, Азии, Южной Америке и Австралии. Многие из этих центров включали в себя сотни серверов, а некоторые и до сотни тысяч. Все центры обработки данных компании Google взаимосвязаны частной сетью Google (TCP/IP сетью), которая охватывает весь земной шар, но, тем не менее, отделена от публичного Интернета. Важно заметить, что трафик в частной сети Google идет только между серверами Google.

## Slide 24: Структура Интернета: «сеть сетей»
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
Сеть
доступа
В центре: небольшая сеть из взаимосвязанных больших сетей
  «1 уровень» - магистральные провайдеры (например, Level 3, Sprint, AT&T, NTT) международная область охвата
  Сеть провайдера контента (например, Google): частная сеть, центры обработки данных которой подключены к Интернет. Часто выступает в роли Интернет-провайдера или провайдера 1 уровня
Региональный
провайдер
Региональный
провайдер
Провайдер
1 уровня
Провайдер
1 уровня
IXP
Google
IXP
IXP
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
Notes: Как мы видим на рисунке, частная сеть Google пытается выступать в качестве провайде- ра первого уровня, устанавливая пиринговое соединение (бесплатное) с Интернет-провайдерами нижнего уровня, либо связываясь с ними напрямую, либо через точки обмена трафиком. Однако из-за того, что подключиться ко многим сетям доступа можно только через провайдера первого уровня, Google также устанавливает соединение с провайдера- ми первого уровня и платит им за трафик, которым с ними обменива- ется. Создавая собственные сети, провайдер контента не только сокра- щает расходы, связанные с подключением провайдера более высокого уровня, но также получает возможность оптимизировать управление своими сервисами, предоставляемыми конечным пользователям.
Резюмируя, заметим, что сегодняшний Интернет — сеть сетей — это сложная структура, состоящая примерно из дюжины Интернет-провайдеров первого уровня и сотен тысяч провайдеров нижних уровней. Некоторые из них охватывают небольшие географические области, а некоторые — многие континенты и океаны. Провайдеры нижнего уровня соединяются с провайдерами верхнего уровня, а также взаимодействуют друг с другом. Пользователи и провайдеры контента являются заказчиками провайдеров нижних уровней, а те, в свою очередь, заказчиками провайдеров верхних уровней. В последние годы большинство провайдеров контента создали свои собственные сети, ко- торые соединяются с сетями провайдеров нижних уровней там, где это возможно.

## Slide 25
Notes: В данной лекции, мы посмотрели на важность компьютерных сетей в нашей жизни и изменения, которые настигли человечество с появлением компьютерных сетей и сети Интернет. Познакомились с основной терминологией, которую мы будем использовать в курсе. Привели два описания Интернета; одно с точки зрения его аппаратных и программных компонентов, другое в терминах инфраструктуры для предоставления служб распределенным приложениям. Возможно, вы все еще путаетесь в том, что такое Интернет. Что такое коммутация пакетов и протокол TCP/IP? Что собой представляют маршрутизаторы? Какие типы линий связи существуют в Интернете? Эти важные понятия и ответы на поставленные вопросы будут излагаться в следующих видео.