## Slide 1: Лекция 3 Задержки, потери, пропускная способность в сети. Уровни протоколов, модели обслуживания.
Касымова Айжан Бахытжановна, PhD, Ассоциированный профессор

## Slide 2: План
Причина задержек и потерь
Пропускная способность сети
Уровни протоколов
Инкапсуляция
Notes: Как мы упомянули в Лекции 2, Интернет можно рассматривать как инфраструктуру, которая предоставляет службы распределенным приложениям, выполняющимся на конечных системах. В идеале мы бы, конечно, хотели, чтобы Интернет-службы были в состоянии передавать данные между двумя системами без какой-либо потери. Но в реальности это недостижимо. На самом деле при передаче данных в компьютерных сетях происходят задержки и потери пакетов. В связи с этим существует понятие пропускной способности сети — количество передаваемых в секунду данных, которое способно пропустить сеть. С одной стороны, объясняемые законами физики задержки и потери вызывают сложности, но с другой, подобные проблемы являются источником множества интересных тем для курсов по компьютерным сетям и мотивируют тысячи ученых в этой области. В данной лекции мы начнем изучать и рассчитывать задержки, потери и пропускную способность в компьютерных сетях.

## Slide 3: Как происходит задержка и потеря пакетов?
пакеты стоят в буферах маршрутизатора, ожидая очереди на передачу
  длина очереди увеличивается, когда скорость поступления на канал (временно) превышает пропускную способность выходного канала
потеря пакетов происходит, когда память для хранения пакетов в очереди заполняется
A
B
отправляемый пакет(задержка передачи)
Пакеты в буфере (задержка ожидания)
свободная часть буфера:
если доступной части буфера нет,
пакеты отбрасываются (потери)
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
Notes: Напомним, что пакет начинает свой путь на хосте-источнике, проходит через последовательность маршрутизаторов и заканчивает его на хосте-приемнике. Проходя путь от одного узла (хоста или маршрутизатора) до другого, пакет испытывает на каждом из этих узлов несколько видов задержек: задержка обработки в узле, задержка ожидания, задержка передачи и задержка распространения; сумма этих задержек называется общей узловой задержкой. Производительность многих Интернет-приложений, таких, как поисковая система, веб-браузеры, почтовые клиенты, системы мгновенных сообщений, IP-телефония напрямую зависит от сетевых задержек. Чтобы глубоко понять процесс коммутации пакетов и общего функционирования компьютерных сетей необходимо четко представлять природу этих задержек и их важность.

## Slide 4: Четыре источника задержки пакетов
dобработка: узловая обработка
проверка битовых ошибок
определение исходящей линии
обычно < 1 мс
dожидание: задержка ожидания
время ожидания передачи в выходную линию
зависит от уровня загрузки маршрутизатора
распространение
узловая
обработка
ожидание
dузовая = dобработка + dожидание + dраспростр + dпередача
A
B
передача
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
Б
А
Notes: Давайте изучим эти задержки на примере участка сети, представленного на рисунке. Частью маршрута пакета от источника до места назначения является фрагмент сети от исходящего узла через маршрутизатор A к маршрутизатору Б. Нашей целью является охарактеризовать узловую задержку на маршрутизаторе A. Отметим, что маршрутизатор A имеет исходящую линию связи до маршрутизатора Б. Эта линия связи в своем начале имеет входной буфер маршрутизатора A (там, где хранятся пакеты, находящиеся в очереди). Когда пакет прибывает c передающего узла на маршрутизатор Ac передающего узла, он проверяет заголовок пакета для того, чтобы определить исходящую линию связи и направить в нее пакет. В нашем примере исходящей линией связи для пакета будет являться та, которая ведет к маршрутизатору Б.
Пакет может быть передан в линию связи лишь при условии, что по ней не передаются или не находятся в очереди другие пакеты; если же линия связи в данный момент занята либо есть ожидающие в очереди пакеты, то в нее встают и вновь прибывающие.
Задержка обработки. Время, необходимое на проверку заголовка пакета и определение дальнейшего его маршрута, является частью задержки обработки. Данная задержка может включать также затраты на проверку ошибок, происходящих из-за искажения отдельных битов сообщения при передаче его от передающего узла на маршрутизатор A. Обычное время задержки в типичных современных высокоскоростных маршрутизаторах составляет порядка нескольких микросекунд или менее. После такой обработки в узле маршрутизатор направляет пакет в очередь линии связи с маршрутизатором Б.
Задержка ожидания. Находясь в очереди, пакет испытывает задержку ожидания, так как он ждет, пока его передадут дальше в линию связи. Время задержки ожидания для определенного пакета будет зависеть от количества пакетов, прибывших до него и стоящих в очереди на передачу в линию связи. Если же очередь пуста и нет пакетов для передачи, то задержка ожидания для нашего пакета будет равна нулю. В случае же большого объема трафика задержки ожидания могут быть достаточно продолжительными. Вскоре мы увидим, что количество пакетов, находящихся в очереди к моменту прибытия нового пакета, зависит от интенсивности и природы трафика прибывающих пакетов. На практике задержки ожидания обычно составляют от нескольких микросекунд до нескольких миллисекунд.
Задержка ожидания является наиболее сложной и интересной составляющей общей узловой задержки. В действительности эта тема настолько важна и интересна, что ей посвящены тысячи публикаций в прессе и очень много книг. В отличие от трех других видов задержек, задержка ожидания может изменяться от пакета к пакету. Если 10 пакетов одновременно прибывают в пустую очередь, то первый переданный пакет не будет испытывать задержки ожидания, в то время как для последнего она будет достаточно большой (пока передаются 9 других пакетов).

## Slide 5: Четыре источника задержки пакетов
распространение
узловая
обработка
ожидание
A
B
передача
dпередача: задержка передачи
L: размер пакета (бит)
R: полоса пропускания линии (бит/с)
dпередача= L/R
dpаспростр: задержка распространения
d: длина линии связи
s: скорость распространения сигнала в среде передачи (~2x108 m/sec)
dpаспростр = d/s
dпередача и dpаспростр
отличаются
А
Б
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
dузовая = dобработка + dожидание + dраспростр + dпередача
Notes: Задержка передачи. Предположим, что пакеты передаются в линию связи в порядке очередности (первый пришел — первого обслужили), как это распространено в сетях с коммутацией пакетов. Тогда наш пакет будет передан только после того, как закончится передача всех тех, которые прибыли перед ним. Пусть длина пакета равна L бит, а скорость передачи по линии связи от маршрутизатора A к маршрутизатору Б равна R бит/с. Задержка передачи будет равна L/R — время, которое требуется, чтобы передать все биты пакета в линию связи. На практике задержка передачи составляет от нескольких микросекунд до нескольких миллисекунд.
Задержка распространения. После того как бит попал в линию связи, он распространяется по ней до маршрутизатора Б. Время, необходимое ему до достижения маршрутизатора Б, называется задержкой распространения. Бит движется со скоростью распространения в данной линии связи, зависящей от физической среды передачи (оптоволокна, медной витой пары и т.д.). Задержка распространения тогда будет равна расстоянию между двумя маршрутизаторами, деленному на скорость распространения, то есть d/s. Когда последний бит пакета достигает маршрутизатора Б, то все биты пакета сохраняются в маршрутизаторе. Затем весь процесс повторяется на маршрутизаторе Б. Задержки распространения обычно составляют порядка нескольких миллисекунд.
Сравнение задержки передачи и задержки распространения. Новички в области компьютерных сетей часто испытывают трудности в понимании разницы между задержками передачи и задержками распространения. Эта разница хотя и не слишком очевидна, но достаточно важна. Задержка передачи — это время, необходимое маршрутизатору, чтобы протолкнуть пакет в линию связи. Зависит оно от размера пакета и скорости передачи по линии связи и никак не связано с расстоянием между двумя маршрутизаторами. Задержка распространения — это время, требуемое для передачи бита от одного маршрутизатора к другому, и зависящее от расстояния между этими маршрутизаторами, но не связанное ни с размером пакета, ни со скоростью передачи в линии.

## Slide 6: Потеря пакетов
очередь (или буфер маршрутизатора) имеет ограниченную емкость
пакет, поступающий в заполненный буфер, отбрасывается (т.е. теряется)
потерянный пакет может быть повторно отправлен предыдущим узлом или исходной конечной системой
A
B
передаваемый пакет
буфер
(здесь пакеты
ожидают своей
очереди)
Пакет, прибывающий
в полный буфер, теряется
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
Notes: Как вы знаете, очередь - буфер маршрутизатора, обычно имеет ограниченный объем и зависит в основном от конструкции и стоимости маршрутизатора. Это означает, что задержки пакетов в реальности не могут быть бесконечными. Вместо этого в момент прибытия пакета к маршрутизатору очередь может оказаться заполненной и, так как негде сохранить пакет, маршрутизатор его отбросит, то есть пакет будет потерян.
С точки зрения конечной системы, потеря пакета будет означать, что переданные в сеть данные не достигнут получателя. Количество потерянных пакетов, очевидно, возрастает по мере увеличения интенсивности трафика. Поэтому очень часто производительность в узлах характеризуется не только величиной задержек, но и вероятностью потери пакетов. Для того, чтобы гарантированно передавать данные от источника к приемнику, в сетях производится повторная отправка потерянных пакетов.

## Slide 7: Маршруты и задержки в Интернете
Как на самом деле обстоят дела с задержками и потерями в Интернете?
Программа traceroute: измеряет задержку прохождения сигнала от источника до маршрутизатора по пути до места назначения. Для любого 𝑖:
3 попытки
3 попытки
3 попытки
  отправляет три пакета до 𝑖-го маршрутизатора на маршруте до хоста назначения
  𝑖-й маршрутизатор возвращает пакеты отправителю
  хост-источник фиксирует промежутки времени между отправкой и возвратом пакета.
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
Notes: Чтобы лучше понять, как происходят сквозные задержки (задержки на пути источник-приемник) в компьютерных сетях, мы можем использовать программу Traceroute. Это простейшая утилита, которую можно запустить на любом хосте в Интернете. Пользователь указывает имя хоста-приемника, а программа на хосте-источнике отсылает специальные пакеты в сторону приемника. На своем пути к получателю эти пакеты проходят через серию маршрутизаторов. Когда маршрутизатор получает один из этих пакетов, он отправляет обратно хосту-источнику короткое сообщение, в котором содержатся имя и адрес этого маршрутизатора. Traceroute повторяет передачу три раза, то есть на самом деле хост-отправитель посылает 3×N пакетов хоступолучателю.
Кроме изученных нами задержек обработки, передачи и распространения пакеты могут испытывать значительные задержки на конечных системах. Например, конечная система при передаче пакета в разделяемую среду (например, в сетях с кабельным либо Wi-Fi доступом) может целенаправленно задерживать свою передачу, потому что это предусмотрено протоколом для разделения среды с другими конечными системами. Еще одним важным видом задержек является задержка пакетизации медиаресурсов (например, аудио- или видеофайла), которая присутствует, например, в приложениях IP-телефонии (VoIP). В этом случае передающая сторона вначале собирает в пакет закодированную цифровую речь, перед тем как отправить этот пакет в Интернет. Время на упаковку или сборку этого пакета — называемое задержкой пакетизации — может достигать значительной величины и, следовательно, влиять на качество IP-вызова, заметное пользователям.

## Slide 8: Пропускная способность
Пропускная способность: скорость (измеряемая в битах в единицу времени), с которой биты передаются между отправителем и получателем
  мгновенная: скорость в заданный момент времени
  средняя: скорость за промежуток времени
server, with
file of F bits
to send to client
link capacity
Rs bits/sec
link capacity
Rc bits/sec
Сервер, отправляющий клиенту файл размером 𝐹 бит
Линия связи с максимальной скоростью передачи (Rs bits/sec)
Линия связи с максимальной скоростью передачи (Rc бит/с)
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
Notes: Кроме задержек и потерь пакетов еще одной важной характеристикой производительности компьютерных сетей является сквозная пропускная способность (сквозная, то есть от источника к приемнику).
Чтобы дать ей определение, рассмотрим передачу большого файла от хоста A к хосту Б по компьютерной сети. В качестве примера можно рассмотреть передачу видеоклипа между двумя системами в одноранговой сети. Мгновенная пропускная способность в любой момент времени — это скорость (в бит/с), с которой хост Б получает файл. Многие приложения, включая большинство систем в одноранговых сетях с разделением файлового доступа, отображают мгновенную пропускную способность в интерфейсе пользователя во время загрузки. Если файл содержит F бит, а передача занимает T секунд, то средняя пропускная способность для передачи файла равна F/T бит/с. Для некоторых приложений, таких как IP-телефония, желательно, чтобы уровень задержек был низким, а мгновенная пропускная способность превышала определенное пороговое значение. Для других приложений наоборот, задержки не так критичны, но, с другой стороны, желательна высокая пропускная способность.

## Slide 9: Throughput
Rs < Rc Какова средняя сквозная пропускная способность?
Rs бит/с
Rc бит/с
Rs > Rc Какова средняя сквозная пропускная способность?
Линия на маршруте от источника к приемнику, которая
ограничивает пропускную способность
Линия связи, являющаяся узким местом
Rs бит/c
Rc бит/c
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
Notes: Чтобы получить более глубокое представление о том, как важно понятие пропускной способности, давайте рассмотрим несколько при-меров. На рисунке сверху показаны две конечные системы, сервер и клиент, соединенные двумя коммуникационными линиями связи и маршрутизатором.
Рассмотрим пропускную способность, необходимую для передачи файла от сервера к клиенту. Обозначим через RS скорость передачи данных на линии между сервером и маршрутизатором, а через RC — скорость передачи между маршрутизатором и клиентом. Предположим также, что любой другой трафик в этой сети, кроме трафика от сервера к клиенту, отсутствует. Возникает вопрос, какова пропускная способность в таком идеальном случае по маршруту сервер-клиент?
Чтобы ответить на этот вопрос, представим биты информации как жидкость, а линии связи как трубы. Очевидно, что сервер не может передавать («качать») биты через свое соединение со скоростью выше, чем RS бит/с; то же самое справедливо и для маршрутизатора: он не может перенаправлять биты со скоростью выше, чем RC бит/с. Если RS< RC, то биты, «качаемые» сервером, будут течь через маршрутизатор и прибывать к клиенту со скоростью RS бит/с, что и составит пропускную способность, равную RS . Если же RC< RS , то маршрутизатор не сможет перенаправлять биты так же быстро, как он их получает. В этом случае биты будут покидать маршрутизатор со скоростью RC, определяя пропускную способность как RC. Отметим также, что если биты продолжают прибывать на маршрутизатор со скоростью RS и покидать его со скоростью RC, то остаток битов, ожидающих своей очереди для передачи клиенту, будет все возрастать и возрастать — очень нежелательная ситуация! Таким образом, для простой сети с двумя линиями связи пропускная способность равна min{RC,RS }, то есть скорости передачи соединения типа бутылочного горла. Определив пропускную способность, мы можем теперь подсчитать время, необходимое на передачу большого файла из F бит от сервера к клиенту как F/min{RC,RS }. Если взять конкретный пример, предположим, вы загружаете MP3-файл размером F, равным 32 Мбит, скорость передачи со стороны сервера RS равна 2 Мбит/с, и скорость передачи до клиента RC равна 1 Мбит/с, то время на передачу будет составлять 32 секунды. Конечно, данное значение пропускной способности и времени передачи достаточно приближенное, так как не учитываются задержки обработки и некоторые виды задержек, обусловленные протоколом передачи.

## Slide 10: Пропускная способность в Интернете
Rs
Rs
Rs
Rc
Rc
Rc
R
10 соединений делят
(на равных) узкое место
в магистральном канале
связи со скоростью 𝑅 бит/с
пропускная способность любого соединения клиент-сервер: min(Rc,Rs,R/10)
на практике: узкие места - это: Rc или Rs
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
10 серверов
10 клиентов
...
...
Notes: Рассмотрим еще один пример, вызванный необходимостью передачи данных в Интернете.
На рисунке мы видим, что 10 серверов и 10 клиентских рабочих мест соединены с ядром компьютерной сети. В этом случае 10 пар клиент-сервер производят одновременно 10 загрузок файлов. Опять предположим, что кроме этих 10 загрузок никакого трафика в сети в данный момент не существует. Как показано на рисунке, существует какая-то линия связи в ядре сети, через которую проходят все 10 загрузок. Обозначим через R скорость передачи этой линии связи. Предположим также, что все соединения со стороны серверов имеют одинаковую скорость RS , все соединения со стороны клиента имеют одну и ту же скорость RC, а скорость передачи данных во всех линиях связи в ядре сети — за исключением той, где скорость равна R, гораздо больше, чем RS , RC и R. Какова же будет пропускная способность для загрузок файлов?
Очевидно, что если скорость общей линии R достаточно велика — скажем, в сотни раз больше, чем оба значения RS и RC — то пропускная способность для каждой загрузки опять составит min{RC,RS }. Но что будет, если скорость передачи в общем соединении одного порядка с RS и RC? Какова окажется пропускная способность в этом случае? Возьмем более конкретный пример. Предположим, RS равно 2 Мбит/с, RC равно 1 Мбит/с, R равно 5 Мбит/с, а общий канал связи разделяет эту скорость между 10 загрузками. В данном случае узким местом для каждой загрузки будет уже не сеть доступа, а общее соединение в ядре сети, которое может обеспечить загрузку со скоростью лишь 500 Кбит/с. Таким образом, сквозная пропускная способность для каждой загрузки уменьшилась до 500 Кбит/с. Рассмотренные выше примеры показывают нам, что пропускная способность зависит от скоростей передачи по линиям связи, через которые идут данные. Мы видели, что при отсутствии другого трафика пропускную способность можно упрощенно считать равной минимальной скорости передачи по линии между источником и приемником. Пример на рисунке показывает, что в более общем случае пропускная способность зависит не только от скоростей передачи по линии связи, но также от влияющего постороннего трафика. В частности, линия связи с доста-точно высокой скоростью передачи также может оказаться узким местом для передачи файла, если через эту линию проходят еще и другие потоки данных.

## Slide 11: Уровни протоколов и эталонные модели
Сеть – сложная система со множеством элементов:
  хосты
  маршрутизаторы
  линии с различной средой передачи
  приложения
  протоколы
  оборудование, программное обеспечение
Вопрос: возможно ли как-либо организовать сетевую архитектуру?
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
Notes: Из того, что мы уже узнали, ясно, что Интернет — очень сложная система. Она состоит из многих компонентов: многочисленных приложений и протоколов, различных типов конечных систем, коммутаторов пакетов, а также различных сред передачи. Учитывая такую необычайную сложность, возникает вопрос, возможно ли как-либо организовать сетевую архитектуру или, по крайней мере, организовать обсуждение сетевой архитектуры. К счастью, на эти оба вопроса мы можем ответить «да».
Перед тем как попытаться систематизировать наши знания архитектуры Интернета, давайте обратимся к аналогии из мира людей. Представьте себе, что кто-нибудь попросил вас описать, например, как организована система воздушных сообщений. Как бы вы стали описывать такую сложную структуру, которая включает в себя агентство по продаже авиабилетов, службу по проверке багажа, сотрудников терминалов, летный персонал, парк воздушных судов, а также международные дис- петчерские службы?

## Slide 12: Пример: организация авиа путешествия
ряд шагов, включающих множество сервисов
билет (покупка)
багаж (регистрация)
выход (посадка)
взлетная полоса (взлет)
движение по маршруту
билет (жалоба)
багаж (получение)
выход (высадка)
взлетная полоса (посадка)
движение по маршруту
движение по маршруту
Как бы вы определили/обсудили систему авиаперелетов?
сквозная перевозка человека и багажа
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
Notes: Один из возможных способов состоит в том, чтобы показать набор действий, которые вы производите (или которые про- изводятся для вас), когда вы совершаете авиаперелет. Такие действия включают в себя, например, покупку билета, регистрацию багажа, проход через выход терминала и посадку на борт самолета. После этого самолет взлетает и движется по маршруту до места назначения. Затем вы приземляетесь, покидаете самолет через выход терминала и получаете свой багаж. Если вы остались недовольны полетом, то подаете жалобу авиаперевозчику.
Тут мы сразу замечаем аналогию с функционированием компьютер- ных сетей: авиакомпания доставляет вас от исходного пункта до пункта назначения. Пакет в Интернете тоже доставляется от хоста-источника до хоста-приемника. Но этим сходство не ограничивается. Здесь про- сматривается некоторая структура. Мы замечаем, что на обоих концах данной структуры находятся функции, связанные с билетами; с бага- жом для пассажиров, которые уже получили билеты, а также со стойкой регистрации и выходом для тех пассажиров, которые уже приобрели би- лет и прошли регистрацию багажа. Для пассажиров, которые уже прош- ли регистрацию, то есть купили билеты, сдали багаж и миновали ворота, есть функция, связанная со взлетом и посадкой, а также присутствуют функции в течение полета, относящиеся к движению лайнера по марш- руту.

## Slide 13: Пример: организация авиа путешествия
билет (покупка)
багаж (рег-ция)
выход (посадка)
взл. полоса (взлет)
движение по марш-ту
билет (жалоба)
багаж (получ-ие)
выход (высадка)
взл. полоса (посадка)
движение по марш-ту
airplane routing
служба продажи билетов
служба багажа
выход
взлет/посадка
Движение по маршруту
уровни: каждый уровень предоставляет свои службы
  с помощью функций данного уровня
  используя функции нижележащего уровня
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
Notes: На рисунке функциональность, предоставляемая авиакомпанией, разделена на уровни. Обратим внимание, что каждый уровень в комбинации с находящимися под ним, предоставляет некоторую функциональность или некоторые службы. Например, на билетном уровне и ниже пассажир проходит путь от кассира авиакомпании до кассира авиакомпании (от покупки билета до возможного получения компенсации по жалобе). На багажном уровне и ниже производится обслуживание пассажира от регистрации до получения багажа. Обратим внимание, что багажный уровень обслуживает только тех пассажиров, которые уже имеют билеты. На уровне выхода выполняется передача пассажира и багажа от стойки регистрации вылета до стойки регистрации прибытия. На уровне взлет-посадка производится обслуживание пассажиров и их багажа от взлетной полосы до взлетной полосы. Следовательно, на каждом уровне, во-первых, выполняются определенные действия, относящиеся к этому уровню (например, на уровне выхода производятся посадка на самолет и высадка с него) и, во-вторых, используются службы, предоставляемые уровнями ниже (например, уровень выхода включает также передачу пассажиров от взлетной полосы до взлетной полосы, которую предоставляет уровень взлет/посадка).

## Slide 14: Смысл разделения на уровни
Подход к проектированию/обсуждению сложных систем:
структурирование позволяет разделить систему на взаимодействующие компоненты
  уровневая эталонная модель в качестве примера
модульность упрощает обслуживание и модернизацию системы
  изменение реализации служб на одном уровне не затрагивает остальную систему
  поменявшаяся процедура выхода на посадку не повлияет на другие этапы авиаперелета
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
Notes: Такая многоуровневая архитектура позволяет нам обсуждать более детально отдельные части большой и сложной системы. Это упрощение само по себе очень ценно, так как дает возможность модульной организации, позволяя намного проще изменять реализацию функций и служб, предоставляемых уровнем. Так как один уровень предлагает одни и те же услуги и функции уровню над ним и использует те же самые услуги и функции с уровня ниже, то изменение реализации одного уровня не затронет всю остальную систему. Для больших и сложных систем, которые постоянно обновляются, способность изменять реализацию предоставляемых услуг (сервисов), не затрагивая другие компоненты системы, является еще одним важным преимуществом многоуровневой структуры.
Структура сетевых протоколов — организована с помощью уровней. Каждый протокол принадлежит какому-то определенному одному уровню, точно так же, как каждая функция в архитектуре воздушной линии. Мы будем рассматривать услуги, которые уровень предоставляет уровню выше — так называемую модель обслуживания уровня. Как в случае с примером авиалинии, каждый уровень предоставляет свои услуги, во-первых, выполняя определенные действия внутри себя, и, во-вторых, используя услуги уровня, находящегося ниже.
Уровни протоколов могут быть реализованы в программном, в ап- паратном обеспечении либо в их комбинации.
Разделение протоколов на уровни имеет свои преимущества. Такой подход позволяет разложить структуру на компоненты. Принцип модульности облегчает обновление и модернизацию составляющих частей системы. Однако следует сказать, что некоторые специалисты сетевых коммуникаций выступают против уровней. Одним из потенциальных недостатков такой структуры является то, что один уровень может дублировать функции других, например, нижележащих. Допустим, обработка ошибок во многих стеках протоколов может выполняться на нескольких уровнях на сквозной основе. Еще одним недостатком является то, что на одном уровне может потребоваться информация (например, значение времени), которая представлена только на другом, а это нарушает принцип изолированности.

## Slide 15: Стек протоколов Интернета
прикладной: поддержка сетевых приложений
  HTTP, IMAP, SMTP, DNS
транспортный: передача данных между приложений
  TCP, UDP
сетевой: передача дейтаграм от источника к приемнику
  IP, протоколы маршрутизации
канальный: передача данных между соседними узлами сети
  Ethernet, 802.11 (WiFi), PPP
физический: биты в среде передачи
link
application
network
transport
physical
прикладной
транспортный
сетевой
канальный
физический
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
Notes: Набор протоколов различных уровней называется стеком протоколов. Он состоит из пяти уровней: физического, канального, сетевого, транспортного и прикладного.
Прикладной уровень (иначе называемый уровнем приложений) поддерживает сетевые приложения и их протоколы. Прикладной уровень Интернета включает множество протоколов, таких как HTTP (обеспечивающий запрос и передачу веб-документов), SMTP (отвечающий за сообщения электронной почты) и FTP (для обмена между двумя конечными системами).
Протокол прикладного уровня обслуживает множество конечных систем, при этом приложение одной конечной системы обменивается порциями данных с приложением другой конечной системы. Порцию данных прикладного уровня называют сообщением.
Транспортный уровень Интернета осуществляет передачу сообщений прикладного уровня между конечными приложениями. Два транспортных протокола, существующих в Интернете и организующих передачу сообщений прикладного уровня, — это TCP и UDP. Протокол TCP предлагает приложениям службы с установлением соединения. Эти службы обеспечивают надежную доставку сообщений прикладного уровня получателям, а также контроль переполнения (то есть регулирование скорости потока). TCP также разбивает длинные сообщения на более короткие сегменты и обеспечивает механизм для контроля перегрузок таким образом, что при перегрузке сети источник снижает свою скорость передачи. Протокол UDP предоставляет приложениям службы без установления соединения. При этом не гарантируется надежность передачи, нет контроля переполнения и контроля перегрузок. Порция данных транспортного уровня называется сегментом.
Сетевой уровень Интернета отвечает за передачу порций данных, известных как дейтаграммы, от одного хоста сети к другому. Протоколы транспортного уровня (TCP и UDP) передают сегмент транспортного уровня и адрес назначения на сетевой уровень точно так же, как вы отправляете письмо на почту с указанием адреса доставки. Сетевой уровень, в свою очередь, обеспечивает службу для доставки этого сегмента на транспортный уровень хоста-получателя.
Сетевой уровень Интернета включает протокол IP, который определяет поля дейтаграмм, а также действия, которые должны производить конечные системы и маршрутизаторы с этими полями. Протокол IP един для всего Интернета, и все компоненты, работающие на сетевом уровне, должны исполнять его. Сетевой уровень содержит также протоколы маршрутизации, которые определяют маршруты прохождения дейтаграмм между хостами-источниками и хостами-приемниками. Таких протоколов маршрутизации в Интернете довольно много.
Канальный уровень
Сетевой уровень обеспечивает передачу дейтаграммы по цепочке маршрутизаторов от источника к приемнику в Интернете. Чтобы переместить пакет от одного узла к следующему на маршруте, сетевой уровень использует службы канального уровня; в частности, на каждом узле передает дейтаграмму ниже на канальный уровень, который доставляет ее к следующему узлу на маршруте, а затем канальный уровень передает дейтаграмму вверх на сетевой.
Службы, предоставляемые канальным уровнем, зависят от конкретного протокола канального уровня, который используется на определенной линии связи. Примером протоколов канального уровня могут служить Ethernet, Wi-Fi, а также протокол кабельных сетей доступа DOCSIS. Когда дейтаграммы на пути следования от источника к приемнику проходят несколько линий связи, то на каждой из них они могут быть обработаны различными протоколами канального уровня. Например, на одном участке маршрута дейтаграмму обрабатывает протокол Ethernet, а на другом — протокол PPP. Таким образом, различные протоколы канального уровня предоставляют различные службы для сетевого уровня. Порции данных канального уровня называются кадрами.
В то время как работой канального уровня является передача кадров между соседними узлами сети, физический уровень предназначен для передачи отдельных битов кадра между этими узлами. Протоколы физического уровня опять же зависят от используемой линии связи и от реальной среды передачи этой линии (медная витая пара, одномодовое оптоволокно и т.д.). Например, Ethernet поддерживает множество протоколов физического уровня: один для витой медной пары, другой для коаксиального кабеля, третий для оптоволоконного и так далее. В каждом из этих случаев биты передаются по линии связи различными способами.

## Slide 16: Эталонная модель ISO/OSI
представительский: позволяет приложениям верно интерпретировать данные, представленные в различных форматах (включая шифрование и сжатие)
сеансовый: синхронизация задач с помощью контрольных точек, восстановление обмена данными
В стеке протоколов Интернет отсутствуют эти два уровня!
  эти уровни, если нужно, могут быть включены на прикладном уровне
  нужно ли?
прикладной
представит-й
сеансовый
транспортный
сетевой
канальный
физический
Семиуровневая OSI/ISO
эталонная модель
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
Notes: Мы с вами обсудили стек протоколов Интернета. Но стоит упомянуть, что это не единственный набор протоколов для компьютерных сетей. В конце 70-х годов международная организация по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO) предложила так называемую эталонную модель взаимодействия открытых систем (Open Systems Interconnection model или просто модель OSI. В ней предлагается организовать компьютерные сети с помощью семи уровней. Модель OSI формировалась в то время, когда будущие протоколы Интернета только начинали свое развитие среди множества других протоколов; в действительности разработчики первоначальной модели OSI, создавая ее, не думали об Интернете. Тем не менее начиная с конца 70-х годов все образовательные программы по компьютерным сетям строились на базе концепции семиуровневой модели. Поскольку такая модель оказала значительное влияние на образование в области компьютерных сетей, она до сих пор не потеряла свое значение и упоминается во многих учебниках и обучающих курсах по сетевым технологиям.
Семь уровней модели OSI, представленные на рисунке — это прикладной, уровень представления, сеансовый, транспортный, сетевой, канальный и физический. Функциональность пяти из этих уровней та же самая, что и у аналогичных уровней стека протоколов Интернета. Давайте рассмотрим два дополнительных уровня, представленных в эталонной модели OSI — уровень представления и сеансовый уровень. Основная роль уровня представления — обеспечить сервис, позволяющий взаимодействующим приложениям интерпретировать данные, которыми они об- мениваются. Это включает сжатие данных, их шифрование, а также описание. Сеансовый уровень обеспечивает разграничение и синхронизацию данных в процессе обмена, предоставляет средства для контроля за сеансом и его восстановление в случае разрыва соединения.
Отсутствие этих двух уровней эталонной модели OSI в стеке про- токолов Интернета вызывает пару интересных вопросов: разве службы, предоставляемые этими уровнями, не так важны? Что если приложению необходимы эти службы? Интернет отвечает на эти вопросы одинаково — на усмотрение разработчика приложения. Он сам должен решить, важна конкретная служба или нет, и в случае, если она действительно важна, он же решает, как встроить такую функциональность в приложение.

## Slide 17: Другие Стеки протоколов
Notes: Стек протоколов — это набор протоколов, которые работают вместе для предоставления комплексных сетевых коммуникационных услуг. Набор протоколов может быть указан организацией по стандартизации или разработан поставщиком.
Набор протоколов TCP/IP является открытым стандартом, что означает, что эти протоколы находятся в свободном доступе, и любой поставщик может реализовать эти протоколы на своем оборудовании или в своем программном обеспечении.
Протокол, основанный на стандартах, — это процесс, одобренный сетевой отраслью и одобренный организацией по стандартизации. Использование стандартов при разработке и внедрении протоколов обеспечивает успешное взаимодействие продуктов разных производителей. Если конкретный производитель строго не соблюдает протокол, его оборудование или программное обеспечение могут быть не в состоянии успешно взаимодействовать с продуктами других производителей.
Некоторые протоколы являются проприетарными, что означает, что одна компания или поставщик контролирует определение протокола и его функционирование. Примерами проприетарных протоколов являются AppleTalk и Novell Netware, представляющие собой устаревшие наборы протоколов. Нередко поставщик (или группа поставщиков) разрабатывает собственный протокол для удовлетворения потребностей своих клиентов, а затем помогает сделать этот частный протокол открытым стандартом.

## Slide 18: Сервисы, Уровни и Инкапсуляция
отправитель
Протокол транспортного уровня инкапсулирует сообщение прикладного уровня, M, с заголовком транспортного уровня Ht для создания сегмента
  Ht используется протоколом транспортного уровня для реализации своих сервисов
прикладной
транспортный
сетевой
канальный
физический
получатель
Протокол Транспортного уровня передает M (например, надежно) от одного процесса к другому, используя сервисы сетевого уровня
Ht
M
Приложение обменивается сообщениями для реализации некоторой службы приложения с использованием служб of транспортного уровня
M
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
прикладной
транспортный
сетевой
канальный
физический
Notes: Познакомимся с важным понятием инкопсуляция. На отправляющем хосте сообщение прикладного уровня – M, передается на транспортный уровень. В простейшем случае транспортный уровень принимает сообщение и добавляет к нему дополнительную информацию (так называемый заголовок транспортно- го уровня Ht), которая будет впоследствии использоваться транспортным уровнем на принимающей стороне. Сообщение прикладного уровня вместе с информацией заголовка транспортного уровня составляют сегмент транспортного уровня. Таким образом, сегмент транспортного уровня инкапсулирует сообщение прикладного уровня. Дополнительная информация, включаемая в заголовок, может содержать данные, позволяющие транспортному уровню принимающей стороны доставлять сообщения необходимому приложению. Сюда же включаются биты контроля ошибок, с помощью которых получатель определяет количество измененных битов сообщения на маршруте.

## Slide 19: Сервисы, Уровни и Инкапсуляция
отправитель
Протокол транспортного уровня передает M (напр, надежно) от одного процесса к другому, используя сервисы сетевого уровня
Ht
M
Протокол сетевого уровня инкапсулирует сегмент транспортного уровня [Ht | M] с заголовком сетевого уровня Hn для создания дейтаграммы
  Hn используется протоколом сетевого уровня для реализации своих сервисов
получатель
M
M
Ht
Hn
Протокол сетевого уровня передает сегмент транспортного уровня [Ht | M] с одного хоста на другой, используя сервисы канального уровня
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
прикладной
транспортный
сетевой
канальный
физический
прикладной
транспортный
сетевой
канальный
физический
Notes: Затем транспортный уровень передает сегмент на сетевой уровень, который, в свою очередь, добавляет информацию заголовка своего уровня (Hn), например, адреса конечных систем источника и приемника, создавая таким образом дейтаграмму сетевого уровня.

## Slide 20: Сервисы, Уровни и Инкапсуляция
отправитель
Ht
M
Протокол канального уровня инкапсулирует сетевую дейтаграмму [Hn| [Ht |M], с заголовком канального уровня Hl для создания кадра
получатель
M
M
Ht
Hn
Протокол канального уровня передает дейтаграмму [Hn| [Ht |M] от хоста к соседнему хосту, используя сервисы сетевого уровня
M
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
Протокол сетевого уровня передает сегмент транспортного уровня [Ht | M] с одного хоста на другой, используя сервисы канального уровня
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
прикладной
транспортный
сетевой
канальный
физический
прикладной
транспортный
сетевой
канальный
физический
Notes: Дейтаграмма затем пересылается на канальный уровень, который (естественно) также добавляет свой собственный заголовок и создает кадр канального уровня. Таким образом, мы видим, что пакет на каждом уровне содержит два типа поля — поле заголовка и поле данных, которые обычно содержат пакет из уровня, расположенного над ним.

## Slide 21: Сервисы, Уровни и Инкапсуляция
отправитель
получатель
Ht
M
M
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
Ht
M
M
сообщение
сегмент
дейтаграмма
кадр
M
Ht
Hn
Hl
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
прикладной
транспортный
сетевой
канальный
физический
прикладной
транспортный
сетевой
канальный
физический
Notes: Уместным будет провести аналогию с пересылкой сообщения из одного офиса компании в другой с помощью почтовой службы. Предположим, Айна, работающая в одном офисе, хочет отправить сообщение Берику в другой офис. Оно будет аналогично сообщению прикладного уровня. Айна помещает письмо в корпоративный конверт и пишет на его лицевой стороне имя Берика и название подразделения, в котором он работает. Корпоративный конверт аналогичен сегменту транспортного уровня. Он содержит информацию заголовка (имя Берика и номер подразделения), а также инкапсулирует (упаковывает) сообщение прикладного уровня (письмо от Айны). Когда этот конверт приходит к работникам офиса, отвечающим за отправку корреспонденции, они помещают его внутрь еще одного конверта, который можно послать по обычной городской почте. Работники административного отдела пишут почтовый адрес отправляющего и принимающего офисов на почтовом конверте. В данном случае почтовый конверт — это аналог дейтаграммы — он инкапсулирует сегмент транспортного уровня (корпоративный конверт), который, в свою очередь, инкапсулирует исходное сообщение (сообщение от Айны). Почтовая служба доставляет почтовый конверт в офис принимающей стороны — в отдел корреспонденции. Там начинается процесс деинкапсуляции. Сотрудники отдела по работе с корреспонденцией извлекают из почтового конверта корпоративный и направляют его Берику. Наконец Берик открывает конверт и извлекает сообщение.
Конечно, процесс инкапсуляции может быть гораздо сложнее, чем в описанном примере. Например, большое сообщение может быть разделено на ряд сегментов транспортного уровня (а те, в свою очередь, на множество дейтаграмм сетевого уровня). На принимающем конце такие сегменты должны быть заново собраны из входящих в него дейтаграмм.

## Slide 22: Инкапсуляция: взгляд от начала до конца
сетевой
канальный
физич-й
приклданой
транспортный
сетевой
канальный
физический
отправитель
Ht
Hn
M
сегмент
Ht
дейтаграмма
получатель
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
Hl
M
маршрутизатор
коммутатор
сообщение
M
Ht
M
Hn
кадр
канальный
физич-й
© Авторские права, 1996-2020. Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс, Все права защищены
приклданой
транспортный
сетевой
канальный
физический
Notes: На рисунке показан путь, который проходят данные от отправляющей конечной системы вниз по стеку протоколов этой системы, затем вверх и вниз по протоколам коммутатора и маршрутизатора, и затем вверх по уровням протоколов принимающей конечной системы. Позже мы еще подробнее обсудим что, и маршрутизаторы, и коммутаторы канального уровня занимаются коммутацией пакетов. Подобно конечным системам, аппаратное и программное обеспечение данных устройств также организовано в виде уровней. Но, в отличие от конечных систем, маршрутизаторы и коммутаторы не используют все уровни стеков протоколов. Они обычно работают на нижних уровнях. Коммутатор канального уровня использует уровни 1 и 2; в маршрутизаторах реализованы уровни с 1 по 3. Это означает, например, что маршрутизаторы в Интернете могут работать с протоколом IP (с протоколом третьего уровня), в то время как коммутаторы канального уровня не способны это делать. Они не могут распознавать IP-адреса, но зато работают с адресами второго уровня, такими как адреса Ethernet. Обратим внимание, что хосты поддерживают все пять уровней, то есть можно сделать вывод, что вся сложность архитектуры Интернета ложится на плечи конечных устройств сети.

## Slide 23
Notes: В данной лекции мы рассмотрели несколько важных тем. Сначала мы обсудили причины задержек и потерь пакетов, а также пропускную способность в сети с коммутацией пакетов. Мы разработали простые количественные модели для определения задержек передачи, распространения и ожидания, а также для пропускной способности; мы будем широко использовать эти модели задержек в упражнениях на протяжении всего курса. Далее мы рассмотрели уровни протоколов и модели обслуживания, ключевые архитектурные принципы в области сетевых технологий. Теперь мы переходим на детальное обсуждение каждого уровня стека протоколов Интернет.