## Slide 1: Основные параметры рудника при подземной разработке
Преподаватель: Абен Ерболат, канд.техн.наук, ассоц.проф. кафедры «Горное дело»
aek554@mail.ru

## Slide 2: Содержание
Основные параметры подземного рудника
Годовая производительность
Срок службы рудника
Длина шахтного поля

## Slide 3: По завершению урока Вы будете знать:
Основные параметры подземного рудника
Формулы по определению годовой производительности
Формулу по определению срока службы рудника
Понятие и формулы по определению длины шахтного поля

## Slide 4: Основные параметры подземного рудника
К основным параметрам рудника относятся: годовая производительность, срок службы рудника и длина шахтного поля

## Slide 5: Годовая производительность
а) при наклонном и крутом падении рудного тела (Агошков М.И.)
Аг = Vг Sг γ Kи К1 К2 / Кк, т/год,
где Vг – годовое понижение горных работ, м/год; Sг = m Lпр - горизонтальная площадь рудного тела; γ – плотность руды; Kи –коэффициент извлечение; К1- поправочный коэффициент на угол падения рудного тела; К2- поправочный коэффициент на мощность рудного тела; Кк= 1- Кρ - коэффициент качества руды
Б) при горизонтальном и пологом падении рудного тела
Аг = Lг γ Kи Z m / Кк, т/год,
где Lг – годовое продвигание горных работ; Z – ширина фронта работ (зависит от направления работ- по простиранию или по падению рудного тела)

## Slide 6: Срок службы рудника

## Slide 7: Шахтное поле
Часть месторождения, отведенная для разработки рудником или шахтой, называется соответственно рудничным полем или шахтным полем. Рудничное или шахтное поле иногда включает в себя все месторождение. В случае, когда рудничное поле состоит из нескольких шахтных полей, то последние имеют между собой границы, именуемые границами шахтного поля. Размеры шахтных полей в каждом конкретном случае определяются исходя из технико-экономических соображений. При этом сравнивают суммы капитальных и эксплуатационных затрат на 1 т добычи при различных размерах шахтного поля. Каждое шахтное поле характеризуется длиной и шириной в горизонтальных залежах, а в пологих, наклонных и крутых - длиной по простиранию и глубиной. Намечается тенденция к увеличению размеров шахтных полей. При разработке крупных месторождений длина шахтных полей может достигать 4 - 5 км и более.

## Slide 8: Длина шахтного поля
Длина шахтного поля по простиранию определяется по формуле:
L=A*T/Hp*P*Kи
P=m* γ – количество руды извлекаемой с одного кв.м. залежи
Длина шахтного поля по глубине определяется по формуле:
H=A*T/Lпр*P*Kи