## Slide 1: Практическое занятие

## Slide 2
Годовая производительность
а) при наклонном и крутом падении рудного тела (Агошков М.И.)
Аг = Vг Sг γ Kи К1 К2 / Кк, т/год,
где Vг – годовое понижение горных работ, м/год; Sг = m Lпр - горизонтальная площадь рудного тела; γ – плотность руды; Kи –коэффициент извлечение; К1- поправочный коэффициент на угол падения рудного тела; К2- поправочный коэффициент на мощность рудного тела; Кк= 1- Кρ - коэффициент качества руды
Б) при горизонтальном и пологом падении рудного тела
Аг = Lг γ Kи Z m / Кк, т/год,
где Lг – годовое продвигание горных работ; Z – ширина фронта работ (зависит от направления работ- по простиранию или по падению рудного тела)

## Slide 3
Срок службы рудника

## Slide 7
V=18, м – годовое понижение уровня выемки;
Поправочные коэффициенты к величине годового понижения:
К1=1,2 – на угол падения рудных тел;
К2 =0,6 – на мощность рудных тел;
 = 3,5 т/м3 – удельный вес руды;
Кп=0,12 – коэффициент потерь;
Кρ= 0,18 - коэффициент разубоживания;
S =4000, м2– средняя величина рудной площади в этаже.

## Slide 8: Длина шахтного поля
Длина шахтного поля по простиранию определяется по формуле:
L=A*T/Hp*P*Kи
P=m* γ – количество руды извлекаемой с одного кв.м. залежи
Длина шахтного поля по глубине определяется по формуле:
H=A*T/Lпр*P*Kи

## Slide 9
Дано:
Аг=1млн.т/г
Т=22г.
Нр=500м
Плотность = 2.8
М=10м.
Кп=12%
Длина месторождения по простиранию= 3,6км.

## Slide 10
Дано:
Аг=1,2 млн.т/г
Т=25г.
Нр=1000м
Плотность = 2.8
М=8м.
Кп=10%
Длина месторождения по простиранию= 3.4км.