## Slide 1: Подготовка при подземной разработке
Преподаватель: Абен Ерболат, канд.техн.наук, ассистент профессор кафедры «Горное дело»
aek554@mail.ru

## Slide 2: Содержание
Классификация подготовительных выработок
Классификация способов и схем подготовки рудных месторождений
Схемы подготовки при подземной разработке

## Slide 3: По завершению урока Вы будете знать:
Как классифицируются подготовительные выработки
Как классифицируются способы и схемы подготовки рудных месторождений
Какие схемы подготовки при подземной разработке месторождении существуют

## Slide 4
Подземные горные выработки
I
I
I - I
Орты
Штрек
Гл. ствол
Вс. ствол
h
э
Устье
ОД
Орт
Штрек
РС
Вос
Квершлаг
Квершлаг

## Slide 5: Классификация подготовительных выработок
Подготовка рудных месторождений к очистным работам включает проведение подготовительно-нарезных выработок.
Подготовительные работы – проведение подготовительных выработок с одной плоскостью обнажения, которые разделяют шахтное поле или его часть на отдельные выемочные блоки (панели) с целью обеспечения транспорта материалов и руды, вентиляции, нарезных и очистных работ. Для разделения шахтного поля на этажи и блоки используют штреки, орты и восстающие.
Нарезные работы – проведение нарезных выработок с одной или двумя плоскостями обнажения в пределах добычных блоков для последующего выполнения очистных работ. После завершения нарезных работ блок считается подготовленным к очистным работам.
Нарезные выработки по назначению делятся на:
буровые (буровые штреки, орты, восстающие);
выпускные (воронки, траншеи, дучки, погрузочные заезды ит.д.);
выработки для управления горным давлением (используются при производстве закладочных работ и обрушении вмещающих пород и руды).
Количество и расположение нарезных выработок в пространстве зависит от системы разработки.

## Slide 6: Классификация способов и схем подготовки рудных месторождений
Способ подготовки | Угол падения залежи, α, град | Схема подготовки | Мощность залежи, m, м
Погоризонтный | ≤ 15 | Главными и выемочными штреками с отработкой заходками | ≤ 3
 |  | Главными и выемочными штреками с отработкой лавами | 
Панельный | ≤ 15 | Панельно-столбовая с отработкой заходками | ≤ 3
 |  | Панельно-столбовая с отработкой лавами | 
 |  | Панельно-камерная с расположением камер между главными штреками | ≤ 30
 |  | Панельно-камерная с расположением камер между панельными штреками | 
Этажный | > 15 | Рудным штреком | ≤ 8
 |  | Полевым штреком | 8 – 12
 |  | Рудным и полевым штреками с диагональными заездами | 10 – 18
 |  | Рудным и полевым штреками с кольцевыми заездами | 10 – 18
 |  | Рудным штреком и тупиковыми ортами | 15 – 40
 |  | Полевым штреком лежачего бока и тупиковыми ортами | 15 – 40
 |  | Полевым штреком висячего бока и тупиковыми ортами | 15 – 40
 |  | Полевыми штреками лежачего и висячего боков и кольцевыми ортами | > 40

## Slide 7: Панельно-камерная схема подготовки с расположением камер между главными штреками
1 – главный откаточный штрек;
2 – главный вентиляционный штрек;
3 – панельный штрек;
4 – камеры
Достоинства:
Не большие объемы ПНР
Возможность исп.конвеера

## Slide 8: Панельно-камерная схема подготовки с расположением камер между панельными штреками
1 – главный откаточный штрек;
2 – главный вентиляционный штрек; 3 – панельный штрек;
4 – выемочный штрек;
5 – камеры
Достоинства:
Больше добычных участков
Возможность исп. конвеера

## Slide 9: Схема подготовки рудным штреком
1 – квершлаг; 2 – рудный штрек

## Slide 10: Схема подготовки рудным штреком
Основная схема заключается в том, что рудный штрек проводят в рудном теле y контактов c боковыми породами. Схема откатки руды при такой подготовке – тупиковая. При тупиковой схеме для обеспечения маневров локомотива на флангах этажа предусматривают двухпутевые участки (разминовки)
Подготовка рудным штреком отличается простотой схемы расположения выработок и быстрым вводом в эксплуатацию, что обеспечивает попутную добычу руды и доразведку при проведении штрека.
Главным недостатком является малая производительность тупиковой схемы откатки и большие потери руды в надштрековом и околоштрековом целиках.
Условия применения: угол падения > 15º, мощность ≤ 8 м(ценность руды, устойчивость?)

## Slide 11: Схема подготовки полевым штреком
1 – квершлаг; 2 – полевой штрек

## Slide 12: Схема подготовки полевым штреком
Основной особенностью этой схемы является то, что полевой штрек проводят в лежачем боку месторождения Схема откатки аналогичная как и при подготовке рудным штреком. Условия применения: угол падения > 15º, мощность 8 – 12 м (ценность и устойчивость).

## Slide 13: Схема подготовки рудным и полевым штреком с диагональными заездами
1 – квершлаг; 2 – полевой штрек; 3 – рудный штрек; 4 – диагональный заезд

## Slide 14: Схема подготовки рудным и полевым штреком с кольцевыми заездами
1 – квершлаг; 2 – полевой штрек; 3 – рудный штрек; 4 – кольцевой заезд

## Slide 15: Схема подготовки рудным и полевым штреком с кольцевыми заездами

## Slide 16: Схема подготовки рудным и полевым штреком с кольцевыми заездами
Заключается в том, что рудный штрек проводят в рудном теле, а полевой штрек в породах лежачего бока. Для обеспечения кольцевой откатки руды через каждые 100 – 200 м рудный и полевой штрек соединяют кольцевыми заездами.
Условия применения: угол падения > 15º, мощность 10-18 м.

## Slide 17: Схема подготовки рудным штреком и тупиковыми ортами
1 – квершлаг; 2 – рудный штрек; 3 – тупиковый орт

## Slide 18: Схема подготовки рудным штреком и тупиковыми ортами

## Slide 19: Схема подготовки рудным штреком и тупиковыми ортами
Особенностью этой схемы является то, что рудный штрек проводят в рудном теле у пород лежачего бока из которого проводят тупиковые орты. Условия применения: угол падения > 15º, мощность 15 – 40 м (ценность, устойчивость).

## Slide 20: Схема подготовки полевым штреком лежачего бока и тупиковыми ортами
1 – квершлаг; 2 – полевой штрек лежачего бока; 3 – тупиковый орт

## Slide 22: Схема подготовки полевым штреком лежачего бока и тупиковыми ортами
Заключается в том, что полевой штрек проводят в породах лежачего бока из которого проводятся орты до границы руды и пород висячего бока Достоинством такой схемы подготовки является независимая схема проветривания блоков (камер) и возможность уточнения мощности рудного тела при проведении ортов.
Недостатком является ограниченная производственная мощность рудника в связи с тупиковой схемой откатки.
Условия применения: угол падения > 15º, мощность 15 – 40 м (ценность, устойчивость).

## Slide 23: Схема подготовки полевым штреком висячего бока и тупиковыми ортами
1 – полевой штрек висячего бока; 2 – тупиковый орт

## Slide 24: Схема подготовки полевыми штреками лежачего и висячего боков и кольцевыми ортами
1 – квершлаг; 2 – полевой штрек лежачего бока; 3 – полевой штрек висячего бока; 4 – кольцевой орт

## Slide 25
М И Н И С Т Е Р С Т В О О Б Р А З О В А Н И Я И Н А У К И Р Е С П У Б Л И К И К А З А Х С Т А Н
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА
ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Способы подготовки месторождения
Кольцевая, полевая подготовка

## Slide 26
Способы подготовки месторождения
Кольцевая, рудная подготовка

## Slide 27: Подготовка тонких залежей
Подготовка тонких залежей с любым углом падения обычно осуществляется проведением рудного штрека, который располагают при разработке горизонтальных и пологопадающих месторождений – посредине мощности залежи, со смещением в породы кровли или почвы.
При разработке наклонных и крутопадающих месторождений – посредине мощности залежи, со смещением в сторону пород лежачего или висячего боков