## Slide 1: Электронные компоненты спутниковой связи Лекция 2
Преподаватель Хабай Анар, доктор PhD, ассоцированный профессор Кафедры «Электроники, телекоммуникации и космических технологии» ainur_k_75@mail.ru

## Slide 2: Лекция 2. Системы спутниковой связи; основные принципы по- строения; параметры орбиты; виды орбит
Преподаватель: Чежимбаева Катипа Сламбаевна, канд.техн.наук, ассистент проф. Кафедры «Электроники, телекоммуникации и космических технологии» ainur_k_75@mail.ru
katipa67@yandex.ru

## Slide 3: Содержание
Ознакомление с принципами построения систем спутниковой связи
Идея 1 – Основные составляющие системы спутниковой связи;
Идея 2 – Спутниковая линия связи;
Идея 3- Виды орбит ИСЗ.

## Slide 4: По завершению урока Вы будете знать:
1. Характеристики орбит
2. спутниковые навигационные системы.
3 Определение азимута А и угла места β для геостационарного спутника

## Slide 5: Введение
Цель лекции: ознакомиться с принципами построения систем спутнико-
вой связи. Принцип организации спутниковой системы связи и вещания достаточ
но прост: с помощью ракеты-носителя на заданную орбиту вокруг Земли за-
пускается искусственный спутник (ИСЗ), на борту которого размещается при-
емо-передающее устройство (радиоретранслятор), на Земле устанавливаются
земные станции (ЗС) с параболическими антеннами и с устройствами для по-
стоянного наведения на антенну ИСЗ. Сигналы на фиксированных частотах,
посылаемые с земной станции, принимаются и усиливаются радиоретрансля-
тором ИСЗ и после преобразования на другие частоты излучаются антенной
ИСЗ в сторону земных станций- корреспондентов, где они принимаются, уси-
ливаются и преобразуются до выделения сообщения. Упрощенная спутнико-
вая линия связи изображена на рисунке 8.1.
Основные составляющие системы спутниковой связи: - космический сегмент системы спутниковой связи состоит из спутников и наземного оборудования, обеспечивающих выполнение функций по слежению, телеметрии и передаче телекоманд (ТТС) и материально-техническому
Системы спутниковой связи; основные принципы построения; параметры орбиты; виды орбит

## Slide 6
Спутниковая линия связи

## Slide 7
- земной сегмент. Термин «земной сегмент» обозначает часть системы
спутниковой связи, которая образуется земными станциями, используемыми
для передачи и приема любых видов сигналов связного трафика, передавае-
мых на спутник и от него, и образующих стык с наземными сетями.
Часто в спутниковых системах (СС) выделяют абонентский сегмент, об-
разуемый аппаратурой, предназначенной для непосредственного приема сиг-
налов СС потребителями передаваемой информации. Например, автомобиль-
ные спутниковые терминалы, телефоны, индивидуальные приемники спутни-
кового телевидения и др.
Конфигурация систем СС зависит от типа искусственного спутника
Земли, вида связи и параметров земных станций. Для построения систем СС
используются в основном ИСЗ, орбиты расположены на разных высотах. Ор-
биты ИСЗ отличающиеся формой и высотой показаны на рисунке 8.1, высоко
эллиптическая орбита (ВЭО), геостационарная орбита (ГСО), низковысотные
орбиты (НВО), средневысотные орбиты (СВО). Каждый тип ИСЗ имеет свои
преимущества и недостатки.

## Slide 8
Орбитой называется траектория движения искусственного спутника Зем-
ли. После вывода спутника на орбиту ракетные двигатели выключаются, и
спутник, как и всякое небесное тело, движется по инерции и при воздействии
гравитационных сил, главная из которых - притяжение Земли. Этим фактором
определяется форма траектории ИСЗ, в системах связи используются круго-
вые (рисунок 8.1,а) и эллиптические орбиты (рисунок 8.1,б), характеризую-
щиеся высотой апогея (самая близкая к поверхности Земли точка орбиты) и
перигеем (самая удаленна точка орбиты). Для исследования дальнего космо-
са могут использоваться параболические и гиперболические орбиты.
Важная характеристика орбиты спутника - наклонение ее плоскости к
плоскости экватора Земли, характеризуемое углом i между этими плоско-
стями. По наклонению различают экваториальные (i = 0), полярные (i =
90°), наклонные (0 < i < 90°, 90° < i < 180°) орбиты.
Важнейший параметр орбиты - период обращения Т, определяемый
как время между двумя последовательными прохождениями спутника
через одну и ту же точку орбиты.

## Slide 9
а) круговые низкие (LEO), средневысотные (MEO),
геостационарная (GEO); б) высокоэллиптическая орбита.
Рисунок 1 – Виды орбит ИСЗ

## Slide 10
Низкоорбитальные системы (LEO - Low Earth Orbit) - с круговыми ор-
битами высотой 700 - 2 000 км. Спутник, находящийся на низкой орбите,
находится в зоне прямой видимости с определенной точки земной поверхно-
сти лишь в течение 8-12 мин. Поэтому для обеспечения непрерывной связи
необходимо большое количество спутников (несколько десятков спутников
весом до 500 кг), которые взаимодействовали бы с помощью станций сопря-
жения или межсупутниковой связи. Для охвата связью большой территории
Земли в таких системах применяют орбиты, лежащие в разных плоскостях.
Примеры систем: Globalstar, Iridium, Teledesic, «Сигнал», «Гонец».
Среднеорбитальные (MEO - Medium Earth Orbit) - с круговыми орбита-
ми высотой 5 000 - 15 000 км. При таких орбитах время видимости одного
спутника-ретранслятора может составлять несколько часов, поэтому в
среднеорбитальной группировке достаточно 9-12 спутников массой до 1 000
кг. Задержка распространения сигнала составляет около 130 мс и позволяет
использовать такие системы для радиотелефонной связи. Примерами МЕО-
систем являются: Odyssey, ISO.

## Slide 11
Геостационарные (GEO - Geostationary Earth Orbit) - с круговыми эква-
ториальными орбитами высотой 35 875 км. При этом период обращения спут-
ника вокруг Земли составляет 24 часа, то есть спутник всегда находится над
определенной точкой Земли. Преимуществом таких систем является возмож-
ность покрытия всей земной поверхности небольшим количеством спутников
(от трех). Главные недостатки - большая продолжительность распространения
радиосигнала (задержка радиосигналов, эхо), большое затухание сигнала, не-
возможно обсуживать приполярные области. Примерами таких систем явля-
ются: «Ямал» (для цифрового телевидения), а также геостационарная группи-
ровка системы Inmarsat, Intelsat.

## Slide 12
Высокоэллиптические (HEO - Highly Elliptical Orbit) - с вытянутыми эл-
липтическими орбитами, имеющими радиус перигея около 500 километров и
радиус апогея около 40 000 км. Примером ИСЗ с НЭО могут служить спутни-
ки типа «Молния» с периодом обращения 12 часов, наклонением 63° , высо-
той апогея над северным полушарием 40 тысяч км, перигея – 500 км . Движе-
ние ИСЗ в области апогея замедляется, при этом длительность радиовидимо-
сти составляет 6…8 ч. Преимуществом данного типа ИСЗ является большой
размер зоны обслуживания при охвате высокоширотных абонентов. Недо-
статком ВЭО является необходимость слежения антенн за медленно дрейфу-
ющим спутником и их переориентирования с заходящего спутника на восхо-
дящий, кроме того, достаточно сильно проявляется эффект Доплера.
По охватываемой территории, размещению и принадлежности ЗС,
структуре управления спутниковые системы связи можно подразделить на:
- международные, в состав которых входят станции различных стран;
такие системы могут быть глобальными (охват практически всей поверхности
Земли) либо региональными;

## Slide 13
Примером международной глобальной системы является «Интерспут-
ник». К международным региональным относятся такие системы, как Evtelsat
(Европа и Северная Африка), Arabsat (Арабские страны) и другие;
- национальные, ЗС которой расположены в пределах одной страны. В
том числе зоновые, ЗС которой расположены в пределах одной из зон (райо-
нов) страны, и ведомственные (фирменные) системы, ЗС которых принадле-
жат одному ведомству (организации) и передают только деловую информа-
цию в интересах ведомства (Выделенная Сеть Спутниковой Связи Банка Рос-
сии «Банкир»).
Характеристики ряда орбит приведены в таблице 8.1.

## Slide 15
В зависимости от типа земных станций и назначения системы, согласно
Регламенту Радиосвязи выделяют следующие службы связи:
40
- фиксированная спутниковая служба (ФСС) - это служба радиосвязи
между земными станциями с заданным местоположением, когда используется
один или несколько спутников.
Эти ЗС станции, расположенные в фиксированных точках на поверхно-
сти Земли, называются земными станциями ФСС. К фиксированной спутни-
ковой службе относят также фидерные линии - линии подачи программ на кос-
мическую станцию для других служб космической радиосвязи, например, для
радиовещательной или подвижной спутниковой служб.
Основными сигналами, передаваемыми через линии связи ФСС, явля-
ются сигналы телефонии, данных, телеграфии, факсимиле, телевизионных и
звуковых программ.

## Slide 16
Первоначально они разворачивались исключительно для организации
магистралей большой протяженности и региональной (зоновой) связи.
К наиболее значительным коммерческим системам фиксированной свя-
зи относятся Intelsat, Intersputnik, Eutelsat, Arabsat и AsiaSat;
- подвижная спутниковая служба (ПСС) — между подвижными ЗС (или
между подвижными и фиксированными ЗС) с участием одной или нескольких
космических станций (в зависимости от места установки подвижной ЗС раз-
личают сухопутную, морскую, воздушную подвижные спутниковые службы).
Подсистемы ПСС создавались, в основном, для сетей, имеющих ради-
альную или радиально-узловую структуру с большими центральной и базо-
выми станциями, которые обеспечивали работу с подвижными наземными
станциями. Обычно такие сети предназначались для создания ведомственных
и корпоративных сетей связи с удаленными и подвижными объектами, для ор-
ганизации связи в государственных структурах, в районах бедствия и при
чрезвычайных ситуациях.
В настоящее время частично сохраняется деление систем ПСС по видам
передаваемой информации на сети радиотелефонной связи (Inmarsat-A, -B и -
M, AMSC, MSAT, Optus, AceS) и системы передачи данных (Inmarsat-C,
Omnitracs, Euteltracs, Prodat).

## Slide 17
В настоящее время частично сохраняется деление систем ПСС по видам
передаваемой информации на сети радиотелефонной связи (Inmarsat-A, -B и -
M, AMSC, MSAT, Optus, AceS) и системы передачи данных (Inmarsat-C,
Omnitracs, Euteltracs, Prodat).
Из всех систем ПСС наиболее мощная орбитальная группировка при-
надлежит международной системе Inmarsat;
- радиовещательная спутниковая служба (РСС) — служба радиосвязи, в
которой сигналы космических станций предназначены для непосредственного
приема населением. При этом непосредственным считается как индивидуальный,
так и коллективный прием; в последнем случае программа вещания доставляет-
ся индивидуальным абонентам с помощью той или иной наземной системы
распределения — кабельной или эфирной — передатчиком небольшой мощно-
сти. Заметим, что термин «радиовещание» объединяет телевизионное и звуко-
вое вещание. Определенная таким образом радиовещательная спутниковая
служба включает в себя не все виды систем спутникового вещания, а только те,
которые предназначены для приема на сравнительно простые и недорогие при-
емные установки с качеством, достаточным для абонента, но часто более низ-
41
ким, чем это требуется от магистральных линий подачи программ на наземные
вещательные станции.

## Slide 18
В настоящее время все системы телерадиовещания строятся на базе
спутников, на геостационарной орбите.
Отдельно рассматриваются спутниковые навигационные системы (НСС),
используемые для определения координат движущихся объектов и их навига-
ции.
В таблице 8.2 приведены международные названия частотных диапазо-
нов, используемых в спутниковых системах связи и вещания и службы, в ко-
торых эти частоты применяются.
Таблица 8.2- Диапазоны частот для организации спутниковой связи

## Slide 19
На рисунке 8.2 поясняются основные величины, определяющие взаим-
ное расположение ЗС и геостационарного ИСЗ.
Точка пересечения радиус-вектора, проведенного в точку размещения
спутника из центра Земли с поверхностью Земли, называется подспутниковой
точкой.
В любой другой точке N земной поверхности положение оси луча ан-
тенны ЗС отличается от зенита и характеризуется двумя угловыми величина-
ми: азимутом А и углом места . Угол места (угол возвышения) β -угол меж-
ду направлением на спутник и проекцией этого направления на плоскость, ка-
сательную к поверхности Земли в точке размещения ЗС.
Зная координаты ИСЗ в геоцентрической системе, можно вычислить
значения азимута А и угла места  для любой точки поверхности Земли.
По определенному значению угла места можно найти границу зоны
видимости ИСЗ.

## Slide 20
Под зоной видимости ИСЗ понимают поверхность Земли, с которой
ИСЗ виден под углом места больше некоторого допустимого значения. Реаль-
но во избежание затенения ИСЗ земными предметами, возвышенностями, а
также увеличения шумов из-за приема шумового излучения Земли границу
зоны радиовидимости определяют из условия  >5° или  >10°.