## Slide 1: Расчет гидравлики

## Slide 2: Расчет потерь давления
Максимально допустимое давление циркуляции и скорость циркуляции - это ограниченные активы, которые могут быть потрачены впустую или максимально увеличены.
Расчеты реологии и гидравлики предоставляют средства для регулировки свойств бурового раствора, скорости потока и насадок долота для оптимизации этих активов с учетом ограничений, накладываемых оборудованием буровой установки.

## Slide 3: ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА
PTotal = PSurf Equip + PDrillstring + PBit + PAnnulus

## Slide 4: ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТНОМ ОБОРУДОВАНИИ

## Slide 5: ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ ВЕРХНЕГО ПРИВОДА
В настоящее время нет стандартного кейса для верхних приводов. Поверхностные соединения большинства этих устройств состоят из 86-футовой напорной трубы и 86-футового шланга с диаметром 3,0 или 3,8 дюйма. Кроме того, есть S-образная труба, которая отличается почти на каждой установке.

## Slide 6: ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ В БУРОВОЙ КОЛОННЕ
Потери давления в бурильной колонне равны сумме потерь давления во всех интервалах бурильной колонны, включая бурильные трубы, утяжеленные бурильные трубы, забойные двигатели, MWD / LWD / PWD или любые другие скважинные инструменты.

## Slide 7: КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ
Если число Рейнольдса меньше или равно 2100:
Если число Рейнольдса больше 2100:

## Slide 8: ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ В ИНТЕРВАЛЕ ТРУБЫ
Где:
  Vp = скорость (фут / мин)
  D = внутренний диаметр трубы (дюймы)
  r = плотность (фунт / галлон)
  L = длина (футы)

## Slide 9: ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ДВИГАТЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ
Если бурильная колонна содержит забойный двигатель; инструмент MWD, LWD или PWD; турбина или двигатель малой тяги, их потери давления должны быть включены в потери давления в системе при расчете гидравлики системы. Эти потери давления могут значительно изменить доступное давление на долоте, а также байпасный поток вокруг долота.

## Slide 10: ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ НА ДОЛО ТЕ (ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ НА ТРЕНИЕ В НАСАДКАХ)
Потеря давления на долоте рассчитывается по следующему уравнению:
В случае керноотборника или алмазных долот общая площадь потока (TFA) и соответствующие коэффициенты преобразования подставляются в уравнение, чтобы получить:
Где:
  r = плотность (фунт / галлон)
  Q = коэффициент расхода (галлонов в минуту)
  TFA = Общая площадь проходного сечения (дюйм 2)

## Slide 11: ОБЩАЯ ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ В КОЛЬЦЕВОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Полная потеря давления в кольцевом пространстве является суммой всех потерь давления в кольцевом интервале. Кольцевые интервалы делятся на каждое изменение гидравлического диаметра. Изменение внешнего диаметра бурильной колонны и / или изменение внутреннего диаметра обсадной колонны, хвостовика или открытого ствола приведет к изменению гидравлического диаметра. Как и в случае с уравнениями потери давления в бурильной колонне, прежде чем рассчитывать потерю давления для каждой кольцевой секции, необходимо сначала определить коэффициент трения.

## Slide 12: КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ КОЛЬЦЕВОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Если число Рейнольдса меньше или равно 2100:
Если число Рейнольдса больше 2100:

## Slide 13: ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ В КОЛЬЦЕВОМ ИНТЕРВАЛЕ
Потери давления для каждого интервала должны рассчитываться отдельно и складываться для общей потери давления в кольцевом пространстве. Это уравнение используется для расчета потерь давления в отдельных интервалах.
Где:
D2 = внутренний диаметр скважины или обсадной колонны (дюймы)
D1 = наружный диаметр бурильной трубы или утяжеленных бурильных труб (дюймы)

## Slide 14: ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ЦИРКУЛЯЦИИ
Давление на пласт во время циркуляции равно общим потерям давления циркуляции в кольцевом пространстве от интересующей точки до ниппеля трубы плюс гидростатическое давление бурового раствора.

## Slide 15: ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ДОЛОТА
Помимо потери давления на долоте, используются несколько других гидравлических расчетов для оптимизации производительности бурения. Они включают в себя расчет гидравлической мощности, ударная сила и скорости струи.

## Slide 16: ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ
Рекомендуемый диапазон гидравлической мощности (л.с.) для большинства буровых долот составляет от 2,5 до 5,0 лошадиных сил на квадратный дюйм (HSI) площади долота. Низкая гидравлическая мощность на долоте может привести к низкой скорости проходки и снижению производительности долота.

## Slide 17: ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ НА ДОЛОТЕ
Гидравлическая мощность долота не может превышать общую гидравлическую мощность системы..
Где:
  Q = расход (галлонов в минуту)
  PBit = потеря давления на долоте (psi)

## Slide 18: ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ НА КВАДРАТНЫЙ ДЮЙМ ДОЛОТНОЙ ПЛОЩАДИ
Где:
Размер долота = Диаметр долота (дюймы)

## Slide 19: СИСТЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ
Где:
  PTotal = Общие потери давления в системе (psi)
  Q = расход (галлонов в минуту)

## Slide 20: СКОРОСТЬ В НАСАДКАХ (ФУТЫ / СЕК):
Хотя в долоте могут работать сопла более одного размера, скорость сопла будет одинаковой для всех сопел. Для большинства долот рекомендуются скорости сопла от 250 до 450 футов / сек. Скорости сопла, превышающие 450 футов / сек, могут разрушить режущую структуру долота.
Где:
Q = расход (галлонов в минуту)
Dn = диаметр сопла (32 дюйма)

## Slide 21: ПРОЦЕНТНОЕ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ДОЛОТЕ
Обычно желательно, чтобы через долото использовалось от 50 до 65% поверхностного давления.

## Slide 22: HYDRAULIC IMPACT FORCE (IF) гидродинамическое давление
Где:
Vn = скорость на насадках (фут / сек)
Q = расход (галлонов в минуту)
ρ = плотность (фунт / галлон)

## Slide 23: IMPACT FORCE/IN.2

## Slide 24: Пример расчета гидравлики
PROBLEM:
  MD / TVD: 12,031 футов
  Кондуктор: 2135 футов 13 3⁄8 дюйма. 61 фунт / фут
  Промежуточная обсадная колонна: 10786 футов 9 5⁄8 дюйма. 40 фунтов / фут
  Долото: 8 5⁄8 дюйма
  Сопла (32 дюйма): 11, 11, 11
  Поверхностные соединения: Case 3
  Бурильная труба: 4 1⁄2 дюйма, 16,6 фунта / фут
  Утяжеленные бурильные трубы: 390 футов 7 дюймов x 2 1⁄4 дюйма
  Поверхностное давление: 3000 psi
  Вес бурового раствора: 12,8 ppg
  Вязкость по воронке: 42 сек / кварт
  Пластическая вязкость: 19 сП
  Предел текучести (ДНС): 15 фунтов / 100 фут2
  Начальный гель (СНС): 8 фунтов / 100 кв. Футов
  Скорость потока: 335 галлонов в минуту

## Slide 25: Пример расчета гидравлики
Расчеты. В гидравлических расчетах используется серия формул, которые необходимо использовать последовательно. Поскольку скорость и вязкость бурового раствора изменяются каждый раз при изменении внутреннего диаметра бурильной колонны и диаметра кольцевого пространства, необходимо рассчитывать гидравлические параметры для каждой длины бурильной колонны и кольцевого пространства, которые имеют разный диаметр. Хотя одни и те же значения рассчитываются для межколонных интервалов и интервалов бурильной колонны, используются разные формулы для компенсации различий в потоках в бурильной колонне и затрубном пространстве.

## Slide 26: Пример расчета гидравлики
Последовательность расчетов для каждого интервала следующая:
  Значения «n» и «K».
  Объемная скорость.
  Эффективная вязкость.
  Число Рейнольдса.
Коэффициент трения (в зависимости от значения числа Рейнольдса будет использоваться одна из двух различных формул).
Потеря давления в интервале. Потери давления в кольцевом интервале суммируются и используются для расчета эквивалентной плотности циркуляции. Уравнения трубы (бурильной колонны) и эквивалентная длина гидравлической трубы наземных соединений используются для расчета потери давления в наземных соединениях.

## Slide 27: Пример расчета гидравлики
Формулы API для гидравлики кольцевого пространства используют показания вязкозиметра VG при 100 об / мин. Если доступны данные шестискоростного вискозиметра бурового раствора, используйте показание 100 об / мин, а не расчетное значение.

## Slide 28: Пример расчета гидравлики
Внутренний диаметр промежуточной обсадной колонны: 8,835 дюйма
Интервал открытого ствола:
MD - длина корпуса
12,031 фут - 10,786 = 1,245 футов
Поверхностное соединение Случай 3, эквивалентная длина (футы): 610 футов 3,826 дюйма ID трубы
Внутренний диаметр бурильной трубы: 3,826 дюйма
Длина бурильной трубы: MD - длина УБТ
12031 фут - 390 футов = 11 641 фут 4 1⁄2 дюйма x 3,826 дюйма

## Slide 29: Пример расчета гидравлики
ГЕОМЕТРИЯ КОЛЬЦЕВОГО ПРОСТРАНСТВА:
Интервал №1:
  Длина: 10786 футов; внутренний диаметр ОК: 8,835 дюйма; бурильная труба: 4 1⁄2 дюйма
  Начинайте с поверхности с бурильной трубой в обсадной колонне в качестве первого интервала.
  Длина первого интервала будет короче из двух, длина обсадной колонны - 10 786 футов.
  Бурильная труба на 855 футов длиннее обсадной колонны (11 641 - 10 786).
  Эта 855-футовая часть бурильной трубы будет использоваться для расчета длины следующего интервала.

## Slide 30: Пример расчета гидравлики
ГЕОМЕТРИЯ КОЛЬЦЕВОГО ПРОСТРАНСТВА:
Интервал #2:
  Длина: 855 футов; ID открытого ствола: 85⁄8 дюйма; бурильная труба: 41⁄2 дюйма
  Определите длину следующего геометрического интервала, используя 855 футов бурильной трубы, которая проходит ниже обсадной колонны, и следующего интервала ствола, 1245 футов открытого ствола.
  Более короткая из двух, бурильная труба, определяет длину второго интервала, 855 футов.
  Открытый ствол на 390 футов (1245 - 855 футов) длиннее бурильной трубы.
  Эта длина будет использоваться для определения длины следующего геометрического интервала.

## Slide 31: Пример расчета гидравлики
ГЕОМЕТРИЯ КОЛЬЦЕВОГО ПРОСТРАНСТВА:
Интервал #3:
  Длина: 390 футов; ID открытого ствола: 8 5⁄8 дюйма; утяжеленные бурильные трубы: 7 дюймов
  Следующий интервал бурильной колонны состоит из 390 футов утяжеленных бурильных труб.
  Эта длина равна длине оставшейся части интервала необсаженного ствола из интервала № 2; поэтому длина окончательного геометрического интервала составляет 390 футов.

## Slide 32: Пример расчета гидравлики
Значения «n» и «K» трубы:

## Slide 33: Пример расчета гидравлики
ПОВЕРХНОСТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ:
  Скорость:
  Эффективная вязкость:
  Число Рейнольдса:
Коэффициент трения:
Потеря давления:

## Slide 34: Пример расчета гидравлики
БУРИЛЬНАЯ КОЛОННА ИНТЕРВАЛ #1 (БУРИЛЬНАЯ ТРУБА):
  Скорость:
  Эффективная вязкость:
  Число Рейнольдса:
Коэффициент трения:
Потеря давления:

## Slide 35: Пример расчета гидравлики
БУРИЛЬНАЯ КОЛОННА ИНТЕРВАЛ #2 (УБТ):
  Скорость:
  Эффективная вязкость :
  Число Рейнольдса :
Коэффициент трения :
Потеря давления:
Поскольку число Рейнольдса больше 2100, используйте уравнение турбулентности.

## Slide 36: Пример расчета гидравлики
Суммарные потери давления в бурильной колонне:

## Slide 37: Пример расчета гидравлики
Потери давления в кольцевом пространстве:
  Значение «n» в кольцевом пространстве:
  Значение «K» в кольцевом пространстве :

## Slide 38: Пример расчета гидравлики
КОЛЬЦЕВОЕ ПРОСТРАНСТВО ИНТЕРВАЛ #1 (8.835-IN. ОК X 4.5-IN. БУРИЛЬНАЯ ТРУБА):
  Скорость:
  Эффективная вязкость:
  Число Рейнольдса:
Коэффициент трения :
Потеря давления:
(если число Рейнольдса меньше 2100, используйте уравнение для ламинарного потока):

## Slide 39: Пример расчета гидравлики
КОЛЬЦЕВОЕ ПРОСТРАНСТВО ИНТЕРВАЛ #2 (8.625-IN. ОТКРЫТЫЙ СТВОЛ X 4.5-IN. БУРИЛЬНАЯ ТРУБА):
  Скорость:
  Эффективная вязкость:
  Число Рейнольдса:
Коэффициент трения :
Потеря давления:
(если число Рейнольдса меньше 2100, используйте уравнение для ламинарного потока):

## Slide 40: Пример расчета гидравлики
КОЛЬЦЕВОЕ ПРОСТРАНСТВО ИНТЕРВАЛ #3 (8.625-IN. ОТКРЫТЫЙ СТВОЛ X 7-IN. УБТ):
  Скорость:
  Эффективная вязкость:
  Число Рейнольдса:
Коэффициент трения :
Потеря давления:
Поскольку число Рейнольдса больше 2100, используйте уравнение турбулентности.

## Slide 41: Пример расчета гидравлики
Equivalent circulating density:
  Суммарная потеря давления в кольцевом пространстве на TD:
  Equivalent circulating density на TD:

## Slide 42: Пример расчета гидравлики
ГИДРАВЛИКА ДОЛОТА:
  Потеря давления через насадок или потеря давления на долоте:
  Процент потери давления на долоте:
  Скорость в насадках долота:
  Hydraulic impact:

## Slide 43: Пример расчета гидравлики
Impact force/in.2:
Hydraulic horsepower at bit:
Hydraulic horsepower per square inch:

## Slide 44: Пример расчета гидравлики
Общая расчетная потеря давления:
  Расчетные потери давления для системы (наземные соединения, бурильная колонна, скважинные инструменты, долото и затрубное пространство) должны точно соответствовать циркуляционному (стояк) давлению.
Это приемлемо близко к зарегистрированному давлению циркуляции 3000 фунтов на квадратный дюйм.