## Slide 1
Сабақтың тақырыбы:
Arduino-дағы үзілістер және оларды қолдану
ROB3111 БИОТЕХНИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДЕГІ БАСҚАРУ
Оқытушы: Исабеков Жанібек Назарбекұлы.

## Slide 2
Сабақтың мақсаты: Тақталардың сыртқы үзілістерімен жұмыс Arduino.
Сабақ жоспары:
Үзілістер
Сыртқы үзілістер
attachInterrupt()

## Slide 3
Үзілістер
Үзіліс (анг. Interrupt) – микропроцессорды басқа ішкі бағдарламаны орындауға уақытша ауыстыратын, содан кейін үзілген бағдарламаның орындалуын жалғастыратын белгілі бір жолмен басталған процесс.

## Slide 4
Сыртқы үзілістер
Үзілістер әртүрлі, дәлірек айтқанда олардың себептері бар: үзіліс ADC, таймер немесе сөзбе-сөз тудыруы мүмкін бекіту микроконтроллер. Мұндай үзілістер деп аталады сыртқы аппараттық құралдармен, және біз бүгін олар туралы сөйлесетін боламыз.
External hardware interrupt – бұл кернеудің өзгеруінен туындаған үзіліс пинет микроконтроллер. Негізгі мәні мынада: микроконтроллердің жүйелік ядросы сауалнамамен айналыспайды пина және ол үшін уақытты босқа өткізбейді. Бірақ кернеу пайда болғаннан кейін пинет өзгерістер (сандық сигнал) – микроконтроллер сигналды қабылдайды, барлық істен шығады, үзілісті өңдейді және жұмысқа қайта оралады.

## Slide 5
Пайдалану мысалдары
Көбінесе үзілістер қысқа импульстік оқиғаларды анықтау үшін немесе тіпті негізгі кодты жүктемей–ақ олардың санын санау үшін қолданылады. Аппараттық құралдың үзілуі күрделі ұзақ есептеулер немесе кодтың кешігуі кезінде түймені қысқа басу немесе сенсордың іске қосылуын ұстауы мүмкін, яғни. шамамен айтқанда – бекіту сұралады негізгі кодқа параллель. Сондай-ақ, үзілістер барлық дерлік перифериялық құрылғылар өшірілген кезде МК-ны қуатты үнемдеу режимдерінен оятуы мүмкін.

## Slide 6
Ф құруункциялар
Микроконтроллерде үзілістерді қабылдау мүмкіндігі бар кез келгенінен пина, мұндай үзілістер деп аталады PCINT және олармен тек үшінші тарап кітапханаларының көмегімен немесе қолмен жұмыс істеуге болады. Бұл сабақта біз әдеттегі үзілістер туралы айтатын боламыз, олар деп аталады INT, өйткені стандартты құрылым Ардуино олармен ғана жұмыс істей алады. Осындай үзілістердің және оларға сәйкес келетіндердің түйреуіштер өте аз:
МК / үзіліс нөмірі | INT 0 | INT 1 | INT 2 | INT 3 | INT 4 | INT 5
ATmega 328/168 (Nano, UNO, Mini) | D2 | D3 | – | – | – | –
ATmega 32U4 (Leonardo, Micro) | D3 | D2 | D0 | D1 | D7 | –
ATmega 2560 (Mega) | D2 | D3 | D21 | D20 | D19 | D18

## Slide 7
attachInterrupt
Үзіліс функцияның көмегімен қосылады
attachInterrupt(pin, handler, mode)
pin – бекіту үзілістер
  AVR үшін Arduino бұл үзіліс нөмірі (жоғарыдағы кестені қараңыз)
  handler – біз жасаған үзілістерді өңдеуші функцияның атауы
mode – үзілістің жұмыс режимі:
  RISING (өсу) – сигнал өзгерген кезде іске қосылады LOW арналған HIGH
  FALLING (құлау) – сигнал өзгерген кезде іске қосылады HIGH арналған LOW
  CHANGE (өзгеріс) – сигнал өзгерген кезде іске қосылады (бірге LOW арналған HIGH және керісінше)
  LOW (төмен) – сигнал берілген кезде үздіксіз іске қосылады LOW (ESP8266 жүйесінде қолдау көрсетілмейді)
Үзілісті функцияның көмегімен өшіруге болады detachInterrupt(pin). Функция арқылы үзілістерді жаһандық деңгейде болдырмауға болады noInterrupts() және тағы да олардың көмегімен рұқсат етіңіз interrupts()
.

## Slide 8
Мысал
volatile int counter = 0; // айнымалы-есептегіш
void setup() {
Serial.begin(9600); // байланыс үшін порт ашылды
// қосылған түйме қосулы D2 және GND
pinMode(2, INPUT_PULLUP);
// FALLING - түймені басқан кезде 0 сигналы болады, біз оны ұстап аламыз
attachInterrupt(0, btnIsr, FALLING);
}
void btnIsr() {
counter++; // + басу
}
void loop() {
Serial.println(counter); // шығарамыз
delay(1000); // күтеміз
}