## Slide 1: ROB3111 БИОТЕХНИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДЕГІ БАСҚАРУ
Сабақтың тақырыбы:
Қарапайым автоматты басқару жүйелері
Оқытушы: Исабеков Жанібек Назарбекұлы

## Slide 2
Сабақтың мақсаты: Ортада өз функцияларыңыз бен процедураларыңызды жасау Arduino IDE.
Сабақ жоспары:
Функция мен процедураның айырмашылығы
Процедураны құру
Процедуралық қоңыраулар
Функцияны құру
Функцияны шақыру

## Slide 3
Функциясы мен тәртібі
Функциясы — бұл орындайтын ішкі программа операциялар және мәнді қайтарады.
Рәсім — бұл мәндерді қайтармай тек операцияларды орындайтын ішкі программа.
Процедуралар мен функциялар бағдарламада сипатталуы, содан кейін шақырылуы керек. Функция мен процедура басқа функциялардан тыс анықталады.

## Slide 4
Процедураны құру
Жалпы жағдайда процедураның келесі құрылымы болады, яғни процедураның сипаттамасы:
void процедура_аты (дәлелдер) {
емшара_лдың денесі
}
Процедура, егер бар болса, оны атауы мен параметрлер жиынтығы бойынша шақыру арқылы жүзеге асырылады:
процедура_аты (параметр1, параметр2, параметрN);

## Slide 5
Мысал біс-шаралар
int a, b;
void setup() {
}
void loop() {
blink_led(13, 500);
blink_led(10, 1000);
}
void blink_led(int pin, int d_ms) {
pinMode(pin, OUTPUT);
digitalWrite(pin, HIGH);
delay(d_ms);
digitalWrite(pin, LOW);
delay(d_ms);
}

## Slide 6
Ф құруункциялар
Жалпы жағдайда функцияның келесі құрылымы болады, яғни функцияның сипаттамасы:
деректер_түрі функция_ның_аты (дәлелдер) {
функция_йдың денесі
}
Функция, егер бар болса, оны атау және параметрлер жиыны бойынша шақыру арқылы орындалады:
айнымалы = функция_ның_аты (параметр1, параметр2, параметрN);

## Slide 7
Функцияның мысалы
int a, b, c;
void setup() {
a = 10;
b = 20;
c = sumFunction(a, b);
}
void loop() {
}
int sumFunction(int paramA, int paramB) {
int sum = paramA + paramB;
return sum;
}