## Slide 1: 10-лекция. Внешние силовые воздействия, массы и моменты инерции нагрузки, приведение к степеням подвижности механизмов
Исабеков Жанібек Назарбекұлы

## Slide 2: План занятия
Типы сил в механизмах Движущие, сопротивления, реакции, инерции — их роль в работе системы.
Движущие силы Источники энергии: давление, тяжесть, момент двигателя.
Силы сопротивления Полезные (резание, подъём) и вредные (трение, потери).
Силы реакции в кинематических парах Внутренние связи между звеньями, обеспечивающие передачу движения.
Силы инерции Возникают при ускорении, учитываются через принцип Даламбера.
Принцип Даламбера Приведение механизма к равновесию с учётом инерционных сил.
Звено приведения Упрощение анализа — замена всей системы одним эквивалентным звеном.
Уравнение движения машины Связь между работой сил и изменением кинетической энергии.
Дифференциальная форма уравнения Мгновенное описание динамики механизма.
Метод Жуковского Графоаналитический способ определения приведённой силы.
Жесткий рычаг Жуковского План скоростей, поворот, нанесение сил, суммирование моментов.
Контрольные вопросы Тест на понимание ключевых понятий и формул.
Контрольные вопросы Тест на понимание ключевых понятий и формул.

## Slide 3: Среди сил, действующих на механизм, различают:
а) движущие силы Fд или моменты Mд
б) силы сопротивления Fc или моменты Мс
в) силы реакции в кинематических парах Fij
г) силы инерции Fи или моменты сил инерции Mи

## Slide 4: Движущие силы
Это силы или моменты, которые создают движение механизма, ускоряют его звенья и совершают положительную работу, то есть передают энергию системе.
Примеры:
Сила давления газов на поршень в двигателе внутреннего сгорания (ДВС) — именно она заставляет поршень двигаться вниз.
Сила тяжести при опускании груза в грузоподъёмном механизме — когда груз опускается, он может вращать барабан лебёдки, выполняя положительную работу.
Момент, создаваемый электродвигателем на валу - приводит в движение остальные элементы механизма.

## Slide 5: Силы сопротивления
Это силы, которые противодействуют движению, тормозят звенья и совершают отрицательную работу, то есть отбирают энергию у системы.
Разновидности сил сопротивления:
Полезные силы сопротивления - те, которые создают производственный эффект, то есть работа против этих сил полезна. Примеры: Сила тяжести при подъёме груза - мы совершаем работу против этой силы, но результат (поднятый груз) полезен. Сопротивление резанию при обработке металла — двигатель совершает работу против силы резания, и это приводит к нужному результату (изменение формы детали).
Вредные силы сопротивления - силы, которые не дают полезного эффекта, а только снижают эффективность механизма.

## Slide 6: Силы реакции в кинематических парах
Это силы, которые возникают в местах соединения звеньев (в опорах, шарнирах, направляющих и т.п.). Они обеспечивают связь между звеньями и передачу движения от одного элемента к другому.
Для всего механизма эти силы считаются внутренними, потому что они действуют между звеньями одной системы. Но для каждого отдельного звена — они являются внешними, так как оказывают на него воздействие со стороны других звеньев.
Примеры:
Сила давления пальца на шатун в кривошипно-шатунном механизме. Реакция опоры на вал в подшипнике. Сила в шарнире, соединяющем два звена рычажного механизма.

## Slide 7: Силы инерции
силы инерции Fи или моменты сил инерции Mи
возникают при переменном движении звеньев механизма и могут быть как движущими, так и силами сопротивления (в зависимости от их направления относительно направления движения звеньев).
Фактически эти силы действуют на тело, вызывающее ускорение дру- гого тела. Однако, условное приложения сил инерции к ускоряемому телу позво-ляет рассматривать его в равновесии

## Slide 8: принцип Даламбера
Силы инерции относятся к категории распределенных или так называемых массовых сил, которые как и другие аналогичные силы могут быть приведены к главному вектору и главному моменту
Fи =-mas; Mи=-JS·ε; где m и JS – масса и момент инерции звена относительно оси, проходящей через центр масс aS – ускорение центра масс;
ε – угловое ускорение звена.

## Slide 9: исследования закона движения механизма
Для исследования закона движения механизма его удобно заменить одним условным звеном – звеном приведения, имеющим закон движения аналогичного звена реального механизма.
Все внешние силы, действующие на звенья при этом заменяются одной
приведенной силой F пр или моментом М пр , мощности Р пр которых равны
мощностям Рi заменяемых сил Fi и моментов сил Mi, т.е.
Пример кривошипно-ползунного механизма

## Slide 10: Уравнение движения машины
Работу машины можно разбить на 3 периода:
период пуска (разгон);
период установившегося движения;
период остановки (выбега);
Уравнение движения показывает, как силы, действующие на звенья механизма, связаны с их движением (скоростями, ускорениями)
∆Т = Ад – Ас
∆Т=Т-Т0 – изменение кине- тической энергии за рассматриваемый промежуток времени
Ад-Ас – суммарная работа действующих сил за рассматриваемый промежуток

## Slide 11: Дифференциальная форма
- показывает мгновенную зависимость между силами и движением, то есть что происходит в каждый момент времени:
Разница между формами:
Интегральная форма — это общее уравнение энергии (для периода движения).
Дифференциальная форма — это мгновенное уравнение движения, которое используется при анализе динамики в каждый момент времени.

## Slide 12: Таким образом
уравнение движения машины приводится к тому или иному конкретному виду и решается графическим и графоаналитическим методами, а учитываемые силы и моменты сил, а также приведенные массы и моменты инерции могут быть как постоянными так и переменными величинами, зависящими от того или иного фактора.

## Slide 13: Физический смысл:
В период пуска Ад-Ас=∆Т>0, т.е. происходит ускорение движения звеньев, являющегося неустановившемся.
В период установившегося движения Ад-Ас=∆Т=0, т.е. скорости звеньев в конечный и начальный моменты цикла равны и вся работа движущихся сил расходуется на преодоление сопротивлений.
В период остановки Ад-Ас=∆Т<0, движение продолжается некоторое время за счет накопленной кинетической энергии, поглощаемой за счет сопротивления движению.

## Slide 14: Метод Жуковского
Профессор Н. Е. Жуковский предложил графический метод, который позволяет находить приведённую силу — то есть силу, действующую на звено приведения, эквивалентную по работе всем силам, приложенным к механизму.
Сам метод строится на равенстве мощностей: Fпр·Va·cos(Aпр)=∑Fi·Vi·cos(Ai)
Fi​ — силы, действующие на механизм (например, веса, реакции, инерционные силы);
Vi— скорости точек приложения этих сил;
αi​ — углы между направлением силы и скоростью точки;
Fпр​ — искомая приведённая сила, эквивалентная всем остальным по мощности

## Slide 15: Как работает метод Жуковского
Строят план скоростей - это чертёж, на котором показано, с какой скоростью движутся точки механизма. Этот план поворачивают на 90°. После поворота на него наносят все действующие силы (и даже силы инерции).
Этот повернутый план называется жёсткий рычаг Жуковского. Он как будто превращает механизм в один рычаг, на который действуют все силы.
Для каждой силы можно найти, насколько сильно она «крутит» этот рычаг - это момент силы. Суммируя эти моменты, получают общий «крутящий эффект» всех сил.
Потом ищут такую одну приведённую силу, которая даёт тот же самый момент - то есть действует так же, как все силы вместе.

## Slide 16: 1. Какая из перечисленных сил совершает положительную работу и передает энергию механической системе?
а) Сила сопротивления резанию б) Сила трения в подшипниках в) Сила давления газов на поршень в ДВС г) Сила тяжести при подъеме груза

## Slide 17: 2. Силы, которые противодействуют движению и отбирают энергию у системы, называются:
а) Движущими силами б) Силами инерции в) Силами сопротивления г) Силами реакции

## Slide 18: 3. Согласно принципу Даламбера, силы инерции условно прикладываются к ускоряемому телу, чтобы:
а) Увеличить его скорость б) Рассматривать его в состоянии равновесия в) Превратить его в звено приведения г) Учесть только силы сопротивления

## Slide 19: 4. Главный вектор сил инерции для звена вычисляется по формуле:
а) Mи = -JS · ε б) Fи = m · aS в) Fи = -m · aS г) Mи = JS · ε

## Slide 20: 5. В период установившегося движения машины разность работ движущих сил и сил сопротивления (Ад – Ас) равна:
а) ∆T > 0 б) ∆T < 0 в) ∆T = 0 г) ∆T = const ≠ 0

## Slide 21: 6. Метод Жуковского используется для определения:
а) Момента инерции звена б) Скорости точки механизма в) Приведенной силы, эквивалентной по работе всем силам механизма г) Силы реакции в кинематической паре

## Slide 22: 7. Что такое «жесткий рычаг Жуковского»?
а) Реальное звено механизма, к которому приложены все силы б) План скоростей, повернутый на 90 градусов, на который наносятся все силы в) Звено приведения с постоянной массой г) График зависимости силы от скорости

## Slide 23: 8. Силы реакции в кинематических парах для всего механизма являются силами...
а) Внешними б) Движущими в) Внутренними г) Инерционными

## Slide 24: 9. Уравнение движения в дифференциальной форме описывает:
а) Суммарную работу сил за весь период движения б) Изменение кинетической энергии за цикл в) Мгновенную зависимость между силами и движением г) Среднюю скорость звена

## Slide 25: 10. Приведение механизма к одному звену (звену приведения) осуществляется с условием равенства:
а) Сил, приложенных к звеньям б) Масс и моментов инерции в) Мощностей всех заменяемых сил и приведенной силы г) Скоростей всех точек механизма