## Slide 1: Бул алгебрасының теңбе-теңдік заңдылықтары. Логикалық функцияларды теңбе-теңдік заңдылықтарына сай түрлендіру.

## Slide 2: Буль алгебрасы
Математикалық логиканың негізін салушы ағылшын математигі Джордж Буль (1815 – 1864). Ол жиын теориясының логикалық түсіндірмесі туралы бірінші болып ой қозғады.
0 және 1 –ден тұратын екі элементті В жиынын қарастырамыз. Кәдімгі жағдайда олар сан болып табылмайды. Екілік айнымалының көп таралған интерпретациясы – бұл логикалық: “ИӘ – ЖОҚ” немесе “АҚИҚАТ – ЖАЛҒАН”. Мысалы: бағдарламалау тілінде TRUE және FALSE белгіленетін арнайы логикалық айнымалы типі енгізіледі.
Сол себептен B={0,1} жиын элементтерін сан түрінде емес, формальды символ ретінде қарастырамыз.
Барлық мүмкін болатын операцияларымен бірге В жиынынан құралған алгебра логика алгебрасы немесе Бульдік алгебра деп аталады.
Әрқайсысы тек қана 0 немесе 1 екі мәнді қабылдай алатын хi айнымалыларынан тәуелді 0 немесе 1 екі мәнін қабылдайтын функцияны Бульдік функция f(x1, x2, … , xn) деп атайды.

## Slide 3: Логикалық алгебрасының негізгі функциялары
Логикалық қосу (дизъюнкция). Бұл бірнеше айнымалының функциясы. Функция келесі түрде бейнеленеді:
f(x1,x2) = x1 V x2 V x3…
Екі айнымалы үшін ақиқаттықтың кестесі келесі түрде:

## Slide 4: Логикалық көбейту (конъюнкция)
Логикалық көбейту (конъюнкция). Бұл бірнеше айнымалының функциясы. Функция келесі түрде белгілінеді:
f(x1x2) = x1 /\ x2 /\ х3 …
Екі айнымалы үшін ақиқаттықтың келесі кестесімен функция анықталады.

## Slide 5: Логикалық алгебраның негізгі заңдары
1. Ауыстырымдылық заңы. Коммутативтілік (лат. – ауыстыру).
X1 Ú X2 = X2 Ú X1
X1 Ù X2 = X2 Ù X1
2. Қосылу заңы. Ассоциативтілік (лат. – соединять).
X1 Ú (X2 Ú X3) = (X1 Ú X2) Ú X3
X1 Ù (X2 Ù X3) = (X1 Ù X2) Ù X3

## Slide 6
3. Үлестіру заңы. Дистрибутивтілік.
X1 Ù (X2 Ú X3) = (X1 Ù X2) Ú (X1 Ù X3)
X1 Ú (X2 Ù X3) = (X1 Ú X3) Ù (X1 Ú X3)
4. Шағылысу заңы.
X1 Ú (X1 ÙX2) = X1
X1 Ù(X1 Ú X2) = X1
5. Жабыстыру заңы.
X1X2 Ú X1X2 = X1
(X1 Ú X2)(X1 Ú X2) = X1

## Slide 7: 6. Де Морган ережесі

## Slide 9: Күрделі функциялар

## Slide 10: Жеткілікті дезьюнктивті нормалді форма

## Slide 11: ЖДНФ

## Slide 12: Жеткілікті конъюнктивті нормалді форма (Конъюнктивная нормальная форма)

## Slide 13: ЖКНФ

## Slide 14: Логикалық функцияларды минимизациялау