## Slide 1: Пән: Заманауи электр энергетикасы
Тақырыбы: Заманауи электр машинлар. Қозғалтқыштар
№ 7-дәріс
Ә. Бүркітбаев атындағы Энергетика және машина жасау институты
«Энергетика» кафедрасы
Лектор: Сарсенбаев Е.А.
«Энергетика» кафедрасының қауымдастырылған профессоры
E-mail: y.sarsenbayev@satbayev.university

## Slide 2
ДӘРІС ЖОСПАРЫ
Электр машиналардың классификациясы;
Тұрақты ток қозғалтқыштары;
Синхронды қозғалтқыштар;
Асинхронды қозғалтқыштар;
Бақылау сұрақтары.

## Slide 3
1. Электр машиналардың классификациясы

## Slide 4
Устройство двигателя постоянного тока (ДПТ)
1. Тұрақты ток қозғалтқыштары
1 – коллектор
2 – щеткалар
3 – якорь өзекшесі
4 – полюсь өзекшесі
5 – қоздыру катушкасы
6 – станина
7, 12 - подшипникті щиттер
8 – вентилятор
9 – якоря орамасы
10 – вал
11 - лапалар

## Slide 5
Тұрақты ток қозғалтқышының (ТТҚ) құрылысы
Главные полюсы с бескаркасной (а) и каркасной (б) полюсными катушками:
1 — станина; 2 — сердечник полюса; 3 — полюсная катушка
Устройство коллектора на пластмассе:
1 - медные пластины;
2 - пластмасса;
3 – стальные кольца;
4 - стальная втулка.
Щеткодержатель (сдвоенный) машины постоянного тока:
1 – курок;
2 – пружины;
3 – щетки;
4 – обойма;
5 – зажим;
6 – гибкий трос.
1. Тұрақты ток қозғалтқыштары

## Slide 6: ТТҚ-ның жұмыс істеу принципі
Электромагнитная сила действующая на обмотки якоря
Электромагнитный момент действующий на якорь
Приложенное напряжение на якорь двигателя
В двигателе
1. Тұрақты ток қозғалтқыштары

## Slide 7
Айналдыру моменттерінің теңдеулері
- угловая скорость вращения.
- статический момент сопротивления;
- тормозящий момент
- динамический момент.
- Электромагнитный момент двигателя
При n=const Mдин=0, тогда
- момент нагрузки на валу;
1. Тұрақты ток қозғалтқыштары

## Slide 8
Кернеу және ток теңдеулері
Напряжение в цепи якоря
- полное сопротивление цепи якоря.
- Э.Д.С. якоря;
- постоянная для каждой машины величина.
Айналу жиілігі және механикалық сипаттамалары
1. Тұрақты ток қозғалтқыштары

## Slide 9
ТТҚ-да қуат шығындары
Механикалық шығындар:
Потери в подшипниках –
Потер на трение щеток –
    Потери на вентиляцию –
2) Магниттік шығындар:
Магнитные потери в сердечнике якоря –
Магнитные потери в зубцах якоря –
Поверхностные потери в полюсных наконечниках –
Пульсационные потери в зубцах –
3) Электрлік шығындар:
Потери в обмотках –
Потери в щеточных контактах –
4) Қосымша шығындар:
Потери, зависящие от режимов работы
Потери при коммутациях и т.д.
Жалпы шығындар
1. Тұрақты ток қозғалтқыштары

## Slide 10
ТТҚ-ын қоздыру әдістері
1. Тұрақты ток қозғалтқыштары

## Slide 11
ТТҚ-ын іске қосу
1. Тұрақты ток қозғалтқыштары

## Slide 12
ТТҚ-ның айналу жиілігін реттеу
1)
2)
3)
U
Изменением потока Ф, т.е. тока возбуждения iВ.
Последовательно включая в цепь якоря реостат Rра.
Применяя источник с регулируемым напряжением.
1. Тұрақты ток қозғалтқыштары

## Slide 13
ТТҚ-ның сипаттамалары.
Характеристика n = f(P2)
Характеристика момента M2 = f(P2)
Характеристика тока якоря Ia = f(P2)
Механическая характеристика.
1 – естественная; 2,3 – искусственная
1. Тұрақты ток қозғалтқыштары

## Slide 14
3. Синхронды қозғалтқыштар
Синхронды қозғалтқыш
Переход синхронной машины из генераторного режима в двигательный

## Slide 15
Угловая характеристика СД
3. Синхронды қозғалтқыштар
Синхронды қозғалтқыш

## Slide 16
СҚ-ты іске қосу
Асинхронный пуск СД
Графики асинхронных моментов при пуске СД
3. Синхронды қозғалтқыштар

## Slide 17
СҚ-тың сипаттамалары
U-образные характеристики СД
Рабочие характеристики СД
3. Синхронды қозғалтқыштар

## Slide 18
Магнитоэлектрические синхронные двигатели с радиальным (а) и аксиальным (б) расположением постоянных магнитов: 1 — статор; 2 — короткозамкнутый ротор; 3 — постоянный магнит
Тұрақты магниттердің радиалды орналасуымен, қуыс цилиндр түрінде жасалған бастапқы торы бар ротордың орамы тұрақты магниттің 3 айқын полюстерінің сыртқы бетіне бекітіледі. осы цилиндрдегі тұрақты магнит ағынының қысқа тұйықталуы.
Магниттердің осьтік орналасуымен ротордың дизайны асинхронды тиін торлы қозғалтқыштың роторының конструкциясына ұқсас. Бұл ротордың ұштарына сақиналы тұрақты магниттер басылады.
Тұрақты магнитті қозғалтқыштар
3. Синхронды қозғалтқыштар

## Slide 19
Ротордың үдеуіндегі тұрақты магнит өрісі статор орамында E1p эмф индукциясын тудырады, оның жиілігі ротордың айналу жылдамдығына пропорционалды түрде артады. Бұл ЭҚК статор орамында тұрақты магниттер өрісімен әрекеттесетін ток жасайды және ротордың айналуына қарсы бағытталған Mt тежеу ​​моментін жасайды.
Осылайша, тұрақты магниттері бар қозғалтқышты үдеткенде оның роторына екі асинхронды момент әсер етеді: айналу моменті Ma (статор орамасына желіден түсетін I1 токтан) және тежеу ​​моменті Mt (статор орамында индукцияланған I1п токтан тұрақты магнит өрісі).
Дегенмен, бұл моменттердің ротордың айналу жылдамдығына (сырғануына) тәуелділігі әртүрлі: максималды момент Ma маңызды жиілікке (кіші сырғанау), ал максималды тежеу ​​моменті Mt төмен айналу жылдамдығына (үлкен сырғанау) сәйкес келеді. Ротор төмен айналу жылдамдығы аймағында айтарлықтай «шөгу» бар алынған моменттің әсерінен жылдамдайды.
Магнитоэлектрлік синхронды қозғалтқыштың асинхронды моменттерінің графиктері
3. Синхронды қозғалтқыштар
Тұрақты магнитті қозғалтқыштар

## Slide 20
Синхронды реактивті қозғалтқыштар
Конструкция роторов СРД
Синхронды қарсылық қозғалтқыштарының (СРМ) айырықша ерекшелігі олардың ротордан қозуының болмауы болып табылады. Бұл қозғалтқыштағы негізгі магнит ағыны тек статор орамасының MMF арқылы жасалады. Екі және үш фазалы DRM-де бұл MMF айналады.
Максимальное значение Мр наступает при угле  = 45°.
3. Синхронды қозғалтқыштар

## Slide 21
Гистерезисті қозғалтқыштар
Механические характеристики ГД
Pг.к – потери на гистерезис при неподвижном роторе
Электромагнитная мощность, передаваемая ротору
Вращающий момент
Потери на гистерезис
3. Синхронды қозғалтқыштар

## Slide 22
Шаговый қозғалтқыштар
Шаг двигателя
Для повышения быстродействия
Электромагнитная постоянная времени (с)
2р2 – число полюсных выступов на роторе;
mу - число фазных обмоток управления;
k – коэффициент, зависящий от включения.
3. Синхронды қозғалтқыштар

## Slide 23
Асинхронды машинаның құрылысы
4. Асинхронды қозғалтқыштар

## Slide 24
Асинхронды машинаның жұмыс істеу принціпі
4. Асинхронды қозғалтқыштар

## Slide 25
Основной магнитный поток Ф, вращающийся с частотой n1, наводит в неподвижной обмотке статора ЭДС E1
Магнитный поток рассеяния Ф1 наводит в обмотке статора ЭДС рассеяния
Для цепи обмотки статора асинхронного двигателя, включенной в сеть с напряжением U1
Уравнение напряжений обмотки статора АД
Основной магнитный поток Ф, обгоняя ротор с частотой вращения ns = (n1 - n2), индуцирует в обмотке ротора ЭДС
f2 — частота ЭДС E2s в роторе, Гц; w2 — число последовательно соединенных витков одной фазы обмотки ротора; kоб2 — обмоточный коэффициент обмотки ротора.
Частота ЭДС (тока) в обмотке вращающегося ротора (частота скольжения)
Тогда
Поток рассеяния ротора Ф 2 индуцирует в обмотке ротора ЭДС рассеяния
Уравнение напряжений для цепи ротора АД
Отсюда, уравнение напряжений для обмотки ротора АД
4. Асинхронды қозғалтқыштар
Асинхронды машинаның жұмыс істеу принціпі

## Slide 26
Негізгі энергетикалық қатынастар және ПӘК
4. Асинхронды қозғалтқыштар

## Slide 27
АҚ-тың мехакникалық сипаттамалары
Механические характеристики асинхронной машины при Ф=const
4. Асинхронды қозғалтқыштар

## Slide 28
Асинхронды машиналарды іске қосу
Пуск двигателя с фазным ротором
Пуск двигателя с короткозамкнутым ротором:
При помощи реактора;
При помощи автотрансформатора;
Путем переключения со звезды на треугольник.
4. Асинхронды қозғалтқыштар

## Slide 29
АҚ-дың айналу жиілігін реттеу
Регулирование частоты вращения путем изменения скольжения s:
1.1 Регулирование частоты вращения изменением подводимого напряжения;
1.2 Регулирование частоты вращения нарушением симметрии подводимого напряжения;
1.3 Регулирование частоты вращения изменением активного сопротивления в цепи ротора;
Регулирование частоты вращения путем переключения числа пар полюсов;
Регулирование частоты вращения изменением частоты питающей сети;
Импульсное регулирование частоты вращения.
4. Асинхронды қозғалтқыштар

## Slide 30
4. Асинхронды қозғалтқыштар

## Slide 31
Однофазный асинхронный двигатель с пусковой обмоткой
Бір фазалы АҚ-ды іске қосу
4. Асинхронды қозғалтқыштар

## Slide 32
Схемы включения и механические характеристики однофазных асинхронный двигателей
4. Асинхронды қозғалтқыштар
Бір фазалы АҚ-ды іске қосу

## Slide 33
Пуск трехфазных АД с однофазного источника
Схемы включения трехфазных АД для работы от однофазной сети
4. Асинхронды қозғалтқыштар

## Slide 34
5. Бақылау сұрақтары
Келесі сұрақтарға жауап беріңіз:
Тұрақты ток қозғалтқыштарында іске қосу тогын шектеудің қандай әдістері қолданылады?
Қандай мақсатта параллельді қоздырғышты іске қосқанда қоздыру тізбегіндегі реостат кедергісі минимумға қойылады?
Басқару қасиеттеріне қарай параллель және тізбектей қозғалтқыштарды салыстырыңыз.
Тұрақты ток қозғалтқышында регенеративті тежеу ​​қандай жағдайларда болады?
Синхронды қозғалтқыштың тұрақты жұмыс аймағының шектеуі қандай?
Синхронды қозғалтқышты іске қосу процесін түсіндіріңіз.
Синхронды қозғалтқыштың қуат коэффициенті қалай реттеледі?
Синхронды қозғалтқыштардың асинхронды қозғалтқыштармен салыстырғанда қандай артықшылықтары мен кемшіліктері бар?
Асинхронды машинаның сырғуы дегеніміз не?
Асинхронды машинаның әртүрлі жұмыс режимдерінде сырғанауының өзгеру диапазоны қандай?
Үш фазалы ток желісіне асинхронды генератордың статор орамасы қандай мақсатта қосылады?
Тиін торының және жаралы ротордың конструкциясын түсіндіріңіз.
Асинхронды қозғалтқыш пен трансформатордың қандай ұқсастықтары мен айырмашылықтары бар?
Неліктен асинхронды қозғалтқыштың білігіне механикалық жүктеме артқан сайын қозғалтқыштың желіден тұтынатын қуаты артады?