## Slide 1
Лекция 12. Упрощенный метод ориентирования через вертикальны е выработки
Упрощенные способы применяются при ориентировании подэтажных и второстепенных выработок с коротким сроком службы. Наибольшее распространение они получили на рудниках, где много горизонтов, вертикальных и наклонных выработок, соединяющих их. В данных условиях точные ориентировки не нужны, для практической деятельности будет достаточно, если они будут выполнено упрощенно.
В зависимости от горно-геологических условий и применяемых систем разработки рудных тел рассмотрим целый ряд геометрических способов упрощенных ориентирно-соединительных съемок. Особенностью проводимых упрощенных ориентировок является совместное решение двух задач: передачи дирекционного угла () и всех трех координат (Х, У, Z).
Ориентирование через вертикальные выработки
Ориентировка через один восстающий методом соединительных треугольников по исполнению аналогична ориентировке через один ствол. В восстающий опускают два отвеса, при этом применяют проволоку диаметром 0,3-0,4 мм или полиэтиленновую нить с массой подвешенного груза – 10 кг, расстояние между отвесами 0,3-0,5 м, погрешность передачи дирекционного угла m = 10.
Ориентировка через два восстающих по методике аналогична ориентированию через два ствола по упрощенной схеме и с более пониженной требованиями по точности.

## Slide 2
Метод одного отвеса и касательных шнуров
В основу этого метода как и многих других при упрощенном ориентировании съемок через вертикальные и наклонные выработки приняты два положения из геометрии:
через наклонную прямую можно провести только одну вертикальную плоскость;
все линии, лежащие в этой плоскости, будут иметь один и тот же азимут или отличаться от него на 180.
При ориентировании верхней подэтажной выработки способом отвесов и касательных шнуров дано АВ, ХВ, УВ, ZВ, требуется CD, ХC, УC, ZC. Теодолит устанавливают в т.В измеряем горизонтальный угол , при этом на стенке выработки по краям отвеса при визировании забивают гвозди а1, а2, а далее от них в восстающем протягивают шнуры, касающиеся отвеса по обоим его краям, забивая поочередно точки в1, в2, m1, m2, заканчивая на ориентируемом горизонте точками с1, с2. Из этих точек, обозначенных в кровле, находят среднюю С и под ней устанавливают теодолит, измеряя угол .
Линии ва, ав, вm, mс лежат в одной вертикальной плоскости и имеют один и тот же азимут.
Для передачи координат Х, У измеряют расстояния в горизонтальной плоскости ВО и СО
Высотная отметка определяется из измерения глубины восстающего
Погрешность ориентировки
iB, iC – соответственно высота инструмента (теодолита) в точках В и С, l – расстояние по вертикали между горизонтами инструментов

## Slide 3
Метод створа
Над восстающим между точками А и В с известными координатами и АВ натягивают шнур или проволоку, с которой опускают отвесы О1 и О2. На горизонте ориентирования в створе отвеса устанавливают теоолит и измеряют горизонтальный угол .
Координаты ХС, УС, ZС определяют по схеме, описанной в предыдущем способе ориентиров. Погрешность ориентировки  3- 5.
Ориентирование выработок с перемещением несвободного шнура
(точный способ)
Суть способа состоит в создании между подходными точками верхнего и нижнего горизонтов в проекции на горизонтальную плоскость соединительных треугольников за счет перемещения несвободного отвеса.
К точкам А и С прикрепляют свободно висящий шнур (леска диаметром 0,8-1,0 мм), к нему на нижнем горизонте подвешивают груз Р. Отрезки СК и КА лежат в одной вертикальной плоскости и в плане представляют прямую линию СА.
В точках С и М устанавливают теодолиты, а в точке А, где прикреплен шнур, подвешивают визирный отвес. Измеряют углы  и , горизонтальное расстояние l1 и наклонную длину линии КА = L1.

## Slide 4
На шнур подвешивают легкий отвес Q, от него измеряют расстояния lН1, lГ1 и из пропорции находят горизонтальную длину S1.
Далее верхний конец шнура из точки А переносят в точку В, создавая выгодный остроугольный соединительный треугольник ВМА.
В этом положении несвободного отвеса измеряют углы ,  и длины l2, S2, lН2, lГ2. Из пропорции, как и в предыдущем случае, определяется горизонтальная длина S2. В обозначенном отвесами на верхнем горизонте треугольника измеряются все стороны: a, b, m. Посредством перемещения несвободного отвеса в плане образуются два соединительных треугольника ВМА и ВСА.
Для передачи высотных отметок производят геометрическое и тригонометрическое нивелирование теряемых точек К и Е, а затем от них уже делается передача отметок на точки А и В верхнего горизонта или в обратном порядке от этих точек из точки С.
Вычисление ориентировки и передачу высотных отметок ведут в следующем порядке.
В начале вычисляют углы  и :
По формуле синусов определяют углы при отвесах А и В образуемых соединительных треугольников, используя при этом полученные горизонтальные длины СА и СВ:
Решив соединительные треугольники, с горизонта на горизонт передают дирекционный угол и координаты Х, У.

## Slide 5
Для передачи высотной отметки вычисляют:
а затем находят превышения точек А и В по отношению точек К и Е
отсюда
При помощи несвободного отвеса можно делать ориентировки и в искривленных выработок, где нет прямой видимости с горизонта на горизонт. В этом случае на вертикальном разрезе больше ломанных прямоугольных участков, горизонтальные проекции которых требуется определить косвенным путем.
Основные его преимущества: высокая точность (до 1); возможность ориентирования горизонтов, когда нет прямой видимости; отсутствие необходимости при ориентировке в специальном оборудовании; высокая производительность; простота полевых и камеральных работ.
Для повешения точности ориентировки необходимо создавать форму соединительных треугольников, расстояние АВ по возможности делать максимальным, а также создавать достаточные размеры вспомогательных вертикальных треугольников, служащих для определения S1, S2 и 1, 2.
Основные положения этого метода ориентировки могут быть положены в основу съемки выработок небольшой протяженности, например, рудоспусков. Согласно рисунку между маркшейдерскими точками А и С протянут несвободный шнур. Точки А, К, F, С лежат в одной вертикальной плоскости; ее дирекционный угол неизвестен. Достаточно измерить рулеткой расстояния СF, FК и КА и углы их наклона СF, FК и КА, как можно вычислить координаты точек перегиба шнура F и К. Сделав линейные замеры от этих точек до стенок горной выработки, можно эту выработку нанести на план.

## Slide 6
Ориентирование несвободным шнуром (упрощенный способ)
При правильном расположении шнура и растяжки в поле зрения зрительных труб теодолитов, установленных в точках С и В, отрезки СК и КЕ, а также ВЕ и ЕА будут видны как одна линия.
Измерив горизонтальные углы  и , можно получить αBM. Координаты Х, Y, Z передаются с горизонта на горизонт, как и в вышерассмотренном способе, или путем измерения длины отрезков и их углов наклона висячим полукругом. Погрешность такой ориентировки mα = 5 – 7.
Для случая прямой видимости ориентировка через наклонную выработку может быть сделана по схеме. СКЕА – несвободный шнур, ЕВ – растяжка. Для решения задачи отрезки СК, КЕ, ЕА, ВЕ должны находиться в одной вертикальной плоскости. Это достигается перемещением точки А, где закреплен шнур, в направлении поперечного сечения выработок.
Ориентирование наклонным шнуром
Между точками В и С туго натянут шнур. Точка В находится на сопряжении горизонтальной и наклонных выработок, под ней установлен теодолит. Теодолит устанавливается и под точкой С.
На шнур подвешен отвес О. По линейным замерам расстояний от вспомогательного отвеса или непосредственно висячим полукругом определяю угол наклона линии ВС, а ее длину L измеряют рулеткой. Одним теодолитом измеряется горизонтальный угол , а другим, визируя на наклонный шнур, выставляется створная точка D.

## Slide 7
При крутых углах наклона шнура, теодолит в точке С может оказаться в непосредственной близости от шнура и визирование на него будет невозможным. В этом случае в створе отвеса в точке С и наклонного шнура выставляют створную точку М и тогда дирекционный угол передается на линию СМ.
Координаты Х, Y, Z с горизонта на горизонт передают согласно схеме известными методами. Точность такой ориентировки 2 - 3.
Ориентирование наклонным шнуром может быть выполнено по схеме, между точками А и В протягивают шнур или проволоку. На верхнем горизонте выставляют два визирных отвеса О1(А) и О2, соответственно два отвеса О3 и О4 подвешивают на шнур на нижнем горизонте. Отвесы обозначают в натуре вертикальную плоскость, проведенную через наклонный шнур. На подходных точках С и С устанавливают угломерные инструменты и делают примыкания к этим отвесам. В плане образуются два соединительных треугольника, только сдвинутые один по отношению другого по направлению шнура.
Сделав требуемые угловые и линейные измерения и решив соединительные треугольники, передают дирекционный угол с горизонта на горизонт, а затем по этим же направлениям передаются координаты
Погрешность ориентировки mα = 3.
Этот способ ориентирования второстепенных выработок был предложен и применен маркшейдерами на рудниках Урала.

## Slide 8
Способ створных отвесов
Способ створных отвесов применяют для ориентировок при различного рода рассечках и других ориентирования второстепенных выработках малой протяженности и короткого срока службы. В створе визирного луча угломерного инструмента, установленного в т.А, выставляют створные отвесы О1 и О2 измеряют горизонтальный угол .
В рассечке или слоевом штреке в створе этих отвесов выставляется в точке М теодолит и измеряется угол  на закрепленную точку N
Координаты точки XM, YM определяются согласно схеме известными методами

## Slide 9
Контрольные вопросы:
1. Порядок выполнения ориентирования через вертикальные выработки
2. Порядок выполнения ориентирования методом одного отвеса и касательных шнуров
3. Порядок выполнения ориентирования методом створа
4. Порядок выполнения ориентирования выработок с перемещением несвободного шнура (точный способ)
5. Порядок выполнения ориентирования несвободным шнуром (упрощенный способ)
6. Порядок выполнения ориентирования наклонным шнуром
7. Порядок выполнения ориентирования способом створных отвесов