## Slide 1
Лекция 14. Задание направления горной выработке в вертикально й плоскости (осевыми и боковыми реперами)
В зависимости от угла наклона горной выработки направление в вертикальной плоскости можно задавать двумя способами:
1. Боковыми реперами. Горные выработки имеют угол наклона в пределах 5-8. Необходимые приборы: нивелир, рейка, рулетка, маркшейдерские марки. Задача сводится к построению в горной выработке плоскости с углом наклона, равной углу наклона выработки применяется при проведении подготовительных выработок (рудный штрек, орт) откаточного горизонта.
2. Осевыми реперами. Горные выработки имеют угол наклона более 80. Необходимые приборы: теодолит, рулетка, маркшейдерские марки. Задача сводится к построению в горной выработке линии с углом наклона равной углу наклона горной выработки, горные выработки подэтажного горизонта.

## Slide 2
Задание направления горной выработке в вертикальной плоскости боковыми реперами
Необходимо задать направление горной выработке в вертикальной плоскости, если известны: zA - отметка маркшейдерской точки и iпр – проектный уклон горной выработки.
Работа выполняется в следующей последовательности. Нивелир устанавливают и приводят в рабочее положение. На маркшейдерской точке устанавливают рейку нулем вверх и берут отсчет а. Вычисляют горизонт инструмента ГИ = zA + (-а). Рейку переставляют на головку рельс и берут отсчет вА, вычисляют отметку головки рельс zр = ГИ – в0.

## Slide 3
В любом удобном месте намечает местоположение боковых реперов и вычисляют их проектные отметки
где l – расстояние от головки рельса до местоположения боковых реперов, м;
l0 - расстояние между боковыми реперами, м;
1,0 – шаблон, вертикальное расстояние от головки рельса до уровня реперов, м.
Вычисляют отсчеты в1 и в2 это отсчеты по рейке, если бы рейки были установлены на реперах R1,2 и R3,4 с проектными отметками и
Вынос этих реперов на проектную отметку выполняют следующим образом. Помощник направляется на местоположение первой пары реперов и держит рейку на весу, маркшейдер, указывая помощнику поднять или опустить рейку, добивается появления в поле зрения трубы отсчета в1, и у пятки рейки забивают маркшейдерскую марку. Таким же образом, забивается вторая марка в противоположном боку выработки. Если между парами реперов протянуть шнур, он займет горизонтальное положение, поскольку отметки этих реперов одинаковые, равны R1,2. На расстоянии l0 от первой пары реперов выносят вторую пару реперов R3,4, если между реперами натянуть шнур, то плоскость R1, R2, R4, R3 будет иметь угол наклона равный углу наклона выработки.

## Slide 4
Задание направления горной выработке осевыми реперами
Исходными данными для задания осевых реперов является проектный угол наклона. Применяется теодолит, рулетка и маркшейдерские знаки. Задача сводится к построению в горной выработки линии с углом наклона равной проектному углу наклона () выработки.
Обычно эту работу совмещают с заданием направления горной выработке с горизонтальной плоскости, когда задают направленческие точки Н1 и Н2. Теодолит устанавливают и приводят в рабочее положение под точкой А. Определяют МО (место нуля) вертикального круга
Вычисляют отсчет по вертикальному кругу, при котором визирная ось занимает наклонное положение с углом наклона равный проектному углу наклона . КП =  - МО. По вертикальному кругу устанавливают отсчет КЛ и на направленческих точках Н1 и Н2 закрепляют клеммы К1 и К2 и от точек Н1 и Н2 измеряют вертикальное расстояния С1 и С2 до клемм. Результаты работ маркшейдер заносит в книгу маркшейдерских указаний.
Проходчики опускают отвесы с точек Н1 и Н2, проверяют расстояния С1 и С2. Визируют глазом на К1 и К2 и на груди забоя отмечают точку «х» (рисунок 37, а), а затем от горизонтальной линии проходящей через точку «х» на расстоянии «в» размещают положение верхних оконтуривающих шпуров, а на расстоянии «н» нижний ряд оконтуривающих шпуров.