## Slide 1
Лекция 3. Геометрические способы ориентирования. Ориентирование через штольню или наклонный ствол. Ориентирование через вертикальный ствол
Цель ориентирно-соединительных съемок
- создание на каждом горизонте шахты плановой опорной сети для полигонно-теодолитной съемки
- составление планов горных работ в единой системе координат с планами на поверхности
- дирекционный угол  первой стороны подземной съемки
В результате ориентировок получают две величины
- координаты Х, У первой стороны подземной съемки

## Slide 2
Способы ориентирно-соединительных съемок
геометрический
оптический
магнитный
гироскопический
Геометрические методы ориентирования
через штольню или наклонный ствол — проложением полигонометрического хода от пунктов на земной поверхности до точек, закрепленных в подземных выработках
через один вертикальный ствол — опусканием в него двух отвесов, образующих вертикально проектирующую плоскость, и решением задачи геометрического примыкания к отвесам на поверхности и в шахте
через два вертикальных ствола, соединённых горными выработками,— путём опускания в каждый ствол отвеса, определения его координат на поверхности и прокладки полигонометрического хода между отвесами в шахте

## Slide 3
1. Какие задачи решает вертикальная соединительная съёмка?
Вертикальная соединительная съёмка решает задачу передачи высотных отметок Н с земной поверхности в горные выработки.
2.Через какие выработки осуществляется соединительная съёмка?
Соединительная съёмка осуществляется через вертикальные, наклонные и горизонтальные выработки.
3. Какие способы ориентирования вы знаете?
На практике в настоящее время получили распространение геометрические и гироскопические способы ориентирования. Значительно реже применяется магнитное ориентирование.
4. Как осуществляется геометрическое ориентирование через вертикальные выработки?
Геометрическое ориентирование через вертикальные выработки осуществляется с использованием вертикальной плоскости, создаваемой двумя отвесами.
5. Что используется при гироскопическом ориентировании?
При гироскопическом ориентировании используется свойство главной оси маятникового гироскопа совершать незатухающие колебания, положение равновесия которых совпадает с направлением астрономического меридиана точки установки.
6. Что лежит в основе магнитного ориентирования?
В основе магнитного ориентирования лежит свойство свободно подвешенной намагниченной стрелки устанавливаться параллельно линиям магнитной индукции Земли, действующим в точке стояния инструмента.
7. Что решается задачей примыкания на поверхности?
Решением задачи примыкания на поверхности определяются координаты и дирекционный угол створа отвесов.
8. Какова цель примыкания в шахте?
Примыкание в шахте имеет целью перенос дирекционного угла и координат со створа отвесов на закреплённую сторону ориентируемого горизонта.
9. Какие задачи решает горизонтальная соединительная съёмка?
Горизонтальная соединительная съёмка решает две задачи:
1. Задачу центрирования (определение координат Х, У в горной выработке).
2. Задачу ориентирования (определение дирекционных углов в горной выработке).

## Slide 4
Контрольные вопросы:
Цель и задачи ориентирно-соединительных съемок
Погрешности последний точки К подземного полигона от погрешностей передачи
Ориентирование через штольню или наклонный ствол
Ориентирование через один вертикальный ствол
Ориентирование через два вертикальных ствола