## Slide 1
Лекция 4. Проектирование точек отвесами. Примыкание к отвесам соединительным треугольником
- проектирование двух точек с поверхности в шахту
Ориентирно-соединительная съемка
- наблюдение за качанием отвесов
- примыкание к этим точкам на поверхности и к их проекциям на горизонте
- камеральная обработка полевых измерений

## Slide 2
Способы проектирование с помощью отвеса
Одногрузовое с успокоенным отвесом
Одногрузовое с касающимся отвесом
Многогрузовое
Необходимая аппаратура при проектировании с помощью отвеса
1. Ручные лебедки для спуска и подъема отвесом
2. Блоки для направления отвесов в шахту
Направляющие блоки и центрировочные пластинки

## Slide 3
3. Стальная проволока диаметром от 0,5 до 2 мм, повышенной и высокой прочности
Диаметр проволоки, мм | Вес 100 м, кг | Общее разрывное усилие, кг
0,50 | 0,15 | 20-40
0,75 | 0,38 | 55-85
1,00 | 0,61 | 95-150
1,25 | 0,98 | 150-250
2,00 | 2,40 | 380-600
2,50 | 3,81 | 590-900
3,00 | 5,90 | 850-1055
Диаметр проволоки, мм | Допускаемая нагрузка, кг | Диаметр проволоки, мм | Допускаемая нагрузка, кг
0,3 | 20-30 | 1,5 | 450-530
0,5 | 60-70 | 2,0 | 700-900
0,75 | 140 | 2,5 | 900-1300
1,0 | 230-240 | 3,0 | 1100-1700

## Slide 4
Глубина шахты Н, м Скорость по- тока воздуха, м/сек | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
0,5 |  |  |  |  |  | 
 | 20 кг | 40 кг | 50 кг | 70 кг | 100 кг | 140 кг
 | 0,5мм | 1,0мм | 1,0мм | 1,0мм | 1,2мм | 1,2мм
0,7 |  |  |  |  |  | 
 | 20 кг | 50 кг | 80 кг | 120 кг | 200 кг | -
 | 0,5мм | 1,0мм | 1,0мм | 1,0мм | 1,8мм | -
1,0 |  |  |  |  |  | 
 | 50 кг | 100 кг | 200 кг | 300 кг | - | -
 | 1,0мм | 1,2мм | 1,8мм | 2,0мм | - | -
4. Грузы от 30 до 100 кг (максимальный вес равен 60% от ее разрывного усилия)
5. Центрировочные пластинки для жесткой установки точки подвеса проволоки в шахтном стволе
6. Успокоитель (сосуд, наполненной водой с опилками.

## Slide 5
Цель наблюдений за качанием отвесов состоит в том, чтобы по шкальным отвесам против крайних положении отвеса найти отсчет, соответствующий его положению покоя.
Закрепив против этого отсчета отвес, можно вести от него измерение всех элементов примыкания
Центрировочная тарелка
Наблюдение за качанием отвеса

## Slide 6
Полевые измерения
1) , , , , ,  измеряют способом тремя повторениями (не более 7);
2) а, в, с, а, в, с измеряют расстояния.
Примыкание к отвесам соединительным треугольником

## Slide 7
Если 2
Если 2
Камеральная обработка результатов ориентирования подземных съемок с примыканием способом «соединительного треугольника»

## Slide 8
Контрольные вопросы:
1. Общие сведения о ориентирно-соединительной съемки
2. Порядок выполнения ориентирно-соединительной съемки
3. Техника безопасности при ориентирно-соединительной съемки.
4. Проектирование отвесов с поверхности на ориентируемый горизонт
5. Примыкание к шахтным отвесам соединительным треугольником
6. Измерения при ориентирно-соединительной съемки
7. Камеральная обработка при ориентирно-соединительной съем