## Slide 1
Лекция 9. Передача высотных отметок по горным выработкам.
Цель вертикальной съемки
Передача третьей координат Z на маркшейдерские пункты и реперы в горных выработках.
Определения взаим-ного расположения горных выработок и земной поверхности по высоте.
Исследования и изображения формы залегания полезных ископаемых в недрах и структурно-тектонических и качественных особенностей горного массива
Решения горно-геологических задач, связанных с заданием и проведением горных выработок, контроля уклонов транспортных путей и т.д.
1. От опорной сети на поверхности прокладывается ход геометрического нивелирования 3 класса к стволу шахты и выставляется репер (Rp1), высотная отметка которого равна ZRp1.
2. Передача высотной отметки от Rp1 по вертикальному стволу на Rp2, этот процесс принято называть «измерением глубины шахты».
3. Передаются высотные отметки по горным выработкам шахты.

## Slide 2
Передача высотной отметки по вертикальной выработке шахтной лентой или рулеткой
Порядок работы
1. Перед остановкой закрепляют на поверхности репер П, высотная отметка которого уже известна, и репер Ш, высотную отметку которого требуется определить. На поверхности устанавливается лебедка и направляющий блок.
2. После остановки ствола в него опускают ленту с малым грузом 3-5 кг, а на горизонте, куда передают отметку, этот груз заменяют основным,, обычно 10 кг, т.е. равным грузу при компарировании рулетки.
3. На поверхности и в шахте устанавливают нивелиры, приводят их в рабочее положение, на реперах RpП и RpШ ставят рейки. По визирному лучу нивелиров берут отчеты на поверхности по рейке – а и ленте – nП, соответственно в шахте – b и nШ.

## Slide 3
Н , мм
Вводимые поправки при измерении глубины
за компарирование ленты - lK
за температуру - lt
за растяжение ленты от собственного веса (за подвешенный груз не учитывают)

## Slide 4
Н , мм
Передача высотной отметки короткой лентой или рулеткой производят по такой же схеме как и длинной шахтной лентой, но поэтапно.
Измерения ведут по интервалам
Высотная отметка репера
Контроль измерений

## Slide 5
Контрольные вопросы:
1. Цель и задачи вертикальных съемок. Возможные случаи передачи высотных отметок в шахте
2. Передача высотной отметки по вертикальной выработке шахтной лентой или рулеткой с приведением примера
3. Передача высотной отметки длинномером ДА-2
4. Понятие об измерении глубины шахты проволокой
5. Геометрическое нивелирование по горным выработкам
6. Техническое нивелирование при создании опорной высотной сети в шахте
7. Техническое нивелирование по горным выработкам
8. Тригонометрическое нивелирование по горным выработкам
9. Охрана и безопасность труда при вертикальных съемках