## Slide 1
Электротехника және микроэлектроника
2-дәріс
Электр тізбектерін баламалы түрлендіру
Оқытушы: Мамадияров Максат Муратович, PhD докторы, қауымдастырылған профессор
«Электроника, телекоммуникациялар және ғарыштық технологиялар» кафедрасы
m.mamadiyarov@satbayev.university
ELC1031 · 6B07115 – Технологиялық машиналар және жабдықтар · 2026–2027 оқу жылы

## Slide 2
Дәріс мазмұны
ELC1031 · 2-дәріс · Электр тізбектерін баламалы түрлендіру
2
1
Баламалы түрлендірудің мақсаты
2
Резисторларды тізбектей жалғау
3
Резисторларды параллель жалғау
4
Аралас жалғауларды ықшамдау
5
Кернеу бөлгіші
6
Ток бөлгіші
7
Үшбұрыш–жұлдызша (Δ–Y) түрлендіруі
8
Есептеу алгоритмі және мысал

## Slide 3
Баламалы түрлендіру ұғымы
ELC1031 · 2-дәріс · Электр тізбектерін баламалы түрлендіру
3
Баламалы түрлендіру — сыртқы қысқыштардағы ток пен кернеу қатынасын өзгертпей, күрделі электр тізбегін қарапайым эквивалентті тізбекпен алмастыру.
МАҚСАТ
Тізбектің жалпы кедергісін және ток-кернеулерді есептеуді жеңілдету.
ЭКВИВАЛЕНТТІЛІК
Бастапқы және түрлендірілген тізбек сыртқы қысқыштарда бірдей электрлік әсер береді.
ҚОЛДАНЫЛУЫ
Тұрақты ток тізбектері, көп тармақты желілер және есептік сұлбаларды ықшамдау.
Негізгі құралдар: тізбектей, параллель, аралас және Δ↔Y түрлендірулері.

## Slide 4
Резисторларды тізбектей жалғау
ELC1031 · 2-дәріс · Электр тізбектерін баламалы түрлендіру
4
Тізбектей жалғауда барлық элементтер арқылы бірдей ток өтеді, ал жалпы кернеу жеке кернеулердің қосындысына тең.
Req = R₁ + R₂ + ... + Rₙ
R₁
────
R₂
────
R₃
I = I₁ = I₂ = I₃, U = U₁ + U₂ + U₃

## Slide 5
Резисторларды параллель жалғау
ELC1031 · 2-дәріс · Электр тізбектерін баламалы түрлендіру
5
Параллель жалғауда барлық тармақтардағы кернеу бірдей, ал жалпы ток тармақ токтарының қосындысына тең.
1/Req = 1/R₁ + 1/R₂ + ... + 1/Rₙ
ЕКІ РЕЗИСТОР
Req = R₁R₂ / (R₁ + R₂)
КЕРНЕУ
U = U₁ = U₂ = ... = Uₙ
ТОК
I = I₁ + I₂ + ... + Iₙ
Параллель қосылған резисторлардың эквивалентті кедергісі ең кіші тармақ кедергісінен де аз болады.

## Slide 6
Аралас жалғауларды ықшамдау
ELC1031 · 2-дәріс · Электр тізбектерін баламалы түрлендіру
6
Аралас тізбекте тізбектей және параллель бөліктер кезекпен баламалы кедергілерге ауыстырылады.
1
Ең қарапайым тізбектей немесе параллель бөлікті табу
2
Оның эквивалентті кедергісін есептеу
3
Сұлбаны қайта сызу және келесі бөлікті ықшамдау
4
Жалпы Req табылғанша қайталау
Сұлбаны дұрыс қайта салу — қателікті азайтатын маңызды қадам.

## Slide 7
Кернеу бөлгіші
ELC1031 · 2-дәріс · Электр тізбектерін баламалы түрлендіру
7
Тізбектей қосылған резисторларда қорек кернеуі олардың кедергілеріне пропорционал бөлінеді.
U₂ = U · R₂ / (R₁ + R₂)
R₁
Кіріс жағындағы резистор.
R₂
Шығыс кернеуі алынатын резистор.
ҚОЛДАНУ
Өлшеу, ығысу кернеуі және сигнал деңгейін қалыптастыру.
Формула жүктеме әсері ескерілмеген қарапайым кернеу бөлгішіне қатысты.

## Slide 8
Ток бөлгіші
ELC1031 · 2-дәріс · Электр тізбектерін баламалы түрлендіру
8
Параллель тармақтарда жалпы ток тармақ кедергілеріне кері пропорционал бөлінеді.
I₁ = I · R₂/(R₁+R₂)
I₂ = I · R₁/(R₁+R₂)
КІШІ R
Кедергісі аз тармақтан үлкен ток өтеді.
ҮЛКЕН R
Кедергісі үлкен тармақта ток аз болады.
ТЕКСЕРУ
I = I₁ + I₂ шарты орындалуы тиіс.

## Slide 9
Үшбұрыш–жұлдызша (Δ–Y) түрлендіруі
ELC1031 · 2-дәріс · Электр тізбектерін баламалы түрлендіру
9
Тізбектей немесе параллель ережелермен тікелей ықшамдалмайтын үш тармақты бөліктер үшін Δ↔Y түрлендіруі қолданылады.
Δ → Y
R_A = R_AB·R_CA / ΣRΔ R_B = R_AB·R_BC / ΣRΔ R_C = R_BC·R_CA / ΣRΔ мұнда ΣRΔ = R_AB + R_BC + R_CA
Y → Δ
R_AB = R_A + R_B + R_A·R_B/R_C R_BC = R_B + R_C + R_B·R_C/R_A R_CA = R_C + R_A + R_C·R_A/R_B

## Slide 10
Δ және Y сұлбаларының баламалылығы
ELC1031 · 2-дәріс · Электр тізбектерін баламалы түрлендіру
10
Түрлендіруден кейін A, B және C сыртқы түйіндері арасындағы эквивалентті кедергілер өзгермеуі тиіс.
ҮШБҰРЫШ (Δ)
A / \ R_CA R_AB / \ C---R_BC---B
ЖҰЛДЫЗША (Y)
A B \ R_A / R_B \ / O | R_C | C
Мұндай түрлендіру көпірлік және күрделі резистивті желілерді есептеуде пайдалы.

## Slide 11
Баламалы түрлендірудің есептеу алгоритмі
ELC1031 · 2-дәріс · Электр тізбектерін баламалы түрлендіру
11
1
Тізбектің түйіндері мен тармақтарын белгілеу
2
Тізбектей және параллель топтарды анықтау
3
Қажет болса Δ↔Y түрлендіруін қолдану
4
Жалпы эквивалентті кедергіні табу
5
Жалпы токты Ом заңы бойынша есептеу
6
Кері бағытта тармақ токтары мен кернеулерін табу

## Slide 12
Есептік мысал: аралас тізбек
ELC1031 · 2-дәріс · Электр тізбектерін баламалы түрлендіру
12
БЕРІЛГЕНІ
R₁ = 4 Ω R₂ = 6 Ω R₃ = 3 Ω R₂ және R₃ параллель, олар R₁-мен тізбектей.
1) Параллель бөліктің кедергісі:
R₂₃ = R₂R₃/(R₂+R₃) = 6·3/9 = 2 Ω
2) Жалпы эквивалентті кедергі:
Req = R₁ + R₂₃ = 4 + 2 = 6 Ω
Нәтиже: бастапқы үш резисторлы желі 6 Ω бір эквивалентті резистормен алмастырылады.
Егер қорек U = 12 V болса, жалпы ток I = U/Req = 2 A.

## Slide 13
Бақылау сұрақтары
ELC1031 · 2-дәріс · Электр тізбектерін баламалы түрлендіру
13
1
Баламалы түрлендірудің негізгі мақсаты қандай?
2
Тізбектей жалғауда эквивалентті кедергі қалай есептеледі?
3
Параллель жалғауда жалпы ток пен кернеу қалай өзгереді?
4
Кернеу бөлгішінің формуласын жазыңыз.
5
Ток бөлгішінде ток неге кедергіге кері пропорционал бөлінеді?
6
Δ↔Y түрлендіруі қандай жағдайда қажет?
7
Аралас тізбекті ықшамдаудың ретін түсіндіріңіз.

## Slide 14
Қорытынды
✓ Баламалы түрлендіру күрделі электр тізбегін электрлік қасиеттерін сақтай отырып ықшамдауға мүмкіндік береді.
✓ Тізбектей жалғауда кедергілер қосылады, ал параллель жалғауда олардың кері шамалары қосылады.
✓ Кернеу бөлгіші тізбектей, ал ток бөлгіші параллель жалғаудың негізгі қасиеттеріне сүйенеді.
✓ Аралас тізбектер қарапайым бөліктерді біртіндеп эквивалентті кедергілермен алмастыру арқылы есептеледі.
✓ Тікелей ықшамдалмайтын үш тармақты желілер үшін үшбұрыш–жұлдызша (Δ–Y) түрлендіруі қолданылады.
Силлабус: 2-дәріс — «Электр тізбектерін баламалы түрлендіру».
ELC1031 · 2-дәріс