## Slide 1
Электротехника және микроэлектроника
3-дәріс
Синусоидал токты алу тәсілі. Синусоидал токтың негізгі сипаттамалары
Оқытушы: Мамадияров Максат Муратович, PhD докторы, қауымдастырылған профессор
«Электроника, телекоммуникациялар және ғарыштық технологиялар» кафедрасы
m.mamadiyarov@satbayev.university
ELC1031 · 6B07115 – Технологиялық машиналар және жабдықтар · 2026–2027 оқу жылы

## Slide 2
Дәріс мазмұны
ELC1031 · 3-дәріс · Синусоидал токтың негізгі сипаттамалары
2
1
Айнымалы және синусоидал ток ұғымы
2
Синусоидал ЭҚК-ті алу тәсілі
3
Синусоидал шаманың теңдеуі
4
Амплитуда, период және жиілік
5
Бұрыштық жиілік
6
Фаза және бастапқы фаза
7
Әсерлік және орташа мәндер
8
Синусоидал шамаларды графикпен көрсету

## Slide 3
Айнымалы және синусоидал ток
ELC1031 · 3-дәріс · Синусоидал токтың негізгі сипаттамалары
3
Айнымалы ток — шамасы мен бағыты уақыт бойынша өзгеретін электр тогы. Электротехникада ең кең таралған түрі — синусоидал ток.
ПЕРИОДТЫЛЫҚ
Сигнал белгілі уақыт аралығынан кейін қайталанады.
СИНУСОИДАЛ ФОРМА
Лездік мән синус немесе косинус заңымен өзгереді.
ҚОЛДАНЫЛУЫ
Энергетикалық жүйелер, электр машиналары және электрондық құрылғылар.
Синусоидал режим тізбектерді математикалық талдауға ыңғайлы және генераторларда табиғи түрде алынады.

## Slide 4
Синусоидал ЭҚК-ті алу тәсілі
ELC1031 · 3-дәріс · Синусоидал токтың негізгі сипаттамалары
4
Магнит өрісінде айналатын өткізгіш контурда электромагниттік индукция нәтижесінде уақыт бойынша синусоидал өзгеретін ЭҚК пайда болады.
Магнит өрісі B
→
Айналатын контур
→
Магнит ағыны Φ(t)
→
Индукцияланған ЭҚК e(t)
e(t) = Eₘ sin(ωt + φ)
Бұл принцип айнымалы ток генераторларының физикалық негізін құрайды.

## Slide 5
Синусоидал шаманың математикалық өрнегі
ELC1031 · 3-дәріс · Синусоидал токтың негізгі сипаттамалары
5
i(t) = Iₘ sin(ωt + φ)
i(t)
Токтың берілген уақыт мезетіндегі лездік мәні.
Iₘ
Синусоидал токтың максимал немесе амплитудалық мәні.
ωt + φ
Синусоидал шаманың толық фазасы.
Кернеу үшін ұқсас түрде: u(t) = Uₘ sin(ωt + φᵤ).

## Slide 6
Период және жиілік
ELC1031 · 3-дәріс · Синусоидал токтың негізгі сипаттамалары
6
ПЕРИОД T
Сигналдың бір толық циклінің ұзақтығы. Өлшем бірлігі: секунд (s).
ЖИІЛІК f
Бір секундтағы толық тербелістер саны. Өлшем бірлігі: герц (Hz).
БАЙЛАНЫС
f = 1/T T = 1/f
f = 50 Hz болса, T = 1/50 = 0.02 s = 20 ms

## Slide 7
Бұрыштық жиілік
ELC1031 · 3-дәріс · Синусоидал токтың негізгі сипаттамалары
7
Бұрыштық жиілік синусоидал шаманың фазасының уақыт бойынша өзгеру жылдамдығын сипаттайды.
ω = 2πf = 2π/T
ω
Бұрыштық жиілік, rad/s.
2π
Бір толық периодқа сәйкес фазалық бұрыш.
МЫСАЛ
f = 50 Hz → ω ≈ 314 rad/s.

## Slide 8
Фаза және бастапқы фаза
ELC1031 · 3-дәріс · Синусоидал токтың негізгі сипаттамалары
8
Фаза синусоидал шаманың тербеліс цикліндегі ағымдағы күйін көрсетеді. φ — t = 0 кезіндегі бастапқы фаза.
φ = 0
Синусоида координата басынан басталады.
φ > 0
Сигнал фаза бойынша алда болады.
φ < 0
Сигнал фаза бойынша кейін қалады.
Фазалар айырымы: Δφ = φ₁ − φ₂

## Slide 9
Синусоидал сигналдың графигі
ELC1031 · 3-дәріс · Синусоидал токтың негізгі сипаттамалары
9
i(t)
t
+Iₘ
−Iₘ
T
Бір период ішінде сигнал оң және теріс жарты толқындардан өтеді.

## Slide 10
Әсерлік мән (RMS)
ELC1031 · 3-дәріс · Синусоидал токтың негізгі сипаттамалары
10
Синусоидал токтың әсерлік мәні сол кедергіде дәл сондай жылулық әсер тудыратын тұрақты ток мәніне тең.
I = Iₘ / √2
U = Uₘ / √2
АМПЛИТУДА
Iₘ = √2·I
КЕРНЕУ
Uₘ = √2·U
МЫСАЛ
U = 220 V → Uₘ ≈ 311 V.

## Slide 11
Орташа мән және жарты период
ELC1031 · 3-дәріс · Синусоидал токтың негізгі сипаттамалары
11
Толық период бойынша идеал синусоиданың орташа мәні нөлге тең, себебі оң және теріс жарты толқындардың аудандары өзара өтеледі.
Iорт(толық период) = 0
ТОЛЫҚ ПЕРИОД
Оң және теріс бөліктер бірін-бірі өтейді.
ЖАРТЫ ПЕРИОД
Түзетілген синусоиданы сипаттауда орташа мән маңызды.
ҚОЛДАНУ
Түзеткіштер мен өлшеу сұлбаларын талдауда пайдаланылады.

## Slide 12
Есептік мысал
ELC1031 · 3-дәріс · Синусоидал токтың негізгі сипаттамалары
12
БЕРІЛГЕНІ
i(t) = 10 sin(100πt + 30°) A Iₘ = 10 A ω = 100π rad/s φ = 30°
1) Жиілік:
f = ω/(2π) = 100π/(2π) = 50 Hz
2) Период:
T = 1/f = 0.02 s = 20 ms
3) Әсерлік ток:
I = Iₘ/√2 ≈ 7.07 A
Нәтиже: f = 50 Hz, T = 20 ms, I ≈ 7.07 A, φ = 30°.

## Slide 13
Бақылау сұрақтары
ELC1031 · 3-дәріс · Синусоидал токтың негізгі сипаттамалары
13
1
Айнымалы ток пен синусоидал токтың айырмашылығы қандай?
2
Синусоидал ЭҚК генераторда қалай пайда болады?
3
Синусоидал токтың жалпы теңдеуін жазыңыз.
4
Амплитуда, период және жиілік нені сипаттайды?
5
Бұрыштық жиілік пен жиіліктің байланысын жазыңыз.
6
Бастапқы фаза нені көрсетеді?
7
Әсерлік мәннің физикалық мағынасы қандай?

## Slide 14
Қорытынды
✓ Синусоидал токтың шамасы мен бағыты уақыт бойынша периодты түрде өзгереді.
✓ Синусоидал ЭҚК магнит өрісінде өткізгіш контурдың айналуы нәтижесінде электромагниттік индукция арқылы алынуы мүмкін.
✓ Негізгі параметрлері: амплитуда, период T, жиілік f, бұрыштық жиілік ω және бастапқы фаза φ.
✓ Жиілік пен период өзара кері шамалар: f = 1/T, ал бұрыштық жиілік ω = 2πf.
✓ Синусоидал ток пен кернеудің әсерлік мәндері амплитудалық мәннен √2 есе кіші.
Силлабус: 3-дәріс — «Синусоидал токты алу тәсілі. Синусоидал токтың негізгі сипаттамалары».
ELC1031 · 3-дәріс