## Slide 1
Электротехника және микроэлектроника
4-дәріс
Синусоидал токтар тізбегіне Ом және Кирхгоф заңдарын қолдану
Оқытушы: Мамадияров Максат Муратович, PhD докторы, қауымдастырылған профессор
«Электроника, телекоммуникациялар және ғарыштық технологиялар» кафедрасы
m.mamadiyarov@satbayev.university
ELC1031 · 6B07115 – Технологиялық машиналар және жабдықтар · 2026–2027 оқу жылы

## Slide 2
Дәріс мазмұны
ELC1031 · 4-дәріс · Синусоидал токтар тізбегіндегі Ом және Кирхгоф заңдары
2
1
Синусоидал режимдегі тізбекті есептеу ерекшелігі
2
Комплекстік амплитуда және фазор
3
Комплекстік кедергі Z
4
Резистор, индуктивтік және сыйымдылық кедергілері
5
Комплекстік түрдегі Ом заңы
6
Кирхгофтың бірінші заңы
7
Кирхгофтың екінші заңы
8
Есептеу алгоритмі және мысал

## Slide 3
Синусоидал режимдегі есептеу тәсілі
ELC1031 · 4-дәріс · Синусоидал токтар тізбегіндегі Ом және Кирхгоф заңдары
3
Синусоидал ток пен кернеудің амплитудасы ғана емес, фазасы да маңызды. Сондықтан айнымалы ток тізбектерін комплекстік сандар арқылы есептеу ыңғайлы.
УАҚЫТТЫҚ ТҮР
u(t) = Uₘ sin(ωt + φᵤ) i(t) = Iₘ sin(ωt + φᵢ)
ФАЗОРЛЫҚ ТҮР
Кернеу мен ток амплитуда/әсерлік мән және фаза арқылы көрсетіледі.
АРТЫҚШЫЛЫҚ
Дифференциалдық қатынастар алгебралық теңдеулерге айналады.
Тұрақталған синусоидал режимде барлық шамалардың жиілігі бірдей, фазалары әртүрлі болуы мүмкін.

## Slide 4
Комплекстік амплитуда және фазор
ELC1031 · 4-дәріс · Синусоидал токтар тізбегіндегі Ом және Кирхгоф заңдары
4
Ū = U∠φᵤ
Ī = I∠φᵢ
МОДУЛЬ
Фазор ұзындығы синусоидал шаманың әсерлік немесе таңдалған амплитудалық мәнін көрсетеді.
АРГУМЕНТ
Комплекстік санның бұрышы бастапқы фазаны көрсетеді.
ФАЗА АЙЫРЫМЫ
φ = φᵤ − φᵢ кернеу мен ток арасындағы ығысуды сипаттайды.
Фазорлар тек бірдей бұрыштық жиіліктегі синусоидал шамаларды салыстыруда қолданылады.

## Slide 5
Комплекстік кедергі
ELC1031 · 4-дәріс · Синусоидал токтар тізбегіндегі Ом және Кирхгоф заңдары
5
Айнымалы ток тізбегінде кернеу мен токтың қатынасы комплекстік кедергі — импеданс арқылы сипатталады.
Z = R + jX = |Z|∠φ
R
Активті кедергі. Нақты бөлік.
X
Реактивті кедергі. Индуктивті немесе сыйымдылық сипатта болуы мүмкін.
j
Комплекстік бірлік: j² = −1.
|Z| = √(R² + X²), φ = arctan(X/R)

## Slide 6
R, L және C элементтерінің кедергілері
ELC1031 · 4-дәріс · Синусоидал токтар тізбегіндегі Ом және Кирхгоф заңдары
6
РЕЗИСТОР
Z_R = R Кернеу мен ток бір фазада: φ = 0°.
ИНДУКТИВТІК
Z_L = jωL X_L = ωL Кернеу токтан 90° озады.
СЫЙЫМДЫЛЫҚ
Z_C = 1/(jωC) = −j/(ωC) X_C = 1/(ωC) Ток кернеуден 90° озады.
Жиілік өскенде X_L артады, ал X_C кемиді.
Сондықтан тізбектің толық кедергісі жұмыс жиілігіне тәуелді.

## Slide 7
Комплекстік түрдегі Ом заңы
ELC1031 · 4-дәріс · Синусоидал токтар тізбегіндегі Ом және Кирхгоф заңдары
7
Синусоидал режимде Ом заңы фазорлар мен комплекстік кедергі үшін тұрақты токтағыдай алгебралық түрде жазылады.
Ī = Ū / Z Ū = Z·Ī Z = Ū / Ī
МОДУЛЬ
I = U / |Z|
ФАЗА
φᵢ = φᵤ − φ_Z
МАҒЫНАСЫ
Бір теңдеу токтың шамасын да, фазасын да анықтайды.

## Slide 8
Кирхгофтың бірінші заңы
ELC1031 · 4-дәріс · Синусоидал токтар тізбегіндегі Ом және Кирхгоф заңдары
8
Айнымалы ток тізбегінің кез келген түйінінде комплекстік токтардың алгебралық қосындысы нөлге тең.
Σ Ī = 0
Ī₁ →
→ Ī₃
↑ Ī₂
Мысалы: Ī₁ + Ī₂ − Ī₃ = 0. Токтарды қарапайым арифметикамен емес, олардың фазаларын ескеріп қосу қажет.

## Slide 9
Кирхгофтың екінші заңы
ELC1031 · 4-дәріс · Синусоидал токтар тізбегіндегі Ом және Кирхгоф заңдары
9
Кез келген тұйық контурда комплекстік кернеулердің алгебралық қосындысы нөлге тең.
Σ Ū = 0 немесе Ē = Σ Z·Ī
КОНТУР
Контурды айналу бағыты алдын ала таңдалады.
КЕРНЕУЛЕР
U_R, U_L және U_C фазалары әртүрлі болуы мүмкін.
ҚОСУ
Комплекстік немесе векторлық қосу қолданылады.
RLC тізбегінде арифметикалық U = U_R + U_L + U_C жазу жалпы жағдайда дұрыс емес.

## Slide 10
Тізбектей RLC тізбегі
ELC1031 · 4-дәріс · Синусоидал токтар тізбегіндегі Ом және Кирхгоф заңдары
10
Z = R + j(X_L − X_C) = R + j(ωL − 1/ωC)
X_L > X_C
Тізбек индуктивті сипатта. Кернеу токтан озады.
X_L < X_C
Тізбек сыйымдылық сипатта. Ток кернеуден озады.
X_L = X_C
Реактивті бөліктер өтеледі: Z = R. Резонанс шарты.
|Z| = √[R² + (X_L − X_C)²]

## Slide 11
Есептеу алгоритмі
ELC1031 · 4-дәріс · Синусоидал токтар тізбегіндегі Ом және Кирхгоф заңдары
11
1
Жиілікті және ω = 2πf мәнін анықтау
2
X_L = ωL және X_C = 1/(ωC) есептеу
3
Барлық элементтердің комплекстік кедергілерін жазу
4
Ом және Кирхгоф заңдары бойынша комплекстік теңдеулер құру
5
Комплекстік токтар мен кернеулерді есептеу
6
Нәтижені модуль және фаза түрінде көрсету

## Slide 12
Есептік мысал
ELC1031 · 4-дәріс · Синусоидал токтар тізбегіндегі Ом және Кирхгоф заңдары
12
БЕРІЛГЕНІ
U = 100 V R = 8 Ω X_L = 6 Ω Тізбектей RL тізбегі.
1) Комплекстік кедергі:
Z = 8 + j6 Ω
2) Модуль және бұрыш:
|Z| = √(8²+6²) = 10 Ω φ = arctan(6/8) ≈ 36.9°
3) Ток:
Ī = 100∠0° / 10∠36.9° = 10∠−36.9° A
Нәтиже: I = 10 A, ток кернеуден 36.9° кейін қалады.

## Slide 13
Бақылау сұрақтары
ELC1031 · 4-дәріс · Синусоидал токтар тізбегіндегі Ом және Кирхгоф заңдары
13
1
Неліктен синусоидал тізбектерді комплекстік әдіспен есептеу ыңғайлы?
2
Комплекстік кедергі Z қандай бөліктерден тұрады?
3
R, L және C элементтерінің импеданстарын жазыңыз.
4
Комплекстік түрдегі Ом заңы қалай жазылады?
5
Кирхгофтың бірінші заңы фазорлар үшін қалай қолданылады?
6
Кирхгофтың екінші заңында кернеулер неге арифметикалық қосылмайды?
7
Тізбектей RLC тізбегінің толық кедергісін жазыңыз.

## Slide 14
Қорытынды
✓ Синусоидал режимде ток пен кернеудің шамасымен бірге олардың фазалары да ескеріледі.
✓ Комплекстік әдіс синусоидал шамаларды фазорлармен, ал тізбек элементтерін комплекстік кедергілермен көрсетуге мүмкіндік береді.
✓ Резистор үшін Z_R = R, индуктивтік үшін Z_L = jωL, сыйымдылық үшін Z_C = 1/(jωC).
✓ Ом және Кирхгоф заңдары комплекстік шамалар үшін де орындалады және айнымалы ток тізбектерін жүйелі есептеуге мүмкіндік береді.
✓ RLC тізбегінің режимі активті және реактивті кедергілердің арақатынасына және жиілікке тәуелді.
Силлабус: 4-дәріс — «Синусоидал токтар тізбегіне Ом және Кирхгоф заңдарын қолдану».
ELC1031 · 4-дәріс