## Slide 1
Электротехника және микроэлектроника
5-дәріс
Резонанс кернеулері мен токтары. Қуат коэффициентін жоғарылату
Оқытушы: Мамадияров Максат Муратович, PhD докторы, қауымдастырылған профессор
«Электроника, телекоммуникациялар және ғарыштық технологиялар» кафедрасы
m.mamadiyarov@satbayev.university
ELC1031 · 6B07115 – Технологиялық машиналар және жабдықтар · 2026–2027 оқу жылы

## Slide 2
Дәріс мазмұны
ELC1031 · 5-дәріс · Резонанс кернеулері мен токтары. Қуат коэффициентін жоғарылату
2
1
Резонанс құбылысының мәні
2
Тізбектей RLC тізбегіндегі кернеулер резонансы
3
Резонанстық жиілік
4
Резонанс кезіндегі ток және кедергі
5
Параллель тізбектегі токтар резонансы
6
Активті, реактивті және толық қуат
7
Қуат коэффициенті cosφ
8
Қуат коэффициентін жоғарылату тәсілдері

## Slide 3
Резонанс құбылысы
ELC1031 · 5-дәріс · Резонанс кернеулері мен токтары. Қуат коэффициентін жоғарылату
3
Резонанс — индуктивті және сыйымдылық реактивті әсерлері өзара теңесетін айнымалы ток тізбегінің ерекше жұмыс режимі.
ШАРТ
X_L = X_C
ФАЗА
Резонанс кезінде тізбектің кіріс тогы мен кернеуі бір фазада болады.
НӘТИЖЕ
Тізбектің реактивті бөлігі өзара өтеледі.
Резонанс режимінің сипаты элементтердің тізбектей немесе параллель жалғануына байланысты.

## Slide 4
Кернеулер резонансы: тізбектей RLC
ELC1031 · 5-дәріс · Резонанс кернеулері мен токтары. Қуат коэффициентін жоғарылату
4
Z = R + j(X_L − X_C)
РЕЗОНАНС ШАРТЫ
X_L = X_C ωL = 1/(ωC)
ТОЛЫҚ КЕДЕРГІ
Z = R |Z| минимал мәнге ие.
ТОК
I = U/R Ток максимал мәнге жетеді.
U_L және U_C модульдері тең, фазалары қарама-қарсы болғандықтан, олардың векторлық қосындысы нөлге тең.

## Slide 5
Резонанстық жиілік
ELC1031 · 5-дәріс · Резонанс кернеулері мен токтары. Қуат коэффициентін жоғарылату
5
Резонанс шарты X_L = X_C теңдігінен резонанстық бұрыштық жиілік пен жиілік анықталады.
ω₀ = 1/√(LC)
f₀ = 1/(2π√LC)
L АРТСА
Резонанстық жиілік төмендейді.
C АРТСА
Резонанстық жиілік төмендейді.
ҚОЛДАНУ
Жиілікті таңдау және баптау тізбектерінде.

## Slide 6
Резонанс кезіндегі кернеулер
ELC1031 · 5-дәріс · Резонанс кернеулері мен токтары. Қуат коэффициентін жоғарылату
6
Тізбектей RLC тізбегінде резонанс кезінде реактивті элементтердегі кернеулер қорек кернеуінен едәуір үлкен болуы мүмкін.
РЕЗИСТОР
U_R = I·R Кіріс кернеуімен бір фазада.
ИНДУКТИВТІК
U_L = I·X_L Токтан 90° озады.
СЫЙЫМДЫЛЫҚ
U_C = I·X_C Токтан 90° кейін қалады.
Резонанста: |U_L| = |U_C|, бірақ олардың фазалары 180°-қа ерекшеленеді.

## Slide 7
Токтар резонансы: параллель тізбек
ELC1031 · 5-дәріс · Резонанс кернеулері мен токтары. Қуат коэффициентін жоғарылату
7
Параллель индуктивті және сыйымдылық тармақтарда резонанс кезінде реактивті токтар өзара компенсацияланады.
ТАРМАҚ ТОКТАРЫ
I_L және I_C фазалары қарама-қарсы бағытталған.
РЕЗОНАНС
Реактивті токтардың әсері өзара өтеледі.
КІРІС ТОГЫ
Қорек көзінен алынатын ток минимумға жақындайды.
Идеал параллель LC тізбегінде резонанс кезінде кіріс кедергісі өте үлкен болады.

## Slide 8
Айнымалы ток тізбегіндегі қуаттар
ELC1031 · 5-дәріс · Резонанс кернеулері мен токтары. Қуат коэффициентін жоғарылату
8
АКТИВТІ ҚУАТ P
P = UI cosφ Өлшем бірлігі: W Пайдалы жұмысқа және жылуға жұмсалады.
РЕАКТИВТІ ҚУАТ Q
Q = UI sinφ Өлшем бірлігі: var L және C өрістерінде энергия алмасуын сипаттайды.
ТОЛЫҚ ҚУАТ S
S = UI Өлшем бірлігі: VA S² = P² + Q².
S = P + jQ

## Slide 9
Қуат коэффициенті
ELC1031 · 5-дәріс · Резонанс кернеулері мен токтары. Қуат коэффициентін жоғарылату
9
Қуат коэффициенті электр энергиясының қаншалықты тиімді пайдаланылатынын сипаттайды.
cosφ = P/S
cosφ → 1
Токтың үлкен бөлігі активті қуат беруге пайдаланылады.
cosφ ТӨМЕН
Бірдей P үшін желідегі ток артады.
САЛДАРЫ
I²R шығындары және кернеу түсуі ұлғаяды.

## Slide 10
Қуат коэффициентін жоғарылату
ELC1031 · 5-дәріс · Резонанс кернеулері мен токтары. Қуат коэффициентін жоғарылату
10
Индуктивті жүктемелердің реактивті қуатын компенсациялау үшін параллель конденсаторлар немесе конденсаторлық батареялар қолданылады.
БАСТАПҚЫ РЕЖИМ
Индуктивті жүктеме реактивті қуат Q_L тұтынады.
КОМПЕНСАЦИЯ
Конденсатор Q_C реактивті қуатын береді.
НӘТИЖЕ
Желі көзінен алынатын реактивті қуат пен ток азаяды.
Q_comp = P(tanφ₁ − tanφ₂)

## Slide 11
Қуат коэффициентін түзетудің әсері
ELC1031 · 5-дәріс · Резонанс кернеулері мен токтары. Қуат коэффициентін жоғарылату
11
1
Қажетті активті қуат P өзгермейді
2
Реактивті қуат Q азаяды
3
Толық қуат S азаяды
4
Желідегі ток төмендейді
5
Өткізгіштегі I²R шығыны кемиді
6
Электр жабдығы тиімдірек пайдаланылады

## Slide 12
Есептік мысал
ELC1031 · 5-дәріс · Резонанс кернеулері мен токтары. Қуат коэффициентін жоғарылату
12
БЕРІЛГЕНІ
P = 10 kW cosφ₁ = 0.70 cosφ₂ = 0.95 Қуат коэффициентін 0.70-тен 0.95-ке көтеру қажет.
1) Фазалық бұрыштардың тангенстері:
tanφ₁ ≈ 1.020 tanφ₂ ≈ 0.329
2) Қажетті компенсациялық қуат:
Q_comp = 10(1.020 − 0.329) ≈ 6.91 kvar
Нәтиже: шамамен 6.9 kvar компенсациялық реактивті қуат қажет.
Нақты конденсаторлық батарея стандартты номиналдар мен жұмыс кернеуіне қарай таңдалады.

## Slide 13
Бақылау сұрақтары
ELC1031 · 5-дәріс · Резонанс кернеулері мен токтары. Қуат коэффициентін жоғарылату
13
1
Резонанс құбылысы дегеніміз не?
2
Тізбектей RLC тізбегіндегі кернеулер резонансының шарты қандай?
3
Резонанстық жиілік қалай есептеледі?
4
Резонанс кезінде тізбектей RLC тізбегінің кедергісі мен тогы қалай өзгереді?
5
Параллель тізбектегі токтар резонансының ерекшелігі қандай?
6
P, Q және S қуаттарының физикалық мағынасы қандай?
7
Қуат коэффициентін жоғарылату не үшін қажет?

## Slide 14
Қорытынды
✓ Резонанс кезінде индуктивті және сыйымдылық реактивті әсерлер өзара теңеседі.
✓ Тізбектей RLC тізбегінде резонанс кезінде толық кедергі минимал, ал ток максимал болады.
✓ Параллель тізбекте реактивті тармақ токтары өзара компенсацияланып, кіріс тогы азаяды.
✓ Айнымалы ток тізбегінің энергетикалық режимі активті P, реактивті Q және толық S қуаттарымен сипатталады.
✓ Қуат коэффициентін жоғарылату желідегі ток пен шығындарды азайтып, электр жабдықтарын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.
Силлабус: 5-дәріс — «Резонанс кернеулері мен токтары. Қуат коэффициентін жоғарылату».
ELC1031 · 5-дәріс