## Slide 1
Электротехника және микроэлектроника
6-дәріс
Синусоидалы ток тізбегіндегі резистивтік және индуктивтік элементтер
Оқытушы: Мамадияров Максат Муратович, PhD докторы, қауымдастырылған профессор
«Электроника, телекоммуникациялар және ғарыштық технологиялар» кафедрасы
m.mamadiyarov@satbayev.university
ELC1031 · 6B07115 – Технологиялық машиналар және жабдықтар · 2026–2027 оқу жылы

## Slide 2
Дәріс мазмұны
ELC1031 · 6-дәріс · Резистивтік және индуктивтік элементтер
2
1
Резистивтік элементтің қасиеттері
2
Резистордағы ток пен кернеудің фазалық қатынасы
3
Резистордың қуаты
4
Идеал индуктивтік элемент
5
Индуктивтік реактивті кедергі
6
Катушкадағы ток пен кернеудің фазалық ығысуы
7
R–L тізбегінің толық кедергісі
8
R–L тізбегін есептеу мысалы

## Slide 3
Резистивтік элемент
ELC1031 · 6-дәріс · Резистивтік және индуктивтік элементтер
3
Идеал резистивтік элемент электр энергиясын жылуға түрлендіреді және энергияны электр немесе магнит өрісінде жинақтамайды.
ОМ ЗАҢЫ
u(t) = R·i(t)
КЕДЕРГІ
Z_R = R Реактивті бөлігі нөлге тең.
ФАЗА
φ = 0° Ток пен кернеу бір фазада.
Резистор үшін ток пен кернеудің нөл арқылы өту және максимум нүктелері бір уақытта орын алады.

## Slide 4
Резистордағы синусоидал ток пен кернеу
ELC1031 · 6-дәріс · Резистивтік және индуктивтік элементтер
4
u(t) = Uₘ sinωt → i(t) = Iₘ sinωt
АМПЛИТУДА
Iₘ = Uₘ/R
ӘСЕРЛІК МӘН
I = U/R
ФАЗАЛЫҚ ЫҒЫСУ
φᵤ − φᵢ = 0°
Фазорлық диаграммада Ū және Ī векторлары бір бағытта орналасады.

## Slide 5
Резистордағы қуат
ELC1031 · 6-дәріс · Резистивтік және индуктивтік элементтер
5
Резистор электр энергиясын қайтымсыз түрде жылуға айналдырады. Сондықтан оның орташа активті қуаты оң мәнге ие.
P = UI = I²R = U²/R
АКТИВТІ ҚУАТ
P > 0, өлшем бірлігі — ватт (W).
РЕАКТИВТІ ҚУАТ
Идеал резистор үшін Q = 0.
ҚУАТ КОЭФФИЦИЕНТІ
cosφ = 1.

## Slide 6
Идеал индуктивтік элемент
ELC1031 · 6-дәріс · Резистивтік және индуктивтік элементтер
6
Индуктивтік элемент ток өзгерген кезде магнит өрісін тудырады және осы өрісте энергия жинақтайды.
u_L(t) = L · di(t)/dt
L
Индуктивтік, өлшем бірлігі — генри (H).
МАГНИТ ӨРІСІ
W_L = L·i²/2
ИДЕАЛ ЭЛЕМЕНТ
Активті қуатты орташа есеппен тұтынбайды.

## Slide 7
Индуктивтік реактивті кедергі
ELC1031 · 6-дәріс · Резистивтік және индуктивтік элементтер
7
X_L = ωL = 2πfL
Z_L = jX_L = jωL
ЖИІЛІК f ↑
X_L артады.
ИНДУКТИВТІК L ↑
X_L артады.
ТҰРАҚТЫ ТОК
f = 0 болғанда идеал катушка үшін X_L = 0.
Индуктивтік элемент жоғары жиілікті ток өзгерістеріне көбірек қарсы әсер етеді.

## Slide 8
Катушкадағы фазалық қатынас
ELC1031 · 6-дәріс · Резистивтік және индуктивтік элементтер
8
Идеал индуктивтікте кернеу токтан фаза бойынша 90° озады, немесе ток кернеуден 90° кейін қалады.
i(t) = Iₘ sinωt
u_L(t) = Uₘ sin(ωt + 90°)
ФАЗА
φ = +90°
РЕАКТИВТІ ҚУАТ
Q_L = UI = I²X_L
АКТИВТІ ҚУАТ
Идеал L үшін P = 0.

## Slide 9
Тізбектей R–L тізбегі
ELC1031 · 6-дәріс · Резистивтік және индуктивтік элементтер
9
Нақты индуктивті жүктемелерді қарапайым түрде активті R және индуктивті L элементтерінің тізбектей қосылуымен модельдеуге болады.
Z = R + jX_L
МОДУЛЬ
|Z| = √(R² + X_L²)
ФАЗАЛЫҚ БҰРЫШ
φ = arctan(X_L/R)
ТОК
I = U/|Z|
R–L тізбегінде ток қорек кернеуінен φ бұрышына кейін қалады.

## Slide 10
R–L тізбегінің векторлық қатынастары
ELC1031 · 6-дәріс · Резистивтік және индуктивтік элементтер
10
U_R
U_R = I·R Токпен бір фазада.
U_L
U_L = I·X_L Токтан 90° озады.
U
U = √(U_R² + U_L²) Қорек кернеуі.
tanφ = U_L/U_R = X_L/R
Векторлық диаграммада U_R көлденең, U_L оған 90° бұрышпен орналасады.

## Slide 11
R және L элементтерін салыстыру
ELC1031 · 6-дәріс · Резистивтік және индуктивтік элементтер
11
РЕЗИСТИВТІК ЭЛЕМЕНТ
Z_R = R φ = 0° P = UI Q = 0 Энергия жылуға айналады. Кедергі идеал жағдайда жиілікке тәуелсіз.
ИНДУКТИВТІК ЭЛЕМЕНТ
Z_L = jωL φ = +90° P = 0 (идеал) Q_L = UI Энергия магнит өрісінде уақытша жинақталады. X_L жиілікке пропорционал.

## Slide 12
Есептік мысал: R–L тізбегі
ELC1031 · 6-дәріс · Резистивтік және индуктивтік элементтер
12
БЕРІЛГЕНІ
U = 100 V R = 8 Ω X_L = 6 Ω Тізбектей R–L тізбегі.
1) Толық кедергі:
|Z| = √(8² + 6²) = 10 Ω
2) Ток:
I = U/|Z| = 100/10 = 10 A
3) Фазалық бұрыш:
φ = arctan(6/8) ≈ 36.9°
Нәтиже: I = 10 A, ток кернеуден 36.9° кейін қалады.

## Slide 13
Бақылау сұрақтары
ELC1031 · 6-дәріс · Резистивтік және индуктивтік элементтер
13
1
Резистивтік элементте ток пен кернеудің фазалық қатынасы қандай?
2
Резистордың активті қуаты қалай есептеледі?
3
Индуктивтіктің негізгі физикалық қасиеті қандай?
4
Индуктивтік реактивті кедергі қалай анықталады?
5
Жиілік артқанда X_L қалай өзгереді?
6
Идеал индуктивтікте ток пен кернеу арасындағы фазалық ығысу қандай?
7
Тізбектей R–L тізбегінің толық кедергісі қалай есептеледі?

## Slide 14
Қорытынды
✓ Резистивтік элементте ток пен кернеу бір фазада болады және электр энергиясы активті түрде тұтынылады.
✓ Идеал индуктивтік элемент энергияны магнит өрісінде уақытша жинақтайды және токтың өзгеруіне қарсы әсер етеді.
✓ Индуктивтік реактивті кедергі X_L = ωL жиілікке және индуктивтікке тура пропорционал.
✓ Идеал индуктивтікте кернеу токтан 90° озады, ал орташа активті қуат нөлге тең.
✓ Тізбектей R–L тізбегінде толық кедергі Z = R + jX_L, ал ток қорек кернеуінен φ бұрышына кейін қалады.
Силлабус: 6-дәріс — «Синусоидалы ток тізбегіндегі резистивтік және индуктивтік элементтер».
ELC1031 · 6-дәріс