## Slide 1
Электротехника және микроэлектроника
7-дәріс
Сыйымдылық элементі. R, L және C элементтерінің бірізді жалғанған тізбегі
Оқытушы: Мамадияров Максат Муратович, PhD докторы, қауымдастырылған профессор
«Электроника, телекоммуникациялар және ғарыштық технологиялар» кафедрасы
m.mamadiyarov@satbayev.university
ELC1031 · 6B07115 – Технологиялық машиналар және жабдықтар · 2026–2027 оқу жылы

## Slide 2
Дәріс мазмұны
ELC1031 · 7-дәріс · Сыйымдылық элементі және бірізді RLC тізбегі
2
1
Сыйымдылық элементінің физикалық мәні
2
Конденсатордағы ток пен кернеу
3
Сыйымдылық реактивті кедергі X_C
4
Фазалық қатынас және қуат
5
R, L және C элементтерін бірізді жалғау
6
Бірізді RLC тізбегінің толық кедергісі
7
Фазалық режимдер және векторлық қатынастар
8
RLC тізбегін есептеу мысалы

## Slide 3
Сыйымдылық элементі
ELC1031 · 7-дәріс · Сыйымдылық элементі және бірізді RLC тізбегі
3
Конденсатор — электр зарядын және энергияны электр өрісінде жинақтайтын элемент. Оның негізгі параметрі — сыйымдылық C.
СЫЙЫМДЫЛЫҚ
C = q/u Өлшем бірлігі — фарад (F).
ЗАРЯД
q = C·u Кернеу артқанда заряд артады.
ЭНЕРГИЯ
W_C = C·u²/2 Электр өрісінде жинақталады.
Идеал конденсатор энергияны орташа есеппен тұтынбайды: ол энергияны жинақтап, қайтадан тізбекке береді.

## Slide 4
Конденсатордағы ток пен кернеу
ELC1031 · 7-дәріс · Сыйымдылық элементі және бірізді RLC тізбегі
4
i_C(t) = C · du_C(t)/dt
КЕРНЕУ ТҰРАҚТЫ
du/dt = 0 болса, идеал конденсатор тогы нөлге тең.
КЕРНЕУ ТЕЗ ӨЗГЕРСЕ
du/dt үлкен → конденсатор тогы үлкен.
НЕГІЗГІ ҚАСИЕТ
Конденсатордағы кернеу лезде секіріп өзгермейді.
Синусоидал режимде бұл дифференциалдық байланыс реактивті кедергі арқылы қарапайым алгебралық түрде жазылады.

## Slide 5
Сыйымдылық реактивті кедергі
ELC1031 · 7-дәріс · Сыйымдылық элементі және бірізді RLC тізбегі
5
X_C = 1/(ωC)
Z_C = −jX_C = 1/(jωC)
ЖИІЛІК f ↑
X_C төмендейді.
СЫЙЫМДЫЛЫҚ C ↑
X_C төмендейді.
ТҰРАҚТЫ ТОК
f = 0 кезінде X_C → ∞: идеал конденсатор тұрақты токты өткізбейді.
Конденсатор жоғары жиілікті сигналдарға төмен кедергі көрсетеді.

## Slide 6
Сыйымдылықтағы фазалық қатынас
ELC1031 · 7-дәріс · Сыйымдылық элементі және бірізді RLC тізбегі
6
Идеал конденсаторда ток кернеуден фаза бойынша 90° озады, немесе кернеу токтан 90° кейін қалады.
u_C(t) = Uₘ sinωt
i_C(t) = Iₘ sin(ωt + 90°)
ФАЗА
φ = −90° (Z_C үшін).
РЕАКТИВТІ ҚУАТ
Q_C = −UI
АКТИВТІ ҚУАТ
Идеал C үшін P = 0.

## Slide 7
R, L және C элементтерінің бірізді тізбегі
ELC1031 · 7-дәріс · Сыйымдылық элементі және бірізді RLC тізбегі
7
Бірізді жалғауда R, L және C элементтері арқылы бірдей ток өтеді, ал қорек кернеуі элемент кернеулерінің векторлық қосындысына тең.
R
────
L
────
C
ТОК
I = I_R = I_L = I_C
КЕРНЕУЛЕР
Ū = Ū_R + Ū_L + Ū_C
ФАЗА
U_R, U_L және U_C фазалары әртүрлі.

## Slide 8
Бірізді RLC тізбегінің толық кедергісі
ELC1031 · 7-дәріс · Сыйымдылық элементі және бірізді RLC тізбегі
8
Z = R + j(X_L − X_C)
МОДУЛЬ
|Z| = √[R² + (X_L − X_C)²]
ФАЗАЛЫҚ БҰРЫШ
φ = arctan[(X_L − X_C)/R]
ТОК
I = U/|Z|
Тізбектің сипаты X_L және X_C шамаларының арақатынасына тәуелді.

## Slide 9
RLC тізбегінің үш режимі
ELC1031 · 7-дәріс · Сыйымдылық элементі және бірізді RLC тізбегі
9
ИНДУКТИВТІ РЕЖИМ
X_L > X_C φ > 0 Ток кернеуден кейін қалады.
РЕЗОНАНС
X_L = X_C φ = 0 Z = R, ток пен кернеу бір фазада.
СЫЙЫМДЫЛЫҚ РЕЖИМ
X_L < X_C φ < 0 Ток кернеуден озады.
Реактивті кедергі: X = X_L − X_C

## Slide 10
Кернеулердің векторлық қатынастары
ELC1031 · 7-дәріс · Сыйымдылық элементі және бірізді RLC тізбегі
10
U_R
U_R = I·R Токпен бір фазада.
U_L
U_L = I·X_L Токтан 90° озады.
U_C
U_C = I·X_C Токтан 90° кейін қалады.
U = √[U_R² + (U_L − U_C)²]
U_L және U_C қарама-қарсы фазалық бағытта болғандықтан, олардың айырымы алынады.

## Slide 11
RLC тізбегіндегі қуат
ELC1031 · 7-дәріс · Сыйымдылық элементі және бірізді RLC тізбегі
11
АКТИВТІ ҚУАТ
P = UI cosφ = I²R Резисторда тұтынылады.
РЕАКТИВТІ ҚУАТ
Q = UI sinφ = I²(X_L − X_C) Таңбасы тізбектің сипатын көрсетеді.
ТОЛЫҚ ҚУАТ
S = UI S² = P² + Q².
cosφ = R/|Z| = P/S

## Slide 12
Есептік мысал: бірізді RLC тізбегі
ELC1031 · 7-дәріс · Сыйымдылық элементі және бірізді RLC тізбегі
12
БЕРІЛГЕНІ
U = 100 V R = 6 Ω X_L = 8 Ω X_C = 4 Ω R, L, C бірізді жалғанған.
1) Реактивті бөлік:
X = X_L − X_C = 4 Ω
2) Толық кедергі:
|Z| = √(6² + 4²) ≈ 7.21 Ω
3) Ток:
I = 100/7.21 ≈ 13.87 A
4) Фазалық бұрыш:
φ = arctan(4/6) ≈ 33.7°
Нәтиже: X_L > X_C, сондықтан тізбек индуктивті сипатта.

## Slide 13
Бақылау сұрақтары
ELC1031 · 7-дәріс · Сыйымдылық элементі және бірізді RLC тізбегі
13
1
Конденсатор қандай физикалық шаманы жинақтайды?
2
Конденсатор тогы мен кернеуінің байланысын жазыңыз.
3
Сыйымдылық реактивті кедергі қалай есептеледі?
4
Жиілік артқанда X_C қалай өзгереді?
5
Идеал конденсаторда ток пен кернеу арасындағы фазалық ығысу қандай?
6
Бірізді RLC тізбегінің толық кедергісін жазыңыз.
7
X_L > X_C және X_L < X_C жағдайларында тізбектің сипаты қандай?

## Slide 14
Қорытынды
✓ Сыйымдылық элементі электр энергиясын электр өрісінде жинақтайды және оның негізгі параметрі C сыйымдылығы болып табылады.
✓ Сыйымдылық реактивті кедергі X_C = 1/(ωC) жиілік артқан сайын төмендейді.
✓ Идеал конденсаторда ток кернеуден 90° озады, ал орташа активті қуат нөлге тең.
✓ Бірізді RLC тізбегінде барлық элементтер арқылы бірдей ток өтеді, ал толық кедергі Z = R + j(X_L − X_C).
✓ RLC тізбегінің индуктивті, сыйымдылық немесе резонанстық режимі X_L және X_C арақатынасына байланысты.
Силлабус: 7-дәріс — «Сыйымдылық элементі. R, L және C элементтерінің бірізді жалғанған тізбегі».
ELC1031 · 7-дәріс