## Slide 1
Электротехника және микроэлектроника
8-дәріс
Активті кедергі, идеал индуктивті және сыйымдылық элементтері параллель жалғанған тізбек
Оқытушы: Мамадияров Максат Муратович, PhD докторы, қауымдастырылған профессор
«Электроника, телекоммуникациялар және ғарыштық технологиялар» кафедрасы
m.mamadiyarov@satbayev.university
ELC1031 · 6B07115 – Технологиялық машиналар және жабдықтар · 2026–2027 оқу жылы

## Slide 2
Дәріс мазмұны
ELC1031 · 8-дәріс · Параллель жалғанған R, L және C элементтері
2
1
Параллель айнымалы ток тізбегінің ерекшелігі
2
R, L және C тармақтарындағы токтар
3
Өткізгіштік және толық өткізгіштік
4
Токтардың векторлық диаграммасы
5
Параллель тізбектің үш жұмыс режимі
6
Токтар резонансы
7
Параллель тізбектегі қуаттар
8
Есептеу алгоритмі және мысал

## Slide 3
Параллель тізбектің негізгі қасиеті
ELC1031 · 8-дәріс · Параллель жалғанған R, L және C элементтері
3
Параллель жалғанған тізбекте барлық тармақтардың кернеуі бірдей, ал қорек көзінің тогы тармақ токтарының векторлық қосындысына тең.
КЕРНЕУ
U = U_R = U_L = U_C
ТОК
Ī = Ī_R + Ī_L + Ī_C
ЕРЕКШЕЛІК
Тармақ токтарының фазалары бір-бірінен өзгеше.
Параллель тізбекті талдауда кедергілермен қатар өткізгіштіктерді пайдалану өте ыңғайлы.

## Slide 4
R, L және C тармақтарындағы токтар
ELC1031 · 8-дәріс · Параллель жалғанған R, L және C элементтері
4
РЕЗИСТИВТІК ТАРМАҚ
I_R = U/R I_R кернеумен бір фазада. φ_R = 0°
ИНДУКТИВТІК ТАРМАҚ
I_L = U/X_L X_L = ωL I_L кернеуден 90° кейін қалады.
СЫЙЫМДЫЛЫҚ ТАРМАҚ
I_C = U/X_C X_C = 1/(ωC) I_C кернеуден 90° озады.
Жалпы токты анықтағанда тармақ токтарының фазалық бағыттары міндетті түрде ескеріледі.

## Slide 5
Өткізгіштік ұғымы
ELC1031 · 8-дәріс · Параллель жалғанған R, L және C элементтері
5
Параллель тізбектер үшін токтарды кернеу арқылы өрнектеу мақсатында комплекстік өткізгіштік Y қолданылады.
Y = 1/Z = G + jB
G
Активті өткізгіштік. Резистор үшін G = 1/R.
B
Реактивті өткізгіштік — susceptance.
ӨЛШЕМ БІРЛІГІ
Сименс (S).
Жалпы ток: Ī = Ū·Y.

## Slide 6
Параллель RLC тізбегінің толық өткізгіштігі
ELC1031 · 8-дәріс · Параллель жалғанған R, L және C элементтері
6
Y = 1/R + 1/(jωL) + jωC = G + j(B_C − B_L)
АКТИВТІ БӨЛІК
G = 1/R
ИНДУКТИВТІ БӨЛІК
B_L = 1/(ωL)
СЫЙЫМДЫЛЫҚ БӨЛІК
B_C = ωC
|Y| = √[G² + (B_C − B_L)²]

## Slide 7
Токтардың векторлық диаграммасы
ELC1031 · 8-дәріс · Параллель жалғанған R, L және C элементтері
7
Кернеу фазалық санақтың бастапқы бағыты ретінде алынады. Тармақ токтары осы кернеуге қатысты орналасады.
I_R
Кернеумен бағыттас: 0°.
I_L
Кернеуден 90° кейін: −90°.
I_C
Кернеуден 90° озады: +90°.
I = √[I_R² + (I_C − I_L)²]
tanφ = (I_L − I_C)/I_R

## Slide 8
Параллель тізбектің жұмыс режимдері
ELC1031 · 8-дәріс · Параллель жалғанған R, L және C элементтері
8
ИНДУКТИВТІ РЕЖИМ
I_L > I_C Жалпы ток кернеуден кейін қалады. φ > 0.
РЕЗОНАНС
I_L = I_C Реактивті токтар өтеледі. φ = 0.
СЫЙЫМДЫЛЫҚ РЕЖИМ
I_C > I_L Жалпы ток кернеуден озады. φ < 0.
Режимді реактивті тармақ токтарының немесе B_C және B_L өткізгіштіктерінің арақатынасы анықтайды.

## Slide 9
Токтар резонансы
ELC1031 · 8-дәріс · Параллель жалғанған R, L және C элементтері
9
Параллель RLC тізбегінде токтар резонансы индуктивті және сыйымдылық тармақтардың реактивті токтары өзара тең болғанда орын алады.
I_L = I_C немесе B_L = B_C
ЖАЛПЫ ТОК
Реактивті құраушы нөлге тең, I ≈ I_R.
ҚУАТ КОЭФФИЦИЕНТІ
cosφ = 1.
КІРІС КЕДЕРГІСІ
Идеал жағдайда максимал мәнге жетеді.
Идеал L және C үшін ω₀ = 1/√(LC).

## Slide 10
Параллель тізбектегі қуаттар
ELC1031 · 8-дәріс · Параллель жалғанған R, L және C элементтері
10
АКТИВТІ ҚУАТ
P = U·I_R = U²/R Резистивтік тармақта тұтынылады.
РЕАКТИВТІ ҚУАТ
Q = Q_L + Q_C Q_L > 0, Q_C < 0.
ТОЛЫҚ ҚУАТ
S = UI S² = P² + Q².
cosφ = P/S

## Slide 11
Есептеу алгоритмі
ELC1031 · 8-дәріс · Параллель жалғанған R, L және C элементтері
11
1
Барлық тармақтардағы U кернеуін белгілеу
2
X_L және X_C мәндерін есептеу
3
I_R, I_L және I_C тармақ токтарын табу
4
Реактивті токтардың айырымын анықтау
5
Жалпы ток I және φ бұрышын есептеу
6
P, Q, S және cosφ мәндерін анықтау

## Slide 12
Есептік мысал
ELC1031 · 8-дәріс · Параллель жалғанған R, L және C элементтері
12
БЕРІЛГЕНІ
U = 120 V R = 30 Ω X_L = 20 Ω X_C = 40 Ω R, L, C параллель жалғанған.
1) Тармақ токтары:
I_R = 120/30 = 4 A I_L = 120/20 = 6 A I_C = 120/40 = 3 A
2) Жалпы ток:
I = √[4² + (3 − 6)²] = 5 A
3) Фазалық бұрыш:
φ = arctan[(6 − 3)/4] ≈ 36.9°
Нәтиже: I_L > I_C, сондықтан тізбек индуктивті сипатта; жалпы ток кернеуден кейін қалады.

## Slide 13
Бақылау сұрақтары
ELC1031 · 8-дәріс · Параллель жалғанған R, L және C элементтері
13
1
Параллель тізбекте барлық тармақтар үшін қандай шама бірдей?
2
R, L және C тармақ токтарының фазалары қалай орналасады?
3
Комплекстік өткізгіштік Y дегеніміз не?
4
Параллель RLC тізбегінің толық өткізгіштігі қалай жазылады?
5
Жалпы токтың модулі қалай есептеледі?
6
Токтар резонансының шарты қандай?
7
I_L > I_C және I_C > I_L жағдайларында тізбектің сипаты қандай?

## Slide 14
Қорытынды
✓ Параллель RLC тізбегінде барлық тармақтардың кернеуі бірдей, ал жалпы ток тармақ токтарының векторлық қосындысына тең.
✓ Резистивтік ток кернеумен бір фазада, индуктивтік ток 90° кейін қалады, ал сыйымдылық ток 90° озады.
✓ Параллель тізбектерді есептеуде комплекстік өткізгіштік Y = G + jB қолдану ыңғайлы.
✓ Тізбектің индуктивті немесе сыйымдылық сипаты I_L және I_C реактивті токтарының арақатынасына байланысты.
✓ Токтар резонансында I_L = I_C, реактивті құраушылар өтеліп, қорек көзінен алынатын ток минимал мәнге жақындайды.
Силлабус: 8-дәріс — «Активті кедергі, идеал индуктивті және сыйымдылық элементтері параллель жалғанған тізбек».
ELC1031 · 8-дәріс