## Slide 1
Электротехника және микроэлектроника
9-дәріс
R, L, C элементтерінің параллельді қосылуы. Тізбекті талдау
Оқытушы: Мамадияров Максат Муратович, PhD докторы, қауымдастырылған профессор
«Электроника, телекоммуникациялар және ғарыштық технологиялар» кафедрасы
m.mamadiyarov@satbayev.university
ELC1031 · 6B07115 – Технологиялық машиналар және жабдықтар · 2026–2027 оқу жылы

## Slide 2
Дәріс мазмұны
ELC1031 · 9-дәріс · R, L, C элементтерінің параллельді қосылуы
2
1
Параллель RLC тізбегінің құрылымы
2
Тармақ токтарын анықтау
3
Комплекстік өткізгіштік әдісі
4
Жалпы ток пен фазалық бұрыш
5
Эквивалентті кедергіні анықтау
6
Жиіліктің тізбек режиміне әсері
7
Тізбекті қуат бойынша талдау
8
Толық есептік мысал

## Slide 3
Параллель RLC тізбегін талдау
ELC1031 · 9-дәріс · R, L, C элементтерінің параллельді қосылуы
3
Параллель тізбекте R, L және C тармақтарына бірдей кернеу беріледі. Талдаудың негізгі мақсаты — тармақ токтарын, жалпы токты, фазалық ығысуды және эквивалентті параметрлерді анықтау.
1. ТАРМАҚТАР
I_R, I_L және I_C жеке есептеледі.
2. ВЕКТОРЛЫҚ ҚОСУ
Токтар фазаларын ескере отырып қосылады.
3. НӘТИЖЕ
I, φ, Y, Z және қуаттар анықталады.
Параллель тізбектер үшін өткізгіштік әдісі есептеуді ықшамдайды.

## Slide 4
Тармақ токтарын анықтау
ELC1031 · 9-дәріс · R, L, C элементтерінің параллельді қосылуы
4
R ТАРМАҒЫ
I_R = U/R Ток кернеумен бір фазада. φ_R = 0°
L ТАРМАҒЫ
I_L = U/X_L X_L = ωL Ток кернеуден 90° кейін қалады.
C ТАРМАҒЫ
I_C = U/X_C X_C = 1/(ωC) Ток кернеуден 90° озады.
Жалпы ток: Ī = Ī_R + Ī_L + Ī_C

## Slide 5
Комплекстік өткізгіштік әдісі
ELC1031 · 9-дәріс · R, L, C элементтерінің параллельді қосылуы
5
Y = G + jB = 1/R + j(ωC − 1/ωL)
G
G = 1/R — активті өткізгіштік.
B
B = B_C − B_L — реактивті өткізгіштік.
МОДУЛЬ
|Y| = √(G² + B²)
Жалпы токтың комплекстік мәні: Ī = Ū·Y

## Slide 6
Жалпы ток және фазалық бұрыш
ELC1031 · 9-дәріс · R, L, C элементтерінің параллельді қосылуы
6
I = U·|Y|
φ = −arg(Y)
B < 0
Индуктивті режим: ток кернеуден кейін қалады.
B = 0
Резонанс: ток пен кернеу бір фазада.
B > 0
Сыйымдылық режим: ток кернеуден озады.
Токтар арқылы: tanφ = (I_L − I_C)/I_R.

## Slide 7
Эквивалентті кедергі
ELC1031 · 9-дәріс · R, L, C элементтерінің параллельді қосылуы
7
Параллель тізбектің кіріс жағынан көрінетін эквивалентті кедергісі толық өткізгіштікке кері шама болып табылады.
Z_eq = 1/Y
МОДУЛЬ
|Z_eq| = 1/|Y|
ФАЗА
arg(Z_eq) = −arg(Y)
ТЕКСЕРУ
I = U/|Z_eq|
Резонансқа жақындағанда реактивті өткізгіштік азайып, эквивалентті кедергі артады.

## Slide 8
Жиіліктің тізбек режиміне әсері
ELC1031 · 9-дәріс · R, L, C элементтерінің параллельді қосылуы
8
ТӨМЕН ЖИІЛІК
B_L = 1/(ωL) үлкен. Индуктивті тармақтың әсері басым болуы мүмкін.
РЕЗОНАНСТЫҚ ЖИІЛІК
B_L = B_C ω₀ = 1/√(LC) Реактивті құраушылар өтеледі.
ЖОҒАРЫ ЖИІЛІК
B_C = ωC үлкен. Сыйымдылық тармақтың әсері күшейеді.
Жиілікті өзгерту арқылы параллель RLC тізбегінің индуктивті, резонанстық немесе сыйымдылық режимін алуға болады.

## Slide 9
Токтар резонансы және тізбекті талдау
ELC1031 · 9-дәріс · R, L, C элементтерінің параллельді қосылуы
9
Идеал параллель RLC тізбегінде резонанс кезінде индуктивті және сыйымдылық токтар модульдері бойынша тең және фазалары қарама-қарсы.
I_L = I_C → B = 0
ЖАЛПЫ ТОК
I = I_R — минимал мәнге жақындайды.
КЕДЕРГІ
Кіріс кедергісі максимал мәнге жетеді.
ФАЗА
φ = 0°, cosφ = 1.

## Slide 10
Қуат бойынша талдау
ELC1031 · 9-дәріс · R, L, C элементтерінің параллельді қосылуы
10
АКТИВТІ ҚУАТ
P = U²/R Активті тармақта тұтынылады.
РЕАКТИВТІ ҚУАТ
Q = U²(1/X_L − 1/X_C) Q > 0 — индуктивті, Q < 0 — сыйымдылық.
ТОЛЫҚ ҚУАТ
S = UI S = √(P² + Q²).
cosφ = P/S

## Slide 11
Тізбекті талдау алгоритмі
ELC1031 · 9-дәріс · R, L, C элементтерінің параллельді қосылуы
11
1
U, f, R, L және C бастапқы деректерін жазу
2
ω, X_L және X_C есептеу
3
I_R, I_L және I_C тармақ токтарын анықтау
4
Y = G + jB толық өткізгіштігін табу
5
I, φ және Z_eq есептеу
6
P, Q, S және cosφ бойынша режимді тексеру

## Slide 12
Толық есептік мысал
ELC1031 · 9-дәріс · R, L, C элементтерінің параллельді қосылуы
12
БЕРІЛГЕНІ
U = 120 V R = 30 Ω X_L = 20 Ω X_C = 40 Ω R, L, C параллель жалғанған.
1) Тармақ токтары:
I_R = 4 A; I_L = 6 A; I_C = 3 A
2) Жалпы ток:
I = √[4² + (6−3)²] = 5 A
3) Эквивалентті кедергі:
|Z_eq| = U/I = 120/5 = 24 Ω
4) Қуат коэффициенті:
cosφ = I_R/I = 4/5 = 0.80
I_L > I_C → тізбек индуктивті; φ ≈ 36.9°, ток кернеуден кейін қалады.

## Slide 13
Бақылау сұрақтары
ELC1031 · 9-дәріс · R, L, C элементтерінің параллельді қосылуы
13
1
Параллель RLC тізбегін талдаудың негізгі кезеңдері қандай?
2
Тармақ токтары қандай формулалармен анықталады?
3
Комплекстік өткізгіштік Y қалай жазылады?
4
Жалпы ток пен фазалық бұрыш қалай анықталады?
5
Эквивалентті кедергі мен толық өткізгіштік арасындағы байланыс қандай?
6
Жиілік артқанда B_L және B_C қалай өзгереді?
7
Токтар резонансы кезінде I, φ және cosφ қалай өзгереді?

## Slide 14
Қорытынды
✓ Параллель RLC тізбегін талдау тармақ токтарын жеке анықтаудан және оларды фазалық түрде қосудан басталады.
✓ Комплекстік өткізгіштік Y = G + jB параллель тізбектің жалпы қасиеттерін ықшам түрде сипаттайды.
✓ Жалпы ток, фазалық бұрыш және эквивалентті кедергі толық өткізгіштік арқылы анықталады.
✓ Жиілік өзгергенде индуктивті және сыйымдылық өткізгіштіктердің арақатынасы өзгеріп, тізбек режимі ауысады.
✓ Токтар резонансында реактивті токтар өтеледі, φ = 0 және қуат коэффициенті бірге тең болады.
Силлабус: 9-дәріс — «R, L, C элементтерінің параллельді қосылуы. Тізбекті талдау».
ELC1031 · 9-дәріс