## Slide 1
Электротехника және микроэлектроника
10-дәріс
Үш фазалы тізбектер. Фазалық және сызықтық кернеулер
Оқытушы: Мамадияров Максат Муратович, PhD докторы, қауымдастырылған профессор
«Электроника, телекоммуникациялар және ғарыштық технологиялар» кафедрасы
m.mamadiyarov@satbayev.university
ELC1031 · 6B07115 – Технологиялық машиналар және жабдықтар · 2026–2027 оқу жылы

## Slide 2
Дәріс мазмұны
ELC1031 · 10-дәріс · Үш фазалы тізбектер
2
1
Үш фазалы жүйе ұғымы
2
Үш фазалы ЭҚК-тің алынуы
3
Фазалардың 120° ығысуы
4
Фазалық және сызықтық шамалар
5
Жұлдызша жалғаудағы кернеулер
6
Симметриялы үш фазалы жүктеме
7
Үш фазалы жүйенің қуаты
8
Есептік мысал

## Slide 3
Үш фазалы электр жүйесі
ELC1031 · 10-дәріс · Үш фазалы тізбектер
3
Үш фазалы жүйе — жиілігі мен амплитудасы бірдей, бірақ фазалары бір-біріне қатысты 120°-қа ығысқан үш синусоидал ЭҚК немесе кернеу жүйесі.
A ФАЗАСЫ
e_A = Eₘ sinωt
B ФАЗАСЫ
e_B = Eₘ sin(ωt − 120°)
C ФАЗАСЫ
e_C = Eₘ sin(ωt − 240°)
Симметриялы үш фазалы жүйеде фазалық шамалардың векторлық қосындысы нөлге тең.

## Slide 4
Үш фазалы ЭҚК-ті алу принципі
ELC1031 · 10-дәріс · Үш фазалы тізбектер
4
Үш фазалы генераторда статордың үш орамасы кеңістікте бір-біріне қатысты 120 электрлік градусқа ығысып орналасады.
МАГНИТ ӨРІСІ
Ротор айналғанда магнит ағыны үш ораманы кезекпен қиып өтеді.
ИНДУКЦИЯ
Әр орамада синусоидал ЭҚК индукцияланады.
ФАЗАЛЫҚ ЫҒЫСУ
Орамалардың кеңістіктік ығысуы ЭҚК-тердің 120° фазалық ығысуын тудырады.
e_A + e_B + e_C = 0 (симметриялы жүйе)

## Slide 5
Фазалық реттілік және 120° ығысу
ELC1031 · 10-дәріс · Үш фазалы тізбектер
5
Фазалық реттілік — фазалық кернеулердің максимум мәндеріне жету реті. Қалыпты реттілік ретінде A → B → C қолданылады.
A → B → C
Тура фазалық реттілік.
A → C → B
Кері фазалық реттілік.
МАҢЫЗЫ
Реттілік үш фазалы қозғалтқыштың айналу бағытына әсер етеді.
Кез келген екі фазаның фазалық бұрыштарының айырмасы 120°.

## Slide 6
Фазалық және сызықтық кернеулер
ELC1031 · 10-дәріс · Үш фазалы тізбектер
6
ФАЗАЛЫҚ КЕРНЕУ Uф
Фаза өткізгіші мен бейтарап нүкте арасындағы кернеу. Мысалы: U_AN, U_BN, U_CN.
СЫЗЫҚТЫҚ КЕРНЕУ Uл
Екі сызықтық өткізгіш арасындағы кернеу. Мысалы: U_AB, U_BC, U_CA.
Ū_AB = Ū_AN − Ū_BN
Сызықтық кернеу екі фазалық кернеудің векторлық айырымы болып табылады.

## Slide 7
Жұлдызша жалғаудағы кернеулер
ELC1031 · 10-дәріс · Үш фазалы тізбектер
7
Симметриялы жұлдызша (Y) жалғауда сызықтық кернеу фазалық кернеуден √3 есе үлкен.
Uл = √3 · Uф
МОДУЛЬ
Uл/Uф = √3 ≈ 1.732
ФАЗА
Сызықтық кернеу сәйкес фазалық кернеуден 30° озады.
ТОК
Жұлдызшада Iл = Iф.

## Slide 8
Кең таралған кернеу деңгейінің мысалы
ELC1031 · 10-дәріс · Үш фазалы тізбектер
8
Үш фазалы төмен кернеулі жүйеде фазалық және сызықтық кернеулер арасындағы √3 қатынас практикалық өлшеулерде де қолданылады.
ФАЗАЛЫҚ КЕРНЕУ
Uф ≈ 230 V Фаза мен бейтарап өткізгіш арасында.
СЫЗЫҚТЫҚ КЕРНЕУ
Uл ≈ 400 V Екі фазалық өткізгіш арасында.
400/230 ≈ 1.74 ≈ √3

## Slide 9
Симметриялы үш фазалы жүктеме
ELC1031 · 10-дәріс · Үш фазалы тізбектер
9
Егер үш фазаның кедергілері бірдей болса, жүктеме симметриялы деп аталады: Z_A = Z_B = Z_C.
ФАЗАЛЫҚ ТОКТАР
Модульдері тең және 120°-қа ығысқан.
БЕЙТАРАП ТОК
Симметриялы режимде I_N = 0.
АРТЫҚШЫЛЫҚ
Қуат уақыт бойынша бірқалыпты беріледі.
Симметриялы режим үш фазалы жүйелерді есептеуді айтарлықтай жеңілдетеді.

## Slide 10
Үш фазалы тізбектегі қуат
ELC1031 · 10-дәріс · Үш фазалы тізбектер
10
Симметриялы үш фазалы жүктеме үшін жалпы қуат бір фазаның қуатын үшке көбейту арқылы табылады.
АКТИВТІ ҚУАТ
P = 3UфIф cosφ P = √3 UлIл cosφ
РЕАКТИВТІ ҚУАТ
Q = 3UфIф sinφ Q = √3 UлIл sinφ
ТОЛЫҚ ҚУАТ
S = 3UфIф S = √3 UлIл
P, Q және S формулалары симметриялы үш фазалы режим үшін қолданылады.

## Slide 11
Үш фазалы жүйенің артықшылықтары
ELC1031 · 10-дәріс · Үш фазалы тізбектер
11
1
Бірдей қуатты беру кезінде өткізгіш материалын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.
2
Үш фазалы қозғалтқыштарда табиғи айналмалы магнит өрісін қалыптастырады.
3
Симметриялы жүктемеде берілетін жалпы қуат бірқалыпты болады.
4
Бір жүйеден үш фазалы және бір фазалы жүктемелерді қоректендіруге болады.
5
Өнеркәсіптік электрмен жабдықтау жүйелерінде кеңінен қолданылады.

## Slide 12
Есептік мысал
ELC1031 · 10-дәріс · Үш фазалы тізбектер
12
БЕРІЛГЕНІ
Симметриялы жұлдызша жалғанған жүйе: Uл = 400 V Zф = 20 Ω cosφ = 0.8
1) Фазалық кернеу:
Uф = Uл/√3 = 400/1.732 ≈ 231 V
2) Фазалық және сызықтық ток:
Iф = 231/20 ≈ 11.55 A; Iл = Iф
3) Активті қуат:
P = √3·400·11.55·0.8 ≈ 6.40 kW
Нәтиже: Uф ≈ 231 V, Iл ≈ 11.55 A, P ≈ 6.40 kW.

## Slide 13
Бақылау сұрақтары
ELC1031 · 10-дәріс · Үш фазалы тізбектер
13
1
Үш фазалы симметриялы жүйе дегеніміз не?
2
Үш фазалы ЭҚК қалай алынады?
3
Фазалық кернеулер бір-біріне қатысты неше градусқа ығысқан?
4
Фазалық және сызықтық кернеулердің айырмашылығы қандай?
5
Жұлдызша жалғауда Uл және Uф арасында қандай байланыс бар?
6
Симметриялы жүктеме дегеніміз не?
7
Симметриялы үш фазалы тізбектің активті қуаты қалай есептеледі?

## Slide 14
Қорытынды
✓ Үш фазалы жүйе амплитудасы мен жиілігі бірдей, фазалары 120°-қа ығысқан үш синусоидал шамадан тұрады.
✓ Үш фазалы генератордың орамалары кеңістікте 120 электрлік градусқа ығысқан.
✓ Фазалық кернеу фаза мен бейтарап нүкте арасында, ал сызықтық кернеу екі сызықтық өткізгіш арасында өлшенеді.
✓ Симметриялы жұлдызша жалғауда Uл = √3Uф және Iл = Iф.
✓ Үш фазалы жүйелер электр энергиясын өндіруде, таратуда және өнеркәсіптік электр жетектерінде кең қолданылады.
Силлабус: 10-дәріс — «Үш фазалы тізбектер. Фазалық және сызықтық кернеулер».
ELC1031 · 10-дәріс