## Slide 1
Электротехника және микроэлектроника
11-дәріс
Жұлдызша және үшбұрышша жалғанған үш фазалы тізбек. Сызықты тізбектегі өтпелі үрдістер
Оқытушы: Мамадияров Максат Муратович, PhD докторы, қауымдастырылған профессор
«Электроника, телекоммуникациялар және ғарыштық технологиялар» кафедрасы
m.mamadiyarov@satbayev.university
ELC1031 · 6B07115 – Технологиялық машиналар және жабдықтар · 2026–2027 оқу жылы

## Slide 2
Дәріс мазмұны
ELC1031 · 11-дәріс · Үш фазалы тізбек және өтпелі үрдістер
2
1
Жұлдызша (Y) жалғау
2
Үшбұрышша (Δ) жалғау
3
Фазалық және сызықтық шамалардың қатынасы
4
Y және Δ сұлбаларын салыстыру
5
Өтпелі үрдіс ұғымы
6
Коммутация заңдары
7
RC тізбегіндегі өтпелі үрдіс
8
RL тізбегіндегі өтпелі үрдіс

## Slide 3
Жұлдызша (Y) жалғау
ELC1031 · 11-дәріс · Үш фазалы тізбек және өтпелі үрдістер
3
Жұлдызша жалғауда үш фазаның бір ұштары ортақ бейтарап N нүктесіне біріктіріледі, ал қалған ұштары A, B және C сызықтарына қосылады.
КЕРНЕУ
Uл = √3·Uф
ТОК
Iл = Iф
БЕЙТАРАП
Симметриялы жүктемеде I_N = 0.
Жұлдызша сұлбасы фазалық кернеуді сызықтық кернеуден √3 есе төмендетуге мүмкіндік береді.

## Slide 4
Үшбұрышша (Δ) жалғау
ELC1031 · 11-дәріс · Үш фазалы тізбек және өтпелі үрдістер
4
Үшбұрышша жалғауда әр фазаның соңы келесі фазаның басымен қосылып, тұйық контур түзіледі. Сызықтық өткізгіштер үш түйінге жалғанады.
КЕРНЕУ
Uл = Uф
ТОК
Iл = √3·Iф
ҚОЛДАНЫЛУЫ
Үш фазалы қозғалтқыштар мен өнеркәсіптік жүктемелерде кең таралған.
Симметриялы Δ жүктемесінде сызықтық ток фазалық токтан √3 есе үлкен.

## Slide 5
Y және Δ сұлбаларын салыстыру
ELC1031 · 11-дәріс · Үш фазалы тізбек және өтпелі үрдістер
5
ЖҰЛДЫЗША (Y)
Uл = √3Uф Iл = Iф Бейтарап нүкте болуы мүмкін. Фазаға түсетін кернеу төмен. Бір фазалы және үш фазалы жүктемелерді қоректендіруге ыңғайлы.
ҮШБҰРЫШША (Δ)
Uл = Uф Iл = √3Iф Бейтарап нүкте жоқ. Әр фазаға толық сызықтық кернеу беріледі. Қозғалтқыштар мен қуатты симметриялы жүктемелерде жиі қолданылады.

## Slide 6
Үш фазалы тізбектің қуаты
ELC1031 · 11-дәріс · Үш фазалы тізбек және өтпелі үрдістер
6
Симметриялы жүктеме үшін Y және Δ жалғауларында жалпы қуатты сызықтық шамалар арқылы бірдей формуламен есептеуге болады.
АКТИВТІ ҚУАТ
P = √3 UлIл cosφ
РЕАКТИВТІ ҚУАТ
Q = √3 UлIл sinφ
ТОЛЫҚ ҚУАТ
S = √3 UлIл
Жалғау сұлбасы фазалық кернеу мен токты өзгертеді, бірақ қуат формуласының сызықтық түрі өзгермейді.

## Slide 7
Өтпелі үрдіс дегеніміз не?
ELC1031 · 11-дәріс · Үш фазалы тізбек және өтпелі үрдістер
7
Өтпелі үрдіс — тізбек бір орныққан режимнен екінші орныққан режимге ауысқан кезде кернеулер мен токтардың уақыт бойынша өзгеру процесі.
СЕБЕПТЕР
Қосу, ажырату, қысқа тұйықталу немесе тізбек параметрінің өзгеруі.
ЭНЕРГИЯ ЖИНАҚТАУ
L магнит өрісінде, C электр өрісінде энергия жинақтайды.
ҰЗАҚТЫҚ
Уақыт тұрақтысы τ өтпелі үрдістің жылдамдығын сипаттайды.
Тек R элементінен тұратын идеал тізбекте энергия жинақталмайтындықтан, инерциялық өтпелі процесс болмайды.

## Slide 8
Коммутация заңдары
ELC1031 · 11-дәріс · Үш фазалы тізбек және өтпелі үрдістер
8
Энергия жинақтаушы элементтердің күй айнымалылары коммутация сәтінде секіріп өзгермейді.
ИНДУКТИВТІК ҮШІН
i_L(0⁺) = i_L(0⁻) Индуктивтіктегі ток лезде өзгермейді.
СЫЙЫМДЫЛЫҚ ҮШІН
u_C(0⁺) = u_C(0⁻) Конденсатордағы кернеу лезде өзгермейді.
0⁻ — коммутацияға дейін, 0⁺ — коммутациядан кейін

## Slide 9
RC тізбегіндегі өтпелі үрдіс
ELC1031 · 11-дәріс · Үш фазалы тізбек және өтпелі үрдістер
9
Тұрақты кернеу көзіне R арқылы қосылған конденсатор зарядталған кезде оның кернеуі экспоненциалды түрде өседі.
u_C(t) = U(1 − e^(−t/RC))
УАҚЫТ ТҰРАҚТЫСЫ
τ = RC
t = τ
u_C ≈ 0.632U
t ≈ 5τ
Өтпелі үрдіс іс жүзінде аяқталды деп есептеледі.

## Slide 10
RL тізбегіндегі өтпелі үрдіс
ELC1031 · 11-дәріс · Үш фазалы тізбек және өтпелі үрдістер
10
Тұрақты кернеу көзіне қосылған R–L тізбегінде ток индуктивтіктің әсерінен бірден емес, экспоненциалды түрде өседі.
i_L(t) = (U/R)(1 − e^(−tR/L))
УАҚЫТ ТҰРАҚТЫСЫ
τ = L/R
t = τ
i_L ≈ 0.632·U/R
t ≈ 5τ
Ток орныққан мәнге өте жақын болады.

## Slide 11
Өтпелі үрдістің жалпы теңдеуі
ELC1031 · 11-дәріс · Үш фазалы тізбек және өтпелі үрдістер
11
Бірінші ретті сызықты тізбектерде күй шамасының уақыт бойынша өзгерісін әмбебап түрде жазуға болады.
x(t) = x(∞) + [x(0⁺) − x(∞)]e^(−t/τ)
x(0⁺)
Коммутациядан кейінгі бастапқы мән.
x(∞)
Жаңа орныққан режимдегі соңғы мән.
τ
Өтпелі үрдістің жылдамдығын анықтайды.

## Slide 12
Есептік мысал: RC тізбегі
ELC1031 · 11-дәріс · Үш фазалы тізбек және өтпелі үрдістер
12
БЕРІЛГЕНІ
U = 10 V R = 10 kΩ C = 100 μF Конденсатор бастапқыда зарядталмаған.
1) Уақыт тұрақтысы:
τ = RC = 10 000·100×10⁻⁶ = 1 s
2) t = 1 s кезіндегі кернеу:
u_C(1) = 10(1 − e⁻¹) ≈ 6.32 V
3) t = 5 s:
u_C(5) ≈ 9.93 V
5τ уақыттан кейін конденсатор кернеуі соңғы 10 V мәніне іс жүзінде жетеді.

## Slide 13
Бақылау сұрақтары
ELC1031 · 11-дәріс · Үш фазалы тізбек және өтпелі үрдістер
13
1
Жұлдызша жалғауда Uл, Uф, Iл және Iф арасында қандай байланыс бар?
2
Үшбұрышша жалғауда сызықтық және фазалық токтар қалай байланысады?
3
Y және Δ сұлбаларының негізгі айырмашылықтары қандай?
4
Өтпелі үрдіс қандай жағдайларда пайда болады?
5
Коммутацияның бірінші және екінші заңдарын жазыңыз.
6
RC тізбегінің уақыт тұрақтысы қалай анықталады?
7
RL тізбегінің уақыт тұрақтысы қалай анықталады?

## Slide 14
Қорытынды
✓ Жұлдызша жалғауда Uл = √3Uф және Iл = Iф, ал үшбұрышша жалғауда Uл = Uф және Iл = √3Iф.
✓ Симметриялы үш фазалы тізбектің қуаты жалғау сұлбасына тәуелсіз түрде сызықтық шамалар арқылы есептеледі.
✓ Өтпелі үрдіс тізбектің бір орныққан режимнен екіншісіне ауысуы кезінде пайда болады.
✓ Коммутация кезінде индуктивтіктегі ток және конденсатордағы кернеу секіріп өзгермейді.
✓ Бірінші ретті RC және RL тізбектеріндегі өтпелі үрдістің жылдамдығын τ = RC және τ = L/R уақыт тұрақтылары анықтайды.
Силлабус: 11-дәріс — «Жұлдызша және үшбұрышша жалғанған үш фазалы тізбек. Сызықты тізбектегі өтпелі үрдістер».
ELC1031 · 11-дәріс