## Slide 1
Электротехника және микроэлектроника
13-дәріс
Қоректендіргіш пен қабылдағыштың фазаларының үшбұрыш сұлбасы бойынша жалғануы
Оқытушы: Мамадияров Максат Муратович, PhD докторы, қауымдастырылған профессор
«Электроника, телекоммуникациялар және ғарыштық технологиялар» кафедрасы
m.mamadiyarov@satbayev.university
ELC1031 · 6B07115 – Технологиялық машиналар және жабдықтар · 2026–2027 оқу жылы

## Slide 2
Дәріс мазмұны
ELC1031 · 13-дәріс · Үшбұрыш сұлбасы бойынша жалғану
2
1
Үшбұрыш (Δ) сұлбасының құрылымы
2
Қоректендіргіш фазаларын Δ жалғау
3
Қабылдағыш фазаларын Δ жалғау
4
Фазалық және сызықтық кернеулер
5
Фазалық және сызықтық токтар
6
Симметриялы Δ жүктемесі
7
Үш фазалы қуат
8
Есептеу мысалы

## Slide 3
Үшбұрыш (Δ) сұлбасының құрылымы
ELC1031 · 13-дәріс · Үшбұрыш сұлбасы бойынша жалғану
3
Үшбұрыш сұлбасында үш фазаның әрқайсысының соңы келесі фазаның басымен жалғанып, тұйық үш түйінді контур түзіледі.
ҮШ ТҮЙІН
A, B және C сызықтық өткізгіштері үш түйінге қосылады.
БЕЙТАРАП ЖОҚ
Δ сұлбасында бейтарап өткізгіш қолданылмайды.
ТҰЙЫҚ КОНТУР
Үш фаза өзара тізбектей тұйық сақина құрайды.
Δ белгісі сұлбаның геометриялық пішіні үшбұрышқа ұқсайтындықтан қолданылады.

## Slide 4
Қоректендіргіш фазаларын үшбұрышша жалғау
ELC1031 · 13-дәріс · Үшбұрыш сұлбасы бойынша жалғану
4
Үш фазалы қоректендіргіштің орамаларын Δ сұлбасы бойынша жалғағанда әр фазаның соңы келесі фазаның басымен дұрыс фазалық реттілікте қосылады.
ДҰРЫС ЖАЛҒАУ
Фазалық ЭҚК векторлары тұйық контурда өзара үйлесімді бағытталады.
КЕРНЕУ
Қоректендіргіштің фазалық кернеуі сызықтық кернеуге тең.
МАҢЫЗДЫ
Орамаларды қате бағытта жалғау үлкен теңестіруші токтардың пайда болуына әкелуі мүмкін.
Симметриялы жүйеде: Ē_AB + Ē_BC + Ē_CA = 0

## Slide 5
Қабылдағыш фазаларын үшбұрышша жалғау
ELC1031 · 13-дәріс · Үшбұрыш сұлбасы бойынша жалғану
5
Қабылдағыштың үш фазалық кедергісі Z_AB, Z_BC және Z_CA тікелей A–B, B–C және C–A сызықтарының арасына қосылады.
AB ФАЗАСЫ
Z_AB кернеуі U_AB-ға тең.
BC ФАЗАСЫ
Z_BC кернеуі U_BC-ға тең.
CA ФАЗАСЫ
Z_CA кернеуі U_CA-ға тең.
Сондықтан Δ жалғауда қабылдағыштың әр фазасына толық сызықтық кернеу түседі.

## Slide 6
Фазалық және сызықтық кернеулер
ELC1031 · 13-дәріс · Үшбұрыш сұлбасы бойынша жалғану
6
Үшбұрыш сұлбасында әр фазалық элемент екі сызықтық өткізгіштің арасына тікелей қосылған.
Uл = Uф
U_AB
AB фазасының кернеуі.
U_BC
BC фазасының кернеуі.
U_CA
CA фазасының кернеуі.
Симметриялы жүйеде үш сызықтық кернеудің модульдері тең және өзара 120° ығысқан.

## Slide 7
Фазалық және сызықтық токтар
ELC1031 · 13-дәріс · Үшбұрыш сұлбасы бойынша жалғану
7
Сызықтық ток әр түйінде екі фазалық токтың векторлық айырымы ретінде анықталады.
Ī_A = Ī_AB − Ī_CA
СИММЕТРИЯЛЫ Δ
Iл = √3·Iф
ФАЗАЛЫҚ ТОК
Iф = Uф/|Zф|
ФАЗАЛЫҚ ЫҒЫСУ
Сызықтық ток сәйкес фазалық токтан 30°-қа ығысқан.

## Slide 8
Симметриялы үшбұрыш жүктемесі
ELC1031 · 13-дәріс · Үшбұрыш сұлбасы бойынша жалғану
8
Егер үш фазаның комплекстік кедергілері бірдей болса, Δ жүктемесі симметриялы деп аталады.
Z_AB = Z_BC = Z_CA = Zф
КЕРНЕУЛЕР
U_AB = U_BC = U_CA = Uл (модульдері).
ФАЗАЛЫҚ ТОКТАР
Модульдері тең және 120° ығысқан.
СЫЗЫҚТЫҚ ТОКТАР
Модульдері тең: Iл = √3Iф.

## Slide 9
Δ тізбегін есептеу алгоритмі
ELC1031 · 13-дәріс · Үшбұрыш сұлбасы бойынша жалғану
9
1
Сызықтық кернеуді Uл анықтау
2
Δ үшін Uф = Uл деп қабылдау
3
Iф = Uф/Zф фазалық токтарын есептеу
4
Сызықтық токтарды векторлық айырыммен табу
5
Симметриялы режимде Iл = √3Iф қолдану
6
P, Q, S және cosφ қуаттарын есептеу

## Slide 10
Үшбұрыш сұлбасындағы қуат
ELC1031 · 13-дәріс · Үшбұрыш сұлбасы бойынша жалғану
10
Симметриялы үш фазалы Δ жүктемесі үшін жалпы қуат фазалық немесе сызықтық шамалар арқылы есептеледі.
АКТИВТІ ҚУАТ
P = 3UфIф cosφ P = √3UлIл cosφ
РЕАКТИВТІ ҚУАТ
Q = 3UфIф sinφ Q = √3UлIл sinφ
ТОЛЫҚ ҚУАТ
S = 3UфIф S = √3UлIл
Δ сұлбасында Uф = Uл болғандықтан, фазалық жүктемеге толық желілік кернеу беріледі.

## Slide 11
Жұлдызша және үшбұрышша жалғауды салыстыру
ELC1031 · 13-дәріс · Үшбұрыш сұлбасы бойынша жалғану
11
ЖҰЛДЫЗША (Y)
Uф = Uл/√3 Iл = Iф Фазалық кернеу төмен. Бейтарап нүкте болуы мүмкін. Іске қосу тогын азайту үшін қозғалтқыштарда қолданылуы мүмкін.
ҮШБҰРЫШША (Δ)
Uф = Uл Iл = √3Iф Фазаға толық сызықтық кернеу түседі. Бейтарап нүкте жоқ. Қозғалтқыштың номиналдық жұмыс режимінде жиі қолданылады.

## Slide 12
Есептік мысал
ELC1031 · 13-дәріс · Үшбұрыш сұлбасы бойынша жалғану
12
БЕРІЛГЕНІ
Симметриялы Δ жүктемесі: Uл = 400 V |Zф| = 20 Ω cosφ = 0.8
1) Фазалық кернеу:
Uф = Uл = 400 V
2) Фазалық ток:
Iф = 400/20 = 20 A
3) Сызықтық ток:
Iл = √3·20 ≈ 34.64 A
4) Активті қуат:
P = √3·400·34.64·0.8 ≈ 19.2 kW
Нәтиже: Uф = 400 V, Iф = 20 A, Iл ≈ 34.64 A, P ≈ 19.2 kW.

## Slide 13
Бақылау сұрақтары
ELC1031 · 13-дәріс · Үшбұрыш сұлбасы бойынша жалғану
13
1
Үшбұрыш сұлбасы қалай құрылады?
2
Қоректендіргіш орамаларын Δ жалғауда нені ескеру қажет?
3
Қабылдағыштың фазалық кернеуі сызықтық кернеумен қалай байланысады?
4
Δ жалғауда фазалық және сызықтық токтар арасында қандай қатынас бар?
5
Сызықтық ток фазалық токтардан қалай анықталады?
6
Симметриялы Δ жүктемесінің шарты қандай?
7
Үш фазалы активті қуат қалай есептеледі?

## Slide 14
Қорытынды
✓ Үшбұрыш сұлбасында қоректендіргіш немесе қабылдағыш фазалары тұйық үш түйінді контур түрінде жалғанады.
✓ Δ жалғауда фазалық кернеу сызықтық кернеуге тең: Uф = Uл.
✓ Симметриялы режимде сызықтық ток фазалық токтан √3 есе үлкен: Iл = √3Iф.
✓ Сызықтық ток әр түйінде екі фазалық токтың векторлық айырымы ретінде қалыптасады.
✓ Үш фазалы Δ жүктемесінің қуаты P = √3UлIлcosφ, Q = √3UлIлsinφ және S = √3UлIл формулаларымен есептеледі.
Силлабус: 13-дәріс — «Қоректендіргіш пен қабылдағыштың фазаларының үшбұрыш сұлбасы бойынша жалғануы».
ELC1031 · 13-дәріс