## Slide 1
Электротехника және микроэлектроника
14-дәріс
Нөлдік сымсыз жұлдызша сұлбасы бойынша жалғанған үш фазалы тізбектегі симметриялы емес режим. Үш фазалы тізбектердің қуаттары. Периодтық синусоидалық емес ток тізбектері
Оқытушы: Мамадияров Максат Муратович, PhD докторы, қауымдастырылған профессор
«Электроника, телекоммуникациялар және ғарыштық технологиялар» кафедрасы
m.mamadiyarov@satbayev.university
ELC1031 · 6B07115 – Технологиялық машиналар және жабдықтар · 2026–2027 оқу жылы

## Slide 2
Дәріс мазмұны
ELC1031 · 14-дәріс · Симметриялы емес режим, қуат және синусоидалық емес ток
2
1
Нөлдік сымсыз жұлдызша тізбек
2
Симметриялы емес жүктеме
3
Бейтарап нүктенің ығысуы
4
Фазалық кернеулер мен токтарды анықтау
5
Үш фазалы тізбектің активті қуаты
6
Реактивті және толық қуат
7
Синусоидалық емес периодтық шамалар
8
Гармоникалық құрам және әсерлік мән

## Slide 3
Нөлдік сымсыз жұлдызша тізбек
ELC1031 · 14-дәріс · Симметриялы емес режим, қуат және синусоидалық емес ток
3
Үш сымды жұлдызша тізбекте қорек көзінің N бейтарап нүктесі мен жүктеменің n бейтарап нүктесі өткізгішпен қосылмайды.
ҮШ СЫМ
A, B және C сызықтық өткізгіштері ғана қолданылады.
БЕЙТАРАП СЫМ ЖОҚ
N және n нүктелері электрлік байланыспаған.
САЛДАРЫ
Жүктеме симметриялы емес болса, n нүктесінің потенциалы өзгереді.
Симметриялы жүктемеде фазалық кернеулер тең, ал симметрия бұзылғанда олардың мәндері қайта бөлінеді.

## Slide 4
Симметриялы емес жүктеме
ELC1031 · 14-дәріс · Симметриялы емес режим, қуат және синусоидалық емес ток
4
Жүктеме фазаларының комплекстік кедергілері бірдей болмаса, үш фазалы режим симметриялы емес болады.
Z_A ≠ Z_B ≠ Z_C
ТОКТАР
I_A, I_B және I_C модульдері мен фазалары әртүрлі болады.
КЕРНЕУЛЕР
Жүктеме фазаларындағы кернеулер симметриялы болмайды.
БЕЙТАРАП НҮКТЕ
n нүктесі N-ге қатысты ығысады.

## Slide 5
Бейтарап нүктенің ығысу кернеуі
ELC1031 · 14-дәріс · Симметриялы емес режим, қуат және синусоидалық емес ток
5
Нөлдік сым болмаған кезде жүктеменің n бейтарап нүктесінің потенциалы фазалық өткізгіштіктерге байланысты анықталады.
Ū_Nn = (Ū_AN·Y_A + Ū_BN·Y_B + Ū_CN·Y_C) / (Y_A + Y_B + Y_C)
Y_A, Y_B, Y_C
Жүктеме фазаларының комплекстік өткізгіштіктері.
Ū_Nn
Бейтарап нүктелер арасындағы ығысу кернеуі.
СИММЕТРИЯ
Y_A = Y_B = Y_C болса, Ū_Nn = 0.

## Slide 6
Жүктеме фазаларындағы кернеулер мен токтар
ELC1031 · 14-дәріс · Симметриялы емес режим, қуат және синусоидалық емес ток
6
Бейтарап нүкте ығысқаннан кейін әр жүктеме фазасындағы нақты кернеу қорек көзінің фазалық кернеуі мен ығысу кернеуінің векторлық айырымы арқылы табылады.
A ФАЗАСЫ
Ū_An = Ū_AN − Ū_Nn Ī_A = Ū_An/Z_A
B ФАЗАСЫ
Ū_Bn = Ū_BN − Ū_Nn Ī_B = Ū_Bn/Z_B
C ФАЗАСЫ
Ū_Cn = Ū_CN − Ū_Nn Ī_C = Ū_Cn/Z_C
Үш сымды жүйеде: Ī_A + Ī_B + Ī_C = 0

## Slide 7
Үш фазалы тізбектердің активті қуаты
ELC1031 · 14-дәріс · Симметриялы емес режим, қуат және синусоидалық емес ток
7
Жалпы активті қуат барлық фазалардың активті қуаттарының қосындысына тең.
P = P_A + P_B + P_C
ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙ
P_k = U_k I_k cosφ_k
СИММЕТРИЯЛЫ ЖҮКТЕМЕ
P = 3UфIф cosφ
СЫЗЫҚТЫҚ ШАМАЛАР
P = √3UлIл cosφ

## Slide 8
Реактивті және толық қуат
ELC1031 · 14-дәріс · Симметриялы емес режим, қуат және синусоидалық емес ток
8
РЕАКТИВТІ ҚУАТ
Q = Q_A + Q_B + Q_C Симметриялы режимде: Q = √3UлIл sinφ
ТОЛЫҚ ҚУАТ
Симметриялы режимде: S = √3UлIл S = √(P² + Q²)
ҚУАТ КОЭФФИЦИЕНТІ
cosφ = P/S Жүктеменің энергияны пайдалану тиімділігін сипаттайды.
Симметриялы емес режимде әр фазаның комплекстік қуатын жеке есептеп, кейін қосу дұрыс тәсіл болып табылады.

## Slide 9
Периодтық синусоидалық емес токтар
ELC1031 · 14-дәріс · Симметриялы емес режим, қуат және синусоидалық емес ток
9
Периодтық сигнал уақыт бойынша қайталанады, бірақ оның пішіні таза синусоида болмауы мүмкін. Мұндай сигналдар сызықтық емес жүктемелерде жиі пайда болады.
МЫСАЛДАР
Тікбұрышты, импульстік, ара тісті және бұрмаланған токтар.
СЕБЕПТЕР
Түзеткіштер, импульстік қорек көздері, қуат электроникасы.
ТАЛДАУ
Күрделі периодтық сигнал гармоникалар қосындысы ретінде қарастырылады.
Негізгі мақсат — сигналдың негізгі гармоникасын және жоғары ретті гармоникаларын бағалау.

## Slide 10
Фурье қатары және гармоникалар
ELC1031 · 14-дәріс · Симметриялы емес режим, қуат және синусоидалық емес ток
10
Периодтық синусоидалық емес шама тұрақты құраушы мен әртүрлі жиіліктегі синусоидалық гармоникалардың қосындысы түрінде өрнектеледі.
x(t) = X₀ + Σ Xₖₘ sin(kωt + φₖ)
1-ГАРМОНИКА
Негізгі жиілік f.
k-ГАРМОНИКА
Жиілігі k·f болатын жоғары ретті құраушы.
СПЕКТР
Әр гармониканың амплитудасы мен фазасын көрсетеді.

## Slide 11
Синусоидалық емес шаманың әсерлік мәні
ELC1031 · 14-дәріс · Симметриялы емес режим, қуат және синусоидалық емес ток
11
Әртүрлі гармоникалар өзара ортогонал болғандықтан, периодтық шаманың толық әсерлік мәні гармоникалардың әсерлік мәндерінің квадраттары арқылы анықталады.
X = √(X₀² + X₁² + X₂² + …)
НЕГІЗГІ ГАРМОНИКА
X₁ — пайдалы негізгі жиіліктегі құраушы.
ЖОҒАРЫ ГАРМОНИКАЛАР
X₂, X₃, … сигнал пішінін бұрмалайды.
ӘСЕРІ
Қосымша қызу, шығын және электромагниттік кедергілер туғызуы мүмкін.

## Slide 12
Есептік мысал: үш фазалы қуат
ELC1031 · 14-дәріс · Симметриялы емес режим, қуат және синусоидалық емес ток
12
БЕРІЛГЕНІ
Симметриялы үш фазалы жүктеме: Uл = 400 V Iл = 20 A cosφ = 0.8
1) Активті қуат:
P = √3·400·20·0.8 ≈ 11.09 kW
2) sinφ:
sinφ = √(1 − 0.8²) = 0.6
3) Реактивті және толық қуат:
Q = √3·400·20·0.6 ≈ 8.31 kvar S = √3·400·20 ≈ 13.86 kVA
Тексеру: S ≈ √(P² + Q²) ≈ 13.86 kVA.

## Slide 13
Бақылау сұрақтары
ELC1031 · 14-дәріс · Симметриялы емес режим, қуат және синусоидалық емес ток
13
1
Нөлдік сымсыз жұлдызша тізбектің ерекшелігі қандай?
2
Симметриялы емес жүктеме қандай шартпен анықталады?
3
Бейтарап нүктенің ығысуы неге пайда болады?
4
Үш сымды жүйеде фазалық токтардың векторлық қосындысы неге тең?
5
Үш фазалы активті, реактивті және толық қуат қалай есептеледі?
6
Периодтық синусоидалық емес ток дегеніміз не?
7
Гармоника дегеніміз не және жоғары гармоникалар қандай әсер туғызуы мүмкін?

## Slide 14
Қорытынды
✓ Нөлдік сымсыз жұлдызша тізбекте симметриялы емес жүктеме бейтарап нүктенің ығысуына және фазалық кернеулердің қайта бөлінуіне әкеледі.
✓ Үш сымды жүйеде фазалық токтардың векторлық қосындысы нөлге тең.
✓ Үш фазалы тізбектің жалпы қуаты фазалар қуаттарының қосындысы ретінде анықталады; симметриялы режимде сызықтық шамаларға негізделген ықшам формулалар қолданылады.
✓ Периодтық синусоидалық емес токтар негізгі және жоғары ретті гармоникалардың қосындысы ретінде Фурье қатары арқылы талданады.
✓ Жоғары гармоникалар токтың әсерлік мәнін арттырып, жабдықтың қосымша қызуына, шығындарға және электромагниттік кедергілерге себеп болуы мүмкін.
Силлабус: 14-дәріс — «Нөлдік сымсыз жұлдызша сұлбасы бойынша жалғанған үш фазалы тізбектегі симметриялы емес режим. Үш фазалы тізбектердің қуаттары. Периодтық синусоидалық емес ток тізбектері».
ELC1031 · 14-дәріс