## Slide 1
Электротехника және микроэлектроника
15-дәріс
Электротехникалық және микроэлектрондық жүйелерді модельдеу, диагностикалау және оңтайландыруда жасанды интеллект технологияларын қолдану
Оқытушы: Мамадияров Максат Муратович, PhD докторы, қауымдастырылған профессор
«Электроника, телекоммуникациялар және ғарыштық технологиялар» кафедрасы
m.mamadiyarov@satbayev.university
ELC1031 · 6B07115 – Технологиялық машиналар және жабдықтар · 2026–2027 оқу жылы

## Slide 2
Дәріс мазмұны
ELC1031 · 15-дәріс · ЖИ: модельдеу, диагностикалау және оңтайландыру
2
1
ЖИ технологияларының инженериядағы орны
2
Электротехникалық жүйелерді модельдеу
3
Микроэлектрондық сұлбаларды модельдеу
4
Деректерге негізделген модельдер
5
Ақауларды диагностикалау
6
Болжамды техникалық қызмет көрсету
7
Параметрлерді оңтайландыру
8
ЖИ нәтижелерін инженерлік верификациялау

## Slide 3
Жасанды интеллект және инженерлік жүйелер
ELC1031 · 15-дәріс · ЖИ: модельдеу, диагностикалау және оңтайландыру
3
Жасанды интеллект электрлік және электрондық жүйелерден алынған деректерді өңдеуге, заңдылықтарды анықтауға және инженерлік шешім қабылдауды қолдауға мүмкіндік береді.
МОДЕЛЬДЕУ
Жүйенің кіріс–шығыс байланысын бағалау және жұмыс режимдерін болжау.
ДИАГНОСТИКА
Қалыпты және ақаулы күйлерді деректер бойынша ажырату.
ОҢТАЙЛАНДЫРУ
Тиімді параметрлерді шектеулерді ескере отырып іздеу.
ЖИ физикалық заңдарды алмастырмайды: ол есептеу, деректер және модельдермен бірге қолданылатын инженерлік құрал.

## Slide 4
Электротехникалық жүйелерді модельдеу
ELC1031 · 15-дәріс · ЖИ: модельдеу, диагностикалау және оңтайландыру
4
Модельдеу кезінде электр тізбегінің немесе құрылғының күйі кернеу, ток, қуат, жиілік, температура және басқа параметрлер арқылы сипатталады.
ФИЗИКАЛЫҚ МОДЕЛЬ
Ом және Кирхгоф заңдары, дифференциалдық теңдеулер, эквиваленттік сұлбалар.
СИМУЛЯЦИЯ
Әртүрлі режимдерді қауіпсіз түрде есептеу және салыстыру.
ЖИ-МОДЕЛЬ
Өлшеу деректерінен күрделі тәуелділіктерді үйрену және болжам жасау.
Гибридтік тәсілде физикалық модель мен деректерге негізделген ЖИ моделі бір-бірін толықтырады.

## Slide 5
Микроэлектрондық сұлбаларды модельдеу
ELC1031 · 15-дәріс · ЖИ: модельдеу, диагностикалау және оңтайландыру
5
Микроэлектрондық сұлбаларда ЖИ компонент параметрлерін талдау, жұмыс режимдерін салыстыру және күрделі модельдердің есептеуін жеделдету үшін қолданылуы мүмкін.
КІРІС ДЕРЕКТЕРІ
Кернеу, ток, жиілік, температура, компонент параметрлері.
ТАЛДАУ
Жұмыс нүктесі, өтпелі үрдіс, жиіліктік сипаттама және қуат.
НӘТИЖЕ
Параметрлерді таңдау, ауытқуды бағалау, ықтимал ақауды анықтау.
ЖИ нәтижесі схемотехникалық симуляциямен, есеппен және компоненттердің техникалық құжаттамасымен тексеріледі.

## Slide 6
Деректерге негізделген модель құру кезеңдері
ELC1031 · 15-дәріс · ЖИ: модельдеу, диагностикалау және оңтайландыру
6
1
Мақсатты анықтау
2
Деректерді жинау
3
Деректерді тазалау
4
Белгілерді таңдау
5
Модельді үйрету
6
Тестілеу және тексеру
Сапалы деректер мен тәуелсіз тестілеу — сенімді ЖИ моделінің негізгі шарттары.

## Slide 7
ЖИ көмегімен ақауларды диагностикалау
ELC1031 · 15-дәріс · ЖИ: модельдеу, диагностикалау және оңтайландыру
7
Диагностика мақсаты — өлшеу сигналдары мен есептелген белгілер бойынша жүйенің қалыпты күйін ақаулы күйден ажырату.
СИГНАЛДАР
Ток, кернеу, температура, діріл, қуат және спектрлік параметрлер.
БЕЛГІЛЕР
RMS, максимум, орташа мән, гармоникалар, тренд және ауытқу.
ШЕШІМ
Қалыпты режим, ескерту немесе белгілі бір ақау класы.
Дерек → белгілер → ЖИ моделі → күйді бағалау → инженерлік шешім

## Slide 8
Болжамды техникалық қызмет көрсету
ELC1031 · 15-дәріс · ЖИ: модельдеу, диагностикалау және оңтайландыру
8
Болжамды қызмет көрсету жабдық күйінің өзгерісін бақылап, ақау орын алғанға дейін қызмет көрсету қажеттілігін бағалауға бағытталған.
МОНИТОРИНГ
Параметрлер уақыт бойынша тұрақты өлшенеді.
ТРЕНДТІ ТАЛДАУ
ЖИ қалыпты күйден біртіндеп ауытқуды анықтайды.
ЖОСПАРЛАУ
Тексеру немесе жөндеу қажетті уақытқа жоспарланады.
Мақсат — жоспардан тыс тоқтауларды азайту және жабдықты тек қажет болған кезде қызмет көрсету.

## Slide 9
Жүйе параметрлерін оңтайландыру
ELC1031 · 15-дәріс · ЖИ: модельдеу, диагностикалау және оңтайландыру
9
Оңтайландыру кезінде мақсаттық функция ең жақсы мәнге жеткізіледі, ал техникалық және қауіпсіздік шектеулері міндетті түрде сақталады.
МАҚСАТТАР
Шығынды азайту, ПӘК-ті арттыру, температураны төмендету, сапаны жақсарту.
АЙНЫМАЛЫЛАР
R, L, C, жиілік, қорек кернеуі, басқару коэффициенттері.
ШЕКТЕУЛЕР
Ток, кернеу, қуат, температура және компоненттердің рұқсат етілген мәндері.
ЖИ көптеген параметр комбинацияларын бағалап, перспективалы шешімдерді жылдам іздеуге көмектеседі.

## Slide 10
Инженерлік ЖИ жұмыс процесі
ELC1031 · 15-дәріс · ЖИ: модельдеу, диагностикалау және оңтайландыру
10
1
Мәселені және физикалық шектеулерді анықтау
2
Өлшеу немесе симуляция деректерін дайындау
3
ЖИ моделін таңдау және үйрету
4
Тәуелсіз деректерде нәтижені тексеру
5
Физикалық заңдармен және симуляциямен салыстыру
6
Тек тексерілген шешімді жүйеге енгізу

## Slide 11
Мысал: қозғалтқыш күйін диагностикалау
ELC1031 · 15-дәріс · ЖИ: модельдеу, диагностикалау және оңтайландыру
11
МІНДЕТ
Үш фазалы қозғалтқыштың күйін ток сигналдары бойынша бағалау. Өлшеулер: I_A(t), I_B(t), I_C(t)
1) Белгілерді есептеу:
I_RMS, фазалар теңгерімсіздігі, спектр және гармоникалар
2) ЖИ моделінің міндеті:
Қалыпты режим мен аномалияны ажырату
3) Инженерлік тексеру:
Токтар симметриясын, қорек кернеуін, жүктемені және өлшеу қателігін тексеру.
ЖИ аномалияны көрсете алады, бірақ ақаудың нақты себебін инженерлік диагностика растауы тиіс.

## Slide 12
ЖИ қолданудың тәуекелдері және верификация
ELC1031 · 15-дәріс · ЖИ: модельдеу, диагностикалау және оңтайландыру
12
ДЕРЕКТЕР САПАСЫ
Қате, аз немесе біржақты деректер модель нәтижесін бұрмалайды.
ЖАЛПЫЛАУ
Модель үйретілмеген жаңа режимдерде сенімсіз нәтиже беруі мүмкін.
ҚАУІПСІЗДІК
Автоматты шешім рұқсат етілген электрлік және жылулық шектерден аспауы тиіс.
Верификация: теориялық есеп + симуляция + техникалық құжаттама + өлшеу/эксперимент.

## Slide 13
Бақылау сұрақтары
ELC1031 · 15-дәріс · ЖИ: модельдеу, диагностикалау және оңтайландыру
13
1
ЖИ электротехникалық жүйелерді модельдеуде қандай міндеттерді орындай алады?
2
Физикалық модель мен деректерге негізделген модельдің айырмашылығы қандай?
3
Ақауларды диагностикалау үшін қандай электрлік белгілер қолданылуы мүмкін?
4
Болжамды техникалық қызмет көрсетудің мақсаты қандай?
5
Оңтайландырудағы мақсаттық функция мен шектеулер дегеніміз не?
6
Неліктен ЖИ моделін тәуелсіз деректерде тестілеу қажет?
7
ЖИ нәтижесін инженерлік жүйеге енгізер алдында қалай тексеру керек?

## Slide 14
Қорытынды
✓ ЖИ электротехникалық және микроэлектрондық жүйелерді модельдеу, диагностикалау және параметрлерін оңтайландыру міндеттерінде қолданылуы мүмкін.
✓ Деректерге негізделген модельдер өлшеулерден күрделі тәуелділіктерді анықтайды, ал физикалық модельдер жүйенің заңдылықтарын түсіндіреді.
✓ ЖИ диагностикада аномалияларды және ықтимал ақау күйлерін анықтауға, ал болжамды қызмет көрсетуде жабдық күйінің өзгерісін бағалауға көмектеседі.
✓ Оңтайландыру кезінде тиімділікпен қатар ток, кернеу, температура, қуат және қауіпсіздік шектеулері ескерілуі тиіс.
✓ ЖИ нәтижелері міндетті түрде теориялық есеппен, симуляциямен, техникалық құжаттамамен және қажет жағдайда экспериментпен тексеріледі.
Силлабус: 15-дәріс — «Электротехникалық және микроэлектрондық жүйелерді модельдеу, диагностикалау және оңтайландыруда жасанды интеллект технологияларын қолдану».
ELC1031 · 15-дәріс