## Slide 1
Электротехниканың теориялық негіздері I
1-дәріс
Электрлік тербелістер және олардың спектрлік сипаттамалары
Оқытушы: Мамадияров Максат Муратович, PhD, қауымдастырылған профессор
«Электроника, телекоммуникация және ғарыштық технологиялар» кафедрасы
m.mamadiyarov@satbayev.university
ELC5421 · 6B07101 – Энергетика · 2026–2027 оқу жылы

## Slide 2
Дәріс мазмұны
ELC5421 · 1-дәріс · Электрлік тербелістер және спектрлер
2
01
Пәннің мақсаты, құрылымы және 15 дәрістің логикасы
02
Электрлік тербеліс ұғымы және тербелістердің түрлері
03
Гармониялық тербелістің параметрлері: амплитуда, жиілік, фаза
04
Периодты бейсинусоидалы сигналдар
05
Спектр ұғымы: уақыттық және жиіліктік көрініс
06
Тікбұрышты толқын мен импульстер тізбегінің спектрі
07
Спектрлік талдаудың инженерлік қолданылуы

## Slide 3
Оқу нәтижелері
ELC5421 · 1-дәріс · Электрлік тербелістер және спектрлер
3
Дәріс соңында студент:
1
Гармониялық тербелістің амплитудасын, жиілігін, периодын және бастапқы фазасын анықтай алады
2
Сигналдың уақыттық және жиіліктік (спектрлік) көріністерін ажыратады
3
Периодты сигналды гармоникалар қосындысы ретінде түсіндіре алады
4
Импульс ұзақтығы мен спектр енінің байланысын бағалай алады
5
Спектрлік талдаудың энергетика мен автоматикадағы маңызын түсіндіреді
6
Келесі дәрістердегі тұрақты және айнымалы ток тақырыптарының орнын көреді

## Slide 4
Пәннің құрылымы: 15 дәріс бір жүйеде
ELC5421 · 1-дәріс · Электрлік тербелістер және спектрлер
4
«Электротехниканың теориялық негіздері I» электр және магнит тізбектерін талдаудың негізгі әдістерін береді (6B07101 – Энергетика, 2 курс).
1
Сигналдар мен спектрлер
Тербелістер, гармоникалар
2–6
Тұрақты ток тізбектері
Ом, Кирхгоф заңдары, контурлық токтар, түйіндік потенциалдар, теоремалар
7–10
Синусоидалы ток тізбектері
Кешенді әдіс, R-L-C, қуаттар, резонанс, өзара индукция
11–13
Арнайы режимдер
Бейсинусоидалы токтар, магнит тізбектері, өтпелі үдерістер
14–15
Жүйелік тәсіл
Төртұштықтар, жасанды интеллект әдістері
Notes: Пәннің логикалық құрылымын көрсетіңіз: алдымен сигнал мен спектр ұғымдары, содан кейін тұрақты ток, айнымалы ток және арнайы режимдер.

## Slide 5
Кіріспе: электрлік тербеліс дегеніміз не?
ELC5421 · 1-дәріс · Электрлік тербелістер және спектрлер
5
Электрлік тербеліс — ток, кернеу, заряд немесе ЭҚК сияқты электрлік шамалардың уақыт бойынша қайталанып немесе белгілі бір заңдылықпен өзгеруі.
Электрлік шаманың уақытқа тәуелділігі — сигнал: u(t), i(t)
Тұрақты ток — ең қарапайым жағдай: u(t) = U = const
Электр желісіндегі кернеу — гармониялық (синусоидалы) тербеліс, f = 50 Гц
Түзеткіштер, инверторлар, сандық құрылғылар — бейсинусоидалы сигналдар көзі
Кез келген сигналды екі көріністе талдауға болады: уақыттық және жиіліктік
t
u
Тұрақты
t
u
Синусоидалы
НЕГІЗГІ ОЙ
Сигналдың пішінін білу — тізбектегі энергия ағынын, шығынды және құрылғылардың жұмыс режимін бағалаудың бастамасы.

## Slide 6
Электрлік тербелістердің түрлері
ELC5421 · 1-дәріс · Электрлік тербелістер және спектрлер
6
Уақыт бойынша өзгеру сипатына қарай тербелістер төрт негізгі топқа бөлінеді.
Гармониялық
Синус заңымен өзгереді. Электр желілерінің негізгі режимі.
Периодты бейсинусоидалы
Периоды бар, бірақ пішіні синусоидадан өзгеше.
Апериодты (бірреттік импульс)
Қайталанбайды: коммутация, найзағай импульсі.
Кездейсоқ (шу)
Мәнін алдын ала болжау мүмкін емес; статистикамен сипатталады.

## Slide 7
Гармониялық тербеліс
ELC5421 · 1-дәріс · Электрлік тербелістер және спектрлер
7
Синусоидалы тербеліс уақыттың кез келген сәтіндегі лездік мәнмен сипатталады:
u(t) = Um sin(ωt + ψ)
Шама | Мағынасы | Өлшем бірлігі
u(t) | кернеудің лездік мәні | В
Um | амплитуда — ең үлкен мән | В
ω | бұрыштық (циклдік) жиілік | рад/с
ψ | бастапқы фаза (t = 0 сәтіндегі фаза) | рад, °
ωt + ψ | фаза — тербеліс күйін анықтайтын аргумент | рад
ФИЗИКАЛЫҚ МАҒЫНАСЫ
Кернеу +Um пен −Um аралығында тербеледі; ψ синусоиданың уақыт осі бойымен ығысуын көрсетеді.
ҚОЛДАНЫЛУ ШАРТЫ
Сызықты тізбектердегі тұрақталған синусоидалы режимде. Ток үшін де осы түр: i = Im sin(ωt + ψi).

## Slide 8
Период, жиілік және бұрыштық жиілік
ELC5421 · 1-дәріс · Электрлік тербелістер және спектрлер
8
t
u
Um
T — период
f = 50 Гц кезіндегі желі кернеуі: T = 20 мс
Негізгі байланыстар
f = 1/T — жиілік, Гц
ω = 2πf = 2π/T — бұрыштық жиілік, рад/с
f = 50 Гц ⇒ ω = 314 рад/с
T — бір толық тербеліс уақыты, с

## Slide 9
Электротехникадағы тән жиіліктер
ELC5421 · 1-дәріс · Электрлік тербелістер және спектрлер
9
Жиілік диапазоны тізбекті модельдеу тәсілін және элементтердің мінез-құлқын анықтайды.
Қолдану саласы | Жиілік | Период
Қазақстан және Еуропа өнеркәсіптік желісі | 50 Гц | 20 мс
АҚШ өнеркәсіптік желісі | 60 Гц | 16,7 мс
Ұшақтардың борттық желісі | 400 Гц | 2,5 мс
Дыбыс жиілігі диапазоны | 20 Гц … 20 кГц | 50 мс … 50 мкс
Импульстік қорек көздері (түрлендіргіштер) | 20 … 500 кГц | 50 … 2 мкс
Радиохабар (ұзын толқын – FM) | 150 кГц … 108 МГц | 6,7 мкс … 9,3 нс
ЕСКЕРТУ
Жиілік артқан сайын индуктивтілік пен сыйымдылықтың әсері күшейеді — бұл 8–10-дәрістерде талданады.

## Slide 10
Фаза және фазалық ығысу
ELC5421 · 1-дәріс · Электрлік тербелістер және спектрлер
10
Бірдей жиіліктегі екі тербелістің бастапқы фазаларының айырымы — фазалық ығысу: φ = ψu − ψi
ωt
u
i
φ
Түсіндірме
φ > 0: кернеу токтан озады (индуктивті сипат)
φ < 0: кернеу токтан қалады (сыйымдылық сипат)
φ = 0: шамалар фазалас (резистор)
Суретте φ = 60° — ток кернеуден қалып келеді

## Slide 11
Есептік мысал: синусоида параметрлері
ELC5421 · 1-дәріс · Электрлік тербелістер және спектрлер
11
БЕРІЛГЕНІ
u(t) = 311 sin(314t + 30°) В
ТАБУ КЕРЕК
Um, f, T, ψ, u(0)
ωt
u
Синусоида t = 0 сәтінде оң мәннен басталады (ψ = 30°).
ШЕШУІ
1
Амплитуда
Um = 311 В
2
Жиілік
f = ω/(2π) = 314/6,28 = 50 Гц
3
Период
T = 1/f = 1/50 = 0,02 с = 20 мс
4
Бастапқы фаза
ψ = 30° = π/6 рад
5
Лездік мән
u(0) = 311 · sin 30° = 311 · 0,5 = 155,5 В
ЖАУАБЫ
Um = 311 В; f = 50 Гц; T = 20 мс; ψ = 30°; u(0) = 155,5 В

## Slide 12
Периодты бейсинусоидалы сигналдар
ELC5421 · 1-дәріс · Электрлік тербелістер және спектрлер
12
Периоды T сақталады, бірақ пішіні синусоидадан ерекшеленеді: f(t) = f(t + T).
Тікбұрышты (меандр)
Сандық схемалар, кілттік түрлендіргіштер
Үшбұрышты
Генераторлар, ШИМ модуляторлары
Аралау тәрізді
Жаймалау генераторлары, осциллограф
Екіжартылайпериодты түзетілген
Диодтық көпірлі түзеткіш шығысы
НЕГІЗГІ ОЙ
Мұндай сигналдар бірнеше синусоиданың қосындысы ретінде қарастырылады — спектрлік талдаудың негізгі идеясы осы.

## Slide 13
Спектр ұғымы: уақыттық және жиіліктік көрініс
ELC5421 · 1-дәріс · Электрлік тербелістер және спектрлер
13
Спектр — сигналды құрайтын гармоникалық құраушылардың амплитудалары мен фазаларының жиілікке тәуелділігі.
Уақыттық көрініс u(t)
t
Осциллограф экранындағы көрініс
Сигналдың пішінін, шыңдық мәнін көрсетеді
Жиіліктік көрініс (спектр)
f1
3f1
f
Ak
Спектр анализаторы көрсететін сурет
Қай жиілікте қанша энергия бар екенін көрсетеді
НЕГІЗГІ ОЙ
Екі көрініс бір сигналды сипаттайды: солдағы қисық — оңдағы екі гармониканың (f1 және 3f1) қосындысы.

## Slide 14
Фурье қатары: периодты сигналдың жіктелуі
ELC5421 · 1-дәріс · Электрлік тербелістер және спектрлер
14
Дирихле шарттарын қанағаттандыратын кез келген периодты сигнал гармоникалар қосындысына жіктеледі:
f(t) = A0 + Σ Ak sin(kω1t + ψk)
Шама | Мағынасы | Өлшем бірлігі
A0 | тұрақты құраушы (сигналдың орташа мәні) | В, А
Ak | k-гармониканың амплитудасы | В, А
ω1 = 2π/T | негізгі (бірінші) гармониканың бұрыштық жиілігі | рад/с
k | гармоника нөмірі: 1, 2, 3, … | —
ψk | k-гармониканың бастапқы фазасы | рад
ФИЗИКАЛЫҚ МАҒЫНАСЫ
Күрделі пішінді сигнал — жиіліктері ω1-ге еселі синусоидалардың «жиынтығы».
ҚОЛДАНЫЛУ ШАРТЫ
Периодты сигналдар үшін. Коэффициенттерді есептеу әдістемесі 11-дәрісте толық қарастырылады.

## Slide 15
Тікбұрышты толқынды гармоникалармен құрау
ELC5421 · 1-дәріс · Электрлік тербелістер және спектрлер
15
Тікбұрышты толқын (U = 1 В) тек тақ гармоникалардан тұрады: u(t) = (4U/π)(sin ωt + (1/3)sin 3ωt + (1/5)sin 5ωt + …)
Chart: t / T
Байқаулар
Гармоникалар саны артқан сайын қисық тікбұрыштыға жақындайды
Жоғары гармоникалар сигналдың тік фронттарын қалыптастырады
Секіріс маңындағы ~9 % асып кету — Гиббс құбылысы

## Slide 16
Тікбұрышты толқынның амплитудалық спектрі
ELC5421 · 1-дәріс · Электрлік тербелістер және спектрлер
16
Гармоника амплитудасы: Ak = 4U/(kπ), тақ k үшін; жұп гармоникалар жоқ (Ak = 0).
Chart: Гармоника нөмірі k
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
 | 1.273 | 0 | 0.424 | 0 | 0.255 | 0 | 0.182 | 0 | 0.141 | 0 | 0.116
Спектрдің қасиеттері
Сызықтық (дискретті) спектр: жиіліктер kf1 нүктелерінде ғана
Амплитудалар 1/k заңымен баяу кемиді
Тұрақты құраушы жоқ: A0 = 0 (симметриялы сигнал)
Үшінші гармоника бірінші гармониканың 33 %-ын құрайды

## Slide 17
Тікбұрышты импульстер тізбегінің спектрі
ELC5421 · 1-дәріс · Электрлік тербелістер және спектрлер
17
Импульс ұзақтығы τ, периоды T, скважностығы Q = T/τ. Гармоника амплитудасы: Ak = (2Uτ/T)|sin(kπτ/T)/(kπτ/T)|
Chart: k (τ/T = 0,25; U = 1 В)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
 | 0.45 | 0.318 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0.106 | 0.064 | 0 | 0.05 | 0.064 | 0.041 | 0
Негізгі заңдылық
Спектр қабықшасы sin x / x заңымен өзгереді
Бірінші нөл: f = 1/τ (мұнда k = 4, 8, 12…)
Практикалық спектр ені: Δf ≈ 1/τ
Қысқа импульс → кең спектр

## Slide 18
Есептік мысал: импульс спектрінің ені
ELC5421 · 1-дәріс · Электрлік тербелістер және спектрлер
18
БЕРІЛГЕНІ
τ = 10 мкс
T = 50 мкс
U = 5 В
ТАБУ КЕРЕК
f1, спектрдің бірінші нөлі, Δf, A1
t
u
Импульстер тізбегі: τ/T = 0,2
ШЕШУІ
1
Негізгі жиілік
f1 = 1/T = 1/(50 · 10−6) = 20 кГц
2
Спектрдің бірінші нөлі
f0 = 1/τ = 1/(10 · 10−6) = 100 кГц ⇒ k = 5
3
Спектр ені
Δf ≈ 1/τ = 100 кГц (1…4-гармоникалар)
4
1-гармоника амплитудасы
A1 = 2 · 5 · 0,2 · sin(0,2π)/(0,2π) = 2 · 0,935 ≈ 1,87 В
ЖАУАБЫ
f1 = 20 кГц; нөл 100 кГц-те; Δf ≈ 100 кГц; A1 ≈ 1,87 В

## Slide 19
Спектрлік сипаттамалардың түрлері
ELC5421 · 1-дәріс · Электрлік тербелістер және спектрлер
19
Сипаттама | Нені көрсетеді | Қандай сигналға тән
Амплитудалық спектр | Гармоникалар амплитудасының Ak жиілікке тәуелділігі | Барлық сигналдар
Фазалық спектр | Бастапқы фазалардың ψk жиілікке тәуелділігі | Барлық сигналдар
Сызықтық (дискретті) спектр | Жиіліктер тек kf1 мәндерінде | Периодты сигналдар
Тұтас спектр | Жиіліктердің үздіксіз жиыны (спектрлік тығыздық) | Периодты емес, бірреттік импульстер
Қуат (энергия) спектрі | Қуаттың гармоникалар бойынша таралуы: ~Ak2 | Энергетикалық талдау
ЕСКЕРТУ
Период T → ∞ болғанда сызықтық спектр тұтас спектрге айналады: гармоникалар арасындағы қадам 1/T → 0.

## Slide 20
Спектрлік талдаудың инженерлік қолданылуы
ELC5421 · 1-дәріс · Электрлік тербелістер және спектрлер
20
Электр энергиясының сапасы
Жоғары гармоникалар сымдарды, трансформаторларды қыздырады. Бұрмалану коэффициенті: THD = √(U22 + U32 + …)/U1
Релелік қорғау
Трансформаторды қосқандағы магниттелу тогында 2-гармоника көп — қорғаныс оны қысқа тұйықталудан осы арқылы ажыратады.
Өлшеу және диагностика
Спектр анализаторы және цифрлық ФФТ (FFT) электр машиналарының ақауын ерте анықтауға мүмкіндік береді.
Сүзгілер мен байланыс
Сүзгі жиілік жолағын таңдайды; байланыс арнасының өткізу жолағы сигнал спектрінің енінен кем болмауы керек.
НЕГІЗГІ ОЙ
Энергетик үшін спектр — электр жабдығының жүктемесін, шығынын және қорғанысын бағалаудың күнделікті құралы.

## Slide 21
Бақылау сұрақтары
ELC5421 · 1-дәріс · Электрлік тербелістер және спектрлер
21
1
Гармониялық тербелістің бастапқы фазасы өзгерсе, синусоиданың графигі қалай өзгереді?
2
Неліктен желі кернеуінің ω = 314 рад/с деп алынатынын түсіндіріңіз.
3
Фазалық ығысу φ > 0 болғанда қандай элемент басым деп айтуға болады және неге?
4
Уақыттық және жиіліктік көріністер сигнал туралы қандай әртүрлі ақпарат береді?
5
Неліктен тікбұрышты толқынды дәл алу үшін шексіз көп гармоника қажет?
6
Импульс ұзақтығын екі есе қысқартса, оның спектр ені қалай өзгереді? Себебі неде?
7
Жоғары гармоникалар энергетикалық жабдыққа қандай зиян келтіреді?

## Slide 22
Қорытынды
✓
Электрлік тербеліс — электрлік шаманың уақыт бойынша өзгеруі; ол гармониялық, периодты бейсинусоидалы, апериодты немесе кездейсоқ болуы мүмкін
✓
Гармониялық тербеліс Um, ω (немесе f, T) және ψ параметрлерімен толық анықталады: ω = 2πf = 2π/T
✓
Бірдей жиіліктегі шамалар арасындағы фазалық ығысу φ = ψu − ψi тізбектің сипатын көрсетеді
✓
Периодты сигнал Фурье қатарына — гармоникалар қосындысына жіктеледі; спектр осы гармоникалардың жиынтығы
✓
Импульс неғұрлым қысқа болса, оның спектрі соғұрлым кең: Δf ≈ 1/τ
ӘДЕБИЕТ (силлабус бойынша)
[2] Nilsson J. W., Riedel S. A. Electric Circuits, 11th ed. — 646–675 б.; [5] Floyd T. L., Buchla D. M. Principles of Electric Circuits, 10th ed. — 453–500 б.
ELC5421 · 1-дәріс