## Slide 1
Электротехниканың теориялық негіздері I
2-дәріс
Тұрақты ток электр тізбектерінің негізгі ұғымдары, элементтері және Ом заңы
Оқытушы: Мамадияров Максат Муратович, PhD, қауымдастырылған профессор
«Электроника, телекоммуникация және ғарыштық технологиялар» кафедрасы
m.mamadiyarov@satbayev.university
ELC5421 · 6B07101 – Энергетика · 2026–2027 оқу жылы

## Slide 2
Дәріс мазмұны
ELC5421 · 2-дәріс · Тұрақты ток тізбектері. Ом заңы
2
01
Электр тізбегі және оның құрамдас бөліктері
02
Сұлбалардағы шартты белгілер
03
Негізгі шамалар: ток, кернеу, потенциал, ЭҚК
04
Кедергі, өткізгіштік және олардың температураға тәуелділігі
05
Ом заңы: тізбек бөлігі және толық тізбек үшін
06
Кернеу көзі мен ток көзі; көздің сыртқы сипаттамасы
07
Қуат, энергия, қуат балансы және ПӘК

## Slide 3
Оқу нәтижелері
ELC5421 · 2-дәріс · Тұрақты ток тізбектері. Ом заңы
3
Дәріс соңында студент:
1
Тізбектің элементтерін және олардың шартты белгілерін ажыратады
2
Ток, кернеу, ЭҚК, кедергі ұғымдарын физикалық тұрғыдан түсіндіреді
3
Ом заңын тізбек бөлігі және толық тізбек үшін қолданады
4
Нақты кернеу көзін E және r арқылы модельдейді
5
Қуат балансын құрып, ПӘК-ті есептейді
6
Есеп нәтижесін өлшем бірлігі мен физикалық мағынасы бойынша тексереді

## Slide 4
Электр тізбегі дегеніміз не?
ELC5421 · 2-дәріс · Тұрақты ток тізбектері. Ом заңы
4
Электр тізбегі — электр энергиясын өндіретін, беретін, түрлендіретін және тұтынатын құрылғылардың жиынтығы; ондағы үдерістер ЭҚК, ток және кернеу ұғымдарымен сипатталады.
Тұрақты ток режимінде ток пен кернеудің шамасы мен бағыты уақыт бойынша өзгермейді
Тұрақты ток тізбектері: аккумуляторлық жүйелер, автоматика, релелік қорғаудың оперативті тізбектері, электроника қорегі
Тізбек тек тұйық болғанда ғана ток жүреді
Талдау үшін нақты құрылғы орынбасу сұлбасымен (идеал элементтер жиынымен) алмастырылады
E
S
R
I
көз
кілт
жүктеме
Қарапайым тұрақты ток тізбегі
НЕГІЗГІ ОЙ
Барлық есептеу әдістері нақты құрылғыны емес, оның идеалдандырылған моделін — орынбасу сұлбасын талдайды.

## Slide 5
Тізбектің құрамдас бөліктері
ELC5421 · 2-дәріс · Тұрақты ток тізбектері. Ом заңы
5
Кез келген электр тізбегі функциясы бойынша үш топ элементтен тұрады.
1
Энергия көздері
генераторлар
аккумуляторлар мен гальваникалық элементтер
күн батареялары
түзеткіштер
2
Қабылдағыштар (жүктеме)
резисторлар, қыздырғыштар
қыздыру шамдары
электр қозғалтқыштар
электролиз ванналары
3
Көмекші элементтер
байланыстырушы сымдар, кабельдер
ажыратқыштар, кілттер
сақтандырғыштар
өлшеу аспаптары
НЕГІЗГІ ОЙ
Көз басқа энергия түрін электр энергиясына, қабылдағыш электр энергиясын басқа түрге (жылу, жарық, механикалық) айналдырады.

## Slide 6
Электр сұлбаларындағы шартты белгілер
ELC5421 · 2-дәріс · Тұрақты ток тізбектері. Ом заңы
6
Сұлбалар МЕМСТ 2.710 / IEC 60617 талаптарына сай шартты белгілермен сызылады.
Резистор
Әріптік белгі: R
ЭҚК көзі (идеал)
Әріптік белгі: E
Ток көзі (идеал)
Әріптік белгі: J
Аккумулятор, гальваникалық элемент
Әріптік белгі: GB
Конденсатор
Әріптік белгі: C
Индуктивтілік орамы
Әріптік белгі: L
A
V
Амперметр / вольтметр
Әріптік белгі: PA / PV
Ажыратқыш (кілт)
Әріптік белгі: S, QF

## Slide 7
Электр тогы
ELC5421 · 2-дәріс · Тұрақты ток тізбектері. Ом заңы
7
Ток — зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы. Шамасы бойынша — уақыт бірлігінде өткізгіш қимасы арқылы өтетін заряд:
i = dq/dt , I = q/t
Шама | Мағынасы | Өлшем бірлігі
i, I | лездік және тұрақты ток | А (ампер)
q | өткізгіш қимасы арқылы өткен заряд | Кл (кулон)
t | уақыт | с
J = I/S | ток тығыздығы, S — өткізгіш қимасы | А/мм²
ФИЗИКАЛЫҚ МАҒЫНАСЫ
Токтың оң бағыты ретінде оң зарядтардың қозғалыс бағыты алынады — металдағы электрондар қозғалысына қарама-қарсы.
ҚОЛДАНЫЛУ ШАРТЫ
Тұрақты токта I = q/t. Сымның қыздырылуын бағалауда ток тығыздығы J қолданылады (мыс үшін бірнеше А/мм²).

## Slide 8
Кернеу, потенциал және ЭҚК
ELC5421 · 2-дәріс · Тұрақты ток тізбектері. Ом заңы
8
Кернеу (потенциалдар айырымы)
Uab = φa − φb = A/q
Электр өрісінің q зарядты a нүктесінен b нүктесіне тасымалдаудағы жұмысы
Элементтің қысқыштарында өлшенеді
Бағыты: жоғары потенциалдан төменге
Өлшем бірлігі — вольт (В)
Электр қозғаушы күші (ЭҚК)
E = Aбөг/q
Бөгде күштердің (химиялық, механикалық) зарядты көз ішінде тасымалдаудағы жұмысы
Тек энергия көзіне тән
Бағыты: көз ішінде «−»-тен «+»-ке
Өлшем бірлігі — вольт (В)
НЕГІЗГІ ОЙ
ЭҚК — энергияның себебі, кернеу — оның тізбек бөлігіндегі салдары. Бос жүрісте (I = 0) көз қысқыштарындағы кернеу U = E.

## Slide 9
Кедергі және өткізгіштік
ELC5421 · 2-дәріс · Тұрақты ток тізбектері. Ом заңы
9
R = ρl/S , G = 1/R
ρ
l
S
Шама | Мағынасы | Өлшем бірлігі
R | кедергі | Ом
ρ | меншікті кедергі (материал қасиеті) | Ом·мм²/м
l | өткізгіш ұзындығы | м
S | көлденең қима ауданы | мм²
G | өткізгіштік | См (сименс)
ФИЗИКАЛЫҚ МАҒЫНАСЫ
Кедергі — өткізгіштің токқа қарсы әсері. Ұзын әрі жіңішке сым үлкен кедергіге ие.
ҚОЛДАНЫЛУ ШАРТЫ
Біртекті, тұрақты қималы өткізгіш үшін. Параллель тармақтарды есептегенде G ыңғайлы.

## Slide 10
Материалдардың меншікті кедергісі және температуралық коэффициенті
ELC5421 · 2-дәріс · Тұрақты ток тізбектері. Ом заңы
10
Кедергі температураға тәуелді: R = R0[1 + α(t − t0)], мұндағы α — кедергінің температуралық коэффициенті.
Материал | ρ (20 °C), Ом·мм²/м | α, 1/°C | Қолданылуы
Мыс | 0,0175 | 0,0043 | Кабельдер, орамалар
Алюминий | 0,028 | 0,0042 | ЭБЖ сымдары
Болат | 0,10 … 0,14 | 0,006 | Болат-алюминий сымдардың өзегі
Нихром | 1,1 | 0,0001 | Қыздырғыш элементтер
Константан | 0,5 | ≈ 0,00001 | Дәл резисторлар, шунттар
ЕСКЕРТУ
Металдардың кедергісі қызғанда артады; константан сияқты қорытпалар температураға іс жүзінде тәуелсіз.

## Slide 11
Есептік мысал: кабель кедергісі
ELC5421 · 2-дәріс · Тұрақты ток тізбектері. Ом заңы
11
БЕРІЛГЕНІ
мыс, ρ = 0,0175 Ом·мм²/м
l = 100 м, S = 2,5 мм²
α = 0,0043 1/°C
t0 = 20 °C, t = 70 °C
ТАБУ КЕРЕК
R20, R70
Кабель қызғанда кедергісі өседі → кернеу түсуі мен шығын артады.
ШЕШУІ
1
20 °C-тағы кедергі
R20 = ρl/S = 0,0175 · 100 / 2,5 = 0,70 Ом
2
Температура өсімі
Δt = 70 − 20 = 50 °C
3
70 °C-тағы кедергі
R70 = 0,70 · (1 + 0,0043 · 50) = 0,70 · 1,215 ≈ 0,85 Ом
4
Физикалық тексеру
Кедергі ~21 %-ға өсті — металл үшін қалыпты нәтиже
ЖАУАБЫ
R20 = 0,70 Ом; R70 ≈ 0,85 Ом

## Slide 12
Ом заңы тізбек бөлігі үшін
ELC5421 · 2-дәріс · Тұрақты ток тізбектері. Ом заңы
12
Сызықты резистордағы кернеу ток пен кедергінің көбейтіндісіне тең: U = IR, I = U/R
U
Кернеу
себеп
I
Ток
нәтиже
R
Кедергі
шектеу
Chart: Вольт-амперлік сипаттама I(U)
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220
R = 22 Ом | 0 | 0.909 | 1.818 | 2.727 | 3.636 | 4.545 | 5.455 | 6.364 | 7.273 | 8.182 | 9.091 | 10
R = 44 Ом | 0 | 0.455 | 0.909 | 1.364 | 1.818 | 2.273 | 2.727 | 3.182 | 3.636 | 4.091 | 4.545 | 5
Түсіндірме
ВАС түзу сызық — элемент сызықты
Түзудің еңісі — өткізгіштік G = 1/R
Кедергі екі есе артса, ток екі есе азаяды
Мысал: U = 220 В, R = 44 Ом ⇒ I = 5 А

## Slide 13
Сызықты және сызықты емес элементтер
ELC5421 · 2-дәріс · Тұрақты ток тізбектері. Ом заңы
13
Chart: U / Uном
| 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1
Резистор (сызықты) | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1
Қыздыру шамы | 0 | 0.179 | 0.253 | 0.31 | 0.358 | 0.4 | 0.438 | 0.473 | 0.506 | 0.537 | 0.566 | 0.593 | 0.62 | 0.645 | 0.669 | 0.693 | 0.716 | 0.738 | 0.759 | 0.78 | 0.8
Диод (тура бағыт) | 0 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.011 | 0.016 | 0.022 | 0.031 | 0.042 | 0.059 | 0.081 | 0.111 | 0.151 | 0.207 | 0.283 | 0.387 | 0.528 | 0.721 | 0.983
ВАС сапалық көрінісі (нормаланған осьтер)
Айырмашылығы
Сызықты элемент: R = const, ВАС — түзу
Сызықты емес: кедергі ток пен кернеуге тәуелді
Шамның кедергісі қызған сайын өседі
Диод кернеу шекті мәннен асқанда ғана ток өткізеді
Ом заңы U = IR тікелей тек сызықты элементке қолданылады

## Slide 14
Толық тізбек үшін Ом заңы: нақты кернеу көзі
ELC5421 · 2-дәріс · Тұрақты ток тізбектері. Ом заңы
14
Нақты көз идеал ЭҚК E мен ішкі кедергі r-дің тізбектей қосылуымен модельденеді.
Нақты көз
E
r
R
I
U
Формулалар
I = E/(R + r)
U = IR = E − Ir
Ir — көз ішіндегі кернеу түсуі
Жүктеме артса (R↓): I↑, U↓

## Slide 15
Көздің сыртқы сипаттамасы және жұмыс режимдері
ELC5421 · 2-дәріс · Тұрақты ток тізбектері. Ом заңы
15
U(I) = E − Ir — көз қысқыштарындағы кернеудің жүктеме тогына тәуелділігі (E = 24 В, r = 1 Ом).
Chart: I, А
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24
U(I) | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
Үш сипатты режим
Бос жүріс: R → ∞, I = 0, U = E = 24 В
Номинал режим: R = 11 Ом, I = 2 А, U = 22 В
Қысқа тұйықталу: R = 0, U = 0, Iкт = E/r = 24 А
Сызықтың еңісі ішкі кедергіні көрсетеді: r = E/Iкт

## Slide 16
Идеал кернеу көзі және идеал ток көзі
ELC5421 · 2-дәріс · Тұрақты ток тізбектері. Ом заңы
16
Кернеу көзі (ЭҚК көзі)
E
Қысқыштарындағы кернеу жүктемеге тәуелсіз: U = E
Ішкі кедергісі r = 0
Нақты мысал: аккумулятор (r ≪ R)
Ток көзі
J
Беретін тогы жүктемеге тәуелсіз: I = J
Ішкі өткізгіштігі g = 0 (r → ∞)
Нақты мысал: транзисторлық тұрақтандырғыш, ток трансформаторы
ЕСКЕРТУ
Нақты көздердің өзара түрлендірілуі: J = E/r, ішкі кедергі r ток көзіне параллель қосылады (5-дәрісте қолданылады).

## Slide 17
Электр қуаты мен энергиясы
ELC5421 · 2-дәріс · Тұрақты ток тізбектері. Ом заңы
17
P = UI = I2R = U2/R , W = Pt
Шама | Мағынасы | Өлшем бірлігі
P | қуат — уақыт бірлігінде түрленетін энергия | Вт
W | t уақыт ішіндегі энергия | Дж, кВт·сағ
U, I | элемент кернеуі мен тогы | В, А
t | жұмыс уақыты | с, сағ
ФИЗИКАЛЫҚ МАҒЫНАСЫ
Резистордағы қуат толығымен жылуға айналады (Джоуль–Ленц заңы: Q = I2Rt).
ҚОЛДАНЫЛУ ШАРТЫ
P = UI — кез келген элемент үшін; I2R және U2/R — тек резистор үшін. 1 кВт·сағ = 3,6 · 106 Дж.

## Slide 18
Есептік мысал: толық тізбек және қуат балансы
ELC5421 · 2-дәріс · Тұрақты ток тізбектері. Ом заңы
18
БЕРІЛГЕНІ
E = 24 В
r = 1 Ом
R = 11 Ом
ТАБУ КЕРЕК
I, U, Pжүк, Pішк, Pкөз, η
24 В
r = 1 Ом
11 Ом
I
ШЕШУІ
1
Ток
I = E/(R + r) = 24/(11 + 1) = 2 А
2
Жүктеме кернеуі
U = IR = 2 · 11 = 22 В (тексеру: E − Ir = 22 В)
3
Қуаттар
Pжүк = I2R = 44 Вт; Pішк = I2r = 4 Вт
4
Көз қуаты
Pкөз = EI = 24 · 2 = 48 Вт = 44 + 4 Вт ✓
5
ПӘК
η = Pжүк/Pкөз = 44/48 ≈ 0,917 (91,7 %)
ЖАУАБЫ
I = 2 А, U = 22 В, Pжүк = 44 Вт, η ≈ 91,7 %

## Slide 19
Жүктемеге берілетін қуат және ПӘК
ELC5421 · 2-дәріс · Тұрақты ток тізбектері. Ом заңы
19
Pжүк = E2R/(R + r)2, η = R/(R + r). Қуат R = r болғанда максимал: Pmax = E2/(4r).
Chart: R / r
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5
P / Pmax | 0.331 | 0.556 | 0.71 | 0.816 | 0.889 | 0.937 | 0.969 | 0.988 | 0.997 | 1 | 0.998 | 0.992 | 0.983 | 0.972 | 0.96 | 0.947 | 0.933 | 0.918 | 0.904 | 0.889 | 0.874 | 0.859 | 0.845 | 0.83 | 0.816 | 0.802 | 0.789 | 0.776 | 0.763 | 0.75 | 0.738 | 0.726 | 0.714 | 0.702 | 0.691 | 0.681 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.631 | 0.621 | 0.612 | 0.604 | 0.595 | 0.587 | 0.579 | 0.571 | 0.563 | 0.556
η (ПӘК) | 0.091 | 0.167 | 0.231 | 0.286 | 0.333 | 0.375 | 0.412 | 0.444 | 0.474 | 0.5 | 0.524 | 0.545 | 0.565 | 0.583 | 0.6 | 0.615 | 0.63 | 0.643 | 0.655 | 0.667 | 0.677 | 0.688 | 0.697 | 0.706 | 0.714 | 0.722 | 0.73 | 0.737 | 0.744 | 0.75 | 0.756 | 0.762 | 0.767 | 0.773 | 0.778 | 0.783 | 0.787 | 0.792 | 0.796 | 0.8 | 0.804 | 0.808 | 0.811 | 0.815 | 0.818 | 0.821 | 0.825 | 0.828 | 0.831 | 0.833
Инженерлік қорытынды
R = r кезінде қуат максимал, бірақ η = 50 %
Энергетикада R ≫ r — ПӘК жоғары болуы маңызды
Байланыс пен электроникада қуатты келістіру (R = r) жиі қолданылады
Айнымалы ток жағдайы 9-дәрісте

## Slide 20
Инженерлік қолданылуы
ELC5421 · 2-дәріс · Тұрақты ток тізбектері. Ом заңы
20
Кабель қимасын таңдау
Рұқсат етілген ток тығыздығы мен кернеу түсуі ΔU = IRкаб бойынша тексеріледі.
Аккумулятор диагностикасы
Ішкі кедергі r = (E − U)/I өлшеу арқылы анықталады; r өсуі — ескіру белгісі.
Қорғаныс
Қысқа тұйықталу тогы Iкт = E/r өте үлкен — сақтандырғыштар мен автоматтар соны ажыратуға есептеледі.
Өлшеу
Амперметр тізбекке тізбектей (RA → 0), вольтметр элементке параллель (RV → ∞) жалғанады.

## Slide 21
Бақылау сұрақтары
ELC5421 · 2-дәріс · Тұрақты ток тізбектері. Ом заңы
21
1
ЭҚК мен кернеудің физикалық айырмашылығы неде? Олар қай кезде тең болады?
2
Неліктен мыс сымның кедергісі жазда қыстағыдан үлкен?
3
Ом заңын қыздыру шамына неге тікелей қолдануға болмайды?
4
Жүктеме кедергісі азайғанда көз қысқыштарындағы кернеу неге төмендейді?
5
Сыртқы сипаттамадан көздің E және r параметрлерін қалай анықтауға болады?
6
Неліктен энергетикада R = r режимі (максимал қуат) қолданылмайды?
7
Қуаттың үш формуласының қайсысы кез келген элемент үшін жарамды және неге?

## Slide 22
Қорытынды
✓
Электр тізбегі көздерден, қабылдағыштардан және көмекші элементтерден тұрады; талдау орынбасу сұлбасы бойынша жүргізіледі
✓
Ток — зарядтың реттелген қозғалысы, кернеу — потенциалдар айырымы, ЭҚК — бөгде күштердің жұмысы
✓
Кедергі R = ρl/S материалға, өлшемге және температураға тәуелді
✓
Ом заңы: тізбек бөлігі үшін U = IR, толық тізбек үшін I = E/(R + r)
✓
Қуат балансы EI = I2R + I2r орындалуы керек; ПӘК η = R/(R + r)
ӘДЕБИЕТ (силлабус бойынша)
[5] Floyd T. L., Buchla D. M. Principles of Electric Circuits, 10th ed. — 37–107 б.; [1] Alexander C. K., Sadiku M. N. O. Fundamentals of Electric Circuits, 7th ed. — 2-тарау
ELC5421 · 2-дәріс