## Slide 1
Электротехниканың теориялық негіздері I
3-дәріс
Тұрақты ток тізбектеріндегі кедергілердің жалғануы, баламалы кедергілер және қуаттар теңгерімі
Оқытушы: Мамадияров Максат Муратович, PhD, қауымдастырылған профессор
«Электроника, телекоммуникация және ғарыштық технологиялар» кафедрасы
m.mamadiyarov@satbayev.university
ELC5421 · 6B07101 – Энергетика · 2026–2027 оқу жылы

## Slide 2
Дәріс мазмұны
ELC5421 · 3-дәріс · Кедергілердің жалғануы. Қуаттар теңгерімі
2
01
Эквивалентті (баламалы) түрлендіру ұғымы
02
Кедергілерді тізбектей жалғау; кернеу бөлгіш
03
Кедергілерді параллель жалғау; ток бөлгіш
04
Аралас жалғау және біртіндеп жеңілдету әдісі
05
Үшбұрыш ⇄ жұлдызша түрлендіру; көпір сұлбасы
06
Қуаттар теңгерімі (балансы) және көз режимдері
07
Өлшеу аспаптарының шегін кеңейту: шунт және қосымша резистор

## Slide 3
Оқу нәтижелері
ELC5421 · 3-дәріс · Кедергілердің жалғануы. Қуаттар теңгерімі
3
Дәріс соңында студент:
1
Тізбектей, параллель және аралас жалғаудың баламалы кедергісін есептейді
2
Кернеу бөлгіш пен ток бөлгіш формулаларын қолданады
3
Үшбұрыш пен жұлдызшаны өзара түрлендіреді
4
Көпір сұлбасының теңгерім шартын түсіндіреді
5
Қуаттар теңгерімін құрып, есептің дұрыстығын тексереді
6
Шунт пен қосымша резисторды есептей алады

## Slide 4
Эквивалентті түрлендіру ұғымы
ELC5421 · 3-дәріс · Кедергілердің жалғануы. Қуаттар теңгерімі
4
Екі екіұштық эквивалентті, егер олардың қысқыштарындағы кернеу мен ток байланысы U(I) бірдей болса.
күрделі пассивті тізбек
a
b
≡
Rэкв
Мәні
Сыртқы тізбектегі токтар мен кернеулер өзгермейді
Түрлендірілген бөліктің ішкі токтары жоғалады — оларды кейін бастапқы сұлбаға оралып табады
Мақсаты — есептеуді қысқарту

## Slide 5
Кедергілерді тізбектей жалғау
ELC5421 · 3-дәріс · Кедергілердің жалғануы. Қуаттар теңгерімі
5
Элементтер арқылы бір ғана ток өтеді; тармақталу нүктелері жоқ.
R1
U1
R2
U2
R3
U3
I
U
Rэкв = R1 + R2 + R3
U = U1 + U2 + U3 , I = const
Қасиеттері
Баламалы кедергі ең үлкен кедергіден үлкен
Кернеу кедергіге пропорционал бөлінеді: Uk = IRk
Бір элемент үзілсе — бүкіл тізбек тоқтайды
n бірдей резистор: Rэкв = nR

## Slide 6
Кернеу бөлгіш
ELC5421 · 3-дәріс · Кедергілердің жалғануы. Қуаттар теңгерімі
6
Тізбектей жалғанған резисторлардың біріндегі кернеу жалпы кернеудің бөлігі болады:
U2 = U · R2 / (R1 + R2)
R1
R2
U2
U
Шама | Мағынасы | Өлшем бірлігі
U | бөлгішке берілген кернеу | В
U2 | шығыс кернеу | В
R1, R2 | бөлгіш иықтары | Ом
ФИЗИКАЛЫҚ МАҒЫНАСЫ
Шығыс кернеу иықтардың кедергілер қатынасымен анықталады.
ҚОЛДАНЫЛУ ШАРТЫ
Шығысқа жүктеме қосылмаған (бос жүріс) жағдайда. Жүктеме R2-ге параллель қосылса, есепті қайта жасау керек.

## Slide 7
Кедергілерді параллель жалғау
ELC5421 · 3-дәріс · Кедергілердің жалғануы. Қуаттар теңгерімі
7
Барлық элемент бір түйіндер жұбына қосылады — оларда кернеу бірдей.
R1
I1
R2
I2
R3
I3
I
1/Rэкв = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3
Gэкв = G1 + G2 + G3
I = I1 + I2 + I3 , U = const
Қасиеттері
Баламалы кедергі ең кіші кедергіден кіші
Екі резистор үшін: Rэкв = R1R2/(R1 + R2)
n бірдей резистор: Rэкв = R/n
Бір тармақтың үзілуі қалғандарына әсер етпейді — тұрмыстық желінің негізі

## Slide 8
Ток бөлгіш
ELC5421 · 3-дәріс · Кедергілердің жалғануы. Қуаттар теңгерімі
8
Параллель екі тармаққа жалпы ток кедергілерге кері пропорционал бөлінеді:
I1 = I · R2 / (R1 + R2) , I2 = I · R1 / (R1 + R2)
Шама | Мағынасы | Өлшем бірлігі
I | тармақталуға дейінгі жалпы ток | А
I1, I2 | тармақ токтары | А
R1, R2 | тармақ кедергілері | Ом
ФИЗИКАЛЫҚ МАҒЫНАСЫ
Ток кедергісі аз тармақпен көбірек өтеді: I1/I2 = R2/R1.
ҚОЛДАНЫЛУ ШАРТЫ
Тек екі параллель тармақ үшін. Көп тармақта: Ik = I · Gk/ΣG.

## Slide 9
Тізбектей және параллель жалғауды салыстыру
ELC5421 · 3-дәріс · Кедергілердің жалғануы. Қуаттар теңгерімі
9
Сипаттама | Тізбектей | Параллель
Ортақ шама | Ток I | Кернеу U
Қосылатын шама | Кернеулер: U = ΣUk | Токтар: I = ΣIk
Баламалы параметр | Rэкв = ΣRk | Gэкв = ΣGk
Rэкв шамасы | ең үлкен Rk-дан үлкен | ең кіші Rk-дан кіші
Бөліну заңы | Uk ~ Rk (кернеу бөлгіш) | Ik ~ 1/Rk (ток бөлгіш)
Бір элемент үзілсе | Бүкіл тізбек тоқтайды | Қалғандары жұмыс істейді
Мысал | Гирлянда, кернеу бөлгіш | Үй желісіндегі қабылдағыштар

## Slide 10
Аралас жалғау: біртіндеп жеңілдету әдісі
ELC5421 · 3-дәріс · Кедергілердің жалғануы. Қуаттар теңгерімі
10
Аралас тізбек айқын тізбектей немесе параллель топтарды кезекпен ауыстыру арқылы бір Rэкв-ке келтіріледі.
1
Топтарды табу
Бір ток өтетін (тізбектей) немесе бір түйін жұбына қосылған (параллель) элементтерді белгілеу
2
Жеңілдету
Әр топты баламалы кедергімен ауыстырып, сұлбаны қайта сызу
3
Rэкв және I
Кіріс кедергісін тауып, жалпы токты анықтау: I = U/Rэкв
4
Кері жүріс
Бастапқы сұлбаға қайтып, тармақ токтары мен кернеулерін табу
ЕСКЕРТУ
Кері жүрісте ток бөлгіш пен кернеу бөлгіш формулалары ең ыңғайлы құрал.

## Slide 11
Есептік мысал: аралас жалғау
ELC5421 · 3-дәріс · Кедергілердің жалғануы. Қуаттар теңгерімі
11
БЕРІЛГЕНІ
U = 24 В
R1 = 4 Ом (тізбектей)
R2 = 6 Ом ∥ R3 = 12 Ом
ТАБУ КЕРЕК
Rэкв, I1, I2, I3, қуат балансы
24 В
R1
R2
R3
ШЕШУІ
1
Параллель топ
R23 = 6 · 12/(6 + 12) = 4 Ом
2
Баламалы кедергі және ток
Rэкв = 4 + 4 = 8 Ом; I1 = 24/8 = 3 А
3
Параллель бөліктің кернеуі
U23 = I1R23 = 3 · 4 = 12 В
4
Тармақ токтары
I2 = 12/6 = 2 А; I3 = 12/12 = 1 А (2 + 1 = 3 ✓)
5
Қуат балансы
UI1 = 72 Вт; 36 + 24 + 12 = 72 Вт ✓
ЖАУАБЫ
Rэкв = 8 Ом; I1 = 3 А, I2 = 2 А, I3 = 1 А

## Slide 12
Үшбұрыш ⇄ жұлдызша түрлендіру
ELC5421 · 3-дәріс · Кедергілердің жалғануы. Қуаттар теңгерімі
12
Кейбір тізбектерде (көпір, үшфазалы жүктеме) тізбектей де, параллель де топ жоқ — онда үш ұшты құрылымдар өзара түрлендіріледі.
Үшбұрыш (Δ)
Rab
Rca
Rbc
a
b
c
Жұлдызша (Y)
Ra
Rb
Rc
a
b
c
Δ → Y
Ra = RabRca / ΣRΔ
Rb = RabRbc / ΣRΔ
Rc = RbcRca / ΣRΔ
ΣRΔ = Rab + Rbc + Rca
Y → Δ
Rab = Ra + Rb + RaRb/Rc
Rbc = Rb + Rc + RbRc/Ra
Rca = Rc + Ra + RcRa/Rb
Симметриялы жағдайда: RY = RΔ/3

## Slide 13
Көпір сұлбасы және оның теңгерімі
ELC5421 · 3-дәріс · Кедергілердің жалғануы. Қуаттар теңгерімі
13
Төрт иықты көпірде диагональдағы ток нөлге тең болатын жағдай — теңгерілген көпір.
R1
R2
R3
R4
E
G
c
d
Теңгерім шарты
R1R4 = R2R3 ⇒ IG = 0, φc = φd
Теңгерілген көпірде диагональды алып тастауға болады
Теңгерілмеген көпір Δ → Y түрлендіруімен немесе 4–5-дәріс әдістерімен есептеледі
Қолданылуы: Уитстон көпірі, тензодатчиктер, термометрлер

## Slide 14
Қуаттар теңгерімі (балансы)
ELC5421 · 3-дәріс · Кедергілердің жалғануы. Қуаттар теңгерімі
14
Энергияның сақталу заңы: көздер берген қуат қабылдағыштар тұтынған қуатқа тең.
Σ EkIk + Σ UJJ = Σ Ik2Rk
Шама | Мағынасы | Өлшем бірлігі
EkIk | k-ЭҚК көзінің қуаты; E пен I бағыттас болса «+», қарсы болса «−» | Вт
UJJ | ток көзінің қуаты (UJ — оның қысқыштарындағы кернеу) | Вт
Ik2Rk | резисторлардағы жылу қуаты — әрқашан оң | Вт
ФИЗИКАЛЫҚ МАҒЫНАСЫ
Теріс таңбалы көз энергияны қабылдайды (мысалы, зарядталып жатқан аккумулятор).
ҚОЛДАНЫЛУ ШАРТЫ
Кез келген есептеу әдісінен кейін нәтижені тексеру үшін міндетті қадам.

## Slide 15
Мысал: генераторлық және қабылдағыштық режим
ELC5421 · 3-дәріс · Кедергілердің жалғануы. Қуаттар теңгерімі
15
БЕРІЛГЕНІ
E1 = 20 В, E2 = 10 В (қарсы бағытталған)
R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом
бір тұйық контур
ТАБУ КЕРЕК
I, көздердің қуаттары, баланс
E1
E2
R1
R2
I
ШЕШУІ
1
Ток
I = (E1 − E2)/(R1 + R2) = 10/5 = 2 А (сағат тілі бойымен)
2
1-көз (генератор)
PE1 = +E1I = +40 Вт — энергия береді
3
2-көз (қабылдағыш)
PE2 = −E2I = −20 Вт — ток ЭҚК-ке қарсы, көз зарядталады
4
Резисторлар
I2(R1 + R2) = 4 · 5 = 20 Вт
5
Баланс
40 − 20 = 20 Вт ✓
ЖАУАБЫ
I = 2 А; E1 — генератор (40 Вт), E2 — қабылдағыш (20 Вт)

## Slide 16
Өлшеу аспаптарының шегін кеңейту
ELC5421 · 3-дәріс · Кедергілердің жалғануы. Қуаттар теңгерімі
16
Амперметр шунты
Rш = RA/(n − 1)
Шунт амперметрге параллель қосылады; n = I/IA — өлшеу шегін кеңейту еселігі. Ток бөлгіш принципі.
Вольтметрдің қосымша резисторы
Rқос = RV(n − 1)
Резистор вольтметрмен тізбектей қосылады; n = U/UV. Кернеу бөлгіш принципі.
Мысал: шунт
RA = 0,1 Ом, IA = 1 А, өлшеу шегі 10 А: n = 10, Rш = 0,1/9 ≈ 0,011 Ом. Шунттан 9 А, аспаптан 1 А өтеді.
Мысал: қосымша резистор
RV = 10 кОм, UV = 10 В, шегі 250 В: n = 25, Rқос = 10 · 24 = 240 кОм.

## Slide 17
Мысал: теңгерілмеген көпірді Δ → Y арқылы есептеу
ELC5421 · 3-дәріс · Кедергілердің жалғануы. Қуаттар теңгерімі
17
БЕРІЛГЕНІ
UAB = 60 В
Δ (A, M, N): RAM = RAN = RMN = 30 Ом
RMB = 20 Ом, RNB = 50 Ом
ТАБУ КЕРЕК
RAB, I, тармақ токтары
A
M
N
B
30
30
30
20
50
ШЕШУІ
1
Δ → Y (симметриялы)
ROA = ROM = RON = 30/3 = 10 Ом
2
Тармақтар
ROMB = 10 + 20 = 30 Ом; RONB = 10 + 50 = 60 Ом
3
Баламалы кедергі
RAB = 10 + 30 · 60/(30 + 60) = 10 + 20 = 30 Ом
4
Жалпы ток
I = UAB/RAB = 60/30 = 2 А
5
Ток бөлгіш
IMB = 2 · 60/90 ≈ 1,33 А; INB = 2 · 30/90 ≈ 0,67 А
ЖАУАБЫ
RAB = 30 Ом; I = 2 А; IMB ≈ 1,33 А, INB ≈ 0,67 А

## Slide 18
Жиі кездесетін қателер
ELC5421 · 3-дәріс · Кедергілердің жалғануы. Қуаттар теңгерімі
18
Сызық қиылысын түйін деп санау
Нүктесіз қиылысқан сымдар жалғанбаған. Түйін — тек нүктемен белгіленген байланыс.
«Көршілес» элементтерді тізбектей деп алу
Екі элемент тізбектей болу үшін олардың арасындағы түйінге басқа тармақ қосылмауы керек.
Қысқа тұйықталған элементті ескеру
Ұштары бір сыммен тұйықталған резистор арқылы ток өтпейді — оны алып тастау керек.
Кері жүрісті ұмыту
Rэкв табылғаннан кейін бастапқы сұлбаға оралып, тармақ токтарын анықтау керек.
НЕГІЗГІ ОЙ
Әр жеңілдету қадамынан кейін сұлбаны қайта сызу — қатені болдырмаудың ең сенімді жолы.

## Slide 19
Бақылау сұрақтары
ELC5421 · 3-дәріс · Кедергілердің жалғануы. Қуаттар теңгерімі
19
1
Неліктен параллель жалғаудың баламалы кедергісі ең кіші тармақ кедергісінен кіші болады?
2
Кернеу бөлгіштің шығысына жүктеме қосқанда шығыс кернеу қалай өзгереді және неге?
3
Эквивалентті түрлендіру кезінде қандай шамалар сақталады, қайсылары жоғалады?
4
Қандай жағдайда үшбұрыш–жұлдызша түрлендіруі қажет болады?
5
Теңгерілген көпірдің диагоналін неге үзуге немесе қысқа тұйықтауға болады?
6
Қуаттар балансында көз қуатының теріс таңбасы нені білдіреді?
7
Шунттың кедергісі неге амперметр кедергісінен әлдеқайда кіші болуы керек?

## Slide 20
Қорытынды
✓
Эквивалентті түрлендіру сыртқы токтар мен кернеулерді өзгертпей сұлбаны жеңілдетеді
✓
Тізбектей: Rэкв = ΣRk, ток ортақ; параллель: Gэкв = ΣGk, кернеу ортақ
✓
Кернеу бөлгіш пен ток бөлгіш — аралас тізбектерді «кері жүріспен» шешудің негізгі құралы
✓
Үшбұрыш ⇄ жұлдызша түрлендіру тізбектей–параллель топтар жоқ сұлбаларды жеңілдетеді
✓
Қуаттар теңгерімі ΣEI = ΣI2R — кез келген есептің нәтижесін тексеру тәсілі
ӘДЕБИЕТ (силлабус бойынша)
[1] Alexander C. K., Sadiku M. N. O. Fundamentals of Electric Circuits, 7th ed. — 29–77 б.; [5] Floyd T. L., Buchla D. M. Principles of Electric Circuits, 10th ed. — 118–168 б.
ELC5421 · 3-дәріс