## Slide 1
Электротехниканың теориялық негіздері I
4-дәріс
Кирхгоф заңдары және ЭҚК көздерінің тізбектей және параллель жалғануы
Оқытушы: Мамадияров Максат Муратович, PhD, қауымдастырылған профессор
«Электроника, телекоммуникация және ғарыштық технологиялар» кафедрасы
m.mamadiyarov@satbayev.university
ELC5421 · 6B07101 – Энергетика · 2026–2027 оқу жылы

## Slide 2
Дәріс мазмұны
ELC5421 · 4-дәріс · Кирхгоф заңдары. ЭҚК көздерінің жалғануы
2
01
Тізбек топологиясы: тармақ, түйін, контур
02
Кирхгофтың бірінші заңы (токтар заңы)
03
Кирхгофтың екінші заңы (кернеулер заңы) және таңба ережесі
04
Потенциалдық диаграмма
05
Кирхгоф заңдары бойынша тізбекті есептеу алгоритмі мен мысалы
06
ЭҚК көздерінің тізбектей, параллель және аралас жалғануы
07
Инженерлік қолданылуы және жиі кездесетін қателер

## Slide 3
Оқу нәтижелері
ELC5421 · 4-дәріс · Кирхгоф заңдары. ЭҚК көздерінің жалғануы
3
Дәріс соңында студент:
1
Сұлбадағы тармақ, түйін және тәуелсіз контурлар санын анықтайды
2
Кирхгофтың бірінші және екінші заңдарын физикалық тұрғыдан түсіндіреді
3
Теңдеулер жүйесін дұрыс таңбамен құрастырады
4
Потенциалдық диаграмманы тұрғызады
5
Көп көзді тізбектің тармақ токтарын есептейді
6
Батареялардың баламалы ЭҚК-сі мен ішкі кедергісін табады

## Slide 4
Тізбек топологиясының негізгі ұғымдары
ELC5421 · 4-дәріс · Кирхгоф заңдары. ЭҚК көздерінің жалғануы
4
E1
R1
E2
R2
R3
a
b
I
II
Анықтамалар
Тармақ — бір ток өтетін тізбек бөлігі (суретте p = 3)
Түйін — үш не одан көп тармақ түйісетін нүкте (q = 2: a, b)
Контур — тармақтардан құралған кез келген тұйық жол
Тәуелсіз контур — кемінде бір жаңа тармағы бар контур (I және II)
НЕГІЗГІ ОЙ
Тәуелсіз теңдеулер саны: Кирхгофтың 1-заңы бойынша q − 1, 2-заңы бойынша p − q + 1. Барлығы p — белгісіз токтар санына тең.

## Slide 5
Кирхгофтың бірінші заңы (токтар заңы)
ELC5421 · 4-дәріс · Кирхгоф заңдары. ЭҚК көздерінің жалғануы
5
Түйіндегі токтардың алгебралық қосындысы нөлге тең:
Σ Ik = 0
I1
I2
I3
I4
Шама | Мағынасы | Өлшем бірлігі
Ik | түйінге қосылған k-тармақтың тогы | А
+ | түйінге кіретін ток (шартты түрде) | —
− | түйіннен шығатын ток | —
ФИЗИКАЛЫҚ МАҒЫНАСЫ
Зарядтың сақталу заңы: түйінде заряд жиналмайды. Суреттегі түйін үшін: I1 + I2 − I3 − I4 = 0.
ҚОЛДАНЫЛУ ШАРТЫ
Кез келген түйін үшін; тәуелсіз теңдеулер саны q − 1 (соңғы түйін теңдеуі қалғандарынан шығады).

## Slide 6
Кирхгофтың екінші заңы (кернеулер заңы)
ELC5421 · 4-дәріс · Кирхгоф заңдары. ЭҚК көздерінің жалғануы
6
Кез келген тұйық контурдағы ЭҚК-тердің алгебралық қосындысы кернеу түсулерінің алгебралық қосындысына тең:
Σ Ek = Σ IkRk
E1
R1
R2
E2
Шама | Мағынасы | Өлшем бірлігі
Ek | контурдағы ЭҚК; айналып өту бағытымен бағыттас болса «+» | В
IkRk | резистордағы кернеу түсуі; ток айналып өту бағытымен бағыттас болса «+» | В
ФИЗИКАЛЫҚ МАҒЫНАСЫ
Энергияның сақталу заңы: контурды айналып шыққанда потенциал бастапқы мәніне оралады.
ҚОЛДАНЫЛУ ШАРТЫ
Тәуелсіз контурлар үшін p − q + 1 теңдеу. Ток көзі бар тармақ арқылы өтетін контурды таңдамаған жөн.

## Slide 7
Таңба ережесі: теңдеулерді құрудың тәртібі
ELC5421 · 4-дәріс · Кирхгоф заңдары. ЭҚК көздерінің жалғануы
7
Қадам | Не істеледі | Ескерту
1 | Әр тармақтағы токтың оң бағытын еркін таңдау | Қате таңдалса, ток теріс шығады — бұл қате емес
2 | Әр тәуелсіз контурды айналып өту бағытын таңдау | Әдетте сағат тілі бойымен
3 | 1-заң: кіретін ток «+», шығатын ток «−» | Кері келісім де дұрыс, тек бірізді болсын
4 | 2-заң: Ek айналып өту бағытымен бағыттас — «+» | Қарсы бағытталса — «−»
5 | 2-заң: IkRk, егер ток бағыттас болса — «+» | Қарсы болса — «−»
6 | Жауапты таңбасымен түсіндіру | I < 0 — нақты бағыт таңдалғанға қарсы
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Таңба ережесі бір рет таңдалып, бүкіл есеп бойы өзгертілмеуі керек — ең жиі қате осы жерде жіберіледі.

## Slide 8
Потенциалдық диаграмма
ELC5421 · 4-дәріс · Кирхгоф заңдары. ЭҚК көздерінің жалғануы
8
Контур нүктелерінің потенциалы (φ) сол нүктеге дейінгі кедергілер қосындысына тәуелділікпен көрсетіледі.
Chart: ΣR, Ом (контур бойымен)
| 0 | 0 | 2 | 2 | 5
φ | 0 | 20 | 16 | 6 | 0
Мысал (3-дәрістен)
E1 = 20 В, E2 = 10 В (қарсы), R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом, I = 2 А
ЭҚК көзінде потенциал секірмелі өзгереді: +E1, −E2
Резисторда IR шамасына сызықты төмендейді
Контур тұйықталғанда φ бастапқы мәнге (0) оралады
Еңіс tgα = I — барлық резисторда бірдей

## Slide 9
Кирхгоф заңдары бойынша есептеу алгоритмі
ELC5421 · 4-дәріс · Кирхгоф заңдары. ЭҚК көздерінің жалғануы
9
1
Топологияны талдау
Тармақтар p, түйіндер q санын анықтау; токтардың оң бағытын белгілеу
2
1-заң теңдеулері
q − 1 түйін үшін ΣI = 0 теңдеулерін жазу
3
2-заң теңдеулері
p − q + 1 тәуелсіз контур үшін ΣE = ΣIR жазу (ток көзі жоқ контурлар)
4
Жүйені шешу
p сызықты теңдеуді шешу: алмастыру, Крамер, матрица немесе компьютер (MATLAB, Python)
5
Тексеру
Табылған токтарды түйін теңдеуіне қою және қуат балансын құру

## Slide 10
Есептік мысал: теңдеулерді құру
ELC5421 · 4-дәріс · Кирхгоф заңдары. ЭҚК көздерінің жалғануы
10
E1 = 30 В
R1 = 3
E2 = 12 В
R2 = 6
R3 = 6
a
b
I1
I2
I3
I
II
Теңдеулер (p = 3, q = 2)
a түйіні: I1 + I2 − I3 = 0
I контур: I1R1 + I3R3 = E1
3I1 + 6I3 = 30
II контур: I2R2 + I3R3 = E2
6I2 + 6I3 = 12
ЕСКЕРТУ
Үш белгісіз — үш тәуелсіз теңдеу. Кедергілер Ом-мен берілген.

## Slide 11
Есептік мысал: шешу және тексеру
ELC5421 · 4-дәріс · Кирхгоф заңдары. ЭҚК көздерінің жалғануы
11
БЕРІЛГЕНІ
E1 = 30 В, E2 = 12 В
R1 = 3, R2 = 6, R3 = 6 Ом
(алдыңғы слайдтағы сұлба)
ТАБУ КЕРЕК
I1, I2, I3, қуат балансы
I2 < 0: нақты ток таңдалған бағытқа қарсы — E2 көзі энергияны қабылдайды (зарядталу режимі).
ШЕШУІ
1
Алмастыру
I3 = I1 + I2 ⇒ 9I1 + 6I2 = 30; 6I1 + 12I2 = 12
2
Шешу
I1 = 4 А; I2 = −1 А; I3 = 4 − 1 = 3 А
3
1-заңды тексеру
I1 + I2 − I3 = 4 − 1 − 3 = 0 ✓
4
Көздердің қуаты
E1I1 + E2I2 = 120 − 12 = 108 Вт
5
Қабылдағыштар
16 · 3 + 1 · 6 + 9 · 6 = 48 + 6 + 54 = 108 Вт ✓
ЖАУАБЫ
I1 = 4 А, I2 = −1 А, I3 = 3 А; баланс 108 Вт

## Slide 12
ЭҚК көздерінің тізбектей жалғануы
ELC5421 · 4-дәріс · Кирхгоф заңдары. ЭҚК көздерінің жалғануы
12
Көздер бір ток тармағында тізбектей қосылғанда олардың ЭҚК-тері мен ішкі кедергілері қосылады.
E1, r1
E2, r2
E3, r3
E4, r4
Eэкв = Σ(±Ek) , rэкв = Σ rk
қарсы бағытталған ЭҚК «−» таңбамен алынады
Қашан қолданылады
Кернеуді арттыру қажет болғанда
Аккумулятор батареясы: 6 элемент × 2 В = 12 В
Барлық элемент арқылы бірдей ток өтеді
Ең әлсіз элемент бүкіл батареяның сыйымдылығын шектейді

## Slide 13
ЭҚК көздерінің параллель жалғануы
ELC5421 · 4-дәріс · Кирхгоф заңдары. ЭҚК көздерінің жалғануы
13
Көздер бір түйіндер жұбына қосылғанда баламалы көз өткізгіштіктер арқылы есептеледі (gk = 1/rk):
Eэкв = Σ Ekgk / Σ gk , rэкв = 1 / Σ gk
Шама | Мағынасы | Өлшем бірлігі
Ek, rk | k-көздің ЭҚК-сі мен ішкі кедергісі | В, Ом
gk | k-көздің ішкі өткізгіштігі | См
Eэкв, rэкв | баламалы көздің параметрлері | В, Ом
ФИЗИКАЛЫҚ МАҒЫНАСЫ
Бірдей n көз: Eэкв = E, rэкв = r/n — ток беру қабілеті n есе артады.
ҚОЛДАНЫЛУ ШАРТЫ
ЭҚК-тері тең көздерді ғана параллель қосу ұсынылады; әйтпесе көздер арасында теңестіру тогы жүреді: Iтең = (E1 − E2)/(r1 + r2).

## Slide 14
Мысал: ЭҚК-тері әртүрлі екі аккумуляторды параллель қосу
ELC5421 · 4-дәріс · Кирхгоф заңдары. ЭҚК көздерінің жалғануы
14
БЕРІЛГЕНІ
E1 = 12,6 В, r1 = 0,05 Ом
E2 = 12,0 В, r2 = 0,05 Ом
сыртқы жүктеме жоқ
ТАБУ КЕРЕК
Iтең, Eэкв, rэкв
Жүктемесіз-ақ 6 А ток жүреді: толық аккумулятор әлсізін зарядтап, энергия ішкі кедергілерде жылуға айналады.
ШЕШУІ
1
Теңестіру тогы
Iтең = (12,6 − 12,0)/(0,05 + 0,05) = 6 А
2
Өткізгіштіктер
g1 = g2 = 1/0,05 = 20 См
3
Баламалы ЭҚК
Eэкв = (12,6 · 20 + 12 · 20)/40 = 12,3 В
4
Баламалы ішкі кедергі
rэкв = 1/40 = 0,025 Ом
ЖАУАБЫ
Iтең = 6 А; Eэкв = 12,3 В; rэкв = 0,025 Ом

## Slide 15
Аралас жалғау: аккумулятор батареясын жобалау
ELC5421 · 4-дәріс · Кирхгоф заңдары. ЭҚК көздерінің жалғануы
15
n элемент тізбектей, m осындай тізбек параллель (nsmp): Eб = nE, rб = nr/m, сыйымдылық Qб = mQ.
Қолданылуы | Элемент | Конфигурация | Eб | rб | Qб
Автомобиль аккумуляторы | Pb 2,1 В; 60 А·сағ; 5 мОм | 6s1p | 12,6 В | 30 мОм | 60 А·сағ
Қосалқы станцияның ЖТ батареясы | Pb 2,1 В; 200 А·сағ; 1 мОм | 104s1p | 218 В | 104 мОм | 200 А·сағ
Электросамокат | Li-ion 3,7 В; 3 А·сағ; 50 мОм | 13s4p | 48,1 В | 163 мОм | 12 А·сағ
Электромобиль (мысал) | Li-ion 3,7 В; 50 А·сағ; 20 мОм | 96s3p | 355 В | 640 мОм | 150 А·сағ
ЕСКЕРТУ
Кестедегі сандар — оқу мысалы. Нақты жобада элемент параметрлері өндірушінің деректерінен алынады.

## Slide 16
Инженерлік қолданылуы
ELC5421 · 4-дәріс · Кирхгоф заңдары. ЭҚК көздерінің жалғануы
16
Дифференциалдық қорғаныс
Қорғалатын аймаққа кіретін және шығатын токтардың қосындысы бақыланады: ΣI ≠ 0 — ішкі зақымдану белгісі (1-заң).
Жерге тұйықталуды анықтау
Үш фазалы кабельде iA + iB + iC = 0. Қосынды ток пайда болса — оқшаулама бұзылған.
Сұлбаларды компьютерлік модельдеу
SPICE, MATLAB/Simulink барлық түйіндер үшін 1-заң теңдеулерін автоматты құрып шешеді.
Батарея жүйелері
ЖТ батареялары, UPS және электромобиль батареялары элементтерді nsmp тәсілімен жалғау арқылы жобаланады.

## Slide 17
Жиі кездесетін қателер
ELC5421 · 4-дәріс · Кирхгоф заңдары. ЭҚК көздерінің жалғануы
17
Тәуелді теңдеулер
Барлық q түйін үшін 1-заңды жазу — артық теңдеу. Тек q − 1 алынады.
Тәуелсіз емес контур
Жаңа тармағы жоқ контур жаңа ақпарат бермейді — жүйе шешілмейді.
Таңбаны шатастыру
E таңбасы айналып өту бағытымен, IR таңбасы ток бағытымен салыстырылады.
Ток көзі бар контур
Ток көзіндегі кернеу белгісіз — мұндай контур үшін 2-заң қосымша белгісіз енгізеді.

## Slide 18
Бақылау сұрақтары
ELC5421 · 4-дәріс · Кирхгоф заңдары. ЭҚК көздерінің жалғануы
18
1
Кирхгофтың бірінші заңы неліктен зарядтың сақталу заңының салдары болып табылады?
2
Екінші заңды тұйық емес жол (екі нүкте арасындағы кернеу) үшін қалай жазуға болады?
3
Неліктен тәуелсіз түйін теңдеулерінің саны q емес, q − 1?
4
Есепте ток теріс шықса, бұл нені білдіреді? Шешімді қайта жасау керек пе?
5
Потенциалдық диаграммада еңістің шамасы нені көрсетеді?
6
Неліктен ЭҚК-тері әртүрлі аккумуляторларды параллель қосуға болмайды?
7
Батареяның ішкі кедергісін азайту үшін элементтерді қалай жалғау керек?

## Slide 19
Қорытынды
✓
Тізбекте p тармақ, q түйін болса: q − 1 түйін теңдеуі және p − q + 1 контур теңдеуі құрылады
✓
Кирхгофтың 1-заңы ΣI = 0 — зарядтың сақталуы; 2-заңы ΣE = ΣIR — энергияның сақталуы
✓
Таңба ережесі бір рет таңдалып, бірізді сақталуы тиіс; теріс ток — нақты бағыттың көрсеткіші
✓
Тізбектей жалғанған көздер: Eэкв = Σ(±Ek), rэкв = Σrk
✓
Параллель жалғанған көздер: Eэкв = ΣEkgk/Σgk; тең емес ЭҚК теңестіру тогын тудырады
ӘДЕБИЕТ (силлабус бойынша)
[1] Alexander C. K., Sadiku M. N. O. Fundamentals of Electric Circuits, 7th ed. — 29–63 б.; [5] Floyd T. L., Buchla D. M. Principles of Electric Circuits, 10th ed. — 141–233 б.
ELC5421 · 4-дәріс