## Slide 1
Электротехниканың теориялық негіздері I
5-дәріс
Тармақталған тұрақты ток тізбектерін есептеу әдістері: контурлық токтар және түйіндік потенциалдар
Оқытушы: Мамадияров Максат Муратович, PhD, қауымдастырылған профессор
«Электроника, телекоммуникация және ғарыштық технологиялар» кафедрасы
m.mamadiyarov@satbayev.university
ELC5421 · 6B07101 – Энергетика · 2026–2027 оқу жылы

## Slide 2
Дәріс мазмұны
ELC5421 · 5-дәріс · Контурлық токтар және түйіндік потенциалдар
2
01
Кирхгоф әдісінің шектеулері және теңдеулер санын азайту
02
Контурлық токтар әдісі (КТӘ): идеясы және канондық теңдеулері
03
КТӘ бойынша есептеу алгоритмі мен мысалы
04
Түйіндік потенциалдар әдісі (ТПӘ): идеясы және теңдеулері
05
Екі түйін әдісі (Миллман теоремасы)
06
Көздерді түрлендіру және ток көзі бар тізбектер
07
Әдістерді салыстыру және компьютерлік есептеу

## Slide 3
Оқу нәтижелері
ELC5421 · 5-дәріс · Контурлық токтар және түйіндік потенциалдар
3
Дәріс соңында студент:
1
Тізбек үшін қажетті теңдеулер санын әр әдіс бойынша бағалайды
2
Меншікті және ортақ кедергілерді, контурлық ЭҚК-терді анықтайды
3
Контурлық токтар әдісімен тармақ токтарын есептейді
4
Түйіндік өткізгіштік матрицасын құрып, түйін потенциалдарын табады
5
Екі түйінді тізбекті Миллман формуласымен шешеді
6
Нақты есеп үшін ең тиімді әдісті таңдайды

## Slide 4
Неліктен жаңа әдістер қажет?
ELC5421 · 5-дәріс · Контурлық токтар және түйіндік потенциалдар
4
Кирхгоф заңдары бойынша белгісіз саны тармақтар санына p тең. Күрделі тізбектерде бұл өте көп теңдеу береді.
Әдіс | Белгісіздер | Теңдеулер саны | p = 6, q = 4 мысалы
Кирхгоф заңдары | тармақ токтары | p | 6
Контурлық токтар әдісі | контурлық токтар | p − q + 1 | 3
Түйіндік потенциалдар әдісі | түйін потенциалдары | q − 1 | 3
Екі түйін әдісі (q = 2) | түйіндер арасындағы кернеу | 1 | —
НЕГІЗГІ ОЙ
Жалпы ереже: p − q + 1 < q − 1 болса — КТӘ, керісінше — ТПӘ тиімдірек.

## Slide 5
Контурлық токтар әдісі: негізгі идея
ELC5421 · 5-дәріс · Контурлық токтар және түйіндік потенциалдар
5
E1
R1
E2
R2
R3
a
b
I1
I2
I3
I11
I22
Идея
Әр тәуелсіз контурда шартты контурлық ток (I11, I22) айналады деп есептеледі
Сыртқы тармақтағы нақты ток = сол контурдың тогы: I1 = I11
Ортақ тармақтағы ток = контурлық токтардың алгебралық қосындысы: I3 = I11 − I22
Кирхгофтың 1-заңы автоматты түрде орындалады

## Slide 6
КТӘ канондық теңдеулері
ELC5421 · 5-дәріс · Контурлық токтар және түйіндік потенциалдар
6
Екі тәуелсіз контурға арналған теңдеулер жүйесі (кез келген n контурға осылай кеңейтіледі):
R11I11 + R12I22 = E11
R21I11 + R22I22 = E22
Шама | Мағынасы | Өлшем бірлігі
Rkk | меншікті кедергі — k-контурдағы барлық кедергілердің қосындысы (әрқашан +) | Ом
Rkn | ортақ кедергі — k мен n контурларына ортақ тармақ кедергісі; контурлық токтар онда бағыттас болса «+», қарсы болса «−» | Ом
Ekk | контурлық ЭҚК — контурдағы ЭҚК-тердің алгебралық қосындысы | В
ФИЗИКАЛЫҚ МАҒЫНАСЫ
Әр теңдеу — Кирхгофтың 2-заңы, бірақ белгісіз ретінде тек контурлық токтар алынған.
ҚОЛДАНЫЛУ ШАРТЫ
Матрицалық түрде: [R][Iк] = [Eк]. Кедергі матрицасы симметриялы: Rkn = Rnk.

## Slide 7
КТӘ бойынша есептеу алгоритмі
ELC5421 · 5-дәріс · Контурлық токтар және түйіндік потенциалдар
7
1
Контурларды таңдау
p − q + 1 тәуелсіз контур және контурлық токтардың бағыты (әдетте бәрі сағат тілімен)
2
Коэффициенттер
Rkk, Rkn (таңбасымен) және Ekk есептеу
3
Жүйені шешу
Канондық теңдеулерден I11, I22, … табу (Крамер, матрица)
4
Тармақ токтары
Әр тармақ тогы — осы тармақтан өтетін контурлық токтардың алгебралық қосындысы
5
Тексеру
Кирхгофтың 1-заңы және қуат балансы

## Slide 8
Мысал: 4-дәрістегі тізбекті КТӘ-мен шешу
ELC5421 · 5-дәріс · Контурлық токтар және түйіндік потенциалдар
8
БЕРІЛГЕНІ
E1 = 30 В, E2 = 12 В
R1 = 3, R2 = 6, R3 = 6 Ом
контурлық токтар сағат тілімен
ТАБУ КЕРЕК
I11, I22, I1, I2, I3
E1
R1
E2
R2
R3
a
b
I11
I22
ШЕШУІ
1
Коэффициенттер
R11 = 3 + 6 = 9; R22 = 6 + 6 = 12; R12 = −6 Ом
2
Контурлық ЭҚК
E11 = +30 В; E22 = −12 В (E2 айналуға қарсы)
3
Теңдеулер
9I11 − 6I22 = 30; −6I11 + 12I22 = −12
4
Шешім
I11 = 4 А; I22 = 1 А
5
Тармақ токтары
I1 = I11 = 4; I2 = −I22 = −1; I3 = I11 − I22 = 3 А
ЖАУАБЫ
Нәтиже Кирхгоф әдісімен бірдей, бірақ 3 емес, 2 теңдеу шешілді

## Slide 9
Ток көзі бар тізбектер
ELC5421 · 5-дәріс · Контурлық токтар және түйіндік потенциалдар
9
Ток көзі тармақтың тогын алдын ала белгілейді — бұл теңдеулер санын азайтады.
Контурлық токтар әдісінде
Контурларды ток көзі тек бір контурға кіретіндей таңдайды
Ол контурдың тогы белгілі: Ikk = J
Теңдеулер саны: p − q + 1 − nJ
Ток көзінің кернеуі кейін 2-заңнан табылады
Түйіндік потенциалдар әдісінде
Ток көзі түйіндік токқа тікелей кіреді: Jkk
Ток көзі бар тармақтың өткізгіштігі G-ге кірмейді (ішкі өткізгіштігі нөл)
ТПӘ ток көздері бар тізбектер үшін ең ыңғайлы
Кернеу көзін ток көзіне түрлендіру тиімді

## Slide 10
Түйіндік потенциалдар әдісі: негізгі идея
ELC5421 · 5-дәріс · Контурлық токтар және түйіндік потенциалдар
10
J
R1
R2
R3
R4
E
1
2
0
Идея
Бір түйіннің потенциалы нөл деп алынады (базистік түйін, «жер»)
Белгісіздер — қалған q − 1 түйіннің потенциалы: φ1, φ2
Тармақ тогы Ом заңымен табылады: Iab = (φa − φb + E)g
Кирхгофтың 2-заңы автоматты түрде орындалады

## Slide 11
ТПӘ канондық теңдеулері
ELC5421 · 5-дәріс · Контурлық токтар және түйіндік потенциалдар
11
Базистік түйіннен басқа әр түйін үшін Кирхгофтың 1-заңы потенциалдар арқылы жазылады:
G11φ1 − G12φ2 = J11
−G21φ1 + G22φ2 = J22
Шама | Мағынасы | Өлшем бірлігі
Gkk | меншікті өткізгіштік — k-түйінге қосылған тармақтар өткізгіштіктерінің қосындысы | См
Gkn | ортақ өткізгіштік — k мен n түйіндерін тікелей қосатын тармақтар өткізгіштігі (теңдеуде «−») | См
Jkk | түйіндік ток — Σ E g (ЭҚК түйінге бағытталса «+») және түйінге келетін J | А
ФИЗИКАЛЫҚ МАҒЫНАСЫ
Әр теңдеу — түйін үшін токтар балансы; потенциалдар табылған соң барлық токтар Ом заңынан шығады.
ҚОЛДАНЫЛУ ШАРТЫ
Матрицалық түрде: [G][φ] = [J]. Көп түйінді желілерде (энергожүйе, SPICE) негізгі әдіс.

## Slide 12
Екі түйін әдісі (Миллман теоремасы)
ELC5421 · 5-дәріс · Контурлық токтар және түйіндік потенциалдар
12
Тізбекте тек екі түйін болса (q = 2), бір ғана белгісіз — түйіндер арасындағы кернеу:
Uab = Σ Ekgk / Σ gk
Шама | Мағынасы | Өлшем бірлігі
Uab | a және b түйіндері арасындағы кернеу | В
Ekgk | ЭҚК мен тармақ өткізгіштігінің көбейтіндісі (E a түйініне бағытталса «+») | А
Σ gk | барлық параллель тармақтар өткізгіштіктерінің қосындысы | См
ФИЗИКАЛЫҚ МАҒЫНАСЫ
Параллель тармақтардың «салмақталған орташа» ЭҚК-сі — 4-дәрістегі параллель көздер формуласымен бірдей.
ҚОЛДАНЫЛУ ШАРТЫ
Кез келген санды параллель тармақтан тұратын екі түйінді тізбек. Тармақ тогы: Ik = (Ek − Uab)gk.

## Slide 13
Мысал: сол тізбекті екі түйін әдісімен шешу
ELC5421 · 5-дәріс · Контурлық токтар және түйіндік потенциалдар
13
БЕРІЛГЕНІ
E1 = 30 В, R1 = 3 Ом
E2 = 12 В, R2 = 6 Ом
R3 = 6 Ом (ЭҚК жоқ)
ТАБУ КЕРЕК
Uab, I1, I2, I3
E1
R1
E2
R2
R3
a
b
I1
I2
I3
ШЕШУІ
1
Өткізгіштіктер
g1 = 1/3; g2 = 1/6; g3 = 1/6 См; Σg = 2/3 См
2
Түйіндік кернеу
Uab = (30 · 1/3 + 12 · 1/6)/(2/3) = 12/(2/3) = 18 В
3
1-тармақ
I1 = (E1 − Uab)g1 = (30 − 18)/3 = 4 А
4
2-тармақ
I2 = (E2 − Uab)g2 = (12 − 18)/6 = −1 А
5
3-тармақ
I3 = Uabg3 = 18/6 = 3 А
ЖАУАБЫ
Бір ғана теңдеу: Uab = 18 В ⇒ I1 = 4, I2 = −1, I3 = 3 А

## Slide 14
Мысал: үш түйінді тізбек (ТПӘ)
ELC5421 · 5-дәріс · Контурлық токтар және түйіндік потенциалдар
14
БЕРІЛГЕНІ
J = 2,5 А, E = 20 В
R1 = R2 = R3 = 10 Ом
R4 = 5 Ом; 0-түйін базистік
ТАБУ КЕРЕК
φ1, φ2, тармақ токтары
J
R1
R2
R3
R4
E
1
2
0
ШЕШУІ
1
Өткізгіштіктер
G11 = 0,1 + 0,1 = 0,2; G22 = 0,1 + 0,1 + 0,2 = 0,4; G12 = 0,1 См
2
Түйіндік токтар
J11 = J = 2,5 А; J22 = E/R4 = 20/5 = 4 А
3
Теңдеулер
0,2φ1 − 0,1φ2 = 2,5; −0,1φ1 + 0,4φ2 = 4
4
Потенциалдар
φ1 = 20 В; φ2 = 15 В
5
Токтар
IR1 = 2; IR2 = (20 − 15)/10 = 0,5; IR3 = 1,5; I4 = (20 − 15)/5 = 1 А
ЖАУАБЫ
φ1 = 20 В, φ2 = 15 В; тексеру: 1-түйін 2,5 = 2 + 0,5 ✓

## Slide 15
Көздерді өзара түрлендіру
ELC5421 · 5-дәріс · Контурлық токтар және түйіндік потенциалдар
15
Нақты кернеу көзі мен нақты ток көзі сыртқы тізбек үшін эквивалентті, егер:
Кернеу көзі (E, r)
E
r
J = E/r , g = 1/r
ТПӘ алдында қолданылады: ЭҚК бар тармақ түйіндік токқа айналады
Ток көзі (J, g)
J
r
E = J/g = Jr
КТӘ алдында қолданылады: ток көзі ЭҚК-ке айналады
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Идеал көздерді (r = 0 кернеу көзі немесе g = 0 ток көзі) өзара түрлендіруге болмайды.

## Slide 16
Әдістерді салыстыру
ELC5421 · 5-дәріс · Контурлық токтар және түйіндік потенциалдар
16
Критерий | Кирхгоф заңдары | Контурлық токтар | Түйіндік потенциалдар
Белгісіздер | тармақ токтары | контурлық токтар | түйін потенциалдары
Теңдеулер саны | p | p − q + 1 | q − 1
Қолайлы жағдай | шағын тізбек, оқу мақсаты | контурлар аз, түйіндер көп | түйіндер аз, параллель тармақтар көп
Ток көзі | қосымша белгісіз | контурдың тогы белгілі | түйіндік токқа тікелей кіреді
Компьютерлік іске асыру | сирек | жазық сұлбаларда | SPICE, энергожүйе режимдері
ЕСКЕРТУ
Кез келген әдістің нәтижесі бірдей — әдіс таңдау тек есептеу көлеміне әсер етеді.

## Slide 17
Матрицалық түр және инженерлік қолданылуы
ELC5421 · 5-дәріс · Контурлық токтар және түйіндік потенциалдар
17
Матрицалық жазылуы
[G][φ] = [J] ⇒ [φ] = [G]−1[J]
Өткізгіштік матрицасы симметриялы, диагоналы басым — сандық шешуге қолайлы.
SPICE және симуляторлар
Модификацияланған түйіндік әдіс (MNA) — ТПӘ-нің кернеу көздерін де қамтитын нұсқасы. LTspice, Multisim, PSpice осыған негізделген.
Энергожүйе режимдері
Жүздеген қосалқы станциясы бар желілердің режимі түйіндік өткізгіштік матрицасы [Y] арқылы есептеледі.
Python-да шешу
numpy.linalg.solve(G, J) функциясы үлкен жүйелерді бір жолмен шешеді. Бұл 15-дәрістегі модельдеудің негізі.

## Slide 18
Бақылау сұрақтары
ELC5421 · 5-дәріс · Контурлық токтар және түйіндік потенциалдар
18
1
Контурлық ток нақты ток па? Оны қандай тармақта өлшеуге болады?
2
Неліктен КТӘ-де Кирхгофтың 1-заңы, ал ТПӘ-де 2-заңы автоматты түрде орындалады?
3
Ортақ кедергінің таңбасы неге контурлық токтардың бағытына тәуелді?
4
Базистік түйінді таңдау нәтижеге әсер ете ме? Қандай түйінді таңдаған тиімді?
5
Екі түйін әдісінің формуласы параллель көздердің баламалы ЭҚК формуласымен неге сәйкес келеді?
6
Ток көзі бар тармақтың өткізгіштігі неге Gkk-ге кірмейді?
7
p = 10, q = 4 тізбек үшін қай әдіс тиімді және неге?

## Slide 19
Қорытынды
✓
КТӘ белгісіздер санын p − q + 1-ге, ТПӘ q − 1-ге дейін азайтады
✓
КТӘ канондық теңдеулері: [R][Iк] = [Eк]; ортақ кедергі таңбасы контурлық токтардың бағытына тәуелді
✓
ТПӘ теңдеулері: [G][φ] = [J]; тармақ тогы I = (φa − φb + E)g
✓
Екі түйінді тізбек Миллман формуласымен бір қадамда шешіледі: Uab = ΣEg/Σg
✓
Әдісті таңдау теңдеулер санымен анықталады; компьютерлік есептеулер негізінен түйіндік әдіске сүйенеді
ӘДЕБИЕТ (силлабус бойынша)
[5] Floyd T. L., Buchla D. M. Principles of Electric Circuits, 10th ed. — 365–395 б.; [1] Alexander C. K., Sadiku M. N. O. Fundamentals of Electric Circuits, 7th ed. — 3-тарау
ELC5421 · 5-дәріс