## Slide 1
Электротехниканың теориялық негіздері I
6-дәріс
Электр тізбектерінің негізгі теоремалары: беттестіру, өтем және эквивалентті генератор әдістері
Оқытушы: Мамадияров Максат Муратович, PhD, қауымдастырылған профессор
«Электроника, телекоммуникация және ғарыштық технологиялар» кафедрасы
m.mamadiyarov@satbayev.university
ELC5421 · 6B07101 – Энергетика · 2026–2027 оқу жылы

## Slide 2
Дәріс мазмұны
ELC5421 · 6-дәріс · Тізбектердің негізгі теоремалары
2
01
Сызықты тізбектердің қасиеттері
02
Беттестіру (суперпозиция) принципі және әдісі
03
Беттестірудің шектеулері: қуат неге қосылмайды
04
Өтем (компенсация) теоремасы және кедергі вариациясы
05
Эквивалентті генератор әдісі: Тевенен және Нортон теоремалары
06
Эквивалентті генератор параметрлерін тәжірибеде анықтау
07
Теоремалардың инженерлік қолданылуы

## Slide 3
Оқу нәтижелері
ELC5421 · 6-дәріс · Тізбектердің негізгі теоремалары
3
Дәріс соңында студент:
1
Сызықтылық қасиетінің беттестіру принципімен байланысын түсіндіреді
2
Көп көзді тізбекті беттестіру әдісімен есептейді
3
Беттестіру принципін қуатқа неге қолдануға болмайтынын дәлелдейді
4
Кедергі өзгергенде токтың өзгерісін өтем теоремасымен табады
5
Бір тармақ тогын эквивалентті генератор әдісімен есептейді
6
Бос жүріс пен қысқа тұйықталу тәжірибесінен генератор параметрлерін анықтайды

## Slide 4
Сызықты тізбектердің қасиеттері
ELC5421 · 6-дәріс · Тізбектердің негізгі теоремалары
4
Сызықты тізбек — барлық элементтерінің параметрлері (R, L, C) ток пен кернеуге тәуелсіз тізбек. Ол сызықты алгебралық (немесе дифференциалдық) теңдеулермен сипатталады.
Біртектілік: көздің шамасы k есе өссе, барлық токтар k есе өседі
Аддитивтілік: бірнеше әсердің нәтижесі әр әсердің нәтижелерінің қосындысына тең
Осы екі қасиеттен беттестіру принципі шығады
Кез келген тармақ тогы көздердің сызықты функциясы: Ik = a1E1 + a2E2 + … + b1J1 + …
Теоремалар есептеуді жеңілдетеді және тізбектің «сыртқы» мінез-құлқын түсіндіреді
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Сызықты емес элементтер (диод, магнитті өзекті катушка) бар тізбекте бұл дәрістегі теоремалар тікелей қолданылмайды.

## Slide 5
Беттестіру (суперпозиция) принципі
ELC5421 · 6-дәріс · Тізбектердің негізгі теоремалары
5
Сызықты тізбектегі кез келген тармақтың тогы әр көз жеке әсер еткенде пайда болатын жеке токтардың алгебралық қосындысына тең.
Бастапқы тізбек
J
E
R1
R2
I2
Тек E әсер етеді
E
R1
R2
I2'
Тек J әсер етеді
J
R1
R2
I2''
=
+
I2 = I2' + I2''
Алынып тасталған ЭҚК көзінің орнына оның ішкі кедергісі қалады (идеал көз — қысқа тұйықталу), ал ток көзі үзіледі.

## Slide 6
Беттестіру әдісінің алгоритмі
ELC5421 · 6-дәріс · Тізбектердің негізгі теоремалары
6
1
Жеке сұлбалар
Көздер санына тең жеке сұлба құру; әрқайсында бір көз қалады
2
Көздерді алу
ЭҚК → қысқа тұйықталу (ішкі r қалады); ток көзі → үзіліс
3
Жеке токтар
Әр сұлбадағы токтарды қарапайым әдістермен (3-дәріс) табу
4
Қосу
Жеке токтарды бағытын ескеріп алгебралық қосу
ЕСКЕРТУ
Әдіс көздердің әрқайсысының үлесін көрсетеді — бұл жүйенің режимін талдауда (мысалы, кернеуді реттеуде) өте пайдалы.

## Slide 7
Мысал: беттестіру әдісі
ELC5421 · 6-дәріс · Тізбектердің негізгі теоремалары
7
БЕРІЛГЕНІ
E = 18 В, R1 = 6 Ом
R2 = 3 Ом
J = 3 А
ТАБУ КЕРЕК
R2 арқылы өтетін ток I2
J
E
R1
R2
I2
ШЕШУІ
1
Тек E (J үзілген)
I2' = E/(R1 + R2) = 18/9 = 2 А
2
Тек J (E қысқа тұйықталған)
I2'' = J · R1/(R1 + R2) = 3 · 6/9 = 2 А (ток бөлгіш)
3
Беттестіру
I2 = I2' + I2'' = 2 + 2 = 4 А (бағыттары бірдей)
4
Тексеру (екі түйін әдісі)
U = (18/6 + 3)/(1/6 + 1/3) = 12 В; I2 = 12/3 = 4 А ✓
ЖАУАБЫ
I2 = 4 А: E көзінің үлесі 2 А, J көзінің үлесі 2 А

## Slide 8
Беттестірудің шектеулері: қуат қосылмайды
ELC5421 · 6-дәріс · Тізбектердің негізгі теоремалары
8
Қуат токтың квадратына пропорционал, яғни сызықты шама емес.
Қате тәсіл
P' = I2'2R2 = 22 · 3 = 12 Вт
P'' = I2''2R2 = 22 · 3 = 12 Вт
P' + P'' = 24 Вт ✗
Дұрыс тәсіл
Алдымен токтарды қосамыз: I2 = 4 А
Сонан соң қуат: P = I22R2 = 16 · 3 = 48 Вт ✓
Айырма 2I2'I2''R2 = 24 Вт — «айқаспалы» мүше
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Беттестіру тек сызықты шамаларға — токтар мен кернеулерге қолданылады. Қуат пен энергия — қорытынды токтар бойынша ғана.

## Slide 9
Өтем (компенсация) теоремасы
ELC5421 · 6-дәріс · Тізбектердің негізгі теоремалары
9
Тізбектің кез келген кедергісін токқа қарсы бағытталған ЭҚК-пен ауыстыруға болады — басқа токтар өзгермейді.
Бастапқы тармақ
R
I
Резистордағы кернеу: U = IR
Өтемдік ЭҚК
Eк = IR
I
Eк = IR, бағыты токқа қарсы
Немесе ток көзі J = I
НЕГІЗГІ ОЙ
Вариация теоремасы: кедергі ΔR-ге өзгерсе, тізбекке қосымша ΔE = IΔR (токқа қарсы) енгізіледі — туындаған ΔI токтар беттестіру арқылы бастапқыға қосылады.

## Slide 10
Мысал: жүктеме кедергісінің өзгерісі
ELC5421 · 6-дәріс · Тізбектердің негізгі теоремалары
10
БЕРІЛГЕНІ
E = 24 В, r = 1 Ом
R = 11 Ом → 13 Ом
(ΔR = 2 Ом)
ТАБУ КЕРЕК
токтың өзгерісі ΔI және жаңа ток
Өтем теоремасы токты толық қайта есептемей, тек өзгерісті табуға мүмкіндік береді — бұл сезімталдық талдауының негізі.
ШЕШУІ
1
Бастапқы ток
I = 24/(1 + 11) = 2 А
2
Өтемдік ЭҚК
ΔE = IΔR = 2 · 2 = 4 В (токқа қарсы)
3
Токтың өзгерісі
ΔI = −ΔE/(r + R + ΔR) = −4/14 ≈ −0,286 А
4
Жаңа ток
Iжаңа = 2 − 0,286 = 1,714 А
5
Тексеру
24/(1 + 13) = 1,714 А ✓
ЖАУАБЫ
ΔI ≈ −0,29 А; Iжаңа ≈ 1,71 А

## Slide 11
Эквивалентті генератор әдісі (Тевенен теоремасы)
ELC5421 · 6-дәріс · Тізбектердің негізгі теоремалары
11
Кез келген сызықты активті екіұштықты бөлінген тармаққа қатысты бір ЭҚК көзі мен бір кедергіге ауыстыруға болады.
А
активті екіұштық
R
a
b
≡
Eэкв
Rэкв
R
I
I = Eэкв / (Rэкв + R) = Uбж / (Rкір + R)
Eэкв = Uбж
R ажыратылғандағы a–b қысқыштарындағы бос жүріс кернеуі
Rэкв = Rкір
барлық көздер алынғандағы (E → қысқа, J → үзіліс) a–b жағынан кіріс кедергісі

## Slide 12
Тевенен және Нортон теоремалары
ELC5421 · 6-дәріс · Тізбектердің негізгі теоремалары
12
Тевенен: кернеу көзі
Eэкв
Rэкв
Eэкв = Uбж
Ішкі кедергі тізбектей
Жүктеме кедергісі үлкен болғанда ыңғайлы
Нортон: ток көзі
Jэкв
Gэкв
Jэкв = Iкт , Gэкв = 1/Rэкв
Ішкі өткізгіштік параллель
Параллель жүктемелер көп болғанда ыңғайлы
НЕГІЗГІ ОЙ
Үш параметр өзара байланысты: Rэкв = Uбж/Iкт. Екеуін білу жеткілікті.

## Slide 13
Эквивалентті генератор әдісінің алгоритмі
ELC5421 · 6-дәріс · Тізбектердің негізгі теоремалары
13
1
Тармақты бөлу
Тогы ізделетін тармақты (R) ажыратып, қысқыштарын a, b деп белгілеу
2
Бос жүріс кернеуі
Қалған тізбектегі Uбж = φa − φb кернеуін кез келген әдіспен табу
3
Кіріс кедергісі
Көздерді алып тастап (ішкі кедергілері қалады), a–b жағынан Rкір табу
4
Ізделетін ток
I = Uбж/(Rкір + R)
5
Тексеру
Басқа әдіспен немесе R = 0 (I = Iкт), R → ∞ (I = 0) шекті жағдайларымен

## Slide 14
Мысал: 4-дәрістегі тізбектің I3 тогы
ELC5421 · 6-дәріс · Тізбектердің негізгі теоремалары
14
БЕРІЛГЕНІ
E1 = 30 В, R1 = 3 Ом
E2 = 12 В, R2 = 6 Ом
R3 = 6 Ом — бөлінетін тармақ
ТАБУ КЕРЕК
Uбж, Rкір, I3
E1
R1
E2
R2
R3
a
b
ШЕШУІ
1
R3 ажыратылған контур тогы
I = (E1 − E2)/(R1 + R2) = 18/9 = 2 А
2
Бос жүріс кернеуі
Uбж = E1 − IR1 = 30 − 6 = 24 В
3
Кіріс кедергісі (E → қысқа)
Rкір = R1R2/(R1 + R2) = 18/9 = 2 Ом
4
Ізделетін ток
I3 = Uбж/(Rкір + R3) = 24/(2 + 6) = 3 А ✓
ЖАУАБЫ
I3 = 3 А — 4- және 5-дәрістегі нәтижемен бірдей

## Slide 15
Параметрлерді тәжірибеде анықтау
ELC5421 · 6-дәріс · Тізбектердің негізгі теоремалары
15
Эквивалентті генератордың сыртқы сипаттамасы U = Uбж − IRэкв — түзу сызық (мысал: Uбж = 24 В, Rэкв = 2 Ом).
Chart: I, А
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
U(I) | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
Екі тәжірибе
Бос жүріс (R → ∞): вольтметр Uбж көрсетеді
Қысқа тұйықталу (R = 0): амперметр Iкт көрсетеді
Rэкв = Uбж/Iкт = 24/12 = 2 Ом
Қуатты көздерде ҚТ тәжірибесі қауіпті — оның орнына екі түрлі жүктемемен өлшейді

## Slide 16
Теоремалардың инженерлік қолданылуы
ELC5421 · 6-дәріс · Тізбектердің негізгі теоремалары
16
Қысқа тұйықталу токтарын есептеу
Энергожүйе ҚТ нүктесіне қатысты эквивалентті генератормен алмастырылады: Iкт = Uном/Zэкв — ажыратқыштарды таңдау негізі.
Желінің «қатаңдығы»
Кіріс кедергісі аз желіде жүктеме қосқанда кернеу аз өзгереді. Rэкв — қорек көзі сапасының көрсеткіші.
Датчиктер мен өлшеу тізбектері
Датчик шығысын Тевенен моделімен сипаттап, өлшеу аспабының кіріс кедергісінің әсерін бағалайды.
Көздердің үлесін бағалау
Беттестіру бірнеше генератордың тармақ тогына қосқан үлесін бөлек көрсетеді — режимді басқаруда қолданылады.

## Slide 17
Бақылау сұрақтары
ELC5421 · 6-дәріс · Тізбектердің негізгі теоремалары
17
1
Неліктен беттестіру принципі тек сызықты тізбектерде орындалады?
2
Беттестіруде алынған ЭҚК көзін неге қысқа тұйықтаймыз, ал ток көзін неге үземіз?
3
Екі көздің бөлек беретін қуаттарының қосындысы неге нақты қуатқа тең емес?
4
Өтем теоремасының вариация теоремасымен байланысын түсіндіріңіз.
5
Тевенен және Нортон эквиваленттері қандай параметр арқылы өзара байланысқан?
6
Бір тармақ тогын ғана табу керек болса, қай әдіс тиімді және неге?
7
Қуатты генератор үшін қысқа тұйықталу тәжірибесін неге жасамайды? Параметрлерді қалай анықтауға болады?

## Slide 18
Қорытынды
✓
Сызықты тізбекте кез келген ток көздер әсерлерінің қосындысы — беттестіру принципі
✓
Беттестіруде ЭҚК көзі қысқа тұйықталуға, ток көзі үзіліске ауыстырылады; қуат беттестірілмейді
✓
Өтем теоремасы кедергіні Eк = IR көзімен алмастырып, параметр өзгерісінің әсерін табуға мүмкіндік береді
✓
Активті екіұштық Eэкв = Uбж және Rэкв = Rкір арқылы бір көзге келтіріледі: I = Uбж/(Rкір + R)
✓
Эквивалентті генератор параметрлері бос жүріс және қысқа тұйықталу тәжірибелерінен анықталады
ӘДЕБИЕТ (силлабус бойынша)
[1] Alexander C. K., Sadiku M. N. O. Fundamentals of Electric Circuits, 7th ed. — 125–171 б.
ELC5421 · 6-дәріс