## Slide 1
Электротехниканың теориялық негіздері I
7-дәріс
Синусоидалы токтың негізгі ұғымдары және синусоидалы шамаларды кешенді түрде кескіндеу
Оқытушы: Мамадияров Максат Муратович, PhD, қауымдастырылған профессор
«Электроника, телекоммуникация және ғарыштық технологиялар» кафедрасы
m.mamadiyarov@satbayev.university
ELC5421 · 6B07101 – Энергетика · 2026–2027 оқу жылы

## Slide 2
Дәріс мазмұны
ELC5421 · 7-дәріс · Синусоидалы ток. Кешенді әдіс
2
01
Айнымалы токтың артықшылықтары және синусоидалы ЭҚК алу
02
Лездік, амплитудалық, орташа және әсерлік мәндер
03
Синусоиданы айналмалы вектормен кескіндеу; векторлық диаграмма
04
Комплекс сандар және олармен амалдар
05
Кешенді амплитуда және кешенді әсерлік мән
06
Туынды мен интегралдың кешенді түрі; Кирхгоф заңдары
07
Кешенді (символдық) әдістің алгоритмі

## Slide 3
Оқу нәтижелері
ELC5421 · 7-дәріс · Синусоидалы ток. Кешенді әдіс
3
Дәріс соңында студент:
1
Синусоидалы шаманың әсерлік және орташа мәндерін есептейді
2
Синусоидаларды векторлық диаграммада кескіндеп, қоса алады
3
Комплекс санның алгебралық, тригонометриялық және көрсеткіштік түрлерін өзара ауыстырады
4
Уақыт функциясынан кешенді шамаға және кері өтеді
5
Дифференциалдау мен интегралдаудың кешенді түрдегі мағынасын түсіндіреді
6
Кирхгоф заңдарын кешенді түрде жазады

## Slide 4
Неліктен электр энергетикасы айнымалы токқа негізделген?
ELC5421 · 7-дәріс · Синусоидалы ток. Кешенді әдіс
4
Трансформациялау
Трансформатор арқылы кернеуді оңай арттырып, азайтуға болады — алыс қашықтыққа жоғары кернеумен тасымалдау шығынды азайтады.
Генерациялау
Синхронды генераторлар механикалық энергияны синусоидалы ЭҚК-ке тікелей түрлендіреді.
Қозғалтқыштар
Үш фазалы асинхронды қозғалтқыштар — өнеркәсіптегі ең қарапайым және сенімді жетек.
Синусоида ерекшелігі
Сызықты тізбекте синусоиданың туындысы да, интегралы да синусоида — пішін өзгермейді, тек амплитуда мен фаза өзгереді.
ЕСКЕРТУ
1-дәрісте гармониялық тербеліс параметрлері (Um, ω, ψ) қарастырылды; бүгін олармен есептеу әдісін құрамыз.

## Slide 5
Синусоидалы ЭҚК алу принципі
ELC5421 · 7-дәріс · Синусоидалы ток. Кешенді әдіс
5
Біркелкі магнит өрісінде ω бұрыштық жылдамдықпен айналатын w орамды рамкада ЭҚК индукцияланады.
N
S
ω
B
ωt
e
Em
Формула
e = ωwΦm sin ωt = Em sin ωt
Φm — рамка арқылы өтетін ең үлкен магнит ағыны
Em = ωwΦm айналу жиілігіне пропорционал
Өнеркәсіптік генераторларда f = pn/60 = 50 Гц

## Slide 6
Әсерлік (эффективті) мән
ELC5421 · 7-дәріс · Синусоидалы ток. Кешенді әдіс
6
Айнымалы токтың әсерлік мәні — резисторда бір период ішінде дәл сондай жылу бөлетін тұрақты токқа тең:
I = √((1/T) ∫0T i2 dt) = Im/√2 ≈ 0,707 Im
Шама | Мағынасы | Өлшем бірлігі
I, U | ток пен кернеудің әсерлік мәндері (RMS) | А, В
Im, Um | амплитудалық мәндер | А, В
Iорт | жарты периодтағы орташа мән: Iорт = 2Im/π ≈ 0,637 Im | А
ФИЗИКАЛЫҚ МАҒЫНАСЫ
Желінің «220 В» кернеуі — әсерлік мән; оның амплитудасы Um = 220√2 ≈ 311 В.
ҚОЛДАНЫЛУ ШАРТЫ
Тек синусоидалы шамалар үшін I = Im/√2. Бейсинусоидалы токтарда интеграл формуласы (11-дәріс) қолданылады.

## Slide 7
Әсерлік мәннің мағынасы: i және i2
ELC5421 · 7-дәріс · Синусоидалы ток. Кешенді әдіс
7
Chart: t / T
Түсіндірме
Ток таңбасын өзгертеді, бірақ i2 ≥ 0 — жылу үнемі бөлінеді
i2 орташа мәні Im2/2
Сондықтан I2 = Im2/2, яғни I = Im/√2
Амперметр мен вольтметр әсерлік мәнді көрсетеді

## Slide 8
Амплитуда және пішін коэффициенттері
ELC5421 · 7-дәріс · Синусоидалы ток. Кешенді әдіс
8
ka = Im/I — амплитуда коэффициенті, kф = I/Iорт — пішін коэффициенті. Олар сигнал пішінін сипаттайды.
Сигнал пішіні | I/Im | Iорт/Im | ka | kф
Синусоидалы | 0,707 | 0,637 | 1,414 | 1,11
Тікбұрышты (меандр) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0
Үшбұрышты | 0,577 | 0,5 | 1,732 | 1,155
Жартылай период түзетілген синусоида | 0,5 | 0,318 | 2,0 | 1,57
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Қарапайым (орташа мәнді түзеткіш) аспаптар kф = 1,11 деп градуирленген — бейсинусоидалы сигналда олар қате көрсетеді. Бұл жағдайда True RMS аспап қажет.

## Slide 9
Синусоиданы айналмалы вектормен кескіндеу
ELC5421 · 7-дәріс · Синусоидалы ток. Кешенді әдіс
9
Ұзындығы Um вектор ω бұрыштық жылдамдықпен сағат тіліне қарсы айналады; оның тік осьтегі проекциясы — u(t).
+1
+j
Um
ψ
ωt
t = 0 сәтінде вектор +1 осімен ψ бұрыш жасайды
Векторлық диаграмма
Бір жиіліктегі барлық векторлар бірге айналады — өзара орналасуы тұрақты
Сондықтан оларды t = 0 сәтінде «тоқтатып» салады
Вектор ұзындығы ретінде әсерлік мән де алынады
Векторлар арасындағы бұрыш — фазалық ығысу

## Slide 10
Мысал: синусоидаларды векторлық қосу
ELC5421 · 7-дәріс · Синусоидалы ток. Кешенді әдіс
10
БЕРІЛГЕНІ
u1 = 100 sin(ωt + 30°) В
u2 = 50 sin(ωt − 60°) В
бір жиіліктегі кернеулер
ТАБУ КЕРЕК
u = u1 + u2
+1
+j
U1m
U2m
Um
ШЕШУІ
1
Векторлар арасындағы бұрыш
30° − (−60°) = 90° — векторлар перпендикуляр
2
Қорытқы амплитуда
Um = √(1002 + 502) = √12500 ≈ 111,8 В
3
Бастапқы фаза
ψ = 30° − arctg(50/100) = 30° − 26,57° = 3,43°
4
Нәтиже
u = 111,8 sin(ωt + 3,43°) В
5
Ескерту
Амплитудалар алгебралық қосылмайды: 100 + 50 = 150 ≠ 111,8
ЖАУАБЫ
u = 111,8 sin(ωt + 3,43°) В

## Slide 11
Комплекс сандар: үш түрде жазылуы
ELC5421 · 7-дәріс · Синусоидалы ток. Кешенді әдіс
11
+1
+j
A
a
b
α
|A|
Алгебралық
қосу және азайту үшін
A = a + jb
Тригонометриялық
түрлер арасындағы көпір
A = |A|(cos α + j sin α)
Көрсеткіштік
көбейту және бөлу үшін
A = |A|ejα
|A| = √(a2 + b2) , α = arctg(b/a)
Эйлер формуласы: ejα = cos α + j sin α. Жорамал бірлік j = √(−1) (электротехникада i әрпі токқа берілген). Маңызды мәндер: j = ej90°, −j = 1/j = e−j90°, j2 = −1.

## Slide 12
Комплекс сандармен амалдар
ELC5421 · 7-дәріс · Синусоидалы ток. Кешенді әдіс
12
Амал | Формула | Геометриялық мағынасы
Қосу, азайту | A1 ± A2 = (a1 ± a2) + j(b1 ± b2) | Векторларды қосу
Көбейту | A1A2 = ¦A1¦¦A2¦ej(α₁ + α₂) | Модульдер көбейеді, бұрыштар қосылады
Бөлу | A1/A2 = (¦A1¦/¦A2¦)ej(α₁ − α₂) | Модульдер бөлінеді, бұрыштар азаяды
j-ге көбейту | jA = ¦A¦ej(α + 90°) | Векторды +90°-қа бұру
j-ге бөлу | A/j = −jA = ¦A¦ej(α − 90°) | Векторды −90°-қа бұру
Түйіндес сан | A* = a − jb = ¦A¦e−jα | Нақты оське қатысты шағылу
НЕГІЗГІ ОЙ
Практикалық ереже: қосу — алгебралық түрде, көбейту мен бөлу — көрсеткіштік түрде орындалады.

## Slide 13
Мысал: комплекс сандармен есептеу
ELC5421 · 7-дәріс · Синусоидалы ток. Кешенді әдіс
13
БЕРІЛГЕНІ
A = 3 + j4
B = 5e−j36,87°
ТАБУ КЕРЕК
|A|, αA, B алгебралық түрде, A + B, AB, A/B
«3-4-5» үшбұрышы: arctg(4/3) = 53,13° — жаттауға ыңғайлы мән.
ШЕШУІ
1
A көрсеткіштік түрде
|A| = √(9 + 16) = 5; αA = 53,13° ⇒ A = 5ej53,13°
2
B алгебралық түрде
B = 5(cos 36,87° − j sin 36,87°) = 4 − j3
3
Қосу
A + B = (3 + 4) + j(4 − 3) = 7 + j1
4
Көбейту
AB = 5 · 5 ej(53,13° − 36,87°) = 25ej16,26°
5
Бөлу
A/B = ej(53,13° + 36,87°) = ej90° = j
ЖАУАБЫ
A + B = 7 + j1; AB = 25ej16,26°; A/B = j

## Slide 14
Кешенді амплитуда және кешенді әсерлік мән
ELC5421 · 7-дәріс · Синусоидалы ток. Кешенді әдіс
14
Синусоидалы шама оның амплитудасы мен бастапқы фазасын қамтитын комплекс санмен кескінделеді:
u = Um sin(ωt + ψ) ⇄ U̇m = Umejψ , U̇ = Uejψ
Шама | Мағынасы | Өлшем бірлігі
U̇m | кешенді амплитуда | В
U̇ | кешенді әсерлік мән (U = Um/√2) | В
ψ | бастапқы фаза — комплекс санның аргументі | рад, °
ejωt | айналу көбейткіші — барлық шамаларға ортақ, сондықтан түсіріліп тасталады | —
ФИЗИКАЛЫҚ МАҒЫНАСЫ
Лездік мән — айналмалы вектордың проекциясы: u = Im[U̇m ejωt].
ҚОЛДАНЫЛУ ШАРТЫ
Тізбектегі барлық шамалардың жиілігі бірдей болғанда (тұрақталған синусоидалы режим).

## Slide 15
Мысал: уақыт функциясы ⇄ комплекс сан
ELC5421 · 7-дәріс · Синусоидалы ток. Кешенді әдіс
15
БЕРІЛГЕНІ
i = 14,1 sin(314t − 45°) А
U̇ = 100 + j100 В, f = 50 Гц
ТАБУ КЕРЕК
İ (әсерлік, екі түрде); u(t)
+1
+j
İ
U̇
ШЕШУІ
1
Әсерлік мән
I = 14,1/√2 = 10 А; ψi = −45°
2
Көрсеткіштік түр
İ = 10e−j45° А
3
Алгебралық түр
İ = 10(cos 45° − j sin 45°) = 7,07 − j7,07 А
4
U̇ модулі мен фазасы
U = √(1002 + 1002) = 141,4 В; ψu = 45°
5
Лездік мән
u = 141,4√2 sin(314t + 45°) = 200 sin(314t + 45°) В
ЖАУАБЫ
İ = 10e−j45° = 7,07 − j7,07 А; u = 200 sin(314t + 45°) В

## Slide 16
Туынды мен интегралдың кешенді түрі
ELC5421 · 7-дәріс · Синусоидалы ток. Кешенді әдіс
16
Кешенді әдістің басты артықшылығы: дифференциалдық теңдеулер алгебралық теңдеулерге айналады.
Дифференциалдау
di/dt ⇄ jωİ
Модуль ω есе артады
Вектор +90°-қа бұрылады (озады)
Индуктивтіліктегі кернеу: uL = L di/dt ⇒ U̇L = jωLİ
Интегралдау
∫ i dt ⇄ İ/(jω)
Модуль ω есе кемиді
Вектор −90°-қа бұрылады (қалады)
Сыйымдылықтағы кернеу: uC = (1/C)∫i dt ⇒ U̇C = İ/(jωC)
НЕГІЗГІ ОЙ
Осы екі ереже 8-дәрістегі индуктивті және сыйымдылық кедергілердің негізі болады.

## Slide 17
Кирхгоф заңдары кешенді түрде
ELC5421 · 7-дәріс · Синусоидалы ток. Кешенді әдіс
17
Лездік мәндер үшін
ωt
Σ ik = 0 — әр сәтте орындалады
Σ ek = Σ uk
Графикте: i1 (3 А), i2 (4 А), i = i1 + i2 (5 А)
Кешенді мәндер үшін
+1
+j
İ1
İ2
İ
Σ İk = 0, Σ Ėk = Σ U̇k
Алгебралық теңдеулер жүйесі
İ = 3 + j4 = 5ej53,13° А
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Әсерлік мәндердің модульдері үшін заңдар орындалмайды! Мысал: түйінге 90° ығысқан 3 А және 4 А токтар кірсе, шығатын ток 5 А, ал 7 А емес.

## Slide 18
Кешенді (символдық) әдістің алгоритмі
ELC5421 · 7-дәріс · Синусоидалы ток. Кешенді әдіс
18
1
Уақыттан кешенге
Барлық ЭҚК мен токтарды кешенді әсерлік мәнге ауыстыру: e(t) → Ė
2
Кешенді сұлба
Элементтерді кешенді кедергілермен алмастыру (8-дәріс)
3
Алгебралық есептеу
Тұрақты токтағы кез келген әдісті (Ом, Кирхгоф, КТӘ, ТПӘ) комплекс сандармен қолдану
4
Кері өту
Нәтижені лездік мәнге айналдыру: İ → i(t) = I√2 sin(ωt + ψi)
НЕГІЗГІ ОЙ
Тұрақты ток тізбектеріне арналған барлық әдістер мен теоремалар (2–6-дәрістер) кешенді түрде толық сақталады.

## Slide 19
Инженерлік қолданылуы
ELC5421 · 7-дәріс · Синусоидалы ток. Кешенді әдіс
19
Номинал кернеулер
Желі кернеуі 220/380 В, 10 кВ, 110 кВ — барлығы әсерлік мәндер. Оқшаулама амплитудаға (√2 есе үлкен) есептеледі.
True RMS аспаптар
Заманауи мультиметрлер әсерлік мәнді интеграл бойынша есептейді — бейсинусоидалы токтарда да дәл өлшейді.
Синхрофазорлар (PMU)
Энергожүйедегі кернеу векторларын GPS уақытымен синхронды өлшейтін құрылғылар — векторлық диаграмманың нақты уақыттағы түрі.
Модельдеу бағдарламалары
MATLAB, Python (complex түрі) және SPICE-тің AC-талдауы кешенді әдіспен жұмыс істейді.

## Slide 20
Бақылау сұрақтары
ELC5421 · 7-дәріс · Синусоидалы ток. Кешенді әдіс
20
1
Неліктен айнымалы токтың негізгі сипаттамасы ретінде әсерлік мән алынады?
2
220 В желідегі кернеудің ең үлкен лездік мәні қанша? Оқшаулама қайсысына есептеледі?
3
Неліктен бір жиіліктегі векторларды «тоқтатылған» күйде салуға болады?
4
Екі кернеудің әсерлік мәндерін неге арифметикалық қосуға болмайды?
5
Комплекс санды j-ге көбейту геометриялық тұрғыдан нені білдіреді?
6
Кешенді әдіс дифференциалдық теңдеуді қалай алгебралық теңдеуге айналдырады?
7
Кешенді әдісті бейсинусоидалы токқа тікелей неге қолдануға болмайды?

## Slide 21
Қорытынды
✓
Синусоидалы токтың әсерлік мәні I = Im/√2 — ол бірдей жылу бөлетін тұрақты токқа тең
✓
Синусоида айналмалы вектормен, ал бір жиіліктегі шамалар жиыны векторлық диаграммамен кескінделеді
✓
Комплекс санның алгебралық, тригонометриялық және көрсеткіштік түрлері бар: A = a + jb = |A|ejα
✓
Кешенді әсерлік мән U̇ = Uejψ; дифференциалдау — jω-ға көбейту, интегралдау — jω-ға бөлу
✓
Кирхгоф заңдары кешенді мәндер үшін орындалады; тұрақты ток әдістері кешенді түрде толық сақталады
ӘДЕБИЕТ (силлабус бойынша)
[1] Alexander C. K., Sadiku M. N. O. Fundamentals of Electric Circuits, 7th ed. — 367–409 б.
ELC5421 · 7-дәріс