## Slide 1
Электротехниканың теориялық негіздері I
8-дәріс
Айнымалы ток тізбектеріндегі R, L, C элементтері, кедергі және өткізгіштік
Оқытушы: Мамадияров Максат Муратович, PhD, қауымдастырылған профессор
«Электроника, телекоммуникация және ғарыштық технологиялар» кафедрасы
m.mamadiyarov@satbayev.university
ELC5421 · 6B07101 – Энергетика · 2026–2027 оқу жылы

## Slide 2
Дәріс мазмұны
ELC5421 · 8-дәріс · R, L, C элементтері. Кедергі және өткізгіштік
2
01
Идеал R, L, C элементтері және олардағы энергия
02
Резистор, индуктивтілік және сыйымдылық синусоидалы ток тізбегінде
03
Реактивті кедергілердің жиілікке тәуелділігі
04
Тізбектей RLC тізбегі: кешенді кедергі, кедергілер үшбұрышы
05
Тізбек сипаты: активті, индуктивті, сыйымдылық
06
Кешенді өткізгіштік және параллель RLC тізбегі
07
Кедергі мен өткізгіштікті өзара түрлендіру

## Slide 3
Оқу нәтижелері
ELC5421 · 8-дәріс · R, L, C элементтері. Кедергі және өткізгіштік
3
Дәріс соңында студент:
1
R, L, C элементтеріндегі ток пен кернеудің фазалық байланысын түсіндіреді
2
Индуктивті және сыйымдылық кедергілерді жиілік бойынша есептейді
3
Кешенді кедергіні алгебралық және көрсеткіштік түрде жазады
4
Тізбектей RLC тізбегінің векторлық диаграммасын тұрғызады
5
Параллель тізбекті кешенді өткізгіштік арқылы есептейді
6
Тізбектей және параллель орынбасу сұлбаларын өзара ауыстырады

## Slide 4
Идеал пассивті элементтер
ELC5421 · 8-дәріс · R, L, C элементтері. Кедергі және өткізгіштік
4
Нақты құрылғылар үш идеал элементтің комбинациясымен модельденеді.
Резистор R
Электр энергиясын қайтымсыз жылуға айналдырады. Энергия жинамайды.
Индуктивтілік L
Магнит өрісінде энергия жинайды: WL = Li2/2. Токтың секірмелі өзгеруіне қарсы әсер етеді.
Сыйымдылық C
Электр өрісінде энергия жинайды: WC = Cu2/2. Кернеудің секірмелі өзгеруіне қарсы әсер етеді.
НЕГІЗГІ ОЙ
L мен C энергияны жұтпайды, тек көзбен алмасады — бұл реактивті қуаттың (9-дәріс) табиғаты.

## Slide 5
Синусоидалы ток тізбегіндегі резистор
ELC5421 · 8-дәріс · R, L, C элементтері. Кедергі және өткізгіштік
5
u = Ri ⇒ U̇ = Rİ , φ = 0
R
i
u
ωt
u
i
+1
+j
İ
U̇
Ток пен кернеу фазалас (φ = 0)
Кедергі жиілікке тәуелсіз
Әсерлік мәндер үшін: U = RI
Қуат әрқашан оң: p = ui ≥ 0 — энергия тек тұтынылады.

## Slide 6
Синусоидалы ток тізбегіндегі индуктивтілік
ELC5421 · 8-дәріс · R, L, C элементтері. Кедергі және өткізгіштік
6
uL = L di/dt ⇒ U̇L = jωLİ = jXLİ
L
i
u
ωt
u
i
+1
+j
İ
U̇
Кернеу токтан 90°-қа озады (φ = +90°)
Индуктивті кедергі: XL = ωL = 2πfL, Ом
Жиілік өссе, XL өседі; тұрақты токта XL = 0
Ширек периодта энергия магнит өрісіне жиналып, келесі ширекте көзге қайтарылады.

## Slide 7
Синусоидалы ток тізбегіндегі сыйымдылық
ELC5421 · 8-дәріс · R, L, C элементтері. Кедергі және өткізгіштік
7
i = C du/dt ⇒ U̇C = İ/(jωC) = −jXCİ
C
i
u
ωt
u
i
+1
+j
İ
U̇
Кернеу токтан 90°-қа қалады (φ = −90°)
Сыйымдылық кедергі: XC = 1/(ωC) = 1/(2πfC), Ом
Жиілік өссе, XC азаяды; тұрақты токта XC → ∞ (үзіліс)
Конденсатор тұрақты токты өткізбейді, ал жоғары жиілікті токты оңай өткізеді.

## Slide 8
Реактивті кедергілердің жиілікке тәуелділігі
ELC5421 · 8-дәріс · R, L, C элементтері. Кедергі және өткізгіштік
8
L = 0,1 Гн және C = 100 мкФ үшін: XL = 2πfL сызықты өседі, XC = 1/(2πfC) гиперболамен кемиді.
Chart: f, Гц
| 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 102.5 | 105 | 107.5 | 110 | 112.5 | 115 | 117.5 | 120 | 122.5 | 125 | 127.5 | 130 | 132.5 | 135 | 137.5 | 140 | 142.5 | 145 | 147.5 | 150
XL | 6.283 | 7.854 | 9.425 | 10.996 | 12.566 | 14.137 | 15.708 | 17.279 | 18.85 | 20.42 | 21.991 | 23.562 | 25.133 | 26.704 | 28.274 | 29.845 | 31.416 | 32.987 | 34.558 | 36.128 | 37.699 | 39.27 | 40.841 | 42.412 | 43.982 | 45.553 | 47.124 | 48.695 | 50.265 | 51.836 | 53.407 | 54.978 | 56.549 | 58.119 | 59.69 | 61.261 | 62.832 | 64.403 | 65.973 | 67.544 | 69.115 | 70.686 | 72.257 | 73.827 | 75.398 | 76.969 | 78.54 | 80.111 | 81.681 | 83.252 | 84.823 | 86.394 | 87.965 | 89.535 | 91.106 | 92.677 | 94.248
XC | 159.155 | 127.324 | 106.103 | 90.946 | 79.577 | 70.736 | 63.662 | 57.875 | 53.052 | 48.971 | 45.473 | 42.441 | 39.789 | 37.448 | 35.368 | 33.506 | 31.831 | 30.315 | 28.937 | 27.679 | 26.526 | 25.465 | 24.485 | 23.579 | 22.736 | 21.952 | 21.221 | 20.536 | 19.894 | 19.292 | 18.724 | 18.189 | 17.684 | 17.206 | 16.753 | 16.324 | 15.915 | 15.527 | 15.158 | 14.805 | 14.469 | 14.147 | 13.84 | 13.545 | 13.263 | 12.992 | 12.732 | 12.483 | 12.243 | 12.012 | 11.789 | 11.575 | 11.368 | 11.169 | 10.976 | 10.79 | 10.61
Байқаулар
Қисықтар f0 = 1/(2π√(LC)) ≈ 50,3 Гц нүктесінде қиылысады: XL = XC
Бұл — резонанс жиілігі (10-дәріс)
f < f0: XC > XL
f > f0: XL > XC

## Slide 9
R, L, C элементтерін салыстыру
ELC5421 · 8-дәріс · R, L, C элементтері. Кедергі және өткізгіштік
9
Сипаттама | Резистор | Индуктивтілік | Сыйымдылық
Лездік мәндер | u = Ri | u = L di/dt | i = C du/dt
Кешенді түр | U̇ = Rİ | U̇ = jXLİ | U̇ = −jXCİ
Кедергі | R | XL = ωL | XC = 1/(ωC)
Фазалық ығысу φ | 0 | +90° | −90°
Жиілікке тәуелділік | тәуелсіз | ~f | ~1/f
Тұрақты токта | R | қысқа тұйықталу | үзіліс
Энергия | жылуға айналады | магнит өрісінде жиналады | электр өрісінде жиналады
НЕГІЗГІ ОЙ
Есте сақтау тәсілі: индуктивтілікте ток кернеуден кешігеді, сыйымдылықта ток кернеуден озады. Тұрақты токта L — сым, C — үзіліс.

## Slide 10
Мысал: катушка мен конденсатордағы ток
ELC5421 · 8-дәріс · R, L, C элементтері. Кедергі және өткізгіштік
10
БЕРІЛГЕНІ
U = 220 В, f = 50 Гц
L = 0,1 Гн
C = 100 мкФ
ТАБУ КЕРЕК
XL, IL, XC, IC, фазалары
Жиілік 100 Гц-ке дейін өссе: XL = 62,8 Ом (ток 2 есе азаяды), XC = 15,9 Ом (ток 2 есе өседі).
ШЕШУІ
1
Бұрыштық жиілік
ω = 2πf = 314 рад/с
2
Индуктивті кедергі
XL = ωL = 314 · 0,1 = 31,4 Ом
3
Катушка тогы
IL = U/XL = 220/31,4 ≈ 7,0 А (кернеуден 90° қалады)
4
Сыйымдылық кедергі
XC = 1/(314 · 10−4) ≈ 31,8 Ом
5
Конденсатор тогы
IC = 220/31,8 ≈ 6,9 А (кернеуден 90° озады)
ЖАУАБЫ
IL ≈ 7,0 А (φ = +90°); IC ≈ 6,9 А (φ = −90°)

## Slide 11
Тізбектей RLC тізбегі: кешенді кедергі
ELC5421 · 8-дәріс · R, L, C элементтері. Кедергі және өткізгіштік
11
Кирхгофтың 2-заңы кешенді түрде: U̇ = U̇R + U̇L + U̇C = İ[R + j(XL − XC)]
Z = R + jX = |Z|ejφ
~
U̇
R
L
C
İ
Шама | Мағынасы | Өлшем бірлігі
Z | кешенді кедергі | Ом
X | реактивті кедергі: X = XL − XC | Ом
¦Z¦ | толық кедергі: ¦Z¦ = √(R2 + X2) | Ом
φ | фазалық ығысу: φ = arctg(X/R) | °
ФИЗИКАЛЫҚ МАҒЫНАСЫ
Ом заңы кешенді түрде: U̇ = Zİ, әсерлік мәндер үшін U = |Z|I.
ҚОЛДАНЫЛУ ШАРТЫ
Кез келген пассивті екіұштыққа: Z = U̇/İ. Z — комплекс сан, бірақ синусоиданы кескіндемейді (нүктесіз жазылады).

## Slide 12
Кедергілер үшбұрышы және кернеулердің векторлық диаграммасы
ELC5421 · 8-дәріс · R, L, C элементтері. Кедергі және өткізгіштік
12
Кедергілер үшбұрышы
R
X = XL − XC
|Z|
φ
Кернеулердің векторлық диаграммасы (XL > XC)
+1
+j
İ
U̇R
U̇L
U̇C
U̇
Кернеулер үшбұрышы кедергілер үшбұрышына ұқсас: барлық қабырғасы I-ге көбейтілген. U = √(UR2 + (UL − UC)2) — әсерлік мәндер геометриялық қосылады. UL мен UC жеке-жеке жалпы кернеуден үлкен болуы мүмкін (келесі мысал).

## Slide 13
Мысал: тізбектей RLC тізбегі
ELC5421 · 8-дәріс · R, L, C элементтері. Кедергі және өткізгіштік
13
БЕРІЛГЕНІ
U = 100 В
R = 30 Ом, XL = 80 Ом
XC = 40 Ом
ТАБУ КЕРЕК
Z, I, φ, UR, UL, UC
~
100 В
30
j80
−j40
İ
ШЕШУІ
1
Кешенді кедергі
Z = 30 + j(80 − 40) = 30 + j40 = 50ej53,13° Ом
2
Ток
I = U/|Z| = 100/50 = 2 А
3
Фазалық ығысу
φ = arctg(40/30) = 53,13° — ток кернеуден қалады
4
Элементтердегі кернеулер
UR = 60 В; UL = 160 В; UC = 80 В
5
Тексеру
√(602 + (160 − 80)2) = √(3600 + 6400) = 100 В ✓
ЖАУАБЫ
I = 2 А, φ = 53,13° (индуктивті сипат); UL = 160 В > U!

## Slide 14
Тізбектің сипаты: φ таңбасы бойынша
ELC5421 · 8-дәріс · R, L, C элементтері. Кедергі және өткізгіштік
14
Активті-индуктивті
+1
+j
İ
U̇
X > 0, φ > 0: ток кернеуден қалады. Қозғалтқыштар, трансформаторлар.
Активті
+1
+j
İ
U̇
X = 0, φ = 0: ток пен кернеу фазалас. Қыздырғыштар, резонанс режимі.
Активті-сыйымдылық
+1
+j
İ
U̇
X < 0, φ < 0: ток кернеуден озады. Кабель желілері, конденсатор батареялары.

## Slide 15
Кешенді өткізгіштік
ELC5421 · 8-дәріс · R, L, C элементтері. Кедергі және өткізгіштік
15
Параллель тармақтарды талдау үшін кедергіге кері шама — кешенді өткізгіштік қолданылады:
Y = 1/Z = G − jB = |Y|e−jφ
Шама | Мағынасы | Өлшем бірлігі
Y | кешенді өткізгіштік | См
G = R/¦Z¦2 | активті өткізгіштік | См
B = X/¦Z¦2 | реактивті өткізгіштік: BL = 1/(ωL), BC = ωC | См
¦Y¦ = √(G2 + B2) | толық өткізгіштік, ¦Y¦ = 1/¦Z¦ | См
ФИЗИКАЛЫҚ МАҒЫНАСЫ
Ом заңы: İ = YU̇. Параллель тармақтардың өткізгіштіктері қосылады: Y = ΣYk.
ҚОЛДАНЫЛУ ШАРТЫ
Назар аударыңыз: G ≠ 1/R, егер тармақта реактивті элемент те бар болса.

## Slide 16
Параллель RLC тізбегі: токтар диаграммасы
ELC5421 · 8-дәріс · R, L, C элементтері. Кедергі және өткізгіштік
16
Кернеу ортақ, токтар геометриялық қосылады: İ = İR + İL + İC = U̇[G + j(BC − BL)]
~
U̇
R
L
C
+1
+j
U̇
İR
İC
İL
İ
Мысал
U = 120 В; R = 60, XL = 40, XC = 24 Ом
IR = 2 А, IL = 3 А, IC = 5 А
İ = 2 + j(5 − 3) = 2 + j2 А
I = 2,83 А, ток кернеуден 45° озады — сыйымдылық сипат
Тармақ тогы IC = 5 А жалпы токтан үлкен!

## Slide 17
Мысал: тізбектей сұлбаны параллельге ауыстыру
ELC5421 · 8-дәріс · R, L, C элементтері. Кедергі және өткізгіштік
17
БЕРІЛГЕНІ
Z = 30 + j40 Ом
(алдыңғы тізбектей RLC мысалы)
ТАБУ КЕРЕК
Y, баламалы параллель Rп және Xп
Бір екіұштықты тізбектей (R, X) немесе параллель (Rп, Xп) сұлбамен кескіндеуге болады — екеуі бір жиілікте эквивалентті.
ШЕШУІ
1
Модуль квадраты
|Z|2 = 302 + 402 = 2500 Ом²
2
Активті өткізгіштік
G = R/|Z|2 = 30/2500 = 0,012 См
3
Реактивті өткізгіштік
B = X/|Z|2 = 40/2500 = 0,016 См
4
Кешенді өткізгіштік
Y = 0,012 − j0,016 = 0,02e−j53,13° См
5
Параллель параметрлер
Rп = 1/G = 83,3 Ом; Xп = 1/B = 62,5 Ом
ЖАУАБЫ
Y = 0,012 − j0,016 См; Rп = 83,3 Ом ∥ Xп = 62,5 Ом

## Slide 18
Инженерлік қолданылуы
ELC5421 · 8-дәріс · R, L, C элементтері. Кедергі және өткізгіштік
18
Нақты катушка
Орама сымының кедергісі бар: Z = R + jωL. Сапа коэффициенті Q = ωL/R — неғұрлым үлкен болса, соғұрлым идеалға жақын.
Нақты конденсатор
Диэлектриктегі шығын tg δ = G/(ωC) арқылы сипатталады; жоғары вольтты оқшауламаның сапасы осымен бақыланады.
Ток шектейтін реакторлар
Желідегі индуктивті кедергі XL қысқа тұйықталу тогын шектейді, ал қалыпты режимде шығын аз.
Кабельдер мен конденсатор батареялары
Кабельдің сыйымдылығы және конденсатор батареялары индуктивті жүктеменің реактивті тогын өтейді (9-дәріс).

## Slide 19
Бақылау сұрақтары
ELC5421 · 8-дәріс · R, L, C элементтері. Кедергі және өткізгіштік
19
1
Неліктен индуктивтілікте кернеу токтан озады, ал сыйымдылықта қалады? Физикалық түсіндіріңіз.
2
Тұрақты ток тізбегінде катушка мен конденсатор өзін қалай ұстайды?
3
Тізбектей RLC тізбегінде UL жалпы кернеуден неге үлкен болуы мүмкін?
4
Кедергілер үшбұрышындағы φ бұрышы нені сипаттайды?
5
Параллель тізбекте неліктен тармақ тогы жалпы токтан үлкен болуы мүмкін?
6
G = 1/R теңдігі қай жағдайда орындалмайды?
7
Жиілік екі есе өссе, RL тізбегінің фазалық ығысуы қалай өзгереді?

## Slide 20
Қорытынды
✓
Резисторда φ = 0; индуктивтілікте кернеу 90° озады (XL = ωL); сыйымдылықта 90° қалады (XC = 1/(ωC))
✓
Реактивті кедергілер жиілікке тәуелді: XL ~ f, XC ~ 1/f
✓
Тізбектей тізбектің кешенді кедергісі Z = R + j(XL − XC) = |Z|ejφ; Ом заңы U̇ = Zİ
✓
Параллель тармақтар үшін өткізгіштіктер қосылады: Y = G − jB, İ = YU̇
✓
Кернеулер мен токтардың әсерлік мәндері геометриялық қосылады — векторлық диаграмма мұны көрнекі көрсетеді
ӘДЕБИЕТ (силлабус бойынша)
[1] Alexander C. K., Sadiku M. N. O. Fundamentals of Electric Circuits, 7th ed. — 213–238, 383–400 б.
ELC5421 · 8-дәріс