## Slide 1
Электротехниканың теориялық негіздері I
9-дәріс
Айнымалы ток тізбектеріндегі қуаттар, өлшеу әдістері және максимал қуат беру шарты
Оқытушы: Мамадияров Максат Муратович, PhD, қауымдастырылған профессор
«Электроника, телекоммуникация және ғарыштық технологиялар» кафедрасы
m.mamadiyarov@satbayev.university
ELC5421 · 6B07101 – Энергетика · 2026–2027 оқу жылы

## Slide 2
Дәріс мазмұны
ELC5421 · 9-дәріс · Айнымалы ток қуаттары
2
01
Лездік қуат және оның құраушылары
02
Активті, реактивті және толық қуат; қуаттар үшбұрышы
03
Кешенді қуат және қуаттар балансы
04
Қуат коэффициенті және оны арттыру
05
Қуатты өлшеу: ваттметр, варметр, электр энергиясын есептеу
06
Амперметр–вольтметр–ваттметр әдісімен параметрлерді анықтау
07
Жүктемеге максимал қуат беру шарты

## Slide 3
Оқу нәтижелері
ELC5421 · 9-дәріс · Айнымалы ток қуаттары
3
Дәріс соңында студент:
1
Лездік қуаттың тұрақты және айнымалы құраушыларын түсіндіреді
2
Активті, реактивті және толық қуаттарды есептейді
3
Кешенді қуатты S̃ = U̇İ* арқылы тауып, қуаттар балансын құрады
4
Қуат коэффициентін арттыратын конденсатор сыйымдылығын есептейді
5
Ваттметрді дұрыс қосып, өлшеу нәтижесінен R және X анықтайды
6
Максимал қуат беру шартын тұжырымдап, оның ПӘК-ке әсерін бағалайды

## Slide 4
Лездік қуат
ELC5421 · 9-дәріс · Айнымалы ток қуаттары
4
u = Um sin ωt, i = Im sin(ωt − φ) болғанда: p = ui = UI cos φ − UI cos(2ωt − φ)
Chart: t / T (φ = 60°)
Түсіндірме
Лездік қуат екі есе жиілікпен тербеледі
p < 0 аралықтарда энергия жүктемеден көзге қайтады (L, C өрістерінен)
Орташа мән P = UI cos φ — нақты тұтынылатын қуат
φ = 0 болса, p ≥ 0 әрқашан

## Slide 5
Қуаттың үш түрі
ELC5421 · 9-дәріс · Айнымалы ток қуаттары
5
Активті қуат P
P = UI cos φ = I2R
Лездік қуаттың орташа мәні. Жылуға, механикалық жұмысқа айналады. Өлшем бірлігі — ватт (Вт).
Реактивті қуат Q
Q = UI sin φ = I2X
L, C өрістері мен көз арасындағы энергия алмасуының амплитудасы. Өлшем бірлігі — вар. QL > 0, QC < 0.
Толық қуат S
S = UI = I2|Z|
Жабдықтың (генератор, трансформатор, кабель) есептік қуаты — ток пен кернеу бойынша шектеу. Өлшем бірлігі — В·А.
НЕГІЗГІ ОЙ
Трансформатордың номиналы кВ·А-мен беріледі: ол жүктеменің cos φ-іне тәуелсіз, ток пен кернеудің шегін көрсетеді.

## Slide 6
Қуаттар үшбұрышы және қуат коэффициенті
ELC5421 · 9-дәріс · Айнымалы ток қуаттары
6
P, Вт
Q, вар
S, В·А
φ
S = √(P2 + Q2)
cos φ = P/S
tg φ = Q/P
Қуат коэффициенті cos φ — толық қуаттың қанша бөлігі пайдалы жұмысқа айналатынын көрсетеді. Идеалда cos φ = 1.
Қуаттар үшбұрышы кедергілер үшбұрышына ұқсас: барлық қабырғасы I2-ге көбейтілген (P = I2R, Q = I2X, S = I2|Z|).
Тән мәндер: қыздырғыш —
cos φ ≈ 1; жүктемесі толық асинхронды қозғалтқыш — 0,8…0,9; бос жүрістегі қозғалтқыш — 0,2…0,3.

## Slide 7
Кешенді қуат
ELC5421 · 9-дәріс · Айнымалы ток қуаттары
7
Үш қуатты бір комплекс санға біріктіруге болады. Ол үшін кернеу түйіндес токқа көбейтіледі:
S̃ = U̇İ* = P + jQ = Sejφ
Шама | Мағынасы | Өлшем бірлігі
S̃ | кешенді қуат | В·А
İ* | түйіндес ток: İ = Iejψ болса, İ* = Ie−jψ | А
Re S̃ = P | активті қуат | Вт
Im S̃ = Q | реактивті қуат | вар
ФИЗИКАЛЫҚ МАҒЫНАСЫ
Аргументі: ψu − ψi = φ. Сондықтан нақты бөлігі S cos φ = P, жорамал бөлігі S sin φ = Q.
ҚОЛДАНЫЛУ ШАРТЫ
Кешенді әдіспен есептелген кез келген тармақ үшін; İ (түйіндесі емес) алынса, фаза таңбасы қате шығады.

## Slide 8
Мысал: RLC тізбегіндегі қуаттар
ELC5421 · 9-дәріс · Айнымалы ток қуаттары
8
БЕРІЛГЕНІ
U̇ = 100 В
Z = 30 + j40 Ом
(8-дәрістегі тізбек)
ТАБУ КЕРЕК
S̃, P, Q, S, cos φ
120 Вт
160 вар
200 В·А
ШЕШУІ
1
Кешенді ток
İ = U̇/Z = 100/(50ej53,13°) = 2e−j53,13° А
2
Кешенді қуат
S̃ = U̇İ* = 100 · 2ej53,13° = 200ej53,13° В·А
3
Алгебралық түр
S̃ = 200(0,6 + j0,8) = 120 + j160 В·А
4
Тексеру
P = I2R = 4 · 30 = 120 Вт; Q = I2X = 4 · 40 = 160 вар ✓
5
Қуат коэффициенті
cos φ = P/S = 120/200 = 0,6
ЖАУАБЫ
P = 120 Вт, Q = 160 вар, S = 200 В·А, cos φ = 0,6

## Slide 9
Қуаттар балансы
ELC5421 · 9-дәріс · Айнымалы ток қуаттары
9
Кешенді қуаттың сақталу заңы: көздердің кешенді қуаты жүктемелердің кешенді қуатына тең.
Жалпы түрі
Σ Ėkİk* = Σ Ik2Zk
Көздің S̃ = Ėİ* (ток пен ЭҚК бағыттас болса «+»)
Нақты және жорамал бөліктері бөлек теңеседі
Бөлек теңдеулер
Активті: ΣPкөз = ΣIk2Rk
Реактивті: ΣQкөз = ΣIk2(XLk − XCk)
Толық қуат үшін баланс орындалмайды: S ≠ ΣSk (модульдер геометриялық қосылады)
НЕГІЗГІ ОЙ
Айнымалы ток есебін тексерудің ең сенімді жолы — активті және реактивті қуаттар балансын бөлек құру.

## Slide 10
Неліктен қуат коэффициенті маңызды?
ELC5421 · 9-дәріс · Айнымалы ток қуаттары
10
Берілген P қуатты беру үшін қажетті ток: I = P/(U cos φ). Желідегі шығын ΔP = I2Rж ~ 1/cos2φ.
Chart: cos φ
| 0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.6 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.7 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.9 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1
ток I / I(cos φ=1) | 2 | 1.923 | 1.852 | 1.786 | 1.724 | 1.667 | 1.613 | 1.563 | 1.515 | 1.471 | 1.429 | 1.389 | 1.351 | 1.316 | 1.282 | 1.25 | 1.22 | 1.19 | 1.163 | 1.136 | 1.111 | 1.087 | 1.064 | 1.042 | 1.02 | 1
шығын ΔP / ΔP(cos φ=1) | 4 | 3.698 | 3.429 | 3.189 | 2.973 | 2.778 | 2.601 | 2.441 | 2.296 | 2.163 | 2.041 | 1.929 | 1.826 | 1.731 | 1.644 | 1.563 | 1.487 | 1.417 | 1.352 | 1.291 | 1.235 | 1.181 | 1.132 | 1.085 | 1.041 | 1
Салдары
cos φ = 0,5 кезінде ток 2 есе, шығын 4 есе артады
Генератор, трансформатор, кабель толық қуатқа S есептеледі — олар «бос» жүктеледі
Кернеу түсуі өседі
Сондықтан кәсіпорындарда реактивті қуатты өтеу талап етіледі

## Slide 11
Қуат коэффициентін арттыру: реактивті қуатты өтеу
ELC5421 · 9-дәріс · Айнымалы ток қуаттары
11
Индуктивті жүктемеге параллель конденсатор батареясы қосылады: оның тогы жүктеме тогының реактивті құраушысын азайтады.
~
U̇
R
L
C
жүктеме
батарея
+1
+j
U̇
İж
İC
İ
Есептік формула
QC = P(tg φ1 − tg φ2)
C = QC/(ωU2)
φ1 — өтеуге дейінгі, φ2 — өтеуден кейінгі бұрыш
Жүктеменің P және тогы İж өзгермейді — желі тогы İ азаяды

## Slide 12
Мысал: конденсатор батареясын таңдау
ELC5421 · 9-дәріс · Айнымалы ток қуаттары
12
БЕРІЛГЕНІ
P = 10 кВт, U = 220 В, f = 50 Гц
cos φ1 = 0,7 → cos φ2 = 0,95
ТАБУ КЕРЕК
QC, C, желі тогының өзгерісі
Желі тогы 64,9 А-ден 47,8 А-ге төмендеді: желідегі шығын (47,8/64,9)2 ≈ 0,54 есе, яғни ~46 %-ға азаяды.
ШЕШУІ
1
Бұрыш тангенстері
tg φ1 = 1,020; tg φ2 = 0,329
2
Өтеу қуаты
QC = 10 000 · (1,020 − 0,329) ≈ 6 915 вар
3
Сыйымдылық
C = 6 915/(314 · 2202) ≈ 455 · 10−6 Ф = 455 мкФ
4
Токтар
I1 = 10 000/(220 · 0,7) = 64,9 А; I2 = 10 000/(220 · 0,95) = 47,8 А
ЖАУАБЫ
QC ≈ 6,9 квар; C ≈ 455 мкФ; ток 26 %-ға азаяды

## Slide 13
Қуатты өлшеу: ваттметрді қосу
ELC5421 · 9-дәріс · Айнымалы ток қуаттары
13
Ваттметрдің ток орамы жүктемемен тізбектей, кернеу орамы жүктемеге параллель қосылады. Аспап P = UI cos φ көрсетеді.
~
U̇
W
ток орамы
кернеу орамы
Zн
A
Өлшеу құралдары
Ваттметр — активті қуат P
Варметр — реактивті қуат Q (кернеу орамы тізбегінде 90° ығысу)
Электр энергиясының есептегіші — W = ∫P dt, кВт·сағ
Заманауи цифрлық есептегіштер P, Q, S, cos φ және гармоникаларды бір уақытта өлшейді

## Slide 14
Амперметр–вольтметр–ваттметр әдісі
ELC5421 · 9-дәріс · Айнымалы ток қуаттары
14
БЕРІЛГЕНІ
Өлшеу нәтижелері:
U = 100 В, I = 2 А
P = 120 Вт, f = 50 Гц
ТАБУ КЕРЕК
қабылдағыштың R, X, L
Үш аспап көрсеткіші кез келген пассивті екіұштықтың тізбектей орынбасу сұлбасын толық анықтайды.
ШЕШУІ
1
Толық кедергі
|Z| = U/I = 100/2 = 50 Ом
2
Активті кедергі
R = P/I2 = 120/4 = 30 Ом
3
Реактивті кедергі
X = √(|Z|2 − R2) = √(2500 − 900) = 40 Ом
4
Индуктивтілік
L = X/ω = 40/314 ≈ 0,127 Гн
5
Қуат коэффициенті
cos φ = P/(UI) = 120/200 = 0,6
ЖАУАБЫ
R = 30 Ом, X = 40 Ом (L ≈ 0,127 Гн), cos φ = 0,6

## Slide 15
Жүктемеге максимал қуат беру шарты
ELC5421 · 9-дәріс · Айнымалы ток қуаттары
15
Ішкі кедергісі Zi = Ri + jXi көзден (эквивалентті генератор) Zн жүктемеге ең үлкен активті қуат берілетін шарт:
Zн = Zi* ⇔ Rн = Ri , Xн = −Xi
Шама | Мағынасы | Өлшем бірлігі
Zi | көздің (эквивалентті генератордың) ішкі кедергісі | Ом
Zн | жүктеме кедергісі | Ом
Pmax = E2/(4Ri) | жүктемеге берілетін максимал қуат | Вт
ФИЗИКАЛЫҚ МАҒЫНАСЫ
Реактивті кедергілер өзара өтеледі (Xi + Xн = 0), ал активті бөліктер тең болғанда қуат максимал — бұл 2-дәрістегі R = r шартының жалпылануы.
ҚОЛДАНЫЛУ ШАРТЫ
Осы режимде ПӘК η = 50 %. Байланыс, антенна, датчиктерде қолданылады; энергетикада қолданылмайды.

## Slide 16
Жүктеме қуатының кедергіге тәуелділігі
ELC5421 · 9-дәріс · Айнымалы ток қуаттары
16
E = 100 В, Zi = 10 + j20 Ом. Жүктеменің реактивті бөлігі өтелгенде және өтелмегенде:
Chart: Rн, Ом
Нәтиже
Өтелген жағдайда: Rн = 10 Ом кезінде Pmax = 250 Вт
Өтелмеген жағдайда максимум Rн = |Zi| ≈ 22,4 Ом кезінде, тек ~155 Вт
Реактивті кедергіні келістіру қуатты айтарлықтай арттырады

## Slide 17
Инженерлік қолданылуы
ELC5421 · 9-дәріс · Айнымалы ток қуаттары
17
Реактивті қуатты өтеу
Кәсіпорын қосалқы станцияларында автоматты реттелетін конденсатор қондырғылары cos φ-ді әдетте 0,92–0,95 деңгейіне дейін көтереді.
Энергия есебі
Тұтынушылар активті энергия (кВт·сағ) үшін төлейді, бірақ ірі кәсіпорындарда реактивті энергия да (квар·сағ) бақыланады.
Келістіру (matching)
Антенна мен таратқыш, дыбыс күшейткіші мен динамик, индукциялық қыздырғыш — максимал қуат беру шарты бойынша келістіріледі.
Жабдықты таңдау
Трансформатор мен генератор толық қуат S бойынша таңдалады: cos φ төмен болса, сол P үшін үлкен жабдық қажет.

## Slide 18
Бақылау сұрақтары
ELC5421 · 9-дәріс · Айнымалы ток қуаттары
18
1
Лездік қуат неліктен екі еселенген жиілікпен тербеледі?
2
Реактивті қуат «пайдасыз» болса да, неге ол желідегі шығынды арттырады?
3
Кешенді қуатты есептегенде неге тоқтың түйіндесі алынады?
4
Толық қуаттар үшін баланс неге орындалмайды, ал активті және реактивті үшін орындалады?
5
Конденсатор батареясын қосқанда жүктеменің өз тогы өзгере ме? Желі тогы ше?
6
Ваттметрдің ток орамын жүктемеге параллель қосса не болады?
7
Максимал қуат беру режимі энергетикада неге тиімсіз?

## Slide 19
Қорытынды
✓
Лездік қуат p = ui тұрақты құраушыдан (P) және екі еселі жиілікті айнымалы құраушыдан тұрады
✓
Активті P = UI cos φ, реактивті Q = UI sin φ, толық S = UI қуаттар үшбұрыш құрайды: S2 = P2 + Q2
✓
Кешенді қуат S̃ = U̇İ* = P + jQ; активті және реактивті қуаттар балансы бөлек орындалады
✓
Қуат коэффициенті төмендесе, ток пен шығын артады; параллель конденсатор cos φ-ді жоғарылатады
✓
Максимал қуат Zн = Zi* кезінде беріледі, бірақ ПӘК тек 50 %
ӘДЕБИЕТ (силлабус бойынша)
[1] Alexander C. K., Sadiku M. N. O. Fundamentals of Electric Circuits, 7th ed. — 455–498 б.
ELC5421 · 9-дәріс