## Slide 1
Электротехниканың теориялық негіздері I
10-дәріс
Резонанстық құбылыстар, жиіліктік сипаттамалар және өзара индуктивті тізбектер
Оқытушы: Мамадияров Максат Муратович, PhD, қауымдастырылған профессор
«Электроника, телекоммуникация және ғарыштық технологиялар» кафедрасы
m.mamadiyarov@satbayev.university
ELC5421 · 6B07101 – Энергетика · 2026–2027 оқу жылы

## Slide 2
Дәріс мазмұны
ELC5421 · 10-дәріс · Резонанс. Өзара индуктивтілік
2
01
Резонанс ұғымы және шарты
02
Кернеулер резонансы: сипаттамалық кедергі, сапалылық
03
Жиіліктік сипаттамалар және өткізу жолағы
04
Токтар резонансы: идеал және нақты контур
05
Өзара индуктивтілік; бір аттас қысқыштар
06
Индуктивті байланысқан катушкаларды жалғау
07
Ауалы (сызықты) трансформатор; инженерлік қолданылуы

## Slide 3
Оқу нәтижелері
ELC5421 · 10-дәріс · Резонанс. Өзара индуктивтілік
3
Дәріс соңында студент:
1
Резонанс шартын тұжырымдап, резонанс жиілігін есептейді
2
Сапалылықтың кернеулер мен токтардың асқынуына әсерін түсіндіреді
3
АЖС пен ФЖС тұрғызып, өткізу жолағын анықтайды
4
Кернеулер және токтар резонансын салыстырады
5
Өзара индуктивтілік кернеуін таңбасымен жазады
6
Индуктивті байланысқан тізбектердің баламалы индуктивтілігін табады

## Slide 4
Резонанс ұғымы
ELC5421 · 10-дәріс · Резонанс. Өзара индуктивтілік
4
Резонанс — реактивті элементтері бар пассивті тізбектің кіріс кедергісі (немесе өткізгіштігі) таза активті болатын режим: Im Z = 0, яғни кіріс кернеуі мен тогы фазалас (φ = 0).
L мен C арасындағы энергия алмасуы ішкі болады: көзден тек активті қуат алынады
Кернеулер резонансы — L мен C тізбектей жалғанған тізбекте
Токтар резонансы — L мен C параллель жалғанған тізбекте
Резонансқа жиілікті, L немесе C шамасын өзгерту арқылы жетуге болады
Пайдалы (сүзгі, тербелмелі контур) және қауіпті (асқын кернеу) салдары бар
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Резонанс кезінде жекелеген элементтердегі кернеулер немесе токтар көз кернеуінен (тогынан) көп есе үлкен болуы мүмкін.

## Slide 5
Кернеулер резонансы
ELC5421 · 10-дәріс · Резонанс. Өзара индуктивтілік
5
Тізбектей RLC тізбегінде XL = XC болғанда: Z = R — ең кіші, ток ең үлкен: I0 = U/R.
~
U̇
R
L
C
ω0 = 1/√(LC)
f0 = 1/(2π√(LC))
+1
+j
İ
U̇R = U̇
U̇L
U̇C
Резонанстағы қасиеттер
φ = 0, cos φ = 1
U̇L = −U̇C — өзара толық өтеледі
UL = UC = QU — көз кернеуінен Q есе үлкен
Энергия L мен C арасында «айналады»

## Slide 6
Сипаттамалық кедергі және сапалылық
ELC5421 · 10-дәріс · Резонанс. Өзара индуктивтілік
6
ρ = ω0L = 1/(ω0C) = √(L/C) , Q = ρ/R
Шама | Мағынасы | Өлшем бірлігі
ρ | сипаттамалық (толқындық) кедергі — резонанстағы XL = XC | Ом
Q | контурдың сапалылығы (асылдығы) | —
d = 1/Q | контурдың өшу коэффициенті | —
ФИЗИКАЛЫҚ МАҒЫНАСЫ
Q = UL/U = UC/U — резонанста реактивті элементтердегі кернеудің көз кернеуінен неше есе артық екенін көрсетеді.
ҚОЛДАНЫЛУ ШАРТЫ
Радиотехникалық контурларда Q = 50…300; энергетикалық тізбектерде Q аз, бірақ асқын кернеу қаупі бар.

## Slide 7
Мысал: кернеулер резонансы
ELC5421 · 10-дәріс · Резонанс. Өзара индуктивтілік
7
БЕРІЛГЕНІ
L = 0,1 Гн, C = 10 мкФ
R = 10 Ом
U = 10 В
ТАБУ КЕРЕК
ω0, f0, ρ, Q, I0, UL
~
U̇
R
L
C
ШЕШУІ
1
Резонанс жиілігі
ω0 = 1/√(0,1 · 10−5) = 1000 рад/с; f0 ≈ 159 Гц
2
Сипаттамалық кедергі
ρ = √(L/C) = √(0,1/10−5) = 100 Ом
3
Сапалылық
Q = ρ/R = 100/10 = 10
4
Резонанс тогы
I0 = U/R = 10/10 = 1 А
5
Реактивті кернеулер
UL = UC = QU = I0ρ = 100 В
ЖАУАБЫ
Көз кернеуі 10 В, ал катушка мен конденсаторда — 100 В!

## Slide 8
Амплитудалық-жиіліктік сипаттама (АЖС)
ELC5421 · 10-дәріс · Резонанс. Өзара индуктивтілік
8
Нормаланған ток: I/I0 = 1/√(1 + Q2(ω/ω0 − ω0/ω)2)
Chart: ω / ω₀
Өткізу жолағы
I ≥ 0,707 I0 болатын жиіліктер аралығы (−3 дБ)
Δω = ω2 − ω1 = ω0/Q
Сапалылық жоғары → қисық үшкір, жолақ тар — таңдамалылық жоғары
Мысалда Q = 10: Δf ≈ 16 Гц

## Slide 9
Фазалық-жиіліктік сипаттама (ФЖС)
ELC5421 · 10-дәріс · Резонанс. Өзара индуктивтілік
9
φ(ω) = arctg[Q(ω/ω0 − ω0/ω)] — кіріс кернеуі мен ток арасындағы фазалық ығысу
Chart: ω / ω₀
Түсіндірме
ω < ω0: XC > XL, φ < 0 — сыйымдылық сипат
ω = ω0: φ = 0 — резонанс
ω > ω0: φ > 0 — индуктивті сипат
Жолақ шекараларында φ = ±45°

## Slide 10
Токтар резонансы (идеал контур)
ELC5421 · 10-дәріс · Резонанс. Өзара индуктивтілік
10
L мен C параллель жалғанған тізбекте BL = BC болғанда кіріс өткізгіштігінің реактивті бөлігі нөлге тең.
~
U̇
L
C
İ
+1
+j
U̇
İC
İL
ω0 = 1/√(LC)
Қасиеттері
İL = −İC — тармақ токтары өзара өтеледі
Идеал контурда жалпы ток I = 0, кіріс кедергісі Z → ∞
Нақты контурда жалпы ток ең аз, тармақ токтары одан Q есе үлкен
Энергия контур ішінде тербеледі

## Slide 11
Мысал: нақты параллель контур
ELC5421 · 10-дәріс · Резонанс. Өзара индуктивтілік
11
БЕРІЛГЕНІ
Катушка: L = 0,1 Гн, R = 10 Ом
Конденсатор: C = 10 мкФ
U = 100 В
ТАБУ КЕРЕК
ω0, Zрез, желі тогы, катушка тогы
Катушка кедергісі R ескерілгенде резонанс жиілігі: ω0 = √(1/(LC) − R2/L2). Резонанс тек R < ρ болғанда болады.
ШЕШУІ
1
Резонанс жиілігі
ω0 = √(106 − 104) ≈ 995 рад/с (идеалда 1000)
2
Резонанстық кедергі
Zрез = L/(RC) = 0,1/(10 · 10−5) = 1000 Ом
3
Желі тогы
I = U/Zрез = 100/1000 = 0,1 А
4
Катушка тогы
IL ≈ U/(ω0L) = 100/99,5 ≈ 1,0 А
ЖАУАБЫ
Желі тогы 0,1 А, ал контур ішіндегі ток ≈ 1 А — Q = 10 есе үлкен

## Slide 12
Кернеулер және токтар резонансын салыстыру
ELC5421 · 10-дәріс · Резонанс. Өзара индуктивтілік
12
Сипаттама | Кернеулер резонансы | Токтар резонансы
Элементтерді жалғау | L мен C тізбектей | L мен C параллель
Шарт | XL = XC | BL = BC
Кіріс кедергісі | ең кіші: Z = R | ең үлкен: Zрез = L/(RC)
Көз тогы | ең үлкен | ең кіші
Q есе артатын шама | L мен C кернеулері | L мен C тармақ токтары
Қолданылуы | Кернеуді таңдамалы күшейту, сериялық сүзгілер | Тербелмелі контурлар, режекторлық сүзгілер
Қауіп | Асқын кернеу — оқшауламаның тесілуі | Контур ішіндегі үлкен токтар

## Slide 13
Өзара индуктивтілік
ELC5421 · 10-дәріс · Резонанс. Өзара индуктивтілік
13
Бір катушканың магнит ағыны екінші катушкамен ілініскенде, бірінші катушкадағы ток өзгерісі екіншісінде ЭҚК тудырады:
u2M = ±M di1/dt ⇒ U̇2M = ±jωMİ1
L1
L2
M
Шама | Мағынасы | Өлшем бірлігі
M | өзара индуктивтілік | Гн
k = M/√(L1L2) | байланыс коэффициенті, 0 ≤ k ≤ 1 | —
XM = ωM | өзара индуктивтік кедергі | Ом
ФИЗИКАЛЫҚ МАҒЫНАСЫ
Токтар екі катушкаға да бір аттас (нүктемен белгіленген) қысқыштардан кірсе, өзара индукция кернеуі «+» таңбамен алынады.
ҚОЛДАНЫЛУ ШАРТЫ
Ферромагнит өзексіз (сызықты) катушкалар үшін. Өзекті трансформаторлар 12-дәрісте.

## Slide 14
Индуктивті байланысқан катушкаларды тізбектей қосу
ELC5421 · 10-дәріс · Резонанс. Өзара индуктивтілік
14
Келісімді қосу
L1
L2
Lкел = L1 + L2 + 2M
Ток екі катушкаға да бір аттас қысқыштан кіреді
Магнит ағындары қосылады
Қарсы қосу
L1
L2
Lқар = L1 + L2 − 2M
Ток бір катушкаға бір аттас, екіншісіне әр аттас қысқыштан кіреді
Магнит ағындары азаяды
НЕГІЗГІ ОЙ
Тәжірибелік әдіс: екі қосылыстағы индуктивтілікті өлшеп, M = (Lкел − Lқар)/4 табылады.

## Slide 15
Мысал: баламалы индуктивтілік
ELC5421 · 10-дәріс · Резонанс. Өзара индуктивтілік
15
БЕРІЛГЕНІ
L1 = 0,3 Гн, L2 = 0,2 Гн
k = 0,5
f = 50 Гц
ТАБУ КЕРЕК
M, Lкел, Lқар, реактивті кедергілер
0,3 Гн
0,2 Гн
M
ШЕШУІ
1
Өзара индуктивтілік
M = k√(L1L2) = 0,5 · √0,06 ≈ 0,122 Гн
2
Келісімді қосу
Lкел = 0,3 + 0,2 + 2 · 0,122 = 0,745 Гн
3
Қарсы қосу
Lқар = 0,3 + 0,2 − 0,245 = 0,255 Гн
4
Кедергілер
Xкел = 314 · 0,745 ≈ 234 Ом; Xқар = 314 · 0,255 ≈ 80 Ом
ЖАУАБЫ
M ≈ 0,122 Гн; Lкел = 0,745 Гн; Lқар = 0,255 Гн

## Slide 16
Ауалы (сызықты) трансформатор
ELC5421 · 10-дәріс · Резонанс. Өзара индуктивтілік
16
Өзекшесіз екі индуктивті байланысқан орам. Екінші ретті тізбекке Zн жүктеме қосылған.
L1
L2
M
~
U̇1
Zн
U̇1 = Z1İ1 − jωMİ2
0 = −jωMİ1 + (Z2 + Zн)İ2
Енгізілген кедергі
Екінші теңдеуден İ2 шығарып, біріншісіне қойсақ:
Zкір = Z1 + (ωM)2/(Z2 + Zн)
Екінші ретті тізбек біріншіге (ωM)2/Z22 «енгізілген» кедергі ретінде әсер етеді
Z1 = R1 + jωL1, Z2 = R2 + jωL2

## Slide 17
Инженерлік қолданылуы
ELC5421 · 10-дәріс · Резонанс. Өзара индуктивтілік
17
Тербелмелі контурлар мен сүзгілер
Радиоқабылдағыш контурды станция жиілігіне резонансқа келтіреді. Резонанстық сүзгілер жоғары гармоникаларды бәсеңдетеді.
Энергетикадағы асқын кернеулер
Бос жүрістегі ұзын кабель немесе ЭБЖ сыйымдылығы мен трансформатор индуктивтілігі кернеулер резонансын тудыруы мүмкін.
Сымсыз зарядтау
Индуктивті байланысқан орамдар резонанс жиілігіне келтірілгенде энергияны ауа арқылы тиімді береді (Qi стандарты, электромобильдер).
Конденсатор батареялары және гармоникалар
Өтеу батареясы мен желі индуктивтілігі жоғары гармоникада резонанс тудыруы мүмкін — сондықтан тежеуіш реакторлар қосылады.

## Slide 18
Бақылау сұрақтары
ELC5421 · 10-дәріс · Резонанс. Өзара индуктивтілік
18
1
Резонанс кезінде тізбектің кіріс кедергісі неліктен таза активті болады?
2
Кернеулер резонансында конденсатордағы кернеу көз кернеуінен неге үлкен болуы мүмкін? Энергия қайдан алынады?
3
Сапалылықты арттыру өткізу жолағына қалай әсер етеді?
4
Нақты параллель контурда резонанс жиілігі неге идеал контурдағыдан аз?
5
Бір аттас қысқыштар нені білдіреді және өзара индукция кернеуінің таңбасына қалай әсер етеді?
6
Екі катушканың M мәнін қандай тәжірибемен анықтауға болады?
7
Трансформатордың екінші ретті жүктемесі бірінші ретті тізбекке қалай «беріледі»?

## Slide 19
Қорытынды
✓
Резонанс — кіріс кернеуі мен тогы фазалас (φ = 0) режим; ω0 = 1/√(LC)
✓
Кернеулер резонансында ток максимал, UL = UC = QU; токтар резонансында желі тогы минимал, тармақ токтары Q есе үлкен
✓
Сапалылық Q = ρ/R өткізу жолағын анықтайды: Δω = ω0/Q
✓
Өзара индукция кернеуі U̇M = ±jωMİ; таңбасы бір аттас қысқыштарға қатысты ток бағытымен анықталады
✓
Келісімді/қарсы қосуда Lэкв = L1 + L2 ± 2M; трансформатор жүктемесі енгізілген кедергі (ωM)2/Z22 арқылы әсер етеді
ӘДЕБИЕТ (силлабус бойынша)
[1] Alexander C. K., Sadiku M. N. O. Fundamentals of Electric Circuits, 7th ed. — 553–609 б.; [3] Hayt W. H., Kemmerly J. E., Durbin S. M. Engineering Circuit Analysis, 9th ed. — 615–674 б.
ELC5421 · 10-дәріс