## Slide 1
Электротехниканың теориялық негіздері I
11-дәріс
Бейсинусоидалы ток тізбектері және Фурье қатары арқылы талдау
Оқытушы: Мамадияров Максат Муратович, PhD, қауымдастырылған профессор
«Электроника, телекоммуникация және ғарыштық технологиялар» кафедрасы
m.mamadiyarov@satbayev.university
ELC5421 · 6B07101 – Энергетика · 2026–2027 оқу жылы

## Slide 2
Дәріс мазмұны
ELC5421 · 11-дәріс · Бейсинусоидалы токтар. Фурье қатары
2
01
Бейсинусоидалы токтар мен кернеулердің пайда болу себептері
02
Фурье қатары: коэффициенттерді есептеу
03
Қисық симметриясының спектрге әсері
04
Бейсинусоидалы шамалардың әсерлік мәні
05
Қуаттар және бұрмалану коэффициенттері (THD)
06
Тізбекті гармоникалар бойынша есептеу әдістемесі мен мысалы
07
L мен C элементтерінің гармоникаларға әсері; сүзгілер

## Slide 3
Оқу нәтижелері
ELC5421 · 11-дәріс · Бейсинусоидалы токтар. Фурье қатары
3
Дәріс соңында студент:
1
Периодты функцияның Фурье коэффициенттерін интеграл арқылы есептейді
2
Қисық симметриясы бойынша спектр құрамын алдын ала болжайды
3
Бейсинусоидалы ток пен кернеудің әсерлік мәнін табады
4
Активті қуатты, қуат коэффициентін және THD-ны есептейді
5
Сызықты тізбектің бейсинусоидалы кернеуге реакциясын беттестіру әдісімен анықтайды
6
Индуктивтілік пен сыйымдылықтың сүзгілеу әсерін түсіндіреді

## Slide 4
Бейсинусоидалы режимдердің себептері
ELC5421 · 11-дәріс · Бейсинусоидалы токтар. Фурье қатары
4
Сызықты емес жүктемелер: түзеткіштер, жиілік түрлендіргіштері, LED драйверлері, компьютерлер
Магниттік қанығу: трансформаторлар мен реакторлардың өзекшелері
Доғалық құрылғылар: доғалық пештер, дәнекерлеу аппараттары
Арнайы сигналдар: импульстік және сандық құрылғылар (1-дәріс)
Нәтижесінде желіде гармоникалар пайда болады: 3, 5, 7, 11, 13, …
ωt
i
бір фазалы түзеткіш тогы (мысал)
НЕГІЗГІ ОЙ
Желі кернеуі синусоидалы болса да, сызықты емес жүктеменің тогы бейсинусоидалы болады және желі кедергісі арқылы кернеуді де бұрмалайды.

## Slide 5
Фурье қатары және оның коэффициенттері
ELC5421 · 11-дәріс · Бейсинусоидалы токтар. Фурье қатары
5
f(ωt) = A0 + Σ (Bk sin kωt + Ck cos kωt)
Шама | Мағынасы | Өлшем бірлігі
A0 | A0 = (1/T)∫0T f dt — тұрақты құраушы (орташа мән) | В, А
Bk | Bk = (2/T)∫0T f sin kωt dt — синус коэффициенті | В, А
Ck | Ck = (2/T)∫0T f cos kωt dt — косинус коэффициенті | В, А
Akm | Akm = √(Bk2 + Ck2) — k-гармоника амплитудасы | В, А
ψk | ψk = arctg(Ck/Bk) — бастапқы фаза | рад
ФИЗИКАЛЫҚ МАҒЫНАСЫ
Екі түрдің эквиваленттігі: Bk sin kωt + Ck cos kωt = Akm sin(kωt + ψk).
ҚОЛДАНЫЛУ ШАРТЫ
Кез келген периодты, Дирихле шарттарын қанағаттандыратын функция үшін. Практикада қатар бірнеше гармоникамен шектеледі.

## Slide 6
Қисық симметриясы және спектр құрамы
ELC5421 · 11-дәріс · Бейсинусоидалы токтар. Фурье қатары
6
Симметрияны анықтау интеграл есептеуін едәуір қысқартады.
Симметрия түрі | Шарт | Қатарда қалатыны | Мысал
Абсцисса осіне қатысты (жартылай толқындық) | f(t + T/2) = −f(t) | тек тақ гармоникалар, A0 = 0 | меандр, желі тогы
Координаттар басына қатысты (тақ функция) | f(−t) = −f(t) | тек синус мүшелері (Ck = 0) | аралау тәрізді
Ордината осіне қатысты (жұп функция) | f(−t) = f(t) | A0 және косинус мүшелері (Bk = 0) | түзетілген синусоида
НЕГІЗГІ ОЙ
Жартылай толқындық симметрия өнеркәсіптік желілерге тән — сондықтан онда жұп гармоникалар іс жүзінде болмайды.

## Slide 7
Мысал: тікбұрышты толқынның коэффициенттері
ELC5421 · 11-дәріс · Бейсинусоидалы токтар. Фурье қатары
7
БЕРІЛГЕНІ
f = +U, 0 < ωt < π
f = −U, π < ωt < 2π
ТАБУ КЕРЕК
A0, Ck, Bk
ωt
Тақ функция және жартылай толқындық симметрия.
ШЕШУІ
1
Симметрия бойынша
A0 = 0 (орташа мән нөл); Ck = 0 (тақ функция)
2
Синус коэффициенті
Bk = (2/π)∫0π U sin kωt d(ωt) = (2U/kπ)(1 − cos kπ)
3
Жұп k
cos kπ = 1 ⇒ Bk = 0
4
Тақ k
cos kπ = −1 ⇒ Bk = 4U/(kπ)
5
Қатар
f = (4U/π)(sin ωt + (1/3) sin 3ωt + (1/5) sin 5ωt + …)
ЖАУАБЫ
B1 = 1,27U, B3 = 0,42U, B5 = 0,25U — 1-дәрістегі спектрмен сәйкес

## Slide 8
Типтік сигналдардың Фурье қатарлары
ELC5421 · 11-дәріс · Бейсинусоидалы токтар. Фурье қатары
8
Сигнал | Фурье қатары | Ерекшелігі
Тікбұрышты (меандр) | (4U/π)[sin ωt + (1/3)sin 3ωt + (1/5)sin 5ωt + …] | тақ, Ak ~ 1/k
Үшбұрышты | (8U/π2)[sin ωt − (1/9)sin 3ωt + (1/25)sin 5ωt − …] | тақ, Ak ~ 1/k2
Аралау тәрізді | (2U/π)[sin ωt − (1/2)sin 2ωt + (1/3)sin 3ωt − …] | барлық k, ~1/k
Екіжартылайпериодты түзетілген | (2U/π) − (4U/π)[(1/3)cos 2ωt + (1/15)cos 4ωt + …] | тек жұп k, A0 ≠ 0
ЕСКЕРТУ
Қисық неғұрлым «тегіс» болса, гармоникалар соғұрлым жылдам кемиді: секірісі бар сигналда ~1/k, сынығы бар сигналда ~1/k2.

## Slide 9
Бейсинусоидалы токтың әсерлік мәні
ELC5421 · 11-дәріс · Бейсинусоидалы токтар. Фурье қатары
9
Әр түрлі жиіліктегі гармоникалардың көбейтінділерінің период бойынша интегралы нөлге тең. Сондықтан:
I = √(I02 + I12 + I22 + … ) = √(I02 + Σ Ik2)
Шама | Мағынасы | Өлшем бірлігі
I0 | тұрақты құраушы | А
Ik | k-гармониканың әсерлік мәні: Ik = Ikm/√2 | А
I | бейсинусоидалы токтың әсерлік мәні | А
ФИЗИКАЛЫҚ МАҒЫНАСЫ
Әсерлік мән гармоникалардың фазаларына тәуелсіз — тек олардың шамаларымен анықталады.
ҚОЛДАНЫЛУ ШАРТЫ
Мысал: i = 5 + 10√2 sin ωt + 4√2 sin 3ωt ⇒ I = √(25 + 100 + 16) ≈ 11,9 А (қарапайым қосынды 19 А емес!).

## Slide 10
Бейсинусоидалы режимдегі қуаттар
ELC5421 · 11-дәріс · Бейсинусоидалы токтар. Фурье қатары
10
Активті қуат
P = U0I0 + Σ UkIk cos φk
Тек бірдей жиіліктегі кернеу мен ток гармоникалары активті қуат береді.
Реактивті қуат
Q = Σ UkIk sin φk
Гармоникалар бойынша алгебралық қосынды.
Толық қуат және бұрмалану қуаты
S = UI , S2 = P2 + Q2 + T2
T — әр түрлі жиіліктегі кернеу мен ток гармоникаларынан пайда болатын бұрмалану қуаты.
Қуат коэффициенті
χ = P/S
Бейсинусоидалы режимде χ < cos φ1: бұрмаланудың өзі де қуат коэффициентін төмендетеді.

## Slide 11
Бұрмалану коэффициенттері
ELC5421 · 11-дәріс · Бейсинусоидалы токтар. Фурье қатары
11
THDI = √(I22 + I32 + … )/I1 , kбұрм = I1/I
Шама | Мағынасы | Өлшем бірлігі
THD | гармоникалық бұрмаланудың жалпы коэффициенті (Total Harmonic Distortion), % | %
kбұрм | бұрмалану коэффициенті — 1-гармониканың үлесі | —
I1 | 1-гармониканың (негізгі) әсерлік мәні | А
ФИЗИКАЛЫҚ МАҒЫНАСЫ
Синусоида үшін THD = 0, kбұрм = 1. Меандрда THD ≈ 48 %. Байланыс: I = I1√(1 + THD2).
ҚОЛДАНЫЛУ ШАРТЫ
Электр энергиясы сапасының негізгі көрсеткіші; стандарттар (мысалы, IEEE 519) кернеудің THD мәнін бірнеше пайызбен шектейді.

## Slide 12
Тізбекті бейсинусоидалы кернеуде есептеу әдістемесі
ELC5421 · 11-дәріс · Бейсинусоидалы токтар. Фурье қатары
12
1
Жіктеу
Кіріс кернеуін (ЭҚК-ті) Фурье қатарына жіктеу, бірнеше маңызды гармоникамен шектелу
2
Тұрақты құраушы
k = 0: L — қысқа тұйықталу, C — үзіліс; тұрақты ток әдістерімен есептеу
3
Әр гармоника
Кешенді әдіспен бөлек есептеу: XLk = kωL, XCk = 1/(kωC)
4
Беттестіру
Нәтижелерді лездік мәндер түрінде қосу: i = I0 + Σ Ikm sin(kωt + ψk)
5
Қорытынды шамалар
Әсерлік мән I = √(ΣIk2), қуат P = ΣUkIk cos φk, THD
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Әр түрлі гармониканың кешенді амплитудаларын қосуға болмайды — олардың айналу жиіліктері әртүрлі.

## Slide 13
Мысал: RL тізбегі бейсинусоидалы кернеуде
ELC5421 · 11-дәріс · Бейсинусоидалы токтар. Фурье қатары
13
БЕРІЛГЕНІ
u = 100 + 141 sin ωt + 42,3 sin 3ωt В
R = 10 Ом, ωL = 10 Ом
ТАБУ КЕРЕК
i(t), I, P
Кернеу гармоникаларының әсерлік мәндері: U0 = 100 В, U1 = 100 В, U3 = 30 В.
ШЕШУІ
1
k = 0 (L — қысқа)
I0 = U0/R = 100/10 = 10 А
2
k = 1
Z1 = 10 + j10 = 14,14ej45° ⇒ I1 = 7,07 А, φ1 = 45°
3
k = 3
Z3 = 10 + j30 = 31,6ej71,6° ⇒ I3 = 0,95 А, φ3 = 71,6°
4
Лездік ток
i = 10 + 10 sin(ωt − 45°) + 1,34 sin(3ωt − 71,6°) А
5
I және P
I = √(100 + 50 + 0,9) ≈ 12,3 А; P = I2R ≈ 1509 Вт
ЖАУАБЫ
I ≈ 12,3 А; P ≈ 1,51 кВт; тексеру: 1000 + 500 + 9 = 1509 Вт ✓

## Slide 14
Мысал нәтижесі: кернеу мен ток қисықтары
ELC5421 · 11-дәріс · Бейсинусоидалы токтар. Фурье қатары
14
Chart: t / T
Талдау
Кернеудегі 3-гармониканың үлесі: U3/U1 = 30 %
Токтағы үлесі: I3/I1 = 13,4 %
Индуктивтілік жоғары гармоникаларды бәсеңдетеді — ток қисығы тегістеледі
Ток қисығы масштаб үшін 10 есе үлкейтілген

## Slide 15
L және C элементтерінің гармоникаларға әсері
ELC5421 · 11-дәріс · Бейсинусоидалы токтар. Фурье қатары
15
Индуктивтілік
XLk = kωL
Гармоника нөмірі өскен сайын кедергі өседі
Ток қисығы кернеуге қарағанда тегісірек
Қолданылуы: түзеткіштің тегістеу дроссельдері, желілік реакторлар
Сыйымдылық
XCk = 1/(kωC)
Гармоника нөмірі өскен сайын кедергі азаяды
Ток қисығы кернеуге қарағанда бұрмаланған
Конденсатор батареялары жоғары гармоникалармен шамадан тыс жүктелуі мүмкін
НЕГІЗГІ ОЙ
k-гармоникада резонанс шарты: kωL = 1/(kωC) ⇒ kрез = 1/(ω√(LC)). Сүзгілер осы қасиетке негізделген.

## Slide 16
Инженерлік қолданылуы
ELC5421 · 11-дәріс · Бейсинусоидалы токтар. Фурье қатары
16
Гармоникалық сүзгілер
Белгілі бір гармоникаға (5, 7, 11…) резонансқа келтірілген LC тармақтар бұл токтарды желіге жібермей, өзіне «тартып» алады.
Бейтарап сымның қызуы
Үш фазалы төрт сымды желіде 3-ші еселі гармоникалар бейтарап сымда арифметикалық қосылады — ол фаза сымынан көп жүктелуі мүмкін.
Өлшеу
Энергия сапасы анализаторлары ФФТ арқылы 40–50-гармоникаға дейінгі спектрді, THD мен χ коэффициентін өлшейді.
Трансформаторлар
Гармоникалар құйынды токтардан шығынды арттырады; бейсинусоидалы жүктемеге арнайы (K-factor) трансформаторлар қолданылады.

## Slide 17
Бақылау сұрақтары
ELC5421 · 11-дәріс · Бейсинусоидалы токтар. Фурье қатары
17
1
Неліктен синусоидалы кернеуге қосылған түзеткіштің тогы бейсинусоидалы болады?
2
Абсцисса осіне қатысты симметриялы қисықта жұп гармоникалар неге болмайды?
3
Бейсинусоидалы токтың әсерлік мәні неге гармоникалардың фазаларына тәуелсіз?
4
Кернеу мен токтың әр түрлі жиіліктегі гармоникалары неге активті қуат бермейді?
5
Бейсинусоидалы есепте әр гармониканың кешенді токтарын неге қосуға болмайды?
6
Индуктивтілік пен сыйымдылық ток қисығының пішініне қалай әсер етеді?
7
Конденсатор батареясы қай жағдайда жоғары гармоникада резонансқа түседі?

## Slide 18
Қорытынды
✓
Периодты сигнал A0 + Σ(Bk sin kωt + Ck cos kωt) қатарына жіктеледі; коэффициенттер интегралмен табылады
✓
Симметрия спектр құрамын анықтайды: жартылай толқындық симметрияда тек тақ гармоникалар болады
✓
Әсерлік мән I = √(I02 + ΣIk2); активті қуат тек бірдей жиіліктегі гармоникалардан құралады
✓
Сызықты тізбек әр гармоника бойынша бөлек есептеледі, нәтижелер лездік мән түрінде беттестіріледі
✓
Индуктивтілік жоғары гармоникаларды бәсеңдетеді, сыйымдылық күшейтеді; бұл сүзгілердің негізі
ӘДЕБИЕТ (силлабус бойынша)
[3] Hayt W. H., Kemmerly J. E., Durbin S. M. Engineering Circuit Analysis, 9th ed. — 733–782 б.
ELC5421 · 11-дәріс