## Slide 1
Электротехниканың теориялық негіздері I
12-дәріс
Электромагнетизм, электромагниттік индукция және магнит тізбектерінің негізгі заңдары
Оқытушы: Мамадияров Максат Муратович, PhD, қауымдастырылған профессор
«Электроника, телекоммуникация және ғарыштық технологиялар» кафедрасы
m.mamadiyarov@satbayev.university
ELC5421 · 6B07101 – Энергетика · 2026–2027 оқу жылы

## Slide 2
Дәріс мазмұны
ELC5421 · 12-дәріс · Электромагнетизм. Магнит тізбектері
2
01
Магнит өрісінің негізгі шамалары
02
Толық ток заңы; тогы бар өткізгіштің магнит өрісі
03
Электромагниттік күш; электромагниттік индукция заңы
04
Өздік индукция және индуктивтілік
05
Ферромагниттік материалдар: магниттелу қисығы, гистерезис
06
Магнит тізбектері: Ом және Кирхгоф заңдары, есептеу мысалы
07
Өзекшедегі шығындар; трансформатор принципі

## Slide 3
Оқу нәтижелері
ELC5421 · 12-дәріс · Электромагнетизм. Магнит тізбектері
3
Дәріс соңында студент:
1
Магнит өрісінің B, H, Φ, μ шамаларын және олардың байланысын түсіндіреді
2
Толық ток заңын қарапайым конфигурацияларға қолданады
3
Электромагниттік индукция заңы мен Ленц ережесін түсіндіреді
4
Ферромагниттік материалдардың магниттелу және гистерезис қасиеттерін сипаттайды
5
Ауа саңылауы бар магнит тізбегінің МҚК-сін есептейді
6
Трансформатордың ЭҚК формуласын қолданады

## Slide 4
Магнит өрісінің негізгі шамалары
ELC5421 · 12-дәріс · Электромагнетизм. Магнит тізбектері
4
B = μaH = μ0μrH , Φ = BS
Шама | Мағынасы | Өлшем бірлігі
B | магнит индукциясы — өрістің күштік сипаттамасы | Тл (тесла)
H | магнит өрісінің кернеулігі — өрісті тудыратын токпен байланысты | А/м
Φ | магнит ағыны — S бет арқылы өтетін индукция ағыны | Вб (вебер)
μ0 | магниттік тұрақты: μ0 = 4π · 10−7 | Гн/м
μr | салыстырмалы магниттік өтімділік (ауа — 1, электротехникалық болат — 10³…10⁴) | —
ФИЗИКАЛЫҚ МАҒЫНАСЫ
H ток арқылы анықталады (ортаға тәуелсіз), ал B ортаның қасиетін ескереді — ферромагнетикте ол мыңдаған есе күшейеді.
ҚОЛДАНЫЛУ ШАРТЫ
Φ = BS — өріс біркелкі және бетке перпендикуляр болғанда. Ағын ілінісу: Ψ = wΦ.

## Slide 5
Толық ток заңы
ELC5421 · 12-дәріс · Электромагнетизм. Магнит тізбектері
5
Кез келген тұйық контур бойынша H векторының циркуляциясы осы контурмен қамтылған токтардың қосындысына тең: ∮H dl = ΣI
Түзу өткізгіш
H
I ⊙
H = I/(2πr)
Күш сызықтары — концентрлі шеңберлер
Бағыты оң бұранда ережесімен анықталады
Тороидтық орам
H = wI/l , l = 2πrорт
Өріс тек өзекше ішінде
wI — магнит қозғаушы күш (МҚК), F

## Slide 6
Электромагниттік күш және электромагниттік индукция
ELC5421 · 12-дәріс · Электромагнетизм. Магнит тізбектері
6
Ампер күші
F = BIl sin α
Магнит өрісіндегі тогы бар өткізгішке күш әсер етеді
Бағыты сол қол ережесімен
Электр қозғалтқыштарының жұмыс принципі
α — ток пен B арасындағы бұрыш
Фарадей заңы
e = −dΨ/dt = −w dΦ/dt
Ағын ілінісуі өзгергенде ЭҚК индукцияланады
Ленц ережесі: индукциялық ток өзін тудырған ағын өзгерісіне қарсы әсер етеді («−» таңба)
Қозғалатын өткізгіште: e = Blv — генератор принципі
НЕГІЗГІ ОЙ
Бұл екі құбылыс — электр машиналарының негізі: қозғалтқыш (F = BIl) электр энергиясын механикалыққа, генератор (e = Blv) механикалықты электрге айналдырады.

## Slide 7
Өздік индукция және индуктивтілік
ELC5421 · 12-дәріс · Электромагнетизм. Магнит тізбектері
7
Орамның өз тогы тудырған ағын ілінісуі токқа пропорционал; ток өзгергенде орамда өздік индукция ЭҚК-сі пайда болады:
Ψ = Li , eL = −L di/dt , L = w2/Rm = μaw2S/l
Шама | Мағынасы | Өлшем бірлігі
L | индуктивтілік | Гн (генри)
Ψ = wΦ | ағын ілінісуі | Вб
Rm = l/(μaS) | магнит кедергісі | А/Вб
Wм = LI2/2 | магнит өрісінің энергиясы | Дж
ФИЗИКАЛЫҚ МАҒЫНАСЫ
Индуктивтілік орам санының квадратына және өзекше өтімділігіне пропорционал.
ҚОЛДАНЫЛУ ШАРТЫ
L = const тек ауа немесе қанықпаған өзекше үшін; қанығуда L токқа тәуелді болады (сызықты емес элемент).

## Slide 8
Ферромагниттік материалдар: магниттелу қисығы және гистерезис
ELC5421 · 12-дәріс · Электромагнетизм. Магнит тізбектері
8
H
B
Br
−Hc
қанығу
бастапқы магниттелу қисығы
Негізгі ұғымдар
Қанығу — H өскенде B іс жүзінде өспейді
Қалдық индукция Br — H = 0 болғандағы индукция
Коэрцитивтік күш Hc — индукцияны нөлге келтіретін кернеулік
Жұмсақ материалдар (электротехникалық болат): тар тұзақ, аз шығын
Қатаң материалдар (тұрақты магниттер): кең тұзақ, үлкен Hc

## Slide 9
Магнит тізбегі
ELC5421 · 12-дәріс · Электромагнетизм. Магнит тізбектері
9
Магнит тізбегі — магнит ағыны тұйықталатын ферромагнит өзекшелер мен ауа саңылауларының жиыны.
δ
I
w
Φ
өзекше: lст, S, μr
Құрамы
Орам (w орам, I ток) — МҚК көзі: F = wI
Ферромагнит өзекше — ағынды шоғырландырады
Ауа саңылауы δ — магнит кедергісі үлкен бөлік
Қолданылуы: трансформаторлар, электр машиналары, реле, электромагниттер

## Slide 10
Магнит тізбегі мен электр тізбегінің ұқсастығы
ELC5421 · 12-дәріс · Электромагнетизм. Магнит тізбектері
10
Магнит тізбегі | Белгісі, бірлігі | Электр тізбегі | Белгісі, бірлігі
Магнит қозғаушы күш | F = wI, А | Электр қозғаушы күш | E, В
Магнит ағыны | Φ, Вб | Электр тогы | I, А
Магнит кедергісі | Rm = l/(μaS), А/Вб | Электр кедергісі | R = ρl/S, Ом
Магнит кернеуі | Um = Hl, А | Электр кернеуі | U = IR, В
Ом заңы | Φ = F/Rm | Ом заңы | I = E/R
Кирхгофтың 1-заңы | ΣΦ = 0 | Кирхгофтың 1-заңы | ΣI = 0
Кирхгофтың 2-заңы | ΣHl = ΣwI | Кирхгофтың 2-заңы | ΣIR = ΣE
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Айырмашылық: болаттың μr мәні H-қа тәуелді, сондықтан магнит тізбегі негізінен сызықты емес — есеп магниттелу қисығы бойынша шешіледі.

## Slide 11
Мысал: ауа саңылауы бар магнит тізбегі
ELC5421 · 12-дәріс · Электромагнетизм. Магнит тізбектері
11
БЕРІЛГЕНІ
lст = 0,5 м, S = 4 см², μr = 2000
δ = 1 мм, w = 500
қажет: B = 1 Тл (өзекше мен саңылауда)
ТАБУ КЕРЕК
Φ, МҚК F, ток I
δ
I
w
Φ
ШЕШУІ
1
Ағын
Φ = BS = 1 · 4 · 10−4 = 4 · 10−4 Вб
2
Болаттағы магнит кернеуі
Hстlст = B lст/(μ0μr) = 0,5/(4π · 10−7 · 2000) ≈ 199 А
3
Саңылаудағы магнит кернеуі
Hδδ = Bδ/μ0 = 10−3/(4π · 10−7) ≈ 796 А
4
Қажетті МҚК
F = 199 + 796 ≈ 995 А
5
Орам тогы
I = F/w = 995/500 ≈ 2,0 А
ЖАУАБЫ
I ≈ 2 А. 1 мм саңылауға МҚК-тің 80 %-ы жұмсалады!

## Slide 12
Магнит тізбегін есептеудің тура және кері есептері
ELC5421 · 12-дәріс · Электромагнетизм. Магнит тізбектері
12
Болаттың B(H) тәуелділігі сызықты емес, сондықтан есеп магниттелу қисығын пайдаланып шешіледі.
1
Тура есеп: берілгені Φ
Әр бөлікте B = Φ/S табу
2
H анықтау
Болат үшін H — магниттелу қисығынан, саңылау үшін Hδ = B/μ0
3
МҚК табу
Кирхгофтың 2-заңы: F = wI = ΣHklk
4
Кері есеп: берілгені F
Бірнеше Φ мәні үшін тура есеп жүргізіп, Φ(F) графигін тұрғызу; ізделетін Φ графиктен (немесе итерациямен) алынады
ЕСКЕРТУ
Практикада кері есеп компьютерде итерациялық әдіспен (мысалы, Ньютон әдісі) немесе ақырлы элементтер әдісімен (FEM) шешіледі.

## Slide 13
Ферромагнитті өзекшедегі шығындар
ELC5421 · 12-дәріс · Электромагнетизм. Магнит тізбектері
13
Гистерезистік шығын
Pг ~ fBmn
Әр қайта магниттелу циклінде тұзақ ауданына пропорционал энергия жылуға айналады (n ≈ 1,6…2). Жұмсақ материалдар қолданылады.
Құйынды токтар шығыны
Pқ ~ f2Bm2d2
Өзгермелі ағын өзекше ішінде токтар индукциялайды. Өзекше оқшауланған жұқа табақтардан (d = 0,27…0,5 мм) жиналады.
Нәтиже
Болаттағы жалпы шығын Pст = Pг + Pқ бос жүріс тәжірибесінде өлшенеді және кернеуге (индукцияға) тәуелді, жүктемеге іс жүзінде тәуелсіз.

## Slide 14
Трансформатор: жұмыс принципі
ELC5421 · 12-дәріс · Электромагнетизм. Магнит тізбектері
14
Бірінші ретті орамның айнымалы тогы өзекшеде ортақ ағын Φ = Φm sin ωt тудырады; ол екі орамда ЭҚК индукциялайды:
E = 4,44 fwΦm
n = w1/w2 ≈ U1/U2 ≈ I2/I1
w1
w2
Шама | Мағынасы | Өлшем бірлігі
E | орамдағы ЭҚК-тің әсерлік мәні | В
Φm | ағынның амплитудасы | Вб
n | трансформациялау коэффициенті | —
ФИЗИКАЛЫҚ МАҒЫНАСЫ
4,44 = 2π/√2: синусоидалы ағында E = ωwΦm/√2. Кернеу орам санына пропорционал.
ҚОЛДАНЫЛУ ШАРТЫ
Идеал трансформатор (шығынсыз, шашырау ағыны жоқ). Нақты трансформатордың орынбасу сұлбасы «Электротехниканың теориялық негіздері II» пәнінде қарастырылады.

## Slide 15
Мысал: трансформатор орамдарын есептеу
ELC5421 · 12-дәріс · Электромагнетизм. Магнит тізбектері
15
БЕРІЛГЕНІ
U1 = 220 В, f = 50 Гц
w1 = 500
өзекше қимасы S = 20 см²
қажет: U2 = 12 В
ТАБУ КЕРЕК
Φm, Bm, w2
Электротехникалық болат үшін Bm ≈ 1,0…1,6 Тл — нәтиже рұқсат етілген аймақта.
ШЕШУІ
1
Ағын амплитудасы
Φm = U1/(4,44fw1) = 220/(4,44 · 50 · 500) ≈ 1,98 · 10−3 Вб
2
Индукция амплитудасы
Bm = Φm/S = 1,98 · 10−3/(20 · 10−4) ≈ 0,99 Тл
3
Екінші орам саны
w2 = w1U2/U1 = 500 · 12/220 ≈ 27,3 ⇒ 28 орам
4
Трансформациялау коэффициенті
n = 500/28 ≈ 17,9
ЖАУАБЫ
Φm ≈ 2 мВб, Bm ≈ 1 Тл, w2 = 28 орам

## Slide 16
Инженерлік қолданылуы
ELC5421 · 12-дәріс · Электромагнетизм. Магнит тізбектері
16
Электромагниттік реле мен контакторлар
Орам тогы өзекшені магниттеп, якорьді тартады — релелік қорғау мен автоматиканың негізгі элементі.
Трансформаторлар
Кернеуді түрлендіреді; өлшеуіш ток және кернеу трансформаторлары қорғаныс пен есептеуге сигнал береді.
Электр машиналары
Генераторлар (e = Blv) мен қозғалтқыштар (F = BIl); магнит тізбегінде ауа саңылауы міндетті.
Датчиктер
Холл датчиктері, индукциялық және трансформаторлық ток датчиктері магнит өрісін өлшеу арқылы токты анықтайды.

## Slide 17
Бақылау сұрақтары
ELC5421 · 12-дәріс · Электромагнетизм. Магнит тізбектері
17
1
Магнит индукциясы B мен кернеулік H-тың физикалық айырмашылығы неде?
2
Неліктен ферромагнит өзекше магнит ағынын мыңдаған есе күшейтеді?
3
Ленц ережесі энергияның сақталу заңымен қалай байланысты?
4
Жұқа ауа саңылауы неге МҚК-тің басым бөлігін «алады»?
5
Магнит тізбегін электр тізбегі сияқты неге сызықты деп есептеуге болмайды?
6
Трансформатор өзекшесін неге тұтас болаттан емес, жұқа табақтардан жинайды?
7
Трансформатордың бірінші ретті кернеуін 20 %-ға арттырса, өзекшедегі индукция қалай өзгереді?

## Slide 18
Қорытынды
✓
Магнит өрісі B, H, Φ шамаларымен сипатталады: B = μ0μrH, Φ = BS
✓
Толық ток заңы ∮H dl = ΣI магнит тізбегінің 2-заңының негізі: ΣHl = ΣwI
✓
Фарадей заңы e = −dΨ/dt және Ленц ережесі — генераторлар, трансформаторлар және индуктивтіліктің негізі
✓
Ферромагнетиктер қанығуымен және гистерезисімен сипатталады; өзекшеде гистерезис және құйынды токтар шығыны бар
✓
Магнит тізбегі Ом (Φ = F/Rm) және Кирхгоф заңдарымен есептеледі; ауа саңылауының магнит кедергісі өте үлкен
ӘДЕБИЕТ (силлабус бойынша)
[5] Floyd T. L., Buchla D. M. Principles of Electric Circuits, 10th ed. — 406–443 б.
ELC5421 · 12-дәріс