## Slide 1
Электротехниканың теориялық негіздері I
13-дәріс
Сызықты электр тізбектеріндегі өтпелі үдерістер және коммутация заңдары
Оқытушы: Мамадияров Максат Муратович, PhD, қауымдастырылған профессор
«Электроника, телекоммуникация және ғарыштық технологиялар» кафедрасы
m.mamadiyarov@satbayev.university
ELC5421 · 6B07101 – Энергетика · 2026–2027 оқу жылы

## Slide 2
Дәріс мазмұны
ELC5421 · 13-дәріс · Өтпелі үдерістер. Коммутация заңдары
2
01
Өтпелі үдеріс ұғымы және оның себептері
02
Коммутация заңдары және бастапқы шарттар
03
Классикалық әдіс: еріксіз және бос құраушылар
04
RC тізбегі: зарядтау және разрядтау; уақыт тұрақтысы
05
RL тізбегі: қосу және ажырату
06
Екінші ретті RLC тізбегі: апериодты және тербелмелі режимдер
07
Операторлық әдіс туралы түсінік; инженерлік қолданылуы

## Slide 3
Оқу нәтижелері
ELC5421 · 13-дәріс · Өтпелі үдерістер. Коммутация заңдары
3
Дәріс соңында студент:
1
Өтпелі үдерістің пайда болу себебін энергия тұрғысынан түсіндіреді
2
Коммутация заңдарын қолданып, бастапқы шарттарды анықтайды
3
Бірінші ретті RC және RL тізбектеріндегі өтпелі ток пен кернеуді есептейді
4
Уақыт тұрақтысын және өтпелі үдеріс ұзақтығын бағалайды
5
RLC тізбегінің режимін (апериодты/тербелмелі) анықтайды
6
Коммутациялық асқын кернеулердің қаупін және оны шектеу тәсілдерін түсіндіреді

## Slide 4
Өтпелі үдеріс дегеніміз не?
ELC5421 · 13-дәріс · Өтпелі үдерістер. Коммутация заңдары
4
Өтпелі үдеріс — тізбектің бір тұрақталған режимнен екіншісіне ауысу кезеңіндегі ток пен кернеудің өзгерісі. Ол коммутациядан — кілтті қосу, ажырату, параметр өзгерісінен — кейін пайда болады.
Себебі: L пен C элементтерінде жиналған энергия бірден өзгере алмайды
Таза резисторлық тізбекте өтпелі үдеріс болмайды
Коммутация сәті t = 0; одан бұрынғы сәт t = 0−, кейінгі сәт t = 0+
Ұзақтығы әдетте микросекундтан секундқа дейін
Өтпелі кезеңде асқын токтар мен кернеулер пайда болуы мүмкін
S
E
R
C
t = 0
t
uC
өтпелі
тұрақталған

## Slide 5
Коммутация заңдары
ELC5421 · 13-дәріс · Өтпелі үдерістер. Коммутация заңдары
5
Энергия шексіз үлкен қуатсыз секірмелі өзгере алмайды (p = dW/dt). Сондықтан:
1-заң: индуктивтілік
iL(0−) = iL(0+)
Индуктивтіліктегі ток секірмелі өзгермейді
Себебі: WL = LiL2/2
Коммутация сәтінде L — ток көзі сияқты
Кернеу uL секірмелі өзгере алады
2-заң: сыйымдылық
uC(0−) = uC(0+)
Сыйымдылықтағы кернеу секірмелі өзгермейді
Себебі: WC = CuC2/2
Коммутация сәтінде C — кернеу көзі сияқты
Ток iC секірмелі өзгере алады
НЕГІЗГІ ОЙ
iL(0) және uC(0) — тәуелсіз бастапқы шарттар. Қалған шамалардың t = 0+ мәндері (тәуелді шарттар) солар арқылы Кирхгоф заңдарынан табылады.

## Slide 6
Классикалық әдіс
ELC5421 · 13-дәріс · Өтпелі үдерістер. Коммутация заңдары
6
Өтпелі ток (кернеу) екі құраушының қосындысы: i(t) = iер(t) + iбос(t)
1
Еріксіз құраушы
Коммутациядан кейінгі тұрақталған режимді (t → ∞) есептеу: iер
2
Сипаттамалық теңдеу
Көздерсіз тізбектің кіріс кедергісін Z(p) = 0 деп алып, түбірлерін pk табу
3
Бос құраушы
Бірінші ретті тізбекте iбос = Aept; екінші ретті — екі экспонента немесе өшетін синусоида
4
Тұрақтыларды табу
Коммутация заңдарынан бастапқы шартты алып, A коэффициентін анықтау
5
Нәтиже
i(t) = iер + Ae−t/τ; тексеру: t = 0 және t → ∞ мәндері

## Slide 7
Элементтердің шекті сәттердегі мінез-құлқы
ELC5421 · 13-дәріс · Өтпелі үдерістер. Коммутация заңдары
7
Элемент | t = 0+ сәтінде (бастапқы энергия нөл) | t → ∞ (тұрақты ток көзі)
Резистор | резистор | резистор
Индуктивтілік, iL(0) = 0 | үзіліс (ток бірден өспейді) | қысқа тұйықталу (uL = 0)
Индуктивтілік, iL(0) = I0 | ток көзі I0 | қысқа тұйықталу
Сыйымдылық, uC(0) = 0 | қысқа тұйықталу | үзіліс (iC = 0)
Сыйымдылық, uC(0) = U0 | кернеу көзі U0 | үзіліс
ЕСКЕРТУ
Бұл кесте өтпелі үдерісті есептемей-ақ, бастапқы және соңғы мәндерді жылдам бағалауға мүмкіндік береді.

## Slide 8
RC тізбегін тұрақты кернеуге қосу (зарядтау)
ELC5421 · 13-дәріс · Өтпелі үдерістер. Коммутация заңдары
8
S
E
R
C
t = 0
uC = E(1 − e−t/τ)
i = (E/R)e−t/τ
τ = RC
Chart: t / τ
Түсіндірме
t = 0+: uC = 0, конденсатор қысқа тұйықталу сияқты: i = E/R
Ток экспонентамен азаяды, кернеу E-ге ұмтылады
t → ∞: i = 0, uC = E
Көзден алынған энергияның жартысы резисторда жылуға айналады

## Slide 9
Уақыт тұрақтысының мағынасы
ELC5421 · 13-дәріс · Өтпелі үдерістер. Коммутация заңдары
9
Уақыт тұрақтысы τ — бос құраушының e есе (≈ 2,72) азаятын уақыты. RC тізбегінде τ = RC, RL тізбегінде τ = L/R.
Уақыт | e−t/τ (өшетін шама) | 1 − e−t/τ (өсетін шама) | Түсіндірме
t = τ | 0,368 | 0,632 | соңғы мәннің 63 %-ы
t = 2τ | 0,135 | 0,865 | 
t = 3τ | 0,050 | 0,950 | инженерлік дәлдік 5 %
t = 4τ | 0,018 | 0,982 | 
t = 5τ | 0,007 | 0,993 | үдеріс іс жүзінде аяқталды
НЕГІЗГІ ОЙ
Практикалық ереже: өтпелі үдеріс ұзақтығы tөт ≈ (3…5)τ. Графиктің t = 0 нүктесіндегі жанамасы асимптотаны дәл t = τ сәтінде қияды.

## Slide 10
Мысал: конденсаторды зарядтау
ELC5421 · 13-дәріс · Өтпелі үдерістер. Коммутация заңдары
10
БЕРІЛГЕНІ
E = 100 В, R = 10 кОм
C = 100 мкФ
uC(0) = 0
ТАБУ КЕРЕК
τ, i(0), uC(2 с), 95 В-қа жету уақыты, энергия
S
E
R
C
t = 0
ШЕШУІ
1
Уақыт тұрақтысы
τ = RC = 104 · 10−4 = 1 с
2
Бастапқы ток
i(0+) = E/R = 100/104 = 10 мА
3
2 с кейінгі кернеу
uC = 100(1 − e−2) = 100 · 0,865 = 86,5 В
4
95 В-қа жету уақыты
t = τ ln(E/(E − 95)) = ln 20 ≈ 3,0 с
5
Жиналған энергия
WC = CE2/2 = 10−4 · 104/2 = 0,5 Дж
ЖАУАБЫ
τ = 1 с; uC(2 с) = 86,5 В; 95 В-қа ~3 с-та жетеді

## Slide 11
RL тізбегін тұрақты кернеуге қосу
ELC5421 · 13-дәріс · Өтпелі үдерістер. Коммутация заңдары
11
S
E
R
L
t = 0
i = (E/R)(1 − e−t/τ)
uL = Ee−t/τ
τ = L/R
Chart: t / τ
Түсіндірме
t = 0+: i = 0 — катушка үзіліс сияқты, барлық кернеу L-де
Ток E/R мәніне экспонентамен өседі
RC тізбегімен дуалдық: ток ↔ кернеу, L ↔ C
Электромагнит пен реле орамын қосқанда якорь бірден тартылмайды

## Slide 12
Мысал: бастапқы тогы бар RL тізбегі
ELC5421 · 13-дәріс · Өтпелі үдерістер. Коммутация заңдары
12
БЕРІЛГЕНІ
E = 24 В, L = 0,4 Гн
R1 = 4 Ом, R2 = 8 Ом
t = 0 сәтінде R2 кілтпен тұйықталады
ТАБУ КЕРЕК
i(t)
E
R1
R2
L
ШЕШУІ
1
Коммутацияға дейін
i(0−) = E/(R1 + R2) = 24/12 = 2 А
2
Коммутация заңы
i(0+) = i(0−) = 2 А
3
Еріксіз құраушы
iер = E/R1 = 24/4 = 6 А
4
Уақыт тұрақтысы
τ = L/R1 = 0,4/4 = 0,1 с
5
Нәтиже
i = 6 + (2 − 6)e−t/0,1 = 6 − 4e−10t А
ЖАУАБЫ
i(t) = 6 − 4e−10t А; үдеріс ~0,3–0,5 с ішінде аяқталады

## Slide 13
Индуктивті тізбекті ажырату: асқын кернеу
ELC5421 · 13-дәріс · Өтпелі үдерістер. Коммутация заңдары
13
Тогы бар катушканы кенет ажыратса, di/dt өте үлкен болады: uL = −L di/dt — өте жоғары кернеу пайда болады.
Қауіп
Кілт контактілері арасында ұшқын немесе доға пайда болады
Оқшаулама тесілуі мүмкін
Мысал: I = 2 А, L = 1 Гн, ток 1 мс ішінде үзілсе: uL ≈ 2000 В
Катушкада жиналған энергия: LI2/2 = 2 Дж
Қорғау тәсілдері
Катушкаға параллель разрядтық резистор немесе диод қосу
RC снабберлер (демпферлік тізбектер)
Асқын кернеу шектегіштері (варисторлар, ОПН)
Разряд резисторымен Rр: umax = IRр, τ = L/(R + Rр)
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Реле мен контактор орамдарына параллель диод қою — электроника мен автоматикадағы стандартты шешім.

## Slide 14
Екінші ретті RLC тізбегі: үш режим
ELC5421 · 13-дәріс · Өтпелі үдерістер. Коммутация заңдары
14
Сипаттамалық теңдеу: LCp2 + RCp + 1 = 0. Түбірлер: p1,2 = −α ± √(α2 − ω02), α = R/(2L), ω0 = 1/√(LC).
Chart: t, мс (L = 0,1 Гн, C = 10 мкФ, E = 1)
Режимдер
R > 2ρ — апериодты: нақты әр түрлі түбірлер
R = 2ρ — шекті: еселі түбір, ең жылдам тербеліссіз режим
R < 2ρ — тербелмелі: кешенді түбірлер, өшетін тербеліс ωбос = √(ω02 − α2)
Мұнда ρ = √(L/C) = 100 Ом

## Slide 15
Мысал: RLC тізбегінің режимін анықтау
ELC5421 · 13-дәріс · Өтпелі үдерістер. Коммутация заңдары
15
БЕРІЛГЕНІ
L = 0,1 Гн, C = 10 мкФ
R = 40 Ом
ТАБУ КЕРЕК
режим, α, ωбос, тербеліс жиілігі, өшу уақыты
Тербелмелі режимде uC бірінші асып кетуде ~1,5E-ге жетеді — конденсатор оқшауламасы осы кернеуге есептелуі тиіс.
ШЕШУІ
1
Сипаттамалық кедергі
ρ = √(L/C) = 100 Ом; 2ρ = 200 Ом > R ⇒ тербелмелі
2
Өшу коэффициенті
α = R/(2L) = 40/0,2 = 200 1/с
3
Меншікті жиілік
ω0 = 1/√(LC) = 1000 рад/с
4
Бос тербеліс жиілігі
ωбос = √(10002 − 2002) ≈ 980 рад/с; f ≈ 156 Гц
5
Өшу уақыты
tөт ≈ 3/α = 3/200 = 15 мс
ЖАУАБЫ
Тербелмелі режим: f ≈ 156 Гц, үдеріс ~15 мс ішінде өшеді

## Slide 16
Операторлық (Лаплас) әдіс туралы түсінік
ELC5421 · 13-дәріс · Өтпелі үдерістер. Коммутация заңдары
16
Лаплас түрлендіруі F(p) = ∫0∞ f(t)e−pt dt дифференциалдық теңдеулерді алгебралық теңдеулерге айналдырады; бастапқы шарттар автоматты түрде ескеріледі.
Уақыт аймағы f(t) | Операторлық аймақ F(p) | Мағынасы
E (тұрақты) | E/p | тұрақты көз
e−at | 1/(p + a) | экспонента
di/dt | pI(p) − i(0) | туынды
uL = L di/dt | pLI(p) − Li(0) | индуктивтілік + ішкі ЭҚК Li(0)
uC | I(p)/(pC) + uC(0)/p | сыйымдылық + ішкі ЭҚК uC(0)/p
ЕСКЕРТУ
Операторлық әдіс күрделі тізбектерде ыңғайлы; ол «ЭТН II» пәнінде толық оқытылады. MATLAB, Python (scipy.signal) оны автоматты қолданады.

## Slide 17
Инженерлік қолданылуы
ELC5421 · 13-дәріс · Өтпелі үдерістер. Коммутация заңдары
17
Коммутациялық асқын кернеулер
Жоғары вольтты ажыратқыштардың қосылу/ажырауы оқшауламаны тексеретін кернеу импульстерін тудырады — ОПН-дармен шектеледі.
Трансформаторды қосу
Магниттелу тогының секірісі (inrush) номиналдан 5–10 есе асуы мүмкін — релелік қорғаныс оны ҚТ-дан ажыратуы керек.
Уақыт тізбектері
RC тізбектері уақыт релелерінде, генераторларда, сүзгілерде, сенсорлық түймелерде қолданылады: кідіріс ~τ.
Қорек көздері
Сүзгі конденсаторын қосқандағы зарядтау тогы шектеледі (NTC-термистор, жұмсақ іске қосу).

## Slide 18
Бақылау сұрақтары
ELC5421 · 13-дәріс · Өтпелі үдерістер. Коммутация заңдары
18
1
Неліктен таза резисторлық тізбекте өтпелі үдеріс болмайды?
2
Коммутация заңдарын энергия тұрғысынан дәлелдеңіз.
3
Катушка тогы секірмелі өзгере алмаса, оның кернеуі неге секірмелі өзгере алады?
4
Уақыт тұрақтысы R артқанда RC және RL тізбектерінде қалай өзгереді? Неге әртүрлі?
5
Реле орамына параллель диод неге қосылады?
6
RLC тізбегінде тербелмелі режимнен апериодтыға өту үшін нені өзгерту керек?
7
Өтпелі үдерістің ұзақтығын қалай бағалауға болады?

## Slide 19
Қорытынды
✓
Өтпелі үдеріс L мен C энергиясының бірден өзгере алмауынан туындайды
✓
Коммутация заңдары: iL(0−) = iL(0+), uC(0−) = uC(0+) — тәуелсіз бастапқы шарттар
✓
Классикалық әдіс: i = iер + Ae−t/τ; RC үшін τ = RC, RL үшін τ = L/R; ұзақтығы (3…5)τ
✓
RLC тізбегінің режимі R мен 2ρ = 2√(L/C) қатынасымен анықталады
✓
Индуктивті тізбекті ажырату асқын кернеу тудырады; оны разрядтық резистор, диод, снаббер шектейді
ӘДЕБИЕТ (силлабус бойынша)
[1] Alexander C. K., Sadiku M. N. O. Fundamentals of Electric Circuits, 7th ed. — 251–365 б.
ELC5421 · 13-дәріс