## Slide 1
Электротехниканың теориялық негіздері I
14-дәріс
Төртұштықтар: негізгі теңдеулер, параметрлер және орынбасу сұлбалары
Оқытушы: Мамадияров Максат Муратович, PhD, қауымдастырылған профессор
«Электроника, телекоммуникация және ғарыштық технологиялар» кафедрасы
m.mamadiyarov@satbayev.university
ELC5421 · 6B07101 – Энергетика · 2026–2027 оқу жылы

## Slide 2
Дәріс мазмұны
ELC5421 · 14-дәріс · Төртұштықтар
2
01
Төртұштық ұғымы және жіктелуі
02
Төртұштық теңдеулерінің түрлері: A, Z, Y, H
03
A-параметрлер: мағынасы және анықтау тәсілдері
04
Т-тәрізді және П-тәрізді орынбасу сұлбалары
05
Сипаттамалық кедергі және тасымалдау тұрақтысы
06
Төртұштықтарды жалғау; каскадты қосылыс
07
Инженерлік қолданылуы: ЭБЖ, трансформатор, сүзгілер

## Slide 3
Оқу нәтижелері
ELC5421 · 14-дәріс · Төртұштықтар
3
Дәріс соңында студент:
1
Төртұштықты «қара жәшік» ретінде сипаттап, түрлерін ажыратады
2
A-форма теңдеулерін жазып, параметрлердің физикалық мағынасын түсіндіреді
3
Бос жүріс пен қысқа тұйықталу тәжірибелерінен параметрлерді анықтайды
4
Т- және П-тәрізді орынбасу сұлбаларының элементтерін есептейді
5
Симметриялы төртұштықтың сипаттамалық кедергісі мен өшуін табады
6
Каскадты қосылған төртұштықтардың нәтижелік матрицасын есептейді

## Slide 4
Төртұштық ұғымы
ELC5421 · 14-дәріс · Төртұштықтар
4
Төртұштық — сыртқы тізбекке екі жұп қысқыш (кіріс 1–1′ және шығыс 2–2′) арқылы қосылатын тізбек бөлігі.
Төртұштық
İ1
İ2
U̇1
U̇2
Мысалдар
Трансформатор
Электр беру желісі (ЭБЖ)
Сүзгілер, аттенюаторлар
Күшейткіштер, транзистор (активті)
Идея: ішкі құрылымды білмей-ақ, кіріс пен шығыс шамаларының байланысын 4 параметрмен сипаттау
НЕГІЗГІ ОЙ
Сызықты төртұштық 4 шаманы (U̇1, İ1, U̇2, İ2) байланыстыратын 2 сызықты теңдеумен толық сипатталады.

## Slide 5
Төртұштықтардың жіктелуі
ELC5421 · 14-дәріс · Төртұштықтар
5
Пассивті және активті
Пассивті — ішінде энергия көзі жоқ (сүзгі, ЭБЖ). Активті — тәуелді көздері бар (күшейткіш).
Өзара (қайтымды)
Кіріс пен шығысты алмастырғанда беріліс қатынасы өзгермейді: AD − BC = 1. Барлық пассивті сызықты төртұштықтар осындай.
Симметриялы
Кіріс пен шығысты алмастырғанда сыртқы тізбек айырмашылықты сезбейді: A = D. Мысал: симметриялы Т-сүзгі.
Теңгерілген / теңгерілмеген
Ортақ (жерге қосылған) сымы бар немесе жоқ. Энергетикада әдетте ортақ сымы бар сұлбалар қолданылады.

## Slide 6
Төртұштық теңдеулерінің түрлері
ELC5421 · 14-дәріс · Төртұштықтар
6
4 шаманың екеуін қалған екеуі арқылы өрнектеудің 6 тәсілі бар; ең көп қолданылатындары:
Түрі | Теңдеулер | Қолданылуы
A (жіберу) | U̇1 = AU̇2 + Bİ2; İ1 = CU̇2 + Dİ2 | Энергетика, каскадты жалғау
Z (кедергілер) | U̇1 = Z11İ1 + Z12İ2; U̇2 = Z21İ1 + Z22İ2 | Тізбектей жалғау
Y (өткізгіштіктер) | İ1 = Y11U̇1 + Y12U̇2; İ2 = Y21U̇1 + Y22U̇2 | Параллель жалғау
H (гибридтік) | U̇1 = h11İ1 + h12U̇2; İ2 = h21İ1 + h22U̇2 | Транзисторлар
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
A-формада İ2 төртұштықтан шығатын ток деп алынады; Z, Y, H формаларында екі ток та төртұштыққа кіреді деп есептеледі.

## Slide 7
A-форма теңдеулері
ELC5421 · 14-дәріс · Төртұштықтар
7
U̇1 = AU̇2 + Bİ2
İ1 = CU̇2 + Dİ2
[A]
İ1
İ2
U̇1
U̇2
Шама | Мағынасы | Өлшем бірлігі
A | бос жүрістегі кернеу қатынасы | —
B | ҚТ кезіндегі беріліс кедергісі | Ом
C | бос жүрістегі беріліс өткізгіштігі | См
D | ҚТ кезіндегі ток қатынасы | —
ФИЗИКАЛЫҚ МАҒЫНАСЫ
Матрицалық түрде: [U̇1; İ1] = [A B; C D][U̇2; İ2]. Шығыс шамалары бойынша кірісті береді.
ҚОЛДАНЫЛУ ШАРТЫ
Өзара төртұштықта AD − BC = 1 — тәуелсіз параметрлер тек үшеу. Симметриялыда қосымша A = D.

## Slide 8
A-параметрлерді анықтау: бос жүріс пен қысқа тұйықталу
ELC5421 · 14-дәріс · Төртұштықтар
8
Тәжірибе | Шығыс шарты | Параметр | Кіріс кедергісі
Шығыстағы бос жүріс | İ2 = 0 | A = U̇1/U̇2, C = İ1/U̇2 | Z1бж = A/C
Шығыстағы қысқа тұйықталу | U̇2 = 0 | B = U̇1/İ2, D = İ1/İ2 | Z1кт = B/D
Кірістегі бос жүріс (кері қоректендіру) | İ1 = 0 | — | Z2бж = D/C
Кірістегі қысқа тұйықталу | U̇1 = 0 | — | Z2кт = B/A
ЕСКЕРТУ
Тәжірибеде кіріс кедергілері өлшенеді: A = √(Z1бж/(Z2бж − Z2кт)), қалған параметрлер кедергілер арқылы табылады.

## Slide 9
Мысал: Г-тәрізді төртұштықтың параметрлері
ELC5421 · 14-дәріс · Төртұштықтар
9
БЕРІЛГЕНІ
Бойлық тармақ: Z1 = 10 Ом
Көлденең тармақ (шығыста): Z2 = 20 Ом
ТАБУ КЕРЕК
A, B, C, D; өзаралықты тексеру
Z1
Z2
ШЕШУІ
1
Бос жүріс (İ2 = 0)
U̇1 = U̇2(Z1 + Z2)/Z2 ⇒ A = 1 + Z1/Z2 = 1,5
2
İ1 = U̇2/Z2 ⇒ C = 1/Z2 = 0,05 См
3
Қысқа тұйықталу (U̇2 = 0)
U̇1 = Z1İ2 ⇒ B = Z1 = 10 Ом; İ1 = İ2 ⇒ D = 1
4
Тексеру
AD − BC = 1,5 · 1 − 10 · 0,05 = 1 ✓
ЖАУАБЫ
[A] = [1,5 10; 0,05 1] — өзара, бірақ симметриялы емес (A ≠ D)

## Slide 10
Т-тәрізді және П-тәрізді орынбасу сұлбалары
ELC5421 · 14-дәріс · Төртұштықтар
10
Кез келген өзара пассивті төртұштықты үш элементті баламалы сұлбамен алмастыруға болады.
Т-тәрізді сұлба
Z1
Z2
Z0
П-тәрізді сұлба
Z01
Z12
Z02
Z1 = (A − 1)/C
Z2 = (D − 1)/C
Z0 = 1/C
Z12 = B
Z01 = B/(D − 1)
Z02 = B/(A − 1)

## Slide 11
Симметриялы төртұштықтың сипаттамалық параметрлері
ELC5421 · 14-дәріс · Төртұштықтар
11
Zc = √(B/C) = √(ZбжZкт) , ch γ = A
Шама | Мағынасы | Өлшем бірлігі
Zc | сипаттамалық (толқындық) кедергі — шығысқа Zc қосылса, кіріс кедергісі де Zc | Ом
γ = a + jb | тасымалдау тұрақтысы: γ = ln(A + √(BC)) | —
a | өшу: U1/U2 = ea (келістірілген жүктемеде) | Нп (1 Нп = 8,686 дБ)
b | фазалық ығысу: U̇2-нің U̇1-ден қалуы | рад
ФИЗИКАЛЫҚ МАҒЫНАСЫ
Келістірілген режимде (Zн = Zc) төртұштықтан шағылу жоқ: сигнал тек e−a есе әлсіреп, b бұрышқа ығысады.
ҚОЛДАНЫЛУ ШАРТЫ
Симметриялы төртұштықтар (A = D): сүзгілер, аттенюаторлар, біртекті ЭБЖ бөліктері.

## Slide 12
Мысал: симметриялы Т-тәрізді аттенюатор
ELC5421 · 14-дәріс · Төртұштықтар
12
БЕРІЛГЕНІ
Z1 = Z2 = 10 Ом (бойлық)
Z0 = 40 Ом (көлденең)
ТАБУ КЕРЕК
[A], Zc, өшу a
10
10
40
ШЕШУІ
1
A және D
A = D = 1 + Z1/Z0 = 1,25
2
B және C
B = Z1 + Z2 + Z1Z2/Z0 = 22,5 Ом; C = 1/Z0 = 0,025 См
3
Тексеру
AD − BC = 1,5625 − 0,5625 = 1 ✓
4
Сипаттамалық кедергі
Zc = √(22,5/0,025) = 30 Ом (√(ZбжZкт) = √(50 · 18) = 30)
5
Өшу
a = ln(1,25 + √0,5625) = ln 2 ≈ 0,693 Нп ≈ 6 дБ
ЖАУАБЫ
Zc = 30 Ом; келістірілген жүктемеде U2 = U1/2 (−6 дБ)

## Slide 13
Төртұштықтарды жалғау тәсілдері
ELC5421 · 14-дәріс · Төртұштықтар
13
Каскадты (тізбекті)
[A] = [A1][A2]
Бірінің шығысы екіншісінің кірісіне
[A₁]
[A₂]
Тізбектей–тізбектей
[Z] = [Z1] + [Z2]
Кірістері де, шығыстары да тізбектей
[Z₁]
[Z₂]
кіріс тізбектей
шығыс тізбектей
Параллель–параллель
[Y] = [Y1] + [Y2]
Кірістері де, шығыстары да параллель
[Y₁]
[Y₂]

## Slide 14
Мысал: екі Г-тәрізді төртұштықты каскадты жалғау
ELC5421 · 14-дәріс · Төртұштықтар
14
БЕРІЛГЕНІ
Әрқайсысы: [A] = [1,5 10; 0,05 1]
(алдыңғы мысал)
ТАБУ КЕРЕК
нәтижелік [AΣ]
[A]
[A]
ШЕШУІ
1
AΣ
1,5 · 1,5 + 10 · 0,05 = 2,25 + 0,5 = 2,75
2
BΣ
1,5 · 10 + 10 · 1 = 25 Ом
3
CΣ
0,05 · 1,5 + 1 · 0,05 = 0,125 См
4
DΣ
0,05 · 10 + 1 · 1 = 1,5
5
Тексеру
2,75 · 1,5 − 25 · 0,125 = 4,125 − 3,125 = 1 ✓
ЖАУАБЫ
[AΣ] = [2,75 25; 0,125 1,5]

## Slide 15
Параметрлер жүйелері арасындағы байланыс
ELC5421 · 14-дәріс · Төртұштықтар
15
A-параметрлерден Z және H параметрлеріне өту (Z, H үшін İ2 төртұштыққа кіреді; ΔA = AD − BC):
Z-параметрлер | Мәні | H-параметрлер | Мәні
Z11 | A/C | h11 | B/D
Z12 | ΔA/C | h12 | ΔA/D
Z21 | 1/C | h21 | −1/D
Z22 | D/C | h22 | C/D
ЕСКЕРТУ
Параметрлер жүйесін жалғау тәсіліне қарай таңдайды; бір жүйеден екіншісіне өту — таза алгебралық түрлендіру.

## Slide 16
Қолданылуы: ЭБЖ-ның П-тәрізді орынбасу сұлбасы
ELC5421 · 14-дәріс · Төртұштықтар
16
Орташа ұзындықтағы желі бойлық кедергімен Z = R + jX және ұштардағы көлденең өткізгіштіктермен Y/2 модельденеді.
Y/2
Z
Y/2
A = D = 1 + ZY/2 , B = Z
C = Y(1 + ZY/4)
Энергетикалық мағынасы
Бос жүрісте U1 = AU2: желі ұшында кернеу көтерілуі мүмкін (сыйымдылық әсері)
[A] арқылы жүктеме режимі бойынша бастаудағы кернеу мен ток табылады
Трансформатор — Т-тәрізді сұлба; «трансформатор + ЭБЖ» — каскад

## Slide 17
Инженерлік қолданылуы
ELC5421 · 14-дәріс · Төртұштықтар
17
Энергожүйе элементтері
ЭБЖ, трансформаторлар, реакторлар төртұштық ретінде модельденіп, режим есебінде [A] матрицаларымен біріктіріледі.
Сүзгілер мен аттенюаторлар
Сипаттамалық кедергі мен өшу бойынша жобаланады; келістірілген жүктемеде шағылу болмайды.
Электроника
Транзистордың кіші сигналды моделі — H-параметрлер (h21 — ток бойынша күшейту коэффициенті).
Жоғары жиілік техникасы
Векторлық тізбек анализаторлары S-параметрлерді (шағылу және өту коэффициенттері) өлшейді — төртұштық теориясының жалғасы.

## Slide 18
Бақылау сұрақтары
ELC5421 · 14-дәріс · Төртұштықтар
18
1
Неліктен сызықты төртұштықты сипаттау үшін 4 параметр жеткілікті?
2
A-параметрлердің әрқайсысының физикалық мағынасы және өлшем бірлігі қандай?
3
Өзара төртұштық үшін AD − BC = 1 шарты нені білдіреді?
4
Бос жүріс пен қысқа тұйықталу тәжірибелері арқылы параметрлерді қалай анықтайды?
5
Сипаттамалық кедергіге тең жүктеме қосылғанда төртұштықтың кіріс кедергісі қандай болады? Неге?
6
Каскадты жалғауда матрицалардың көбейту реті неге маңызды?
7
ЭБЖ ұшындағы кернеу бос жүрісте неге бастаудағыдан жоғары болуы мүмкін?

## Slide 19
Қорытынды
✓
Төртұштық кіріс пен шығыс шамаларын байланыстыратын екі сызықты теңдеумен сипатталады
✓
Негізгі A-форма: U̇1 = AU̇2 + Bİ2, İ1 = CU̇2 + Dİ2; өзара төртұштықта AD − BC = 1
✓
Параметрлер бос жүріс және қысқа тұйықталу тәжірибелерінен немесе сұлба бойынша есептеледі
✓
Кез келген өзара пассивті төртұштық Т- немесе П-тәрізді сұлбамен алмастырылады
✓
Симметриялы төртұштық Zc = √(B/C) және γ = a + jb арқылы сипатталады; каскадта [A] = [A1][A2]
ӘДЕБИЕТ (силлабус бойынша)
[2] Nilsson J. W., Riedel S. A. Electric Circuits, 11th ed. — 720–740 б.
ELC5421 · 14-дәріс