## Slide 1
Электротехниканың теориялық негіздері I
15-дәріс
Электр тізбектерін талдау және модельдеуде жасанды интеллект әдістерін қолдану
Оқытушы: Мамадияров Максат Муратович, PhD, қауымдастырылған профессор
«Электроника, телекоммуникация және ғарыштық технологиялар» кафедрасы
m.mamadiyarov@satbayev.university
ELC5421 · 6B07101 – Энергетика · 2026–2027 оқу жылы

## Slide 2
Дәріс мазмұны
ELC5421 · 15-дәріс · Тізбектерді талдаудағы жасанды интеллект
2
01
Неліктен тізбектерді талдауда жасанды интеллект қажет
02
ЖИ, машиналық оқыту және терең оқыту ұғымдары
03
Компьютерлік модельдеу құралдары: SPICE, MATLAB, Python
04
Нейрондық желі және суррогат модельдер
05
Регрессия мысалы: өлшеу деректерінен параметрлерді анықтау
06
Ақауларды диагностикалау және энергожүйедегі қолданыстар
07
Генеративті ЖИ, шектеулер және нәтижені тексеру

## Slide 3
Оқу нәтижелері
ELC5421 · 15-дәріс · Тізбектерді талдаудағы жасанды интеллект
3
Дәріс соңында студент:
1
ЖИ, машиналық оқыту және терең оқыту ұғымдарын ажыратады
2
Тізбекті Python-да матрицалық әдіспен есептей алады
3
Нейрондық желінің құрылымын және суррогат модельдің идеясын түсіндіреді
4
Өлшеу деректерінен ең кіші квадраттар әдісімен параметрлерді бағалайды
5
ЖИ-дің энергетикадағы қолданыс аяларын атайды
6
ЖИ нәтижесін физикалық заңдар (Кирхгоф, қуат балансы) арқылы тексереді

## Slide 4
Неліктен жасанды интеллект?
ELC5421 · 15-дәріс · Тізбектерді талдаудағы жасанды интеллект
4
Классикалық әдістер (2–14-дәрістер) физикалық заңдарға сүйенеді. Жүйе өте күрделі немесе деректер көп болғанда оларды деректерге негізделген модельдер толықтырады.
Физикалық модель
Ом, Кирхгоф, Z, Y — дәл, түсінікті
Модельдеу
SPICE, Simulink — көп есептеу
ЖИ моделі
деректерден үйренеді — жылдам
нәтижені физикалық заңдармен тексеру
Себептері
Желілер мыңдаған түйіннен тұрады
Датчиктерден (PMU, смарт-есептегіштер) үлкен деректер ағыны
Нақты уақытта шешім қабылдау қажет
Параметрлері белгісіз немесе өзгермелі жүйелер

## Slide 5
Негізгі ұғымдар
ELC5421 · 15-дәріс · Тізбектерді талдаудағы жасанды интеллект
5
Жасанды интеллект
Машиналық оқыту
Терең оқыту
Жасанды интеллект (ЖИ)
Адамның зияткерлік әрекетін (тану, болжау, шешім қабылдау) орындайтын алгоритмдер жиыны.
Машиналық оқыту (МО)
Модель ережелерді бағдарламашыдан емес, деректерден үйренеді: y ≈ f(x; θ), θ — оқытылатын параметрлер.
Терең оқыту
Көп қабатты нейрондық желілерге негізделген МО; күрделі сызықты емес тәуелділіктерді сипаттайды.

## Slide 6
Машиналық оқытудың түрлері
ELC5421 · 15-дәріс · Тізбектерді талдаудағы жасанды интеллект
6
Мұғаліммен оқыту
Кіріс–шығыс жұптары белгілі. Регрессия: R, L мәнінен токты болжау. Классификация: ақау түрін анықтау.
Мұғалімсіз оқыту
Тек кіріс деректері. Кластерлеу: тұтынушыларды жүктеме профилі бойынша топтау. Аномалияны табу: қалыптан тыс режимдер.
Күшейтілген оқыту
Агент ортамен әрекеттесіп, «марапат» бойынша үйренеді.
Микрожелілердегі энергияны басқару, кернеуді реттеу.
НЕГІЗГІ ОЙ
Инженерлік тәжірибеде ең жиі — мұғаліммен оқыту: модель симуляция немесе өлшеу деректерімен оқытылады.

## Slide 7
Классикалық және ЖИ тәсілдерін салыстыру
ELC5421 · 15-дәріс · Тізбектерді талдаудағы жасанды интеллект
7
Критерий | Физикалық (классикалық) модель | ЖИ (деректерге негізделген) модель
Негізі | Ом, Кирхгоф заңдары, теңдеулер | Деректердегі статистикалық заңдылықтар
Дәлдігі | Модель дұрыс болса — өте жоғары | Оқыту деректерінің аймағында жоғары
Түсінікті болуы | Толық түсінікті | Көбіне «қара жәшік»
Есептеу жылдамдығы | Үлкен жүйеде баяу болуы мүмкін | Оқытылғаннан кейін өте жылдам
Деректер қажеттілігі | Параметрлер ғана | Көп сапалы деректер
Экстраполяция | Сенімді | Оқыту аймағынан тыс — сенімсіз
НЕГІЗГІ ОЙ
Ең тиімді тәсіл — гибридті: физикалық заңдар мен ЖИ біріктіріледі (мысалы, physics-informed neural networks).

## Slide 8
Компьютерлік модельдеу құралдары
ELC5421 · 15-дәріс · Тізбектерді талдаудағы жасанды интеллект
8
Құрал | Негізгі мүмкіндігі | Курсымызбен байланысы
SPICE (LTspice, PSpice) | DC, AC, өтпелі талдау; модификацияланған түйіндік әдіс | ТПӘ (5-дәріс), өтпелі үдерістер (13)
MATLAB / Simulink | Матрицалық есептеу, блоктық модельдеу, Simscape Electrical | Кешенді әдіс, жиіліктік сипаттамалар
Python (NumPy, SciPy) | Сызықты жүйелер, ФФТ, дифференциалдық теңдеулер | Фурье қатары (11), өтпелі үдерістер (13)
Python (scikit-learn, PyTorch) | Машиналық оқыту және нейрондық желілер | Суррогат модельдер, диагностика
PSCAD, PowerFactory | Энергожүйе режимдері мен өтпелі үдерістері | Төртұштықтар (14), қуат балансы

## Slide 9
Python-да тізбекті есептеу мысалы
ELC5421 · 15-дәріс · Тізбектерді талдаудағы жасанды интеллект
9
5-дәрістегі үш түйінді тізбек (ТПӘ): [G][φ] = [J] жүйесін бірнеше жолмен шешу.
import numpy as np
# Түйіндік өткізгіштік матрицасы, См
G = np.array([[ 0.2, -0.1],
[-0.1, 0.4]])
# Түйіндік токтар, А
J = np.array([2.5, 4.0])
phi = np.linalg.solve(G, J)
print(phi) # [20. 15.]
# Тармақ тогы R2 арқылы
I_R2 = (phi[0] - phi[1]) / 10
print(I_R2) # 0.5
Түсіндірме
Нәтиже қолмен есептеумен бірдей: φ1 = 20 В, φ2 = 15 В
Мыңдаған түйінді жүйе дәл осы жолмен шешіледі
Кешенді шамалар үшін complex типі қолданылады: Z = 30 + j40 → 30+40j
Бұл — ЖИ модельдерін оқытуға деректер генерациялаудың негізі
Физикалық модель + компьютер = дәл әрі жылдам есептеу. ЖИ келесі қадам: көп есептеуді «үйреніп», оны лезде қайталау.

## Slide 10
Нейрондық желі құрылымы
ELC5421 · 15-дәріс · Тізбектерді талдаудағы жасанды интеллект
10
Жасанды нейрон кірістердің салмақталған қосындысын сызықты емес функциядан өткізеді: y = f(Σ wixi + b)
R
L
C
f
|Z|
φ
Кіріс қабаты
Жасырын қабаттар
Шығыс
Қалай оқытылады?
Мысалда кіріс — тізбек параметрлері, шығыс — |Z| және φ
Салмақтар w қате функциясын (мысалы, орташа квадраттық қате) азайту үшін градиенттік түсу әдісімен түзетіледі
Жеткілікті нейроны бар желі кез келген үздіксіз тәуелділікті жуықтай алады
Активация: ReLU, tanh, сигмоида
Бұл желі Z = R + j(ωL − 1/(ωC)) формуласын «білмейді» — оны мысалдардан жуықтап үйренеді. Сондықтан формула белгілі болса, оны тікелей қолданған дұрыс.

## Slide 11
Суррогат (метамодель) құру кезеңдері
ELC5421 · 15-дәріс · Тізбектерді талдаудағы жасанды интеллект
11
Суррогат модель — баяу физикалық симуляцияны жылдам ЖИ моделімен алмастыру (оңтайландыру, көп нұсқалы талдау үшін).
1
Деректер генерациясы
SPICE/Python-да параметрлерді өзгертіп, мыңдаған симуляция жүргізу
2
Оқыту
Деректердің 70–80 %-ымен нейрондық желіні немесе регрессияны оқыту
3
Тексеру
Қалған деректерде қатені бағалау; физикалық шекті жағдайларды тексеру
4
Қолдану
Оңтайландыру, сезімталдық талдауы, нақты уақыттағы басқару
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Суррогат модель тек оқытылған параметрлер аймағында сенімді — одан тыс нәтижені міндетті түрде физикалық модельмен тексеру керек.

## Slide 12
Иллюстрация: RC сүзгі АЖС-ын суррогат модельмен болжау
ELC5421 · 15-дәріс · Тізбектерді талдаудағы жасанды интеллект
12
Нақты сипаттама |H(f)| = 1/√(1 + (f/fc)2) және оқытылған модельдің болжамы (иллюстрациялық мысал, fc — кесу жиілігі).
Chart: f / fc
Талдау
Болжам қатесі бірнеше пайыз шамасында
f = fc нүктесінде |H| = 0,707 — екі модельде де
Физикалық формула болғандықтан, мұнда ЖИ тек оқу мақсатында
Нақты қолдануда ЖИ формуласы жоқ күрделі жүйелерге тиімді

## Slide 13
Регрессия мысалы: өлшеуден параметрді анықтау
ELC5421 · 15-дәріс · Тізбектерді талдаудағы жасанды интеллект
13
Мыс кабельдің кедергісі 4 температурада өлшенген. Ең кіші квадраттар әдісімен R(t) = R20[1 + α(t − 20)] моделінің параметрлерін табамыз.
Chart: t, °C
| 20 | 40 | 60 | 80
өлшеу | 0.701 | 0.758 | 0.822 | 0.879
регрессия | 0.7 | 0.76 | 0.82 | 0.881
Нәтиже
Өлшеу: 0,701; 0,758; 0,822; 0,879 Ом
Ең кіші квадраттар: еңіс ≈ 0,003 Ом/°C, R20 ≈ 0,700 Ом
α = 0,003/0,700 ≈ 0,0043 1/°C — мыстың анықтамалық мәнімен сәйкес (2-дәріс)
Бұл — машиналық оқытудың ең қарапайым түрі: деректерден модель параметрін «үйрену»

## Slide 14
Ақауларды диагностикалау: классификация
ELC5421 · 15-дәріс · Тізбектерді талдаудағы жасанды интеллект
14
Өлшенген сигналдан белгілер (features) алынып, модель режимді кластардың біріне жатқызады.
1
Өлшеу
Ток пен кернеу осциллограммалары, температура, діріл
2
Белгілерді алу
Әсерлік мәндер, THD, гармоникалар (ФФТ), cos φ, асимметрия
3
Модель
Шешім ағашы, кездейсоқ орман, нейрондық желі
4
Шешім
Қалыпты / ҚТ / үзіліс / оқшаулама ескіруі / қозғалтқыш ақауы
НЕГІЗГІ ОЙ
Белгілер осы курста өткен ұғымдар: әсерлік мән (7), қуаттар (9), гармоникалар (11), өтпелі үдерістер (13). ЖИ-дің сапасы осы физикалық түсінікке тәуелді.

## Slide 15
Энергетикадағы қолданыстар
ELC5421 · 15-дәріс · Тізбектерді талдаудағы жасанды интеллект
15
Жүктемені болжау
Сағаттық, тәуліктік тұтынуды болжау — генерацияны жоспарлау негізі.
ЖЭК генерациясын болжау
Күн және жел электр станцияларының қуатын ауа райы деректерінен болжау.
Режимді бағалау
PMU деректері бойынша желі күйін нақты уақытта бағалау.
Релелік қорғау
ҚТ-ны магниттелу тогы секірісінен және тербелістерден ажырату.
Электр энергиясының сапасы
Кернеу құлдырауы, гармоникалар, фликер оқиғаларын автоматты тану.
Болжамдық қызмет көрсету
Трансформатор, кабель, қозғалтқыш ақауларын ерте анықтау.

## Slide 16
Генеративті ЖИ (LLM) инженер көмекшісі ретінде
ELC5421 · 15-дәріс · Тізбектерді талдаудағы жасанды интеллект
16
Мүмкіндіктері
Формулаларды шығаруды түсіндіру
Python/MATLAB кодын жазу және түзету
Есептің шешу жоспарын ұсыну
Әдебиет пен стандарттарды шолу
Тәуекелдер
Галлюцинация — сенімді көрінетін қате сандар мен формулалар
Өлшем бірліктері мен таңбаларды шатастыру
Жаңа стандарттар туралы ескірген ақпарат
Жауапкершілік әрқашан инженерде
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Ереже: ЖИ берген кез келген нәтижені Кирхгоф заңдары, қуат балансы, өлшем бірліктері және шекті жағдайлар арқылы тексеріңіз.

## Slide 17
Ұсынылатын жұмыс тәртібі
ELC5421 · 15-дәріс · Тізбектерді талдаудағы жасанды интеллект
17
1
Физикалық талдау
Сұлбаны оқу, заңдарды таңдау, күтілетін нәтижені шамамен бағалау
2
Қолмен есептеу
Қарапайым жағдайды аналитикалық шешу (2–14-дәріс әдістері)
3
Модельдеу
SPICE/Python-да толық сұлбаны есептеу
4
ЖИ құралдары
Көп нұсқалы талдау, оңтайландыру, деректерді өңдеу, код жазу
5
Тексеру
Қуат балансы, шекті жағдайлар, тәжірибе нәтижесімен салыстыру

## Slide 18
Шектеулер және этикалық мәселелер
ELC5421 · 15-дәріс · Тізбектерді талдаудағы жасанды интеллект
18
Деректер сапасы
Қате, толық емес немесе біржақты деректер қате модель береді: «garbage in — garbage out».
Түсіндірілуі
Энергетикалық қауіпсіздікте шешімнің себебі белгілі болуы керек — «қара жәшік» модельдер шектеулі қолданылады.
Физикаға сәйкестік
ЖИ моделі энергияның сақталу заңын бұзатын нәтиже беруі мүмкін — physics-informed тәсілдер бұны шектейді.
Киберқауіпсіздік
Цифрлық қосалқы станциялар мен ЖИ жүйелері кибершабуылдардан қорғалуы тиіс.

## Slide 19
Бақылау сұрақтары
ELC5421 · 15-дәріс · Тізбектерді талдаудағы жасанды интеллект
19
1
Машиналық оқыту классикалық тізбек теориясын алмастыра ма, әлде толықтыра ма? Дәлелдеңіз.
2
Суррогат модель оқыту аймағынан тыс неге сенімсіз?
3
Нейрондық желіні оқытуға қажетті деректерді тізбек теориясы арқылы қалай генерациялауға болады?
4
Кабель кедергісінің температуралық коэффициентін өлшеу деректерінен қалай анықтайды?
5
Ақауларды диагностикалауда қандай физикалық белгілер (features) пайдалы?
6
LLM берген есеп шешімін қандай тәсілдермен тексеруге болады?
7
Энергетикада «қара жәшік» модельдерді қолданудың қандай тәуекелдері бар?

## Slide 20
Қорытынды
✓
ЖИ классикалық тізбек теориясын алмастырмайды, оны деректерге негізделген модельдермен толықтырады
✓
Машиналық оқыту: мұғаліммен (регрессия, классификация), мұғалімсіз және күшейтілген түрлері бар
✓
Python, SPICE, MATLAB — тізбекті есептеудің және ЖИ-ге деректер дайындаудың негізгі құралдары
✓
Суррогат модельдер мен классификаторлар энергетикада болжау, диагностика және басқару үшін қолданылады
✓
Кез келген ЖИ нәтижесі Кирхгоф заңдары, қуат балансы және өлшем бірліктері арқылы тексерілуі тиіс
ӘДЕБИЕТ (силлабус бойынша)
[5] Floyd T. L., Buchla D. M. Principles of Electric Circuits, 10th ed. — 853–876 б.
ELC5421 · 15-дәріс