## Slide 1
Радиотехникалық құрылғылар және радиожүйелер элементтері
1-дәріс
Радиотехника пәніне кіріспе
Оқытушы: Мамадияров Максат Муратович, қауымдастырылған профессор
«Электроника, телекоммуникациялар және ғарыштық технологиялар» кафедрасы
m.mamadiyarov@satbayev.university
ELC5261 · 6B06201 – Телекоммуникация · 2026–2027 оқу жылы

## Slide 2
Дәріс мазмұны
ELC5261 · 1-дәріс · Радиотехника пәніне кіріспе
2
01
Радиотехника ұғымы және оның міндеттері
02
Радиотехникалық жүйенің жалпы құрылымы
03
Радиосигнал және ақпарат тасымалдау
04
Жиілік диапазондары және радиотолқындар
05
Негізгі радиотехникалық құрылғылар
06
Қабылдау және тарату трактілері
07
Қазіргі радиожүйелердегі қолданылуы

## Slide 3
Оқу нәтижелері
ELC5261 · 1-дәріс · Радиотехника пәніне кіріспе
3
Дәріс соңында студент:
1
радиотехниканың мақсаты мен негізгі міндеттерін түсіндіреді
2
радиотехникалық жүйенің функционалдық блоктарын ажыратады
3
сигнал, тасымалдаушы және арна ұғымдарын байланыстырады
4
радиожиілік диапазондарының ерекшелігін сипаттайды
5
таратқыш пен қабылдағыштың негізгі қызметін түсіндіреді
6
келесі дәрістердегі құрылғылардың пән логикасындағы орнын көреді

## Slide 4
Радиотехника дегеніміз не?
ELC5261 · 1-дәріс · Радиотехника пәніне кіріспе
4
Радиотехника — электромагниттік тербелістер мен толқындарды ақпаратты қалыптастыру, түрлендіру, тарату, қабылдау және өңдеу үшін пайдаланатын техника саласы.
Сигнал
Ақпаратты электрлік немесе электромагниттік түрде бейнелейді.
Арна
Сигнал таралатын физикалық орта.
Құрылғы
Сигналды күшейтеді, сүзеді және түрлендіреді.
Жүйе
Құрылғылардың бір мақсатқа біріктірілген жиынтығы.
Негізгі мақсат: ақпаратты қажетті қашықтыққа сенімді, сапалы және тиімді жеткізу.

## Slide 5
Радиотехникалық жүйенің жалпы құрылымы
ELC5261 · 1-дәріс · Радиотехника пәніне кіріспе
5
Ақпараттың қозғалысын функционалдық блоктар арқылы көрсетуге болады.
Ақпарат көзі
→
Таратқыш
→
Арна
→
Қабылдағыш
→
Ақпарат тұтынушысы
• Таратқыш ақпараттық сигналды радиожиілік диапазонына көшіреді және сәулеленуге дайындайды.
• Арнада сигнал әлсірейді, шу мен кедергілер әсер етеді.
• Қабылдағыш пайдалы сигналды бөліп алып, бастапқы ақпаратты қалпына келтіреді.

## Slide 6
Радиосигнал және тасымалдаушы
ELC5261 · 1-дәріс · Радиотехника пәніне кіріспе
6
Ақпараттық сигнал жоғары жиілікті тасымалдаушы тербеліске енгізілгенде радиоканал арқылы тиімді таратылады.
Ақпараттық сигнал
Тасымалдаушы
Модуляцияланған сигнал
Модуляция: тасымалдаушының амплитудасын, жиілігін немесе фазасын ақпараттық сигналға сәйкес өзгерту.

## Slide 7
Радиожиілік диапазондары
ELC5261 · 1-дәріс · Радиотехника пәніне кіріспе
7
Жиілік диапазоны толқынның таралуын, антенна өлшемін және қолданылатын құрылғыларды анықтайды.
LF
30–300 кГц ұзын толқын
MF
0,3–3 МГц AM хабар
HF
3–30 МГц қысқа толқын
VHF
30–300 МГц FM, авиация
UHF
0,3–3 ГГц TV, ұялы
SHF
3–30 ГГц спутник
Толқын ұзындығы: λ = c / f мұнда c ≈ 3·10⁸ м/с

## Slide 8
Негізгі радиотехникалық құрылғылар
ELC5261 · 1-дәріс · Радиотехника пәніне кіріспе
8
Сүзгі
Қажетті жиілік жолағын бөледі
Күшейткіш
Сигнал деңгейін арттырады
Генератор
Тұрақты тербеліс қалыптастырады
Араластырғыш
Жиіліктерді түрлендіреді
Модулятор
Ақпаратты тасымалдаушыға енгізеді
Антенна
Электрлік сигнал ↔ радиотолқын
Бұл элементтер пәннің келесі дәрістерінде жеке және жүйелік тұрғыдан қарастырылады.

## Slide 9
Таратқыш трактінің принципі
ELC5261 · 1-дәріс · Радиотехника пәніне кіріспе
9
Ақпарат
→
Модулятор
→
ЖЖ генератор
→
Қуат күшейткіші
→
Антенна
• Генератор тасымалдаушы жиілікті қалыптастырады.
• Модулятор ақпаратты жоғары жиілікті тербеліске енгізеді.
• Қуат күшейткіші антеннаға берілетін RF қуатты арттырады.
• Антенна электрлік энергияны электромагниттік толқынға түрлендіреді.

## Slide 10
Қабылдағыш трактінің принципі
ELC5261 · 1-дәріс · Радиотехника пәніне кіріспе
10
Антенна
→
ЖЖ сүзгі / күшейткіш
→
Араластырғыш
→
Аралық жиілік тракті
→
Демодулятор
• Кірісте көптеген радиосигналдар болады — қажетті арна таңдалады.
• Күшейткіш әлсіз сигналдың деңгейін арттырады.
• Жиілік түрлендіру селективтілік пен тұрақты күшейтуді жеңілдетеді.
• Демодулятор пайдалы ақпаратты қалпына келтіреді.

## Slide 11
Радиожүйенің негізгі параметрлері
ELC5261 · 1-дәріс · Радиотехника пәніне кіріспе
11
Жиілік f
Өлшемі: Гц Мағынасы: жұмыс диапазоны
Қуат P
Өлшемі: Вт, дБм Мағынасы: сигнал деңгейі
Өткізу жолағы B
Өлшемі: Гц Мағынасы: спектр ені
Күшейту G
Өлшемі: дБ Мағынасы: деңгейдің өсуі
Шу коэффициенті NF
Өлшемі: дБ Мағынасы: қосымша шу
SNR
Өлшемі: дБ Мағынасы: сигнал/шу қатынасы

## Slide 12
Есептік мысал: толқын ұзындығы
ELC5261 · 1-дәріс · Радиотехника пәніне кіріспе
12
БЕРІЛГЕНІ
f = 100 МГц c = 3·10⁸ м/с
ТАБУ КЕРЕК
λ — толқын ұзындығы
ШЕШУІ
1 Формула
λ = c / f
2 SI жүйесі
100 МГц = 100·10⁶ Гц
3 Есептеу
λ = 3·10⁸/(100·10⁶) = 3 м
ЖАУАБЫ: λ = 3 м

## Slide 13
Радиотехниканың инженерлік қолданылуы
ELC5261 · 1-дәріс · Радиотехника пәніне кіріспе
13
Ұялы байланыс
Базалық станциялар, смартфондар, 4G/5G
Спутниктік жүйелер
Навигация, телехабар, деректер
Радиолокация
Қашықтық пен жылдамдықты анықтау
IoT және телеметрия
Датчиктердің сымсыз байланысы
Радиорелейлік байланыс
Нүкте–нүкте жоғары жылдамдықты арна
Өлшеу техникасы
Спектр анализаторы, RF генератор

## Slide 14
Бақылау сұрақтары
ELC5261 · 1-дәріс · Радиотехника пәніне кіріспе
14
1
Радиотехникада ақпарат қандай физикалық шамалар арқылы тасымалданады?
2
Таратқыш пен қабылдағыштың негізгі айырмашылығы неде?
3
Неліктен ақпараттық сигналды жоғары жиілікті тасымалдаушыға модуляциялау қажет?
4
Жиілік артқанда толқын ұзындығы қалай өзгереді?
5
Сүзгі мен күшейткіш радиотрактта қандай міндет атқарады?
6
Радиоарнада сигнал сапасын төмендететін қандай факторлар бар?
7
Қандай заманауи жүйелер радиотехникалық құрылғыларға сүйенеді?

## Slide 15
Қорытынды
✓
Радиотехника электромагниттік тербелістер мен толқындар арқылы ақпаратты жеткізуге негізделеді.
✓
Жүйенің негізгі тізбегі: ақпарат көзі → таратқыш → арна → қабылдағыш → тұтынушы.
✓
Негізгі параметрлер: жиілік, қуат, өткізу жолағы және сигнал/шу қатынасы.
✓
Сүзгі, күшейткіш, генератор, араластырғыш, модулятор және антенна — радиотракттың негізгі элементтері.
✓
Жиілік пен толқын ұзындығы λ = c/f қатынасымен байланысқан.
ӘДЕБИЕТ: силлабуста көрсетілген негізгі және қосымша әдебиеттер.
ELC5261 · 1-дәріс