## Slide 1
Радиотехникалық құрылғылар және радиожүйелер элементтері
2-дәріс
Радиосигналдар және олардың параметрлері
Оқытушы: Мамадияров Максат Муратович, қауымдастырылған профессор
«Электроника, телекоммуникациялар және ғарыштық технологиялар» кафедрасы
m.mamadiyarov@satbayev.university
ELC5261 · 6B06201 – Телекоммуникация · 2025–2026 оқу жылы

## Slide 2
Дәріс мазмұны
ELC5261 · 2-дәріс · Радиосигналдар және олардың параметрлері
2
01
Радиосигнал ұғымы және жіктелуі
02
Сигналдың уақыттық параметрлері
03
Амплитуда, период, жиілік және фаза
04
Спектр және өткізу жолағы
05
Қуат және дБ шкаласы
06
Сигнал/шу қатынасы (SNR)
07
Радиосигнал параметрлерін инженерлік бағалау

## Slide 3
Оқу нәтижелері
ELC5261 · 2-дәріс · Радиосигналдар және олардың параметрлері
3
1
радиосигналдардың негізгі түрлерін ажыратады
2
амплитуда, период, жиілік және фазаны анықтайды
3
уақыттық және жиіліктік көріністерді байланыстырады
4
өткізу жолағының физикалық мағынасын түсіндіреді
5
қуатты Вт және дБм арқылы өрнектейді
6
SNR мәнін радиожүйе сапасымен байланыстырады

## Slide 4
Радиосигнал дегеніміз не?
ELC5261 · 2-дәріс · Радиосигналдар және олардың параметрлері
4
Радиосигнал — ақпаратты тасымалдайтын және радиожиілік диапазонында қалыптасатын электрлік немесе электромагниттік сигнал.
Аналогтық сигнал
Уақыт пен амплитуда бойынша үздіксіз өзгереді. Мысал: дыбыс сигналы.
Цифрлық сигнал
Ақпарат дискретті деңгейлермен беріледі. Мысал: 0 және 1 биттері.
RF сигнал
Жоғары жиілікті тасымалдаушы ақпаратпен модуляцияланған түрде таралады.
Сигналды сипаттау үшін оның уақыттық, жиіліктік және энергетикалық параметрлері қолданылады.

## Slide 5
Уақыттық параметрлер: амплитуда, период, жиілік
ELC5261 · 2-дәріс · Радиосигналдар және олардың параметрлері
5
Гармониялық сигнал:
u(t) = Uₘ sin(2πft + φ)
• Uₘ — амплитуда, сигналдың максимал мәні.
• T — период, бір толық тербеліске кететін уақыт.
• f = 1/T — жиілік, бір секундтағы тербелістер саны.
• φ — бастапқы фаза, сигналдың уақыт осіндегі бастапқы ығысуын сипаттайды.

## Slide 6
Фаза және фазалық ығысу
ELC5261 · 2-дәріс · Радиосигналдар және олардың параметрлері
6
u₁(t)
u₂(t)
ФАЗАЛЫҚ ЫҒЫСУ
Δφ = φ₂ − φ₁ Өлшем бірлігі: градус немесе радиан.
ИНЖЕНЕРЛІК МАҒЫНАСЫ
Фаза модуляцияда, синхрондауда және қабылдағыштағы когерентті өңдеуде маңызды.

## Slide 7
Уақыттық және жиіліктік көрініс
ELC5261 · 2-дәріс · Радиосигналдар және олардың параметрлері
7
Бір сигналды уақыт бойынша да, оның спектріндегі жиілік құраушылары арқылы да сипаттауға болады.
Уақыттық көрініс u(t)
Жиіліктік көрініс |U(f)|
Спектр сигнал құрамындағы жиіліктерді көрсетеді. Радиотракттың сүзгілері мен күшейткіштері осы спектрді бұрмаламай өткізуі тиіс.

## Slide 8
Өткізу жолағы және спектр ені
ELC5261 · 2-дәріс · Радиосигналдар және олардың параметрлері
8
ӨТКІЗУ ЖОЛАҒЫ B
Құрылғы немесе арна тиімді өткізетін жиіліктер аралығы. B = f₂ − f₁
ТАР СПЕКТР
Аз өткізу жолағын талап етеді, бірақ дерек жылдамдығы шектелуі мүмкін.
КЕҢ СПЕКТР
Көбірек ақпарат тасымалдауға мүмкіндік береді, бірақ кең арна қажет.
Мысал: арна 88–108 МГц аралығын өткізсе:
B = 108 − 88 = 20 МГц

## Slide 9
Сигнал қуаты және дБ шкаласы
ELC5261 · 2-дәріс · Радиосигналдар және олардың параметрлері
9
Радиотехникада өте үлкен диапазондағы қуаттарды салыстыру үшін логарифмдік децибел шкаласы қолданылады.
ҚУАТ
P = U²/R немесе P = I²R
дБ БОЙЫНША ҚАТЫНАС
G(dB) = 10 log₁₀(P₂/P₁)
дБм
P(dBm) = 10 log₁₀(P/1 mW)
Жиі қолданылатын мәндер:
1 мВт
0 дБм
10 мВт
10 дБм
100 мВт
20 дБм
1 Вт
30 дБм

## Slide 10
Сигнал/шу қатынасы — SNR
ELC5261 · 2-дәріс · Радиосигналдар және олардың параметрлері
10
SNR пайдалы сигнал қуатының шу қуатына қатынасын сипаттайды және қабылдау сапасының негізгі көрсеткіштерінің бірі.
SNR(dB) = 10 log₁₀(Psignal / Pnoise)
ЖОҒАРЫ SNR
Пайдалы сигнал шуға қарағанда айқын. Қабылдау сенімді.
ОРТАША SNR
Қателер ықтималдығы өседі; өңдеу әдістері маңызды.
ТӨМЕН SNR
Шу сигналмен салыстырмалы немесе жоғары; байланыс сапасы төмен.

## Slide 11
Есептік мысал: жиілік пен қуат
ELC5261 · 2-дәріс · Радиосигналдар және олардың параметрлері
11
1-ЕСЕП
T = 2 мкс болса, f табу керек.
f = 1/T = 1/(2·10⁻⁶) = 500 кГц
2-ЕСЕП
P = 100 мВт. Қуатты дБм-мен өрнектеу.
P(dBm) = 10 log₁₀(100/1) = 20 дБм
Нәтиже: T = 2 мкс ↔ f = 500 кГц; 100 мВт ↔ 20 дБм

## Slide 12
Параметрлердің радиожүйеге әсері
ELC5261 · 2-дәріс · Радиосигналдар және олардың параметрлері
12
Амплитуда / қуат
Қамту аймағы, қабылдау деңгейі
Жиілік
Таралу шарты, антенна өлшемі
Фаза
Синхрондау және фазалық модуляция
Спектр ені B
Арнаға қойылатын өткізу жолағы талабы
SNR
Қабылдау сенімділігі және қателер деңгейі

## Slide 13
Бақылау сұрақтары
ELC5261 · 2-дәріс · Радиосигналдар және олардың параметрлері
13
1
Радиосигналдың негізгі параметрлерін атаңыз.
2
Период пен жиілік арасында қандай байланыс бар?
3
Фаза және фазалық ығысу нені сипаттайды?
4
Сигнал спектрі дегеніміз не?
5
Өткізу жолағы B қалай анықталады?
6
0 дБм және 30 дБм қандай қуаттарға сәйкес келеді?
7
SNR жоғарылаған кезде қабылдау сапасы қалай өзгереді?

## Slide 14
Қорытынды
✓ Радиосигнал ақпаратты тасымалдайды және уақыттық, жиіліктік, энергетикалық параметрлермен сипатталады.
✓ Гармониялық сигнал үшін негізгі шамалар: амплитуда Uₘ, период T, жиілік f және фаза φ.
✓ f = 1/T қатынасы период пен жиілікті байланыстырады.
✓ Спектр ені мен өткізу жолағы радиотракттың қажетті жиілік диапазонын анықтайды.
✓ Қуат дБм арқылы, ал қабылдау сапасы SNR арқылы ыңғайлы бағаланады.
Силлабус: 2-дәріс — «Радиосигналдар және олардың параметрлері».
ELC5261 · 2-дәріс