## Slide 1
Радиотехникалық құрылғылар және радиожүйелер элементтері
3-дәріс
Тербелмелі контурлар және резонанс
Оқытушы: Мамадияров Максат Муратович, қауымдастырылған профессор
«Электроника, телекоммуникациялар және ғарыштық технологиялар» кафедрасы
m.mamadiyarov@satbayev.university
ELC5261 · 6B06201 – Телекоммуникация · 2025–2026 оқу жылы

## Slide 2
Дәріс мазмұны
ELC5261 · 3-дәріс · Тербелмелі контурлар және резонанс
2
1
Тербелмелі контурдың мақсаты
2
LC контурының элементтері
3
Еркін электромагниттік тербелістер
4
Резонанстық жиілік
5
Тізбектей RLC контуры
6
Параллель RLC контуры
7
Сапа факторы және өткізу жолағы
8
Радиотехникадағы қолданылуы

## Slide 3
Тербелмелі контур дегеніміз не?
ELC5261 · 3-дәріс · Тербелмелі контурлар және резонанс
3
Тербелмелі контур — электр және магнит өрістерінің энергиясы периодты түрде бір-біріне ауысатын электр тізбегі.
КОНДЕНСАТОР C
Электр өрісінде энергия жинақтайды. Wₑ = CU²/2
ИНДУКТИВТІК L
Магнит өрісінде энергия жинақтайды. Wₘ = LI²/2
КЕДЕРГІ R
Нақты контурда энергия шығынын сипаттайды.
Идеал LC контурында энергия жоғалмайды; нақты контурда R әсерінен тербелістер біртіндеп өшеді.

## Slide 4
LC контурындағы энергия алмасуы
ELC5261 · 3-дәріс · Тербелмелі контурлар және резонанс
4
1 C зарядталған
Энергия электр өрісінде
→
2 C разрядталады
Ток өсіп, L магнит өрісін жасайды
→
3 I максимум
Энергия негізінен магнит өрісінде
→
4 Қайта зарядталу
Процесс кері бағытта қайталанады
Энергияның толық мәні идеал жағдайда тұрақты:
W = CU²/2 + LI²/2 = const

## Slide 5
Резонанстық жиілік
ELC5261 · 3-дәріс · Тербелмелі контурлар және резонанс
5
LC контурының табиғи немесе резонанстық жиілігі индуктивтік пен сыйымдылық арқылы анықталады.
f₀ = 1 / (2π√LC)
L АРТСА
Резонанстық жиілік f₀ төмендейді.
C АРТСА
Резонанстық жиілік f₀ төмендейді.
L НЕМЕСЕ C АЗАЙСА
f₀ жоғарылайды.

## Slide 6
Тізбектей RLC контуры
ELC5261 · 3-дәріс · Тербелмелі контурлар және резонанс
6
Тізбектей контурда R, L және C бір ток жолында орналасады.
ИНДУКТИВТІК КЕДЕРГІ
Xₗ = 2πfL
СЫЙЫМДЫЛЫҚ КЕДЕРГІ
Xc = 1/(2πfC)
ТОЛЫҚ КЕДЕРГІ
Z = √(R² + (Xₗ−Xc)²)
Резонанс кезінде:
Xₗ = Xc → Z = R → I = U/R — максимум

## Slide 7
Параллель RLC контуры
ELC5261 · 3-дәріс · Тербелмелі контурлар және резонанс
7
Параллель контурда L және C тармақтарындағы реактивті токтар резонанс кезінде өзара компенсацияланады.
РЕЗОНАНС ШАРТЫ
Xₗ және Xc әсерлері теңеседі.
КІРІС КЕДЕРГІСІ
Резонанс маңында үлкен мәнге жетеді.
КІРІС ТОГЫ
Идеал жағдайда минимумға жақындайды.
• Параллель резонанс жиілікті таңдау және селективті тізбектерде қолданылады.
• Радиоқабылдағыштарда қажетті станция жиілігін бөлуге мүмкіндік береді.

## Slide 8
Резонанстық сипаттама
ELC5261 · 3-дәріс · Тербелмелі контурлар және резонанс
8
Контурдың жиіліктік сипаттамасы f₀ маңында максимумға ие болады.
f
A
f₀
f₀ нүктесінде контурдың резонанстық реакциясы ең жоғары.

## Slide 9
Сапа факторы Q және өткізу жолағы
ELC5261 · 3-дәріс · Тербелмелі контурлар және резонанс
9
САПА ФАКТОРЫ
Q контурдың селективтілігін сипаттайды. Q = f₀ / Δf
ӨТКІЗУ ЖОЛАҒЫ
Δf = f₂ − f₁ −3 дБ деңгейіндегі жиілік аралығы.
ЖОҒАРЫ Q
Резонанс шыңы тар және жиілікті таңдау қабілеті жоғары.
Q ↑ → Δf ↓ → селективтілік ↑
Нақты контурда шығындар артқан сайын Q төмендейді және резонанстық қисық кеңейеді.

## Slide 10
Есептік мысал: резонанстық жиілік
ELC5261 · 3-дәріс · Тербелмелі контурлар және резонанс
10
БЕРІЛГЕНІ
L = 10 мкГн C = 100 пФ
Формула:
f₀ = 1/(2π√LC)
L = 10·10⁻⁶ Гн, C = 100·10⁻¹² Ф
f₀ ≈ 1 / [2π√(10⁻⁵·10⁻¹⁰)]
f₀ ≈ 5,03 МГц
Бұл контур шамамен 5 МГц маңындағы сигналдарды таңдауға бапталады.

## Slide 11
Тербелмелі контурлардың қолданылуы
ELC5261 · 3-дәріс · Тербелмелі контурлар және резонанс
11
Радиоқабылдағыш
Қажетті тасымалдаушы жиілікті таңдау
Генератор
Тербеліс жиілігін анықтау
Сүзгі
Белгілі жиілік жолағын өткізу/басу
Күшейткіш
Резонанстық жүктеме ретінде пайдалану
Антенналық тракт
Сәйкестендіру және баптау
Өлшеу техникасы
Жиілікті анықтау және талдау

## Slide 12
Тізбектей және параллель резонансты салыстыру
ELC5261 · 3-дәріс · Тербелмелі контурлар және резонанс
12
Параметр
Тізбектей контур
Параллель контур
Резонанс шарты
Xₗ = Xc
Реактивті токтар теңеседі
Кіріс кедергісі
Минимум (≈R)
Максимум
Кіріс тогы
Максимум
Минимум
Негізгі қасиет
Ток резонансы
Кернеу/ток тармақтарының резонансы
Қолданылуы
Өткізгіш тракт, сүзгі
Селективті және баптау тізбектері

## Slide 13
Бақылау сұрақтары
ELC5261 · 3-дәріс · Тербелмелі контурлар және резонанс
13
1
Тербелмелі контур қандай элементтерден тұрады?
2
LC контурында энергия қалай алмасады?
3
Резонанстық жиілік қандай формуламен анықталады?
4
Тізбектей RLC контурда резонанс кезінде толық кедергі қалай өзгереді?
5
Параллель контурда кіріс тогы резонанс кезінде қалай өзгереді?
6
Q сапа факторы нені сипаттайды?
7
Жоғары Q кезінде өткізу жолағы қалай өзгереді?

## Slide 14
Қорытынды
✓ Тербелмелі контур L және C элементтеріндегі энергияның периодты алмасуына негізделеді.
✓ Резонанстық жиілік f₀ = 1/(2π√LC) формуласымен анықталады.
✓ Тізбектей резонанста кедергі минимум, ал ток максимум болады.
✓ Параллель резонанста кіріс кедергісі жоғарылап, кіріс тогы азаяды.
✓ Q сапа факторы контурдың селективтілігін және резонанстық қисықтың енін сипаттайды.
Силлабус: 3-дәріс — «Тербелмелі контурлар және резонанс».
ELC5261 · 3-дәріс